Montevideo,  18 de setiembre de 2019.

# Licitación Pública  No. 20086

“Readecuación del  Sistema de Saneamiento

de la ciudad de Paso de los Toros Dpto. Tacuarembó”.

Comunicado N°5

En aplicación del Art. 4 en la Sección I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta Nº 1:

Se indica en el punto III.2.3 de la memoria técnica, el plano general N°22.282/A1 para la construcción de registros. Consultamos que plano de detalle se va a considerar para los registros a intercalar en la tubería de 500 y 630mm, y si se van a incorporar rubros nuevos para su cotización.

Respuesta Nº 1:

No se prevé la utilización de registros especiales para la totalidad de la obra. Se debe tomar en consideración lo indicado en el plano 22282 /A1.

A su vez, no se considerará ningún rubro adicional.

Consulta Nº 2:

Se indica en el punto III.2.4 de la memoria técnica los criterios para las conexiones domiciliarias, consultamos si las conexiones previstas para la tubería de 500 y 630mm se certificarán con el rubro 3.3 “Traslado de conexiones existentes”, siendo los rubros 3.1 y 3.2 para certificar las conexiones hacia el colector de 200 mm según la tipología correspondiente.

Respuesta Nº 2	:

En cada caso el Director de Obra definirá si corresponde el traslado de la conexión o realizar una nueva. Una vez definida la tarea, se certificará en el rubro correspondiente.

Consulta Nº 3:

Consultamos en que rubro se certificarán los trabajos de interconexión de la nueva red con los registros existentes (tabicados, levantes de tapa, empalmes, reconformar medias cañas etc.)

Respuesta Nº 3

No se previó ningún rubro para esos ítems.

Gerencia de Saneamiento.