18 de octubre de 2019

# CIRCULAR Nº 2

LICITACION ABREVIADA N° 1500167200 - COMPRA DE DEMULSIFICANTE.

Estimados señores:

1) Informamos que esta Administración ha resuelto prorrogar la fecha de apertura de la Licitación Abreviada de referencia para el día 31 de octubre de 2019 a las 15:00 horas.

2) Se realizará una visita a Planta no obligatoria el día jueves 24 de octubre a las 10:00 hs. con los Ing. Eduardo Días y Gonzalo Abad

3) Respecto a consultas recibidas, respondemos lo siguiente:

CONSULTA 1: Crudo o slate de Crudo procesado, el rango de PAI es muy amplio, BSW y ppm de sólidos, ¿será posible obtener estos datos?

RESPUESTA: El rango de API es correcto. Datos BS&W; Agua entrada en crudo a desaladores promedio (Junio /Julio): 0.1 % v/v; Sedimentos en carga de crudo (Junio/julio): 0.3 % v/v

CONSULTA 2: ¿Datos de agua de lavado incluyendo Cloruros de los últimos meses? Hay solo datos de promedios de H2S y NH3

RESPUESTA: Sin datos de cloruros en agua de lavado; pH promedio = 8 últimos meses.

CONSULTA 3: ¿Tipo de desaladores, numero de parrillas, control de nivel, volumen, tiempo de residencia crudo y de agua a máxima carga?

RESPUESTA: Desalador tipo dual Polaritiy, con parrillas verticales; operando en 16/23KV; control de nivel por antenas AGAR

|  | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Volumen (sin toroides) m3 | Tiempo de residencia* | P. Operación Diseñó Kgf/cm2_g | Temperatura max/diseño ºc | parrillas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ra etapa 142-L | 2997 (interno) | 7720 TT | 55 | Agua : a=65min; b=42 min Crudo : 10 min. | 15 | 145/185 | 63 |
| 2da etapa 103-L | 3653 (interno) | 9144 TT | 96 | Agua= a=125 min; b = 75 min Crudo =13 min. | 10.5 | 145/185 | 74 |

* Tiempo de residencia para agua a a=12m3/h y b=20m3/h

CONSULTA 4: ¿Estado mecánico de los desaladores?

RESPUESTA: En operación correcta ambos desaladores, operando a 23KV en secundario; primario en 440V; Potencia Trafos = 100KVA

CONSULTA 5: ¿Como se hace el control de nivel (agar u otro) está funcional?

RESPUESTA: Antenas AGAR; de control y de nivel máximo (debajo de parrillas)

CONSULTA 6: ¿El crudo carga es tratado con secuestrantes de H2S ?

RESPUESTA: No

CONSULTA 7: Estado de las válvulas mezcladoras (automático o manual), ¿están funcionales?

RESPUESTA: Funcionando correctamente

CONSULTA 8: ¿Quién hace las mediciones actualmente de sales, agua, etc., ANCAP o contratista?

RESPUESTA: ANCAP

CONSULTA 9: Disponibilidad de puntos de inyección en:

o	Agua fresca - punto 4

o	Efluente de segunda etapa, que va como agua de lavado a primera etapa

o	Crudo carga

o	Salida crudo primera etapa de desalado

RESPUESTAS:

o	Agua fresca - punto 4

Actualmente el agua fresca de lavado se inyecta en crudo al 2do desalador; existe posibilidad de inyección en la bomba de carga de crudo. Existe posibilidad de punto de inyección adicional al agua de lavado pero se requiere bomba dosificadora.

o	Efluente de segunda etapa, que va como agua de lavado a primera etapa

El agua de 2do desalador se inyecta al 1er desalador por medio de una bomba; existe punto de inyección intermedio provisorio ; pero se requiere bomba dosificadora.

o	Crudo carga

Existen puntos de inyección previos a los desaladores ( por ejemplo el punto de inyección de demulsificante actual es antes del 1er desalador y del 2do desalador ; y también a la carga de crudo a Topping); pero no hay control de caudal independiente de C/U de los puntos mencionados

o	Salida crudo primera etapa de desalado

Existe punto de inyección de demulsificante.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a Uds. muy atentamente,

lg