LICITACION PÚBLICA Nº 20324

“NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PARA LA CIUDAD DE SAN CARLOS, POZO DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN”.

COMUNICADO Nº 17

A partir de consultas realizadas durante la 1er Reunión Obligatoria del 9 de diciembre, se realizan las siguientes aclaraciones que deberán ser tenidas en cuenta por los oferentes, al momento de preparar sus Ofertas Técnicas y Económicas.

- Se cita lo establecido en el numeral 2.1 de la Memoria Descriptiva Particular del Pliego: “…se describen en líneas generales las obras que componen la nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales para la Ciudad de San Carlos, la tecnología a aplicar, así como las condiciones mínimas para su diseño.” Donde también se brinda así mismo una descripción del flujograma de procesos.

Debido a lo anterior se remarca que los diseños elaborados por los oferentes deberán respetar dicho flujograma, a excepción de lo que se indica en el punto b), revisando el pre-diseño realizado por OSE, lo que podrá dar lugar únicamente a variaciones en exceso de los volúmenes resultantes de las unidades principales, y en la capacidad de los equipos.

Además es importante reafirmar en éste punto la responsabilidad de los oferentes en el cumplimiento estricto de los parámetros de salida de cada una de las etapas del proceso de tratamiento que diseñen, y por tanto su compromiso desde la etapa de anteproyecto en el correcto dimensionamiento de las unidades, según sea el criterio del Ingeniero Asesor responsable del Proyecto.

- Las únicas modificaciones que podrán realizarse al flujograma presentado en la Memoria Descriptiva Particular del Pliego, serán aquellas que surjan como consecuencia del sistema de clarificación secundaria y del sistema de desinfección que hayan sido finalmente seleccionados. A modo de ejemplo, la necesidad de una unidad de espesamiento de lodos previo a los digestores aireados, o un sistema auxiliar de desinfección final del efluente tratado, serán modificaciones admisibles derivadas de estos cambios.

- Los procesos de tratamiento desarrollados por los oferentes no podrán incluir la aplicación de productos químicos adicionales a los expresamente indicados: polímero para la deshidratación de lodo y coagulante metálico para la remoción de fósforo por precipitación química.

- Los valores de caracterización del agua a tratar incluidos en el pliego corresponden a promedios de muestras compuestas de 24 hs extraídas en tiempo seco, con tomas de 1 hora.

A su vez se agrega que a los efectos del diseño la nueva planta deberá operar y lograr los resultados de salida exigidos, considerando variaciones de dichos parámetros del agua a tratar en +/- 20%.