Montevideo, 12 de junio de 2020.

#### Licitación Pública Nº 20641

“Construcción de Pozo de Bombeo principal, Impulsión y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Paysandú Dpto. de Paysandú”

#### Comunicado Nº 20

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunica la respuesta a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1:

En el punto 6.17 “Espesador y Deshidratador de Lodos”, figura explícitamente la mención a la existencia de un ESPESADOR.

## En el texto que sigue a continuación no se vuelve a repetir, ni figura dibujado en los planos.

## Entendemos que para llegar a la concentración de SST adecuada para el funcionamiento de las centrífugas (descriptas con sumo detalle), resulta recomendable incorporar el citado ESPESADOR; ya sea del tipo tradicional de recinto civil y rascadores, o mediante sistemas mecánicos.

## Se solicita aclarar cuál es el equipamiento previsto por la OSE para completar la descripción del Ítem correspondiente.

Respuesta 1

Corresponde señalar que la deshidratación de lodos se realizará mediante centrífugas como se indica en el ítem 6.17 de la memoria técnica, independientemente del título del mismo.

GERENCIA DE SANEAMIENTO