Montevideo, 10 de marzo de 2020

Licitación Pública No. 20220

"Suministro de 495.000 kg de carbón activado en polvo de alta adsorción para el área de Tratamiento de la Usina de Aguas Corrientes"

#### Comunicado 3

En aplicación del numeral. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales de la Sección I se comunican las siguientes modificaciones en los numerales 13.3 y 25 del Anexo III y el numeral 7 i) del Anexo VIII del  Pliego de Condiciones Particulares.

Anexo III

En el numeral 13.3

Donde dice:

| 13.3 | Evaluación Entre las ofertas válidas la comparación se realizará por etapas, evaluando y calificando de acuerdo a lo siguiente: 1era etapa Se realizarán ensayos de eficiencia de remoción de Geosmin por cuenta de OSE. Dicho ensayo consistirá en fortificar agua bruta obtenida de la toma de la usina de Aguas Corrientes, con Geosmín a una concentración de 250 ng/L. Luego se dosificarán 50 ppm del carbón de la muestra a evaluar dejando actuar este último por espacio de 7 minutos con agitación constante. Posteriormente se removerá el carbón por filtrado de la muestra. Finalmente se harán las determinaciones analíticas de concentración de Geosmín tanto para la solución inicial como para la solución tratada con carbón en polvo. Para todas las muestras de carbón se utilizará la misma solución inicial partiendo de una misma muestra de agua bruta fortificada. Entre las ofertas cuya muestra de carbón de cómo resultado de este ensayo una concentración final menor o igual a 30 ng/L de Geosmín, se seleccionará la de menor precio. ……………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |

Debe decir:

| 13.3 | Evaluación Entre las ofertas válidas la comparación se realizará por etapas, evaluando y calificando de acuerdo a lo siguiente: 1era etapa Se realizarán ensayos de eficiencia de remoción de Geosmin por cuenta de OSE. Dicho ensayo consistirá en fortificar agua bruta obtenida de la toma de la usina de Aguas Corrientes, con Geosmín a una concentración de 250 ng/L mas menos +/-70 ng/L . Luego se dosificarán 50 ppm del carbón de la muestra a evaluar dejando actuar este último por espacio de 7 minutos con agitación constante. Posteriormente se removerá el carbón por filtrado de la muestra. Finalmente se harán las determinaciones analíticas de concentración de Geosmín tanto para la solución inicial como para la solución tratada con carbón en polvo. Para todas las muestras de carbón se utilizará la misma solución inicial partiendo de una misma muestra de agua bruta fortificada. Entre las ofertas cuya muestra de carbón de cómo resultado de este ensayo una concentración final menor o igual a 30 ng/L de Geosmín, se seleccionará la de menor precio. …………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |

En el numeral 25

Donde dice:

| 25 | Recepción …………………………………………………………………………………………… Plazo de embarque Se deberán realizar 5 embarques de acuerdo a lo que se establece en el presente numeral. El plazo para el primer embarque será de un máximo de 25 días calendario en condición FOB (embarques marítimos) y de 65 días calendario en condición FCA (embarques terrestres y aéreos). Para la entrega en Zona Franca o Depósitos con franquicia aduanera, el plazo será de un máximo de 70 días calendarios en condición CIP. El plazo para el segundo embarque será de un máximo de 80 días calendario en condición FOB (embarques marítimos) y de 120 días calendario en condición FCA (embarques terrestres y aéreos). Para la entrega en Zona Franca o Depósitos con franquicia aduanera, el plazo será de un máximo de 130 días calendarios en condición CIP. El plazo para el tercer embarque será de un máximo de 140 días calendario en condición FOB (embarques marítimos) y de 180 días calendario en condición FCA (embarques terrestres y aéreos). Para la entrega en Zona Franca o Depósitos con franquicia aduanera, el plazo será de un máximo de 190 días calendarios en condición CIP. El plazo para el cuarto embarque será de un máximo de 200 días calendario en condición FOB (embarques marítimos) y de 240 días calendario en condición FCA (embarques terrestres y aéreos). Para la entrega en Zona Franca o Depósitos con franquicia aduanera, el plazo será de un máximo de 250 días calendarios en condición CIP. El plazo para el quinto embarque será de un máximo de 260 días calendario en condición FOB (embarques marítimos) y de 300 días calendario en condición FCA (embarques terrestres y aéreos). Para la entrega en Zona Franca o Depósitos con franquicia aduanera, el plazo será de un máximo de 310 días calendarios en condición CIP. El cumplimiento de la entrega en Zona Franca o Depósito con franquicia aduanera será cuando el proveedor entregue a la Oficina de Comercio Exterior de OSE los documentos en orden para el despacho. Los plazos se computarán a partir del día siguiente a la notificación de Adjudicación del pedido de compra. ……………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |

Debe decir:

| 25 | Recepción ……………………………………………………………………………………………. Plazo de embarque Se deberán realizar 5 embarques de acuerdo a lo que se establece en el presente numeral. El plazo para el primer embarque será de un máximo de 30 días calendario en condición FOB (embarques marítimos) y de 65 días calendario en condición FCA (embarques terrestres y aéreos). Para la entrega en Zona Franca o Depósitos con franquicia aduanera, el plazo será de un máximo de 70 días calendarios en condición CIP. El plazo para el segundo embarque será de un máximo de 80 días calendario en condición FOB (embarques marítimos) y de 120 días calendario en condición FCA (embarques terrestres y aéreos). Para la entrega en Zona Franca o Depósitos con franquicia aduanera, el plazo será de un máximo de 130 días calendarios en condición CIP. El plazo para el tercer embarque será de un máximo de 140 días calendario en condición FOB (embarques marítimos) y de 180 días calendario en condición FCA (embarques terrestres y aéreos). Para la entrega en Zona Franca o Depósitos con franquicia aduanera, el plazo será de un máximo de 190 días calendarios en condición CIP. El plazo para el cuarto embarque será de un máximo de 200 días calendario en condición FOB (embarques marítimos) y de 240 días calendario en condición FCA (embarques terrestres y aéreos). Para la entrega en Zona Franca o Depósitos con franquicia aduanera, el plazo será de un máximo de 250 días calendarios en condición CIP. El plazo para el quinto embarque será de un máximo de 260 días calendario en condición FOB (embarques marítimos) y de 300 días calendario en condición FCA (embarques terrestres y aéreos). Para la entrega en Zona Franca o Depósitos con franquicia aduanera, el plazo será de un máximo de 310 días calendarios en condición CIP. El cumplimiento de la entrega en Zona Franca o Depósito con franquicia aduanera será cuando el proveedor entregue a la Oficina de Comercio Exterior de OSE los documentos en orden para el despacho. Los plazos se computarán a partir del día siguiente a la notificación de Adjudicación del pedido de compra. …………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |

Anexo III

Donde dice:

7 CONTROL DE CALIDAD – REMOCIÓN DE GESOMÍN

A efectos de verificar que la remoción de Geosmín  obtenida en el ensayo de la muestra de carbón, de la oferta adjudicada, coincide con la del carbón entregado se realizará el siguiente control.

- Ensayo de referencia de la oferta adjudicada

Este ensayo se realizará una vez adjudicada la licitación y solo sobre la muestra del carbón adjudicado y que fuera entregada junto con la oferta.

Con una porción de la muestra entregada junto con la oferta se realizará un ensayo similar al descrito en el Art13.3 Evaluación donde el agua a fortificar será agua destilada y la dosis de carbón 15 mg/L. Se mantendrá la misma concentración inicial aproximada de Geosmín  de 250 ng/L,  los 7 minutos de contacto y las condiciones de agitación.

Posteriormente se realizarán las determinaciones analíticas de concentración inicial de Geosmín y la remanente en el agua luego de tratada con el carbón.

Con estos datos se determinará un valor de porcentaje de remoción

%remoción = (Concentración inicial- concentración remanente)*100/concentración inicial

…………………………………………………………………………………………………………

Debe decir:

7 CONTROL DE CALIDAD – REMOCIÓN DE GESOMÍN

A efectos de verificar que la remoción de Geosmín  obtenida en el ensayo de la muestra de carbón, de la oferta adjudicada, coincide con la del carbón entregado se realizará el siguiente control.

- Ensayo de referencia de la oferta adjudicada

Este ensayo se realizará una vez adjudicada la licitación y solo sobre la muestra del carbón adjudicado y que fuera entregada junto con la oferta.

Con una porción de la muestra entregada junto con la oferta se realizará un ensayo similar al descrito en el Art13.3 Evaluación donde el agua a fortificar será agua destilada y la dosis de carbón 15 mg/L. Se mantendrá la misma concentración inicial aproximada de Geosmín  de 250 ng/L mas menos +/-70 ng/L,  los 7 minutos de contacto y las condiciones de agitación.

Posteriormente se realizarán las determinaciones analíticas de concentración inicial de Geosmín y la remanente en el agua luego de tratada con el carbón.

Con estos datos se determinará un valor de porcentaje de remoción

%remoción = (Concentración inicial- concentración remanente)*100/concentración inicial

……………………………………………………………………………………………………………..

COMERCIO EXTERIOR – GERENCIA TÉCNICA METROPOLITANA