Montevideo, 12 de Abril de 2021

Licitación Abreviada N° 20783

Ejecución de redes de agua potable, troncales y obras anexas en Rincón de Pando, Dpto. Canelones

Comunicado N° 3

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunican las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1

En cuando a lo especificado en la sección 10.1 c) del pliego: se consulta si son estrictamente necesarias las especialidades C y D de la categoría II, ya que corresponden a estructuras de hormigón/metálicas y señalización vial, respectivamente, en el entendido de que no son especialidades a ejecutar en la presente licitación.

Respuesta 1

Si

Consulta 2

¿Existe alguna recomendación acerca de cómo cruzar las cañadas existentes a lo largo del trazado de la tubería? ¿Deberán ir enterradas bajo el cauce o en la superficie?

Respuesta 2

Los cruces de cañada podrán realizarse mediante tunelera teledirigida bajo el cauce  o ejecutarse en forma aérea según Plano  General OSE 31.144

Consulta 3

¿La tubería a instalar, identificada en el plano como de PVC, debe ser de PVC o se puede cotizar la alternativa de PEAD?

Respuesta 3

Se admiten ambos tipos de materiales PVC y PEAD

Consulta 4

¿Está definido si la ubicación de la tubería será por fondo de cuneta, vereda o banquina?

Respuesta 4

Se adjunta la Memoria Descriptiva General para Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos a Presión. Los cruces de calle deben respetar la profundidad establecida por el Decreto 23/2011 de la Intendencia de Canelones que se adjunta.

Consulta 5

¿Las notas del plano Nº44999/01, no concuerdan con lo especificado en la memoria descriptiva y rubrado. Consideramos lo escrito en la memoria?

Respuesta 5

La Licitación es por precio global. El oferente debe realizar sus propias medidas en campo y cotizar los metrajes en la planilla de Cantidades y Precios, la certificación mensual será en base a los metros reales ejecutados.

GERENCIA REGIÓN CENTRO