COMPRA DIRECTA 111237

ESPECIFICACIONES TUBOS LED:

-Vida útil: L70F10>=30000 horas
- Temperatura de color (Tc): 4000<=Tc<=4500K
- Potencia nominal (P): P<=16W
- Flujo luminoso nominal (F): 1520lm<=F<=1680lm
- Índice de reproducción cromática (IRC): IRC>=80
- Superficie difusora blanca
- Largo del tubo de 120cm.
- Cumplimiento de la norma IEC 62776:2014 o similares

ESPECIFICACIONES ARTEFACTO MATÁLICO PARA 2 TUBOS:

-Artefacto de aplicar con cuerpo de chapa de acero doble decapado de 24 para dos tubos led de 120cm con conexiones en un lado.
-Pintura del cuerpo electroestática en polvo blanco, louver doble parabólico de aluminio anodizado con control de iridiscencia y grado de pureza 99,99% y reflexión total mayor a 90%.
-Sistema de fácil apertura y cierre, rebatible con manos libres.

DUCTO MEDIA CAÑA DE COLOR GRIS DE 75 X 17

SE SOLICITA INDICAR MARCA, ESPECIFICACIONES, IMAGEN.
ENVIAR COTIZACIONES A conservacion.compras@imm.gub.uy
SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL PALACIO 1950-3750