Montevideo, 30 de enero de 2023.

Licitación Abreviada No. 23663

“Adquisición de mallas de señalización”

Comunicado No. 2

En aplicación del numeral 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales de la Sección I, se comunican las siguientes modificaciones del Pliego de Condiciones Particulares que rige la Licitación de referencia.

En el Anexo VIII – Especificaciones técnicas del suministro:

Donde dice:

1 – CARACTERÍSTICAS

  - CARACTERÍSITICAS DE MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN:

    - MALLAS DE SEÑALIZACIÓN

Lote 1 - MALLA DE SEÑALIZACION TUBERIAS AGUA 30CM (Código 10872):

Malla de señalización fabricada en polietileno o similar de color celeste azulado, en rollos de largo 100m y 30cm de ancho aprox.

Deberá venir inscripta la palabra AGUA cada metro y medio aprox.

Lote 2 - MALLA DE SEÑALIZACION TUBERIAS AGUA 15CM (Código 10871):

Malla de señalización fabricada en polietileno o similar de color celeste azulado, en rollos de largo 100m y 15cm de ancho aprox.

Deberá venir inscripta la palabra AGUA cada metro y medio aprox.

*Se anexa fotografía a modo ilustrativo para ambos Rubros.

Lote 3 –MALLA DE SEÑALIZACION NARANJA (Código 10071)

Malla de señalización naranja fabricada en polipropileno estabilizado anti UV en rollo de largo 50m y un metro de ancho aprox.

*Se anexa fotografía a modo ilustrativo.

…………………………………………………………………………………………………………

Debe decir:

1 – CARACTERÍSTICAS

  - CARACTERÍSITICAS DE MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN:

    - MALLAS DE SEÑALIZACIÓN

Lote 1 - MALLA DE SEÑALIZACION TUBERIAS AGUA 30CM (Código 10872):

Malla de señalización fabricada en polietileno o similar de color celeste azulado, en rollos de largo 100m y 30cm de ancho aprox.

Deberá venir inscripta la palabra AGUA cada metro y medio aprox.

Características Adicionales Aproximadas:

- Peso aproximado del rollo: 6 Kg

- Espesor: 1.5mm aprox.

- Abertura de la Malla: Rectángulo de 1.2 cm x 1.1 cm aprox.

- Ancho de la faja con texto: 6-8 cm aprox.

Lote 2 - MALLA DE SEÑALIZACION TUBERIAS AGUA 15CM (Código 10871):

Malla de señalización fabricada en polietileno o similar de color celeste azulado, en rollos de largo 100m y 15cm de ancho aprox.

Deberá venir inscripta la palabra AGUA cada metro y medio aprox.

Características Adicionales Aproximadas:

- Peso aproximado del rollo: 3.5 Kg

- Espesor: 1mm aprox.

- Abertura de la Malla: Rectángulo de 1.2 cm x 1 cm aprox.

- Ancho de la faja con texto: 6-8 cm aprox.

*Se anexa fotografía a modo ilustrativo para ambos Rubros.

Lote 3 –MALLA DE SEÑALIZACION NARANJA (Código 10071)

Malla de señalización naranja fabricada en polipropileno estabilizado anti UV en rollo de largo 50m y un metro de ancho aprox.

Características Adicionales Aproximadas:

- Peso aproximado del rollo: 4 Kg

- Espesor: 0.5 a 1 mm.

*Se anexa fotografía a modo ilustrativo.

…………………………………………………………………………………...............................................

_________________________________________________________________________________

GERENCIA DE SUMINISTROS