Montevideo, 2 de junio de 2023.

Licitación Pública Internacional N° 23980

PROYECTO ARAZATÍ

Mejora de la seguridad del suministro de Agua Potable al Sistema Metropolitano y

Servicios de ruta del Departamento de San José

Comunicado N° 23

En aplicación del Art. 3 del Pliego Particular de la Sección II que regula la presente licitación, la Administración aclara que en el ANEXO PP 8 - OFERTA ECONÓMICA, del Pliego de la Sección II (Art. 9.1 c) Documentos integrantes de la Oferta) se deberá discriminar el monto del CAPEX y OPEX con el alcance definido en el Art. 10.2 del Pliego Particular, de los componentes de la infraestructura allí definidos en los literales a), b), c), d) y e), y para este último distinguiendo esos valores para los siguientes 3 tramos: e.1) tramo desde la PTAP hasta el Cruce del Río Santa Lucía, e.2) cruce del río Santa Lucía, e.3) tramo a partir del cruce del río Santa Lucía hasta el recalque Melilla):

- toma de captación de agua bruta (inmisario) con una capacidad de diseño de 300.000 m3/d, en el Río de la Plata a la altura de Puerto Arazatí (departamento de San José), según la traza definida en los Estudios de factibilidad (plano H-101) del Anexo II del Pliego Particular: cotizar CAPEX y OPEX de gestión con el alcance definido en al Art. 10.2 - Objeto del Pliego Particular, de la Sección II.

- estación de Bombeo de Agua Bruta (EBAB) de capacidad de elevación de 218.400 m3/d para capacidad de producción mínima de PTAP de 160.000 m3/d y 260.000 m3/d para capacidad de producción máxima de PTAP de 200.000 m3/d; a emplazar en el predio identificado en el plano G-111 de los Estudios de factibilidad del Anexo II del Pliego Particular; cotizar CAPEX y OPEX de mantenimiento conforme al Art. 10.2 - Objeto del Pliego Particular, de la Sección II.

- tubería de aducción de agua bruta desde la EBAB hasta la reserva de agua bruta (RAB) y/o la Planta de tratamiento de agua potable (PTAP), con una capacidad de conducción de 218.400 m3/d hasta un máximo de 260.000 m3/d, incluyendo la protección contra transitorios hidráulicos, según la traza definida en los estudios de factibilidad (planos H-151 a H-157) del Anexo II del Pliego Particular; cotizar CAPEX y OPEX de mantenimiento conforme al Art. 10.2 - Objeto del Pliego Particular, de la Sección II.

- reserva de agua bruta (RAB) y obras conexas: tubería de alimentación desde la EBAB, tubería de salida hacia la PTAP, vertedero de excedencias (planos H-201 a H-203) del Anexo II del Pliego Particular; cotizar CAPEX y OPEX de mantenimiento conforme al Art. 10.2 - Objeto del Pliego Particular, de la Sección II.

- tubería de Aducción de Agua Potable (AAP) de material Fundición dúctil, desde la PTAP hasta el Recalque Melilla, con una capacidad neta de conducción de 200.000 m3/d, incluyendo la protección contra transitorios hidráulicos, la resolución de obras complementarias y resolución de interferencias; según la traza definida en los planos H-401 a H-454 del Anexo II del Pliego Particular o la de la propuesta incluida en la Oferta adjudicada; distinguiendo en los siguientes 3 tramos y cotizando CAPEX y OPEX de mantenimiento conforme al Art. 10.2 - Objeto del Pliego Particular, de la Sección II:

e.1) tramo desde la PTAP hasta el Cruce del Río Santa Lucía,

e.2) cruce del río Santa Lucía y

e.3) tramo a partir del cruce del río Santa Lucía hasta el recalque Melilla.

Los montos cotizados deberán ser coherentes con los declarados en la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo PP 9 - PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIÓN y del Plan Económico y Financiero de la Oferta, del presente Pliego Particular.

GERENCIA DE SUMINITROS