Montevideo, 23 de abril de 2024.

#### Licitación Pública Nº 24032

“Ejecución de Subestación de Media Tensión en planta Aguas Corrientes, Dpto. Canelones.”

#### Comunicado Nº 15

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I, se comunican las respuestas a las consultas recibidas por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1:

Confirmar si la cantidad ternas que salen (entran) a cada local (Sala eléctrica, Sala Diesel, SSEE ABB1, SSEEABB2, SSEE 150, Salidas a Trafos), es correcta:

Entradas/Salidas en tablero 31,5kV:

Cables existentes que no se empalman, se recortan y se hace nuevo terminal:

- Conexión con SE-150 celda 30S3: Cable subterráneo 3x1x500 Aluminio XLPE.

- Conexión con SE-ABB-1 celda H1: Cable subterráneo 3x1x500 Aluminio XLPE.

Respuesta 1:

Correcto.

Consulta 2:

Confirmar si la cantidad ternas que salen (entran) a cada local (Sala eléctrica, Sala Diesel, SSEE ABB1, SSEEABB2, SSEE 150, Salidas a Trafos), es correcta:

Cables totalmente nuevos, tendidos y terminales.

a- Conexión con Trafo de potencia 1

b- Conexión con Trafo de potencia 2

c- Conexión con Trafo de potencia 3

d- Conexión con Trafo de Servicios Auxiliares.

e- Para los trafos de potencia 3x1x240mm Al.  Para el trafo de SSAA estimar 3x1x240mm Al.

Respuesta 2:

a- Correcto

b- Correcto

c- Correcto

d- Correcto

e- Es parte del proyecto ejecutivo el cálculo de cables.

Consulta 3:

Confirmar si la cantidad ternas que salen (entran) a cada local (Sala eléctrica, Sala Diesel, SSEE ABB1, SSEEABB2, SSEE 150, Salidas a Trafos), es correcta:

Cables que se empalman: desde la nueva subestación se pone cable nuevo y terminal que se empalma en cota de seguridad de inundaciones con el cable existente:

- Conexión con Sala Diésel: Cable enterrado primer tramo, luego en bandeja: 3x3x300 Aluminio.

Respuesta 3:

Correcto.

Consulta 4:

¿La cantidad de Relés a suministrar e instalar, sigue siendo 12 y 10 respectivamente?

Respuesta 4:

Correcto.

GERENCIA DE SUMINISTROS