Montevideo, 12 de abril de 2024.

Licitación Abreviada N° 24121

Construcciones edilicias y equipamientos varios en Planta Potabilizadora de Guichón en el Departamento de Paysandú.

Comunicado N° 10

En aplicación del Art. 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunican las siguientes modificaciones:

- Se sustituyen el numeral A.2.7.11 Iluminación del Anexo VIII - Memoria descriptiva particular y planos por el siguiente resaltando en amarillo su modificación:

Los artefactos de iluminación exteriores serán los especificados en planos:

- L4 A (3 unidades): Luz de calle LED 120 W de alta luminiscencia y rendimiento con fotocélula en columna de 12 mts. de un brazo. Ver plano Nº 40079/1.

- L4 B (1 unidad): Luz de calle LED 120 W de alta luminiscencia y rendimiento con fotocélula en columna de 12 mts. de dos brazos. Ver plano Nº 40079/1.

- Foco Proyector LED 70 w luz fría, proyector intemperie IP 65, material aluminio y difusor de vidrio transparente. Resistencia al agua. Ver plano Nº 40079/1.

Los artefactos de iluminación del Edificio a construir serán los especificados en planos:

- L1 (20 unidades): de embutir, 4 tubos LED 5 watts con louver similar a 4 x 38 W, dimensiones 60 x 60 cm. Ver plano Nº 40079/5.

- L2 (9 unidades): Plafón circular para interior de12 W led blanco frío terminación blanco construido en acero. Ver plano Nº 40079/5.

- L3 (26 unidades): Luminaria para intemperie de adosar. aplique de pared tipo Tortuga, lámpara de tecnología LED 5 watts similar a 1 x 26 W, dimensiones 283 x 188 x 132 mm.  Ver plano Nº 40079/5.

Acabados: barnizados con polvos poliésteres, bornera, prensacable. Interruptores, tomas, etc. línea “AVE”.

- Se sustituye el plano Arq.40079/1 por el siguiente:

3 - Se modifica el Art. 10.1c) del Pliego de Condiciones Particulares, marcando la modificación sobre fondo color a fin de facilitar su visualización:

| 10.1 c) | Documentos integrantes de la oferta A los efectos de la aplicación de esta exigencia para esta licitación se fija como requisito la categoría/especialidad de la empresa oferente en Categoría I - Arquitectura, Especialidades A a P y un monto de V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada por el oferente (s/IVA ni LLSS). Esta licitación es de ámbito nacional, admitiéndose exclusivamente la participación de empresas nacionales. No se admitirá la participación de empresas extranjeras en el presente proceso licitatorio, ni como único proponente ni como participante de un Consorcio. Se admite la concurrencia de empresas nacionales que constituyan una filial o representación de empresas extranjeras En todos los casos, deberán estar ya inscriptas en el RUPE y RNEOP en la categoría, especialidad y capacidad de VECA de oferta por el valor de oferta definida con la siguiente salvedad: De acuerdo a lo establecido en el Art. 13 del Dec. 208/009, para los oferentes que presenten oferta cuyo monto no supere el monto establecido en el Art. 33 numeral 1 del T.O.C.A.F (Licitación Abreviada Común) alcanzará con la presentación del Certificado de Inscripción habilitante emitido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no siendo de exigencia lo establecido en numeral I). También se admitirá la participación de consorcios de empresas nacionales que cumplan lo antedicho. |
| --- | --- |

GERENCIA SUMINISTROS