Montevideo,  10 de abril de 2024

Licitación Pública N° 23900

Servicio de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de líquidos residuales (PTARs) y sistemas de bombeo de las ciudades de SAN JOSÉ, CIUDAD DEL PLATA , RODRÍGUEZ, ECILDA PAULLIER, LIBERTAD, y lagunas de tratamiento de líquidos residuales ubicadas en pequeños centros poblados del departamento.

Comunicado N° 5

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no personales, Sección I, la Administración formula la siguiente modificación al Pliego de Condiciones Particulares que rige la Licitación de referencia:

Se sustituye la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI, de la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares por la siguiente:

Se agrega la descripción del rubro 9, ANEXO VIII de la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares:

## RUBRO 9

##### Reparación impulsión 500 mm del Pozo Cero a la PTAR  de la ciudad de San José, y reposición de carpeta asfáltica

En este rubro se incluye la reparación de la impulsión del Pozo Cero a la PTAR San José y la correspondiente reposición de carpeta asfáltica.

La impulsión del pozo “A0” a la PTAR de la ciudad de San José es de caños de PVC de 500 mm, con profundidades comprendidas entre los 1,50 m y 6,50 m.

Se cotizará por metro y a los efectos de comparar el precio final se multiplicará por las cantidades indicadas en la Planilla de Cantidades y Precios. Los subrubros 9.1, 9.2 y 9.3 solo serán aplicables en caso de producirse una rotura y no deberán incluirse en el mantenimiento mensual.

Para la cotización de este rubro se deberá considerar que en la reparación se debe de incluir todos los costos por desagote, excavaciones, construcción de los bypass y bombeos que sean necesario, para asegurar el funcionamiento continuo de la impulsión durante la reparación.

El subrubro 9.4 (reposición de carpeta asfáltica) solo será aplicable en caso de producirse una rotura y no deberá incluirse en el mantenimiento mensual. La faja de reposición de pavimento de carpeta asfáltica de la cual OSE se hará cargo será, de un máximo de 4.5 m de ancho, para los tramos de 6,5 m  a 3,5 m y de 2.0 m de ancho, para los tramos de profundidad menor a 3,5 m.

Serán cargo del proveedor de servicios, todos los elementos de seguridad para trabajos en excavaciones  conforme al Decreto 125/2014.

Toda apertura y reposición se hará en  conformidad con las disposiciones de  la Dirección Nacional de Vialidad.

Los permisos para la rotura y reposición de pavimentos, deberán ser gestionados por el proveedor de servicios ante los organismos competentes (DNV, UTE, ANTEL, etc.)

La Administración no asumirá ningún costo por sobre excavación, imprevistos o cualquier rubro que pueda surgir durante y después de la reparación.

____________________________________________________________________________________GERENCIA DE SUMINISTROS