APERTURA ELECTRÓNICA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.-

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA.-

Cerro Largo N° 823.

Compra Directa Nº 140/23

Solicitamos a Ustedes se sirvan cotizar para la mercadería que se detalla:

| ÍTEM | CANT | SE SOLICITA COTIZACIÓN HASTA: |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | NVR DE 8 CANALES IP / RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN 6 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, 720P / 1 HDD 6Tb / SALIDAS DE VIDEO HDMI Y VGA SIMULTÁNEAS / COMPRESIÓN DE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264/ REPRODUCCIÓN SINCRÓNICA DE LOS 8 CANALES / DECODIFICACIÓN 4C-H@1080P (30 fps), 1-CH@6 MP (30 fps) / POE 8, RJ-45 10/100 Mbps SELF-ADAPTIVE ETHERNET INTERFACE (ALIMENTACIÓN =< 75W, ESTANDAR IEEE 802.3 af/at) / ALIMENTACIÓN 48 VDC, 1.8 A / TIPO STREAM VIDEO Y AUDIO |
| 2 | 4 | CÁMARA TIPO DOMO / SENSOR DE IMAGEN ½.7” PROGRESSIVE SCAN CMOS / MAX. RESOLUCIÓN 1920X1080 / ÁNGULO DE VISIÓN 111º O SUPERIOR / LENTE DE 2.8 MM / 30 METROS IR O SUPERIOR / EXTERIOR IP67 / MONTURA DE LENTE M12 / TECNOLOGÍA IP / FABRICADA EN METAL 12 VDC -+ 25 %, 0.4 A, MAX. 5W, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.20 A to 0.15 A, MAX. 6.5 W |
| 3 | 1 | DISCO DURO INTERNO 3,5” 6TB SURVEILLANCE DRIVE |
| 4 | 2 | BOBINA DE CABLE UTP CAT. 6 EXTERIOR DE 300 METROS |
| 5 | 1 | UPS 650VA / SALIDA SCHUKO Y DOBLE ENTRADA SCHUKO 3 EN LINEA / BATERIA DE 7 Ah, 12V O SUPERIOR / SISTEMA AVR PARA REGULACIÓN DE VOLTAJE ( EXCLUYENTE) / DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE FRECUENCIA DE SALIDA / PANTALLA LCD Y ALARMAS AUDIBLES SEÑALIZADORAS (EXCLUYENTE) / CARGA AUTOMÁTICA DE BATERÍA EN MODO OFF / SISTEMA DE AUTO DIAGNOSTICO DE ARRANQUE (EXCLUYENTE) / PRODUCCIÓN DE CORTO CIRCUITOS Y SOBRECARGA DE LA RED (EXCLUYENTE) / CORTE AUTOMÁTICO CUANDO NO HAY CARGA CONECTADA (EXCLUYENTE) / MANEJO INTELIGENTE DE BATERÍA (EXCLUYENTE) |
| 6 | 100 | TACO FISHER N.º 8 DE NYLON |
| 7 | 100 | TORNILLO DE 5,0X40 PHILLIPS |
| 8 | 4 | CAJA ESTANCO DE 20 CM X 20 CM X 20 CM IP 66 |
| LA ENTREGA DEBERÁ REALIZARSE EN EL ÁRE TIC DEL INSTITUTO, DIRECCIÓN CERRO LARGO 823, DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO. |

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

- No cotizar artículos de los que no se tenga inmediata disponibilidad.

- Cotizar: CRÉDITO 30 DÍAS.

- Plazo de recepción EXCLUYENTE de ofertas 13/04/2023 HORA 14:00hs. No se valorarán las ofertas presentadas fuera de este plazo.

- Cotizar en Moneda Nacional, precio unitario sin impuestos y total IVA  incluido (especificar tasa correspondiente). En caso que el monto de los impuestos no se encuentre especificado, se considerará que el precio cotizado los incluye.

NO SE ACEPTARÁ COTIZACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.

- Especificar plazo de mantenimiento de oferta.

- Los plazos para hacer efectivo el pago comenzarán a correr a partir de la fecha de la factura.

- El pie de imprenta de la factura deberá encontrarse vigente.

- La Empresa a la hora de adjudicar deberá estar “Activa” en RUPE.

- LAS OFERTAS se reciben vía online a www.comprasestatales.gub.uy.,

- Consultas se reciben a los teléfonos 2900 7607 – 2030 9026 O al correo electrónico inr-proveeduria@minterior.gub.uy.

- LA ENTREGA DEBERÁ REALIZARSE DE FORMA INMEDIATA PREVIA COORDINACIÓN (SALVO ACUERDO).

- La Empresa sin excepciones deberá especificar: Razón Social, Número de R.U.T., Domicilio, Nombre de Contacto, Teléfono, correo electrónico.

# Text boxes

FECHA

10/04/2023