REQUERIMIENTOS PARA LA COTIZACIÓN VÍA MAIL

- Las cotizaciones deben ser enviadas a la casilla de correo: ADTYEP-CotizacionesComprasHBSE@bse.com.uy hasta la fecha y hora indicadas en plazo de recepción de la misma, de lo contrario quedará sin efecto.

No se realizan aperturas en línea. Las cotizaciones solo deben ser enviadas a la casilla anteriormente mencionada.

- Debe especificar:

  - Características técnicas del artículo ofertado

  - Tipo de presentación

  - Precio unitario

  - Impuestos

  - Tipo de moneda

  - Mantenimiento de oferta

  - Condiciones de envío

  - Plazo de entrega

| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 001 | ELECTROACUPUNTOR | 1 |
|  | Características excluyentes: • Equipo portátil de electroterapia para acupuntura. Al menos cuatro canales independientes y simultáneos con intensidad variable en cada canal. Intensidad de corriente, frecuencia, ancho de pulso y tiempo de terapia ajustables por el usuario. Rango de frecuencia de al menos 0 a 100Hz +/- 15%. Temporizador de al menos 30 minutos con apagado automático. Modos de salida: Continuo, Intermitente (Discontinuo), y Denso-Disperso (Rate Modulation). Onda: Simétrica o asimétrica bifásica de pulso rectangular. Pantalla digital de al menos 3” Baterías internas recargables o descartables. Tensión de alimentación eléctrica 220 VAC 50Hz. Conector de alimentación eléctrica compatible con CEE 7/7 (schuko) o CEI 23-50 S 10 (3 en línea). Cumplimiento con norma de seguridad eléctrica IEC60601-1-2. Clasificación de seguridad: Tipo BF. Requisitos obligatorios: Registrado o en trámite de registro en el Ministerio de Salud Pública. Disponer de servicio técnico autorizado por el fabricante. El plazo de garantía de los equipos deberá ser por el termino de 2 (dos) años, como mínimo, a partir de la fecha de recepción. Capacitación al personal asistencial del HBSE en uso y cuidados del equipo y sus accesorios. Capacitación al personal de Ingeniería Biomédica en uso y cuidados del equipo y sus accesorios y primer diagnóstico técnico. Accesorios que deben estar incluidos: Cables y pinzas: set de al menos 6 cables de salida doble cada cable + 12 pinzas tipo micro/cocodrilo Juego de electrodos (al menos 4). Batería. Manual de usuario en formato digital. Se valorará: Garantía mayor a 2 años. Manual de servicio técnico en formato digital. Capacitación en servicio técnico por fábrica a personal de Ingeniería Biomédica del HBSE. |  |