ARMADA NACIONAL

COMANDO DE LA FLOTA

Detalle de lo solicitado: “ADQUISICION DE COMPONENTES DE SURTIDOR DE COMBUSTIBLE DE AVIACION”

| ITEM | N° SICE | DETALLE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69682 | MEDIDOR O TOTALIZADOR | medidor digital de conteo. datos de calibración y totalizador en unidades litro. caudal máximo 250 lts./hr presión máx. 45 bar margen de operación -10°c / +50°c | UN | 1 |
| 2 | 12591 | MANGUERA DE COMBUSTIBLE DE AVIACION | para abastecimiento de combustible tipo jet a. largo total 20mts espesor 1 ½ “ con acoplamientos de extremos certificado de prueba, N° de serie y fecha de fabricación. | UN | 1 |
| 3 | 69676 | PICO ABASTECEDOR O BOQUILLA | boquilla de alimentación con entrada roscada de 1 ½” cuerpo de aluminio presión máx. 50PSI tapa anti polvo | UN | 1 |
| 4 | 24123 | CARCAZA PARA CARTUCHO FILTRANTE | carcaza o vaso p/uso de cartucho filtrante. Máx. presión de operación 150PSI En caso de empleo de material de acero se debe de tratar exterior/interior con pintura epoxy. Con conexiones de entrada y salida. Con válvula de drenaje. Cierre de tapa con o-ring | UN | 1 |
| 5 | 8360 | ELEMENTO FILTRANTE PARA COMBUSTIBLE AVIACION | Cartucho filtrante para vaso filtrante compatible con el ítem anterior (4). Tipo coalescente / separador o absorbente Capacidad 0.3 – 0.5 micrones. Específico p/combustible Jet. Aplicación: suciedad y libre de agua Flowrate: 5 – 50 GPM | UN | 1 |

1- El oferente podrá realizar consultas o solicitar información sobre el objeto de la compra con el Oficial delegado: CF (CG) Luis Díaz (091 016 280).

2- Las ofertas deberán ser en pesos uruguayos.  Enviadas mediante las siguientes vias:

- vía Fax al teléfono 29155500 int 203

- vía mail  a emflo_n4@armada.mil.uy

- personalmente a la cuarta división del Estado Mayor de la Flota (sección Compras).

3- Los Oferentes deberán estas registrados en el RUPE.

4- Mantenimiento de ofertas: 30 días

5- Plazo de entrega: no mayor a 60 días en la Base Aeronaval N° 2 sita en ruta 93 km 111, departamento de Maldonado,desde el día siguiente en que se hizo efectiva la firma de la Constancia de Afectación del Crédito

6- El Pago será: mediante Crédito SIIF

7- La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la oferta.

8- En las ofertas deberá lucir la firma de un representante de la empresa.

9- Garantía mínima: 1 año.

10- En caso que las empresas coticen en línea, estas deberán enviar su oferta según los medios descriptos anteriormente, antes que finalice el plazo máximo para la recepción de ofertas.

11- El sistema será acoplado a la salida de tanques de combustible de aviación tipo Jet A.

12- El precio establecido deberá contemplar todo costo que se estime pertinente para hacer efectiva su entrega y funcionamiento. En el caso de no especificarse se entenderá que los costos están incluidos y por lo tanto no se podrá por vía de aclaración incluirlos o no.