MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO

COMPRA DIRECTA  N° 3/2019

- OBJETO DEL LLAMADO

Se solicita cotización para el mantenimiento de 68 equipos de aire acondicionado (sin repuestos), ubicados en Rincón 575.

- SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYA

Una visita mensual para control y mantenimiento de los equipos mencionados. Mano de obra, herramientas y asistencia técnica a todas las solicitudes de servicio generados por esta Unidad Ejecutora.

En el caso de llamado por equipos de aire acondicionado de Servidores Informáticos la respuesta debe ser inmediata.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El servicio comprenderá obligatoriamente una visita cada 30 días (mensual).

El servicio deberá cumplir como mínimo con la siguiente cobertura:

-Limpieza de filtros

-Inspecciones de pérdidas de gas y controles de presiones de trabajo

-Inspección y limpieza de contactos, calibraciones de controles eléctricos

-Verificación de disparo y accionamiento de protecciones eléctricas y mecánicas

-Limpieza y lubricación de motores y cojinetes.

-Limpieza de condensadores y evaporadores de aire

-limpieza y verificación de los desagües de unidades evaporadoras

-Seguimiento y mantenimiento del estado de carcasa, chasis y soportes de las unidades

-Verificación de funcionamiento de comprensor de las unidades enfriadoras, cheque de arrancadores, controles automáticos, niveles de fluidos, y sistema eléctrico general de las unidades.

-Comprobación y calibración de temperaturas.

-Desobstrucción de bandeja de bandeja de drenaje

-Prueba del sistema de refrigeración para verificar su estanqueidad, en el caso de detectar una baja en el rendimiento.

Asimismo se deberá cumplir con todos los llamados de asistencia técnica que sean requeridos, en caso de desperfecto o mal funcionamiento.

4-COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Ítem 1: Mantenimiento mensual.

El precio se establecerá en moneda nacional, precio mensual por el servicio de mantenimiento.

La cantidad de equipos objeto de la presente compra podrá aumentar o disminuir, dado que pueden existir equipos que se declaren obsoletos o en desuso.

Se especificara en la oferta el ajuste del precio de los servicios, indicándose momento del primer ajuste y periodicidad del mismo. Si no fuera incluido, se interpretara que no existirá ajuste.

Los pagos se efectuarán mediante crédito SIIF a mes vencido de realizado el servicio.

El adjudicatario deberá facturar el servicio en función de la cantidad de equipos con cobertura mensual, y que efectivamente figuren en la planilla junto con la firma del encargado de cada oficina, esto demostrará que el servicio ha sido realizado.

Ítem 2. Visita por llamado.

Los oferentes deberán realizar una visita obligatoria.