Montevideo, 17 de febrero de 2020.

Objeto del llamado:   Caminería exterior Estación Experimental Mario A. Cassinoni EEMAC.

Facultad de Agronomía

Plazo de entrega de ofertas: 28/02/2020 Hora: 10:00

Lugar: Sitio web www.comprasestatales.gub.uy

Presentación de ofertas: formato electrónico a través del sitio

Mantenimiento de oferta: 30 días

Forma de cotizar: crédito SIIF 60 días y  contado

Al  momento de la adjudicación los oferentes deberán estar activos en el RUPE

Contacto por consultas: Arq. Marcelo Silva Viviani, correo electrónico arqsilvaviviani@gmail.com

Descripción del llamado:

PAVIMENTOS EXTERIORES.

1. Losetones de hormigón.

Suministro y colocación de 30 losetones (baldosones) prefabricados de hormigón armado.

Dimensiones de los losetones: 1.50x0.50x0.06 mtrs , con armadura en ambos sentidos.

Su diseño de distribución y niveles serán los indicados en los Recaudos Gráficos.

Para su ejecución deberá desmontarse toda la capa vegetal y/o de rellenos hasta llegar al terreno natural que se compactará mecánicamente.

Posteriormente se rellenará con tosca compactada (espesor: 30 cm, en capas de 10 cm cada una) de manera de lograr un sustrato firme para el apoyo de los losetones.

Los losetones serán asentados en capa de arena limpia de 10 cm de espesor, se colocarán directamente sobre la arena manteniendo los niveles determinados por el Proyecto.

Entre losetones se dejara una junta de separación de unos 3 cm aproximadamente rellena de arena.

Una vez instalados se les debe recubrir con arena fina y limpia que penetra entre las juntas  y se procede a la vibrocompactación de los mismos sobre toda la superficie.

También se deberá tener a consideración las pendientes naturales del terreno en el lugar, de manera de permitir el escurrimiento de aguas, evitando el emposamiento de la misma.

Se deberán prever al menos 4 drenajes de PVC 110 perpendiculares a la caminería para drenaje natural del terreno (aguas pluviales). Los mismos se ubicarán por debajo de los losetones.

2. Plataforma de hormigón visto.

Se propone una plataforma de hormigón armado de 1.50x1.50x0.20 mtrs, con armadura en ambos sentidos. Terminación a llana.

Previo a su ejecución se deberá realizar un nivelado del terreno, retirando la capa vegetal superior.

Posteriormente se rellenará con tosca compactada (espesor: 15 cm) y tosca cementada espesor 15 cm de manera de lograr un sustrato firme para el apoyo de la plataforma de hormigón.

Su diseño y niveles serán los indicados en los Recaudos Gráficos.

3. Rampa metálica.

Se propone una rampa en hierro para vincular la plataforma de hormigón con el edificio existente.

Su diseño y niveles serán los indicados en los Recaudos Gráficos.

Material de la rampa: chapa antideslizante semillada apoyada en tubulares de hierro o perfiles.

Terminación: pintura color gris grafito con convertidor.

Los trabajos comprenden la mano de obra, suministros de materiales y el equipamiento necesario para realizar todos los trabajos indicados, incluyendo todos aquellos que, sin estar concretamente especificados, sean de rigor para dar correcta realización de las tareas.

Se debe tener en cuenta que en dicho edificio funcionan oficinas por lo tanto los trabajos deben ser coordinados, por ejemplo el corte momentaneo de algun suministro.

Se deberá indicar el tiempo de ejecución de los trabajos.