DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                   TEL:   2915 54 85   /2916 33 92

compras@sodre.gub.uy

Compra Directa    65/2020                                                                 Expediente2020-11-0016-0471

Apertura electrónica: ofertar a través del portal de compras estatales

Fecha tope: hasta  martes 14 de julio del 2020 hasta las 14:00 hs.

Montevideo 8 de julio de 2020

Asunto:

Mantenimiento General del AUTOTRANSFORMADOR de 250 KVA

ubicado en la PB del Auditorio Nelly Goitiño. (SODRE   Av. 18 de Julio 930 esquina Río Branco /Río Branco 1329)

Alcance de los Trabajos:

- Previo al corte

- Ensayo de calidad eléctrica, análisis de todos los parámetros.

- Termografía del interruptor general y terminales del transformador.

- Ensayos de descargas a tierra.

- Retiro de servicio de la Instalación.

- Verificación de ausencia de tensión y se asegura el área de trabajo.

- Extracción de muestra de aceite

- Rigidez dieléctrica.

- Contenido de humedad.

- Cambio de silicagel.

- Verificación de pérdidas de aceite, apriete de juntas de ser necesario.

- Ajuste de contactos.

- Inspección de bucle de tierras.

- Limpieza General.

- Energizar nuevamente el transformador.

- Confección de Informe con resultados y recomendaciones (situación general, necesidad de tareas correctivas, protocolo de controles, etc.).

- Garantía del Servicio.

Antecedentes

Presentar antecedentes de trabajos similares al objeto de este llamado.

Visita Obligatoria:

Viernes 10 de JULIO a las 10 p.m. hrs en la  Calle 18 de julio 930.

(Sr BIANCHI -Tel 2913 13 48 int 213, se entregara constancia que deberán presentar en la   Oferta)

Consultas:

compras@sodre.gub.uy

Forma de pago

Crédito 60/90 días fecha factura según la modalidad del S.I.I.F