COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº  997/2021

BRIGADA DE COMUNICACIONES Nº 1

1.- OBJETO

Se convoca a Compra Directa Ampliada para la adquisición de materiales para Mantenimiento y Actualización de amplificación del Batallón “Libertad o Muerte” de Comunicaciones Nº 1, por parte de la Brigada de Comunicaciones Nº 1, acorde el siguiente detalle:

| Nro. Item | Cód. Artículo | Artículo | Cantidad (Hasta) | Unidad | ODG | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4487 | PARLANTE | 4,00 | UNIDAD | 341.0 | Diámetro: 15 PLG -Diámetro nominal: 380mm -Impedancia: 8 ohmios; potencia 600w; -Sensibilidad: 1w, 1m (dB SLP): 97; -Respuesta de frecuencia (-10 dB); 30 hz - 2,5 kHz; -Diámetro de la bobina 100 mm -Material de Bobina: Alambre de aluminio Plana |
| 2 | 5260 | AMPLIFICADOR DE AUDIO (POTENCIA) | 1,00 | UNIDAD | 341.0 | Potencia: 750 + 750 W - Procesamiento inteligente - potencia en serie 500watts x 2 a 8 ohmios -800 watts x 2 a 4 ohmios |
| 3 | 34117 | CABLE PARA MICROFONO | 2,00 | UNIDAD | 199.0 | SIN CONECTORES. Cable balanceado Presentación en bobina de 152 Mts |
| 4 | 1449 | JIRAFA PARA MICROFONO | 10,00 | UNIDAD | 341.0 | Altura brazo articulado ajustable mayor a 1 metro. |
| 5 | 7338 | CONSOLA DE AUDIO | 1,00 | UNIDAD | 341.0 | -Número De Canales: 12. pre amplificadores midas -Routers wifi ,tri-modo interfaz de grabación WAV estéreo -Rec de efectos x32. -Analizador en tiempo real. -Tomann para todos los canales, -Kit de montaje en rack. -2 envíos de auxiliares entrada/salida MIDI |
| 6 | 1828 | NOTEBOOK | 2,00 | UNIDAD | 323.0 | -Configuracion Core i5 -CPU Intel HD Graphics -Memoria RAM 8Gb -Window 10 |
| 7 | 34116 | CONECTOR PARA PARLANTES (SPEAKON) | 40,00 | UNIDAD | 199.0 | Numero De Conexiones: 4 Material plástico |
| 8 | 7793 | CONECTOR CANON | 20,00 | UNIDAD | 199.0 | Tipo: MACHO. Material metal |
| 9 | 7793 | CONECTOR CANON | 20,00 | UNIDAD | 199.0 | Tipo: HEMBRA. Material metal |
| 10 | 8236 | MICROFONO INALAMBRICO | 1,00 | UNIDAD | 341.0 | -Tipo: DE MANO -Micrófono de mano UHF -Unidad receptora y trasmisora; alcance operativo máximo: 100m -Sensibilidad -51 dBV/Pascal; respuesta de frecuencia 50 Hz -Impedancia de salida 150 ohmios -Rango de frecuencia de radio 584-608 MHz -Sensibilidad -51 dBV/Pascal - Respuesta de frecuencia 50 Hz - Impedancia de salida 150 ohmios -unidad receptora 1 canales |
| 11 | 34098 | MICROFONO SOLAPERO | 2,00 | UNIDAD | 199.0 | Kit micrófono de mano y solapero uhf -unidad receptora y trasmisora - Alcance operativo máximo: 100m -Sensibilidad -51 dBV/Pascal -respuesta de frecuencia 50 Hz - Impedancia de salida 150 ohmios -Rango de frecuencia de radio 584-608 MHz -Sensibilidad -51 dBV/Pascal - Respuesta de frecuencia 50 Hz; Impedancia de salida 150 ohmios, unidad receptora 2 canal |
| 12 | 34112 | RACK PARA AUDIO | 5,00 | UNIDAD | 199.0 | Numero De Módulos: 8 Material interior exterior: madera enchapada de 9mm -Cubierta de espuma de huevo -Rieles delanteros y traseros con orificios 10/32 -Mango empotrado, pestillo y esquina de bola para trabajo pesado |

NOTA:

- El oferente deberá establecer en las ofertas el plazo de la garantía.

- El material cotizado deberá ser nuevo, sin uso, ni reciclado.

- En los ítems en los cuales especifica la marca de los mismos es para reemplazo específico

2.- FORMA DE COTIZACIÓN

MODALIDAD: PLAZA, se deberá incluir en el precio unitario de cada ítem la totalidad de impuestos que correspondan, identificando claramente cuáles son. En el caso que esta información no surja de la propuesta, se considerará que la cotización incluye impuestos.

TIPO: Precio  firme.

MONEDA DE COTIZACIÓN: Dólares Estadounidenses.

PAGO: SIIF crédito luego de la recepción de conformidad  de la mercadería.

No serán consideradas aquellas ofertas que establezcan un plazo para el pago.-

Por la sola presentación del proveedor a cotizar y salvo declaración expresa en contrario, se entiende que la oferta se ajusta a todas las condiciones contenidas en el llamado

La Administración se reserva el derecho de adjudicar una cantidad menor a la originalmente licitada y a dividir la adjudicación entre dos o más oferentes, de conformidad a lo que establece el artículo 48 del T.O.C.A.F

3.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La presentación de ofertas será OBLIGATORIAMENTE EN LÍNEA

Se deberá adjuntar:

- Formulario de Identificación del Oferente, según Anexo 1, firmado por el representante de la empresa que figure como tal en el RUPE.

Sin perjuicio de los documentos solicitados, el proveedor podrá subir un archivo con cualquier aclaración que desee formular.

4.-  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.

5.- PLAZO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES

A.- El plazo de entrega del oferente será el que conste en su oferta, no pudiendo superar los 30 días corridos, el cual comenzará a regir a partir de los 15 días corridos posteriores a la notificación de adjudicación (Firma Resolución de Adjudicación).

B.- La entrega de los materiales será de cargo del oferente, coordinada 24 horas antes y realizada únicamente en el Batallón “Libertad o Muerte” de Comunicaciones Nº º, sito en Cno. Casavalle Nº 4600, de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 12:00. Contacto: Tte. 2º Martin Ledesma, teléfono 23588304, celular 098387249.

6.- COMPARACION  DE LAS OFERTAS

## Se evaluarán las ofertas desde un punto de vista formal, técnico y económico, dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en la presente Condición de Compra.

## Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar una evaluación teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación y puntajes:

| Nº | Factores de ponderación | Máximo puntaje previsto |
| --- | --- | --- |
| 01 | Precio | Hasta 40,00 puntos |
| 02 | Plazo de garantía | Hasta 35,00 puntos |
| 03 | Antecedentes | Hasta 25,00 puntos |
| Total | Hasta 100,00 puntos |

## La información para la evaluación será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas solicitarse los datos accesorios que se consideren pertinentes, quedando su costo a cargo del oferente.

## Dentro de cada factor de ponderación se aplicarán los criterios detallados a continuación, a efecto de determinar la calificación de cada una de las diferentes ofertas presentadas, teniendo siempre como objetivo prioritario el beneficio de la Administración. Para la aplicación de estas fórmulas únicamente se tomarán en cuenta las ofertas que califican.

### Factor de ponderación: “Precio”. De 0,00 (cero con cero centésimas) hasta 40,00 (cuarenta con cero centésimas) puntos.

## Para la evaluación económica se le asignará el mayor puntaje previsto a la oferta más económica, es decir 40,00 (cuarenta con cero centésimas) puntos y se deducirán puntos a las demás ofertas en relación inversamente proporcional a la diferencia existente de las respectivas cotizaciones.

La fórmula para determinar los puntajes a asignar para el factor de ponderación “Precio” será la siguiente:

Puntaje por precio = (PM x Pb) / Pi

Donde PM es el puntaje máximo para la oferta más económica, es decir 40,00 (cuarenta con cero centésimas) puntos.

Pb es el precio más bajo.

Pi es el precio de la propuesta en consideración.

### Factor de ponderación: “Plazo de Garantía”. De 0,00 (cero con cero centésima) hasta 35,00 (treinta y cinco con cero centésimas) puntos.

Se considerará el plazo de garantía que se establezca en su oferta.

Para determinar los puntajes a asignar a las diferentes ofertas, se utilizará el siguiente criterio:

| Plazo de garantía | Puntaje a asignar |
| --- | --- |
| Mayor a 3 años. | 35,00 |
| Mayor a 2,5 años y menor o Igual a 3 años. | 20,00 |
| Mayor a 2 años y menor o Igual a 2,5 años. | 15,00 |
| Mayor a 1 año y menor o igual a 2 años. | 5,00 |
| Menor o igual a 1 año | 0 |

### Factor de ponderación: “Antecedentes”. De 0 (cero) hasta 25,00 (veinte cinco con cero centésimas) puntos.

Se considerarán los antecedentes negativos y/o positivos, que la empresa tenga debidamente registrados, en el RUPE en los últimos 2 (dos) años contados a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

Para determinar los puntajes a asignar a las diferentes ofertas, se utilizará el siguiente criterio:

| Antecedentes | Puntaje a asignar |
| --- | --- |
| Quien no haya sido objeto de ninguna advertencia, multa o suspensión. | 25,00 |
| Quien haya sido objeto de una advertencia. | 20,00 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 advertencias. | 15,00 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más advertencias. | 10,00 |
| Quien haya sido objeto de una multa. | 7,00 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 multas. | 5,00 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más multas. | 1,00 |
| Quien haya sido objeto de alguna suspensión o eliminación. | 0 |

En caso de contar con varias sanciones se tomara en cuenta la más grave (la de menor puntaje).

LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE DEJAR SIN EFECTO EL LLAMADO EN CUALQUIER INSTANCIA SIN EXPRESIÓN DE CAUSA Y SIN INCURRIR EN NINGUN TIPO DE RESPONSABILIDAD

ANEXO I

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 997/2021

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE: ________________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________

PAIS:_________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: _____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: _________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA: ___________________________________________