LLAMADO A COMPRA DIRECTA

PUBLICACIÓN N°136/2022

OBJETO DE COMPRA:

SWITCH

SERVICIO SOLICITANTE:

INFORMATICA

PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS:

DÍA: 08/07/2022      HORA: 10:00

ATENCIÓN

(DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PODER SER ADJUDICADOS)

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DEL TOCAF SE DEBE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA COMPLETA ANEXO 1 – OPCIÓN 1 O ANEXO 1 – OPCIÓN 2 SEGÚN CORRESPONDA.

ENCUENTRAN LOS MODELOS PARA LLENAR EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE PLIEGO

1) SE SOLICITA cotización de:

| ÍTEM | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | UNIDAD | Switch adiministrables de 48 bocas CARACTERISTICAS DE SW ADMINISTRABLES 48 Bocas Atributos de puerto 48 puertos de conmutación Gigabit Ethernet de detección automática 10/100/1000BASE-T Módulo de enlace ascendente de intercambio en caliente de 2 puertos RJ45 BASE-T de 10 Gigabit: opción disponible Módulo de enlace ascendente de intercambio en caliente de 2 puertos SFP+ de 10 Gigabit: opción disponible Puerto USB: permite la importación / exportación de archivos localmente Negociación automática para velocidad, modo dúplex y control de flujo MDI / MDIX automático Port mirroring Broadcast storm control EEE (IEEE802.3az) por configuración de puerto Soporte de perfil de puerto Hasta 64 rutas estáticas compatibles Conmutación de velocidad de línea de nivel 2 Enrutamiento de velocidad de línea de nivel 3 Imágenes de firmware dobles integradas Sensores de temperatura para monitoreo ambiental Diagnóstico de cables Diagnóstico del transceptor óptico (SFP/SFP+) Soporte para auditorías de switches Performance (minimo) Capacidad de estructura de switch (dúplex completo): 260 Gbps Velocidad de transferencia: 193 Mpps Memoria de CPU: 2GB Memoria flash: 1 GB Memoria de búfer de paquetes: 4 MB Hasta 16,000 direcciones MAC Disponibilidad Spanning Tree (IEEE 802.1D) Multiple Spanning Tree (MSTP) y Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w) con soporte de enlace rápido Spanning Tree optional features: protección raíz STP, protección BPDU, filtrado BPDU Soporte de imagen dual Archivo de configuración de carga y descarga soporte sFlow Soporte de alimentación redundante (opcional) Diagnóstico de cable VLAN (minimo) Soporte de VLAN según IEEE 802.1Q Se admiten hasta 4000 VLAN VLAN dinámica con soporte GVRP 802.1x Auto VLAN Multidifusión Soporte dinámico de multidifusión: hasta 256 grupos de multidifusión compatibles con IGMP Snooping o Multicast estático IGMP v1 / v2 / v3 IGMP Snooping Querier Seguridad Hasta 3.000 ACL y hasta 3.000 ACEs ACL controladas por tiempo Registro de ACL Cambiar la protección de contraseña de acceso Aplicación de contraseña segura opcional Configuraciones definibles por el usuario para habilitar o deshabilitar el acceso a la administración web, SSH, Telnet, SSL Alerta de dirección MAC basada en puerto y bloqueo Filtrado de direcciones IP para el acceso de gestión a través de Telnet, HTTP, HTTPS / SSL, SSH y SNMP RADIUS y TACACS + autenticación remota para acceso de administración de conmutadores Cifrado SSLv3 y SSHv2 para el tráfico de administración de conmutadores DHCP Snooping Filtrado de acceso de gestión a través de perfiles de acceso de gestión Autenticación de borde basada en IEEE 802.1x, modo de monitor 802.1x (registro sin aplicación) Inspección dinámica de ARP Optimización y monitoreo de iSCSI Agregación de enlaces con soporte para hasta 32 enlaces agregados por conmutador y hasta 8 puertos miembros por enlace agregado (IEEE 802.3ad) Soporte LACP (IEEE 802.3ad) con hasta 8 candidatos LAG Soporte de host IPv6 Soporte IPv4 Administración CLI estándar accesible a través de Telnet, SSH o consola local Gestión a traves de HTTP Notificación de conflicto de dirección IP de administración SNMPv1, SNMP v2c, compatible con SNMP v3 Transferencias HTTP y TFTP de firmware y archivos de configuración Configuración automática de DHCP, actualización de imagen automática de DHCP Soporte LLDP-MED Soporte SNTP Traceroute de capa 3 Capacidades de registro remoto de Syslog Configuración automática de iSCSI Chasis 1U, kit de montaje |

Requisitos generales para todos los productos:

* Especificar marca y modelo del producto.

* Especificar Garantía

* Entrega inmediata.

* Presentar Foto o catalogo (online)

* En equipos (hardware) adjuntar hoja de datos del producto

Por consultas sobre los items a cotizar dirigirse a

alejandro.mendez@asse.com.uy

2322 8080 interno 115

2) FORMA DE COTIZAR:

- Precios unitarios por ítem.

- Se deberá cotizar en moneda nacional, sin impuestos, detallándose los mismos en     forma separada.

- Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente.

NO SE ACEPTARÁN  OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERESES POR MORA.

3) ACLARACIONES:

- Cuando corresponda, en la oferta deberá establecerse: presentación, marca  u otra aclaración de los artículos ofertados, vencimiento.

- Establecer plazo de entrega de mercadería o prestación del servicio.

- La Administración se reserva el derecho a solicitar material informativo de los productos/artículos ofertados.

4) LUGAR DE ENTREGA DE MERCADERÍA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

- Las entregas de las cantidades adjudicadas en los Ítems correspondientes serán a demanda del Hospital Especializado de Ojos José Martí, y la entrega se realizará en el lugar que establezca la orden de compra, servicio solicitante:

-  Las cantidades solicitadas, son al sólo efecto de la estimación del oferente, no generando las mismas obligación de compra por parte del Hospital Especializado de Ojos José Martí

Para poder cotizar el oferente deberá estar ingresado en el Registro Único de Proveedores del Estado RUPE, conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

5) ADJUDICACIÓN:

La Administración de este Centro Hospitalario verificará previo a la ADJUDICACIÓN que el Proveedor este ACTIVO EN RUPE. Se recomienda (dada la agilidad del procedimiento) avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en caso de cotizar para este llamado.  Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se desestimará la oferta y se adjudicará al siguiente mejor oferente que cumpla con el estado antes mencionado.

6) PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las ofertas serán recibidas únicamente en línea. Se deberán ingresar en el sitio www.comprasestatales.gub.uy. No se recibiran ofertas por otra vía.

La documentación electrónica adjunta se ingresará en archivo formato pdf, sin contraseña ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando se deba agregar  un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, se deberá digitalizar el mismo (escaneo) y subirlo con el resto de la oferta. Los oferentes incluirán en el cambpo “Observaciones” toda aquella información que pueda ser útil a los efectos de la adjudicación.

"Los ordenadores, asesores, funcionarios públicos, aquellos que desempeñen una función pública o mantengan vínculo laboral de cualquier naturaleza, de los órganos competentes de la Administración Pública deberán excusarse de intervenir en el proceso de controtación en las hipótesis previstas en el artículo 72 del TOCAF"

ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL TOCAF

OPCIÓN 1: Declaración Jurada del oferente de encontrarse en condiciones de contratar con el Estado

En relación con el procedimiento C.D. 000/2021, quien suscribe (nombre completo) __________________________________ en  su calidad de (titular/socio/apoderado, director, asesor o dependiente) _________________________  en nombre y representación de la persona juridica __________________________________, declaro bajo juramento que la citada Empresa  no esta comprendida en la causales que expresamente le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46  del  TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:

Documento de identidad:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho,  será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 DEL TOCAF

OPCIÓN 2: Declaración Jurada de existencia de vínculo sin participación ni decisión en el proceso de adquisición

En relación con el procedimeinto C.D. 000/2021, quien suscribe ______________________, en mi calidad de ( …....identificar el vinculo juridico con la Administración.........) de la U.E.___________manifiesto  mantener vínculo de (…..dependencia /  representación /  dirección.........) ________________ con __________________________, y  declaro  bajo juramento de acuerdo con el artículo 46 del T.O.C.A.F. no participar ni tener poder de decisión en el proceso de adquisición  quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:

Documento de identidad:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público , prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho,  será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.