PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA EL LLAMADO A LICITACION ABREVIADA  PARA LA ADQUISICION DE ADOQUINES Y CORDONETAS  PREFABRICADAS DE HORMIGON

LICITACION ABREVIADA Nro.033/2017.

ARTICULO 1º. OBJETO.  La Intendencia Departamental de Flores llama a Licitación Abreviada  para la adquisición de adoquines y cordonetas prefabricadas de hormigón para  Paseo Urbano en  Ismael Cortinas.-

1.1 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA.

Los oferentes deberán proveer los siguientes elementos detallados a continuación:

- 1.000 m2 de adoquines de hormigón rectangulares de 20x12 cm de sección y 8 cm de espesor color gris.

- 100 m2  adoquines de hormigón rectangular de 20x12 cm de sección y 8 cm de espesor color amarillo.

- 650 m de cordonetas prefabricadas de hormigón de sección mínima15cmx30cm y largo a proponer por la empresa, teniendo en cuenta que el elemento debe ser fácilmente manipulable.

- 625  m de cordonetas prefabricadas de hormigón de sección mínima 15cmx30cm y 30 cm de largo para la ejecución de cordones curvos de radio 5m.

Se deberá presentar muestra con etiqueta (formato adjunto) adherida a la  pieza.

Los adoquines de hormigón deberán verificar ensayos a compresión y abrasión   de acuerdo a la Norma UNIT 787:89.

Valores a considerar:

Ensayo a compresión de adoquines: 35Mpa.

Ensayo de abrasión, desgaste no superior a: 15mm.

La armadura mínima de las cordonetas será de 4 hierros longitudinales de 8mm de diámetro y estribos de 6mm cada 15cm. El hormigón de las cordonetas deberá ser de una resistencia a la compresión mínima de 30Mpa. La Intendencia Departamental se reserva el derecho de tomar muestras aleatorias para su análisis y ensayo.

1.2 CONDICIONES DE ENTREGA

Los elementos serán entregados, palletizados, dentro de Ismael Cortinas  en lugar a definir, por la Intendencia Departamental de Flores en acuerdo con el Municipio de Ismael Cortinas. La empresa oferente se hará cargo del transporte, de los elementos a proporcionar.

1.1 LA SEGURIDAD EN LA CARGA Y TRANSPORTE (Puesto en Destino)

Es de total responsabilidad de la empresa adjudicataria y de exclusivo cargo de ésta, mantener asegurado ante el Banco de Seguros del Estado al personal dependiente contra todo riesgo cubierto por la Póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes.

Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias que sufra el citado personal por dicha causa y de todas las responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la omisión o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas precedentemente.

El adjudicatario será responsable civil y penalmente, en forma única y exclusiva,

ante cualquier acto, hecho u omisión que se produzca como consecuencia del transporte y la carga, por lo que la Intendencia Departamental de Flores queda liberada de toda responsabilidad en dichos actos.

ARTICULO 2º. DESCRIPCION.

Los oferentes detallarán claramente en sus propuestas todas las características de los insumos ofrecidos, debiendo establecer claramente la garantía que ofrezcan para el caso de  constatarse anomalías que sean provenientes de fábrica.

ARTICULO 3°. PRECIO

El precio se cotizará en moneda nacional y según el cuadro a continuación:

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJE PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTO en $

| RUBRO | DESCRIPCION | Un | Metraje | PRECIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adoquines rectangulares 20x12x8cm esp gris | M2 | 1.000 |  |
| 2 | Adoquines rectangulares 20x12x8cm esp amarillo. | M2 | 100 |  |
| 3 | Cordoneta hormigón sec min 15x30 y largo a proponer | m.l | 650 |  |
| 4 | Cordoneta hormigón sec min 15x30 y largo 30 cm | m.l | 625 |  |

Se entenderá que el precio global propuesto en la oferta comprende los importes de

todos los suministros, trabajos, herramientas, equipos, materiales, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto para la correcta entrega de los suministros, sin que sirva de excusa o derecho alegar omisiones en la presentación de la propuesta.

La Intendencia Departamental proporcionará los equipos y personal para la descarga de los elementos que vendrán acondicionados en pallets.

Las ofertas deberán formularse moneda nacional  para cada uno de los materiales ofrecidos y deberán especificar por separado los impuestos que correspondan. En caso omiso ellos se considerarán integrados al precio total propuesto por cada oferente.

ARTICULO 4°. FORMA DE PAGO

La cotización de la ofertas se realizará en pesos uruguayos.

La moneda para la evaluación y comparación de propuestas también será en pesos

Uruguayos. Los pagos se realizarán en pesos uruguayos.

Una vez recibido los materiales se dará informe al Departamento de Hacienda de la

Intendencia Departamental el que procesará su pago.

El pago de los suministros se efectuará dentro de un plazo de 30 (treinta) días calendario siguiente al momento en que la Intendencia haya recibido del proveedor todos los elementos necesarios para su procesamiento sin intereses.

ARTICULO 5°.- GARANTIA DE  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Se aclara que al tratarse de Licitación Abreviada no es necesario presentar la garantía de mantenimiento de oferta a que se refiere el artículo 64 del TOCAF y que la garantía de cumplimiento de contrato a que se refiere dicho artículo solo será exigible en el caso de que el total adjudicado supere el 40% del tope  para la licitación abreviada.

ARTICULO  6º.- MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. Las mismas deberán ser válidas y estar vigentes por un período de 60 (sesenta)  días calendario a partir de la fecha de apertura.

ARTICULO 7°. REGISTRO DE PROVEEDORES. Se advierte a los oferentes que deberán estar activos en el RUPE, extremo que será controlado al momento de suscribir el Contrato.

ARTICULO 8°.CONSULTAS

Los oferentes que quisieran consultar o aclarar alguna duda de interpretación de las cláusulas del presente Pliego de Condiciones, deberán cursar su consulta hasta 5 (cinco) días hábiles antes del cierre de recepción de ofertas. Todas las consultas que deban realizar las firmas oferentes podrán ser canalizadas a través del fax de la Intendencia –

Departamento de Hacienda: División Proveeduría 4364 2331 int 143.

ARTICULO 9°. La Intendencia Departamental de Flores controlará que los oferentes hayan adquirido el pliego licitatorio, siendo esta condición excluyente para la evaluación de la propuesta.-

ARTICULO 10°. PLAZO, LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ACTO DE APERTURA.

Las propuestas se recibirán exclusivamente hasta  el día 30 de noviembre a la hora 14.00, en la División  Proveeduría de esta Comuna y podrán presentarse personalmente contra recibo en el lugar habilitado al efecto o enviarse por correo, teles, fax u otros medios similares. No serán de recibo aquellas que se recepcionen con posterioridad a dicha hora y fecha.  La apertura se realizará el día  30  de  noviembre   de 2017 a la hora 15.00 con las ofertas que se hubieren recepcionado, cualquiera fuere su número. Estarán presentes en el acto, representantes de la Intendencia Departamental de Flores, los oferentes y sus representantes que deseen asistir. Abierto el mismo, no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante los oferentes presentes, formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen, de las que se dejará constancia en el acta respectiva.

ARTICULO 11º. En caso de presentación de ofertas similares, de acuerdo a lo previsto en el artículo 66 del TOCAF, se podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas.-

ARTICULO 12°. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley 15.903.

ARTICULO 13°. La Intendencia Departamental de Flores se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere más conveniente o de rechazarlas todas.

ARTICULO 14º. La Intendencia Departamental de Flores se reserva el derecho a adjudicar total o parcialmente la presente licitación.

ARTICULO 15º.- ADQUISICION DE PLIEGOS. Los mismos se podrán adquirir en la División Proveeduría de la Intendencia Departamental de Flores, sita en calle Santísima Trinidad Nro. 597, o en la Oficina de la Intendencia Departamental de Flores en Montevideo sita en Torre “El Gaucho”, Constituyente 1467 Piso 10 Oficina 1005,  previo pago de la suma de $  1.500  (pesos mil quinientos).