PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EL LLAMADO A

LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO COMPACTADOR  RECOLECTOR

LICITACION ABREVIADA Nro.   008 /2021

ARTICULO 1°OBJETO DE LA LICITACION

La Intendencia Departamental de Flores llama a licitación abreviada para la adquisición de un (1) equipo recolector compactador, para poder mantener un buen servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en Trinidad y los Centros Poblados.

ARTICULO 2°. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO RECOLECTOR COMPACTADOR

Características del Equipo recolector:

- Tendrá una capacidad de hasta 16 m3 kg de carga, siendo la capacidad de la tolva de 1.8 m3, y  equipamiento levanta contenedor trasero.

- Deberá ser construido en chapa de acero de alta resistencia.

- El cierre de la tolva será hidráulico automático.

- La descarga será mediante placa explulsora accionada por cilindro hidráulico telescópico de  doble efecto.- Accionado mediante toma fuerza acoplada a la caja de cambio y bomba hidráulica.

- Deberá tener un accionamiento mediante bomba hidráulica y toma de fuerza.

- Las luces reglamentarias del equipo deberán ser con tecnología Led.

- Deberá estar equipado con dispositivo operacontenedores para contenedores plásticos EN 840-2 de 660 a 1.100 lts de tapa plana.

- El montaje del equipo se realizará en un chasis de nuestra propiedad, montado y pronto para uso en vehículo Marca Volkswagen, Modelo 14150, año 1998, dos ejes, 4x 2, potencia 160.

- Deberá contar con aval técnico solicitado por el MTOP.

- Guias con patines anti-fricción grafitado y autolubricados, libre de mantenimiento.

- Deberá contar con cierre hidráulico de puerta trasera.

- Deberá contener bandeja de 100 lts de capacidad para recoger fuga de líquidos.

  - Compactación: La misma deberá ser realizada mediante prensa y plano inclinado fijo, con accionamiento hidráulico.

  - Comandos de operación: los comandos de operación tanto de la pala compactadora como de la placa eyectora deberá ubicarse en el lateral opuesto, cercano al extremo posterior del camión.

  - Alarma de Emergencia: El equipo deberá contar con un timbre o elemento sonoro que pueda enviar una señal de alarma desde los comandos posteriores de compactación a la cabina en caso de emergencia.

  - Accionamiento: hidráulico tanto del sistema de compactación como del equipo levanta contenedores.

  - Anclaje: La forma de anclaje del chasis o sobre chasis del equipo, deberá ser aceptada por el fabricante del camión, debiendo presentarse documentación probatoria.

  - Soldaduras: Las soldaduras de la caja deberán ser continuas. En todos aquellos lugares donde pueda producirse la acumulación de líquidos, no debiendo presentar porosidad, ni cáscaras, ni haber evidencia de salpicadura de las soldaduras en el resto del equipo. Se detallará el procedimiento de soldadura empleado en fábrica.

  - Tipo y Espesor de chapas: los diversos componentes serán fabricados en aceros de alta resistencia a la desgaste, debiendo ser especificado en la oferta el material los grosores de:

- Cuerpo del equipo: 	Piso, Paredes laterales, postes laterales, Refuerzos longitudinales, Soportes del piso.

- Tolva: 	Espesor del piso, Refuerzos de la tolva

- Dispositivo de Compactación-Expulsión: Placa Compactadora, Panel Eyector, etc.

Se deberán especificar los elementos de desgaste por rozamiento tanto para el prensado como en la descarga.

# Repuestos: El oferente deberá presentar una lista con todos los repuestos para la unidad planteada con su precio unitario estipulado claramente, la IDF entonces definirá los repuestos a adquirir en un valor  máximo del 10 % del monto total de la unidad.

  - Garantía: Se deberá establecer si modalidad bajo la cual la unidad estará cubierta (horas de operación y/o tiempo). Siendo requerido una cobertura total de la unidad por un período mínimo de un año. Coberturas mayores podrán ser cotizadas en forma opcional o en caso de estar integrada a la oferta, será considerada un aspecto positivo a la hora de la evaluación de las ofertas

  - Certificaciones: ISO 9000 serán preferibles, debiendo adjuntarse las certificaciones correspondientes.

- Características del Equipo Opera Contenedores-.

El equipo opera contenedores será del tipo polivalente (esto es permite la operación de todos los tipo de contenedores construido de acuerdo a la normas técnicas internacionales especificas).

El equipo operador de contendor podrá ser:

- Del tipo de plataforma estribo para peones, el mismo se encontrará ubicada en la parte trasera del camión, de extremo a extremo de este y los correspondientes pasamanos, laterales y central, donde puedan ubicarse dos personas durante la operación de recolección de residuos. Se deberá indicar la distancia desde la plataforma al piso y el ángulo libre trasero. Los brazos donde engancharan los pernos de los contenedores deberán poder regular el ancho existente entre ambos.

- Equipo independiente sin estribos para peones. El mismo será ubicado en la parte posterior del camión, vendrá instalado de origen y será capaz de levantar contenedores normalizados. Los brazos donde engancharán los pernos de los contenedores deberán poder regular el ancho existente entre ambos. El equipo podrá contar también con sistema de izado tipo peine, esto deberá ser presentado como adicional.

Se deberá presentar en la oferta el diagrama de tiempos de ciclo de operación del equipo levantacontenedor ofertado.

La operación del mismo, se realizará siguiendo criterios similares a los del equipo compactador. Los mandos deberán estar ubicados al costado de la tolva de lado derecho del camión junto a los mandos del equipo recolector..

El equipo opera contenedor suministrado deberá poder operar contenedores metálicos y plásticos (PEAD – Polietileno de alta densidad) de 4 ruedas de capacidades desde 700 litros a 1.100 lts.  Compatibles con las normas EN 840, DIN 30700

- Catálogos, folletos y Manuales del equipo ofrecido

Junto a cada propuesta se deberá entregar catálogos, folletos, etc. esta documentación deberá ilustrar sobre la forma de operación y funcionamiento de las unidades (Chasis - Equipo Compactador - Equipo opera contenedores), haciendo especial hincapié en sus aplicaciones, mantenimiento y dispositivos especiales.

Todos los elementos agregados a la propuesta, tales como catálogos, especificaciones técnicas, dibujos, fotografías, etc., se considerarán parte constitutiva de esta y complemento de la información para definir las características de la unidad ofrecida.

El adjudicatario junto con la entrega de la unidad deberá entregar manuales en forma escrita y digital de:

    - Despiece (Chasis - Equipo Compactador - Equipo opera contenedores)

    - Especificaciones y tolerancias de piezas

    - De mantenimiento y operación.

Todos estos elementos serán presentados en una sola vía debidamente identificados y por separado.

Toda la documentación entregada en las ofertas y luego de la adjudicación deberá estar impresa en idioma español. De no ser así la firma adjudicataria pondrá a disposición de los técnicos de la Intendencia Departamental de Flores un traductor de manera de posibilitar su estudio.

- Capacitación técnica de funcionarios

La firma adjudicataria deberá realizar el adiestramiento de operadores y mecánicos del servicio de mantenimiento municipal. Dicha capacitación se considerará parte integrante de la oferta. El mismo deberá realizarse en dependencias de la Intendencia Departamental de Flores.

El adiestramiento será realizado en forma práctica por uno o más mecánicos que realizarán conjuntamente con los operarios municipales, las tareas de mantenimiento y operación del vehículo y equipos.

Se deberá presentar en la oferta el plan de capacitación correspondiente.

ARTICULO 3°.- DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DE LA LICITACIÓN.

Se consideran parte de la presente licitación, los siguientes documentos:

- El Pliego de Condiciones Generales para los llamados a licitación que   efectúa la Intendencia Departamental de Flores.

- El presente Pliego de Condiciones Particulares.

- Las leyes y decretos que se encuentren vigentes a la fecha de apertura de las propuestas.

- Las enmiendas y aclaraciones que efectúe la Administración relativas al llamado, notificadas hasta 5 (cinco) días antes de la fecha de apertura de las propuestas.

- Las evacuaciones a las consultas escritas que realice el Municipio y que se notifiquen con idéntica anterioridad al plazo indicado en el literal anterior.

- Las ofertas que se reciban.

# ARTICULO 4°.-  FECHA Y LUGAR DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS.

La recepción de ofertas se podrá verificar hasta la hora 14.00  del día 28 de abril en la División Proveeduría del Departamento de Hacienda de la Intendencia  de Flores,  sita en calle Santísima Trinidad Nro. 597 de la ciudad de Trinidad, por cualquiera de los medios autorizados en el TOCAF.

La fecha de apertura de la presente licitación será el día  28 de abril  a la hora  15.00 ,  en único llamado, el día antes indicado, con el  número de ofertas presentadas.

Los oferentes que lo deseen podrán concurrir al acto de apertura.-

ARTICULO 5°.- MULTAS Y PENALIDADES.

Para el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el oferente en su oferta, o de las que asuman por imperio de los documentos integrantes del presente llamado, se pacta una multa equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total de la oferta.

ARTICULO 6°.- DE LAS ADJUDICACIONES.

La Intendencia Departamental  de Flores podrá adjudicar la  licitación a la oferta que resulte más conveniente a sus intereses aún cuando no sea la de menor cuantía.

La Administración se reserva el derecho de aceptar total o parcialmente la oferta que estime más conveniente o de rechazarlas todas.

ARTICULO 7º. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA.

Las propuestas serán validas y obligarán a los oferentes por el término de 90 (noventa) días calendario a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de pronunciamiento de ésta última en el término de 10 (diez) días calendario perentorios.

ARTICULO 8°.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El oferente que resulte adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante el depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al  5% (cinco por ciento) del valor de la adjudicación, excepto si el monto ofertado no supera el 40% del tope previsto en el literal A del artículo 33 del TOCAF.

ARTICULO 9º. PRECIO Y CONDICIONES.-

Los oferentes deberán cotizar el precio de la unidad en dólares estadounidenses.

El oferente deberá cotizar como forma de pago la toma del compactador existente (Modelo del compactador USIMECA EZM 510 - 16).

, puestos los vehículos en condiciones CIF-MONTEVIDEO (sin tributos nacionales, gastos consulares y tasas aduaneras).  Se deberá asimismo indicar el plazo de mantenimiento de la oferta, el que no podrá resultar en ningún caso inferior a 90 (noventa) días contados a partir del siguiente al de la apertura de la licitación.

ARTICULO 10°.- FORMA DE PAGO.

El pago se realizará en dólares americanos, debiendo los oferentes especificar en sus propuestas la forma de pago que pretenden, lo que también será tenido en cuenta a la hora de decidir la adjudicación.

ARTICULO 11°.- OFERTAS SIMILARES.

En caso de existir ofertas similares de conformidad a lo establecido en las disposiciones de las Leyes Nros. 15.903 y 16.170, será de aplicación la previsión contenida en el artículo 66 del Decreto 150/12 del Poder Ejecutivo, reglamentario del Artículo 653 de la Ley 16.170.

ARTICULO 12°. DOCUMENTOS.

La Intendencia Departamental controlará que los oferentes hayan adquirido el pliego de bases y condiciones.

ARTICULO 13º. CONSULTAS.

Cuando los oferentes, que habiendo adquirido el Pliego quisieran consultar o aclarar alguna duda de interpretación de las cláusulas del presente Pliego de Condiciones, deberán cursar su consulta hasta 5 (cinco) días hábiles antes del cierre de recepción de ofertas. La consulta deberá formularse por escrito y la contestación será cursada al consultante y a todos quienes hayan adquirido el Pliego hasta dos días antes del cierre de recepción de ofertas, sin perjuicio de publicarse en la página www.comprasestatales,gub.uy.

Todas las consultas que deban realizar las firmas oferentes podrán ser canalizadas a través de la División Proveeduría de la Intendencia Departamental de Flores.

ARTICULO 14º. PLAZO DE SOLICITUD DE PRORROGA.

Cuando los oferentes, que habiendo adquirido el pliego, quisieran solicitar prórroga de la apertura de ofertas podrán presentarse hasta 5 (cinco) días hábiles antes del cierre de recepción de ofertas.

ARTICULO  15º. PLAZO DE ENTREGA.

El plazo de entrega del equipo se determinará claramente en la propuesta, no pudiendo exceder los 150 (ciento cincuenta) días calendario a partir de la notificación de la adjudicación.

ARTICULO 16°. REGISTRO DE PROVEEDORES.

Los oferentes, al momento de la adjudicación deberán acreditar estar inscriptos en el RUPE. En caso de no estarlo contarán con un plazo de 48 horas para hacerlo.

ARTICULO 17°. DE LA MORA.

Se prevé la mora automática para el caso de comprobarse incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes. La misma se verificará por el sólo vencimiento de los plazos pactados y se verificará sin necesidad de previa interpelación judicial.

ARTICULO 18°. DE LA ADQUISICIÓN DE PLIEGOS.

Los mismos pueden adquirirse en dependencias de la Intendencia  de Flores, calle Santísima Trinidad Nro. 597 de la ciudad de Trinidad, División Proveeduría o en la Oficina de Flores en Montevideo, Constituyente 1467, Piso 10 Oficina 1005, previo pago de la suma de $ 1000 (pesos un mil).

# Text boxes

# INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORES