ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10044245

CODIGO                         DETALLE                                                      CANTIDAD

| 8881 | ADAPT BRIDA P/PEAD 75MM TERFUS -ELEFUS | 500 |
| --- | --- | --- |
| 8914 | ADAPT P/PEAD 40 X 40 MM | 900 |
| 8916 | ADAPT P/PEAD C/REDUCCION 25 X 20 MM | 5000 |
| 8952 | BRIDA PEAD P/TERFUS-ELEFUS 75 MM | 300 |
| 9450 | ADAPT P/PEAD 40MM C/RH 1 1/2" | 150 |
| 9452 | ADAPT P/PEAD 40MM C/RH 1 1/4" | 200 |
| 9453 | ADAPT P/PEAD 40MM C/RM 1 1/4" | 300 |
| 9457 | ADAPT P/PEAD 25MM C/RM 1" | 200 |
| 921 | CURVA 90 PP JRHH 1/2" | 100 |
| 935 | ENTREROSCA PP JRMM 3/4" | 2000 |
| 1046 | REDUCCION PP JRMH 1 1/4"X 3/4" | 350 |
| 1207 | UNION DOBLE PP JRHH 1/2" | 500 |
| 1222 | UNION SIMPLE PP JRHH 1/2" | 4000 |
| 8894 | REDUCCION PP JRMH 3/4"X 1/2" | 4000 |
| 9662 | REDUCCION PP JRMH 1 1/2"X 1” | 150 |
| 9664 | REDUCCION PP JRMH 1"X 1/2” | 700 |

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CODIGOS: 8881

Longitud aproximada L=130mm, PE100, peso aproximado >300 grs.,

Diámetro exterior 75mm, PN 16.

Se utilizarán mediante termofusión o electrofusión en tubos de PEAD y serán fabricados de acuerdo a la Norma UNIT ISO 4427.

* Indicar marca y procedencia de los artículos cotizados.

CODIGOS: 8914-8916-9450-9452-9453-9457

Los accesorios serán utilizados en tuberías de polietileno de alta densidad  (PEAD) y deberán ser fabricados de acuerdo con las Normas ISO 17885:2015  y UNIT-ISO 4427:2007 o equivalentes; en un todo de acuerdo al Catálogo de Accesorios de Compresión y Piezas para Polietileno de Alta Densidad - Control de Calidad – OSE.

Los mismos serán para una presión nominal PN = 16 kg/cm2 y sus roscas serán WITHWORTH B.S.P

* Se deberá indicar marca y procedencia de los ítems cotizados.

* Se deberá presentar muestra..

CODIGOS: 8952

Bridas metálicas revestidas en polipropileno para usar en adaptadores brida de PEAD.

Taladrado de acuerdo a la norma ISO 2531/DIN 2501 o EN 1092-1, PN 16.

CODIGO: 921

Curva 90 de PP  con roscas hembra.

Las piezas  serán de PP  con roscas gas Whitworth B.S.P. para una presión nominal de 10kg/cm2.

CODIGO: 935

Entrerrosca con tuerca de POLIPROPILENO para una presión nominal de

10kg/cm2., junta roscable macho macho.

CODIGO: 1046

Reduccion de polipropileno con extremos roscados

macho hembra gas Whitworth B.S.P., para una presión nominal de 10kg/cm2.

CODIGO1207:

Unión doble de polipropileno con uniones roscadas BSP hembra para una presión nominal PN 10kg/cm2

* Indicar marca y procedencia.

* Presentar muestra en Control de Calidad.

CODIGO1222:

Unión simple de polipropileno con uniones roscadas BSP hembra para una presión nominal PN 10kg/cm2

* Indicar marca y procedencia.

* Presentar muestra en Control de Calidad.

CODIGO 8894:

Reduccion de polipropileno con extremos roscados macho hembra.

Las piezas serán de polipropileno con roscas gas Whitworth B.S.P. para una presión nominal de 10kg/cm2.

* Indicar marca y procedencia.

* Presentar muestra

CODIGO 9662:

Reduccion polipropileno con extremos roscados macho hembra.Presion nominal PN 10 kg/cm2

CODIGO 9664:

Reduccion de polipropileno con extremos roscados macho hembra gas Whitworth B.S.P., para una presión nominal de 10kg/cm2.

ENTREGA DEL SUMINISTRO

1.1- El suministro se entregará en cajas de cartón, con una robustez y rigidez acorde al peso y características del suministro de que se trate, de forma de permitir su traslado y almacenamiento sin deformar ni afectar el suministro.

1.2- En el exterior de cada caja irá colocada una etiqueta autoadhesiva con la siguiente información:

Tipo y Número de compra

Código de O.S.E. del material

Tipo de suministro

Cantidad de unidades

Número correlativo de caja sobre el total de cajas

Identificación del proveedor

1.3- Las cajas estarán dispuestas sobre pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

1.4- Se deja expresa constancia que no serán de recibo bajo ninguna circunstancia mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

1.5- El conjunto pallet-cajas deberá conforman un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

1.6- La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte al Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

1.7- En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

Tipo y Número de compra

Código de O.S.E. del material

Tipo de suministro

Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

Cantidad de cajas

Identificación del proveedor

RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

2.1- En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

De  existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas y se podrá rechazar la entrega.

2.2- Se procederá a la descarga al Almacén y se confirmará el estado de la totalidad de los pallets, procediéndose a labrar acta y se podrán rechazar aquellos que no se encuentren en las condiciones establecidas

2.3 -Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

Conteo de la cantidad de pallets y de cajas por pallets.

Por cada pallets se abrirá como mínimo una caja a efectos de controlar su cantidad.

De existir diferencias se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que conste el detalle de esas diferencias y no se aceptará ninguna documentación del proveedor cuyas cantidades no coincidan con las constadas. A continuación O.S.E. procederá a comunicar esta situación por mail al proveedor, quien dispondrá de hasta 72 hs. para entregar la mercadería faltante.

De no entregarla dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la totalidad del suministro.

2.4-De no existir diferencias en la cantidad, el funcionario actuante firmará y sellará el remito de entrega del proveedor, emitiendo O.S.E. Número de entrada de mercancía.

Una sola partida puesta en Almacén Central dentro de los 120 días de la fecha de notificación.

CONDICIONES DE  PAGO:   60 días fecha de Factura.