Paysandú, 15 de Agosto de  2017

SOLICITUD DE COTIZACIÓN – MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (ART. 44 – TOCAF)

OBJETO DEL LLAMADO

Construcción de hasta 300 m de colector de saneamiento y tres registros, para desagüe de la planta potabilizadora de San Javier, departamento de Río Negro, con tubería de PVC Ø315mm de acuerdo a planos adjuntos al presente pliego, más desagües de sanitaria interna de predio de OSE a conectar al colector, con tuberías de PVC Ø160mm y Ø110mm, cámaras de conexión e inspección y depósito impermeable (pozo negro).

Los proyectos para estas ampliaciones son los expresados en los planos adjuntos al presente pliego.

Será exigible toda tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos antedichos aunque no esté mencionada en el presente documento.

El suministro de caños será a cargo de OSE así como los marcos y aros de tapa de hierro fundido. Todo otro material necesario (áridos, cemento Portland, marcos y tapas de hormigón,  registros, etc.) estará a cargo de la empresa contratista.

La Administración se reserva el derecho de no adjudicar la totalidad de las obras.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La obra consiste básicamente la ejecución de hasta 300 m de tubería para efluente de planta potabilizadora en PVC 315mm, según el siguiente detalle:

- Hasta 300 m de Tubería de saneamiento en  PVC 315mm, según plano de colector.

- Construcción de 3 cámaras de registro e inspección de saneamiento, de acuerdo a plano de colector y a especificaciones de planos Nº 22281/A1 y Nº 22281/A2.

- Las remociones de pavimentos y veredas para construcción del colector, se deberán reponer de acuerdo al pavimento existente por uno de idénticas características. Para la realización de los cortes se deberá solicitar todos los permisos necesarios para su correcta ejecución.

- Desagües de sanitaria interna, hasta 60 metros de tubería, seis cámaras de inspección y un pozo negro. Conexión a pozo negro y a tubería de saneamiento incluida en estos términos de referencia. La ubicación exacta del pozo negro, se determinará en obra de acuerdo a la resolución de los desagües de los contenedores. Diámetro del pozo: 2m; altura útil 1,80 m. Tapa resistente al peso de 500 kg/m2.

La Administración tendrá a su cargo:

- La supervisión de las obras, para lo cual nombrará a un Supervisor de Obra

- El suministro de todas las tuberías, cinta para protección de tubería y piezas especiales para la construcción de la red. Los caños a suministrar por la Administración, para la ejecución de redes de saneamiento, serán de PVC Serie25 Ø315mm para saneamiento,  PVC 160 y 110 mm serie 20 para desagües de sanitaria interna.

- La reposición de los pavimentos en calzada y acera que sean afectados por la ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo a las exigencias de la Dirección de Obras de la Intendencia Departamental. No incluye los pavimentos de balasto.

- Para la realización de los empalmes, la Administración aportará solamente el personal especializado para la supervisión. Se efectuarán de común acuerdo con la Dirección de Obra y el Jefe Técnico Departamental.

El Contratista tendrá a su cargo:

- El suministro de todos los materiales que no aporte la Administración (por ejemplo: áridos, cemento portland para cámaras) y equipos necesarios para la completa ejecución de los trabajos que se licitan y su transporte a obra.

- La remoción de pavimentos, y todo obstáculo que se oponga a la colocación de las tuberías.

- La excavación, apuntalado, perfilado y eventual desagote de las zanjas, para la colocación de tuberías.

- La colocación de tuberías, piezas especiales, y dispositivos, construcción de cámaras, anclajes y protecciones, obras especiales, colocación de cinta de advertencia de instalaciones, etc.

- El transporte de todos los materiales a la obra (los materiales que suministra OSE se entregarán en el predio de OSE en San Javier).

- La reposición de los pavimentos de balasto.

- El relleno y apisonado de las zanjas.

- La ejecución de las pruebas hidráulicas de las tuberías construidas, lo que deberá hacerse conforme a las presentes especificaciones y en total acuerdo con el Supervisor de Obra.

- Custodia de obras, letreros, barreras, luces, etc. La Empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente hasta la recepción de los trabajos.

- El cumplimiento de toda normativa vigente de carácter Nacional, de los Entes Públicos y/o Municipios, en aquellas tareas que los involucren.

- La obtención de los permisos Municipales y ante otros Organismos o Entes Públicos que correspondan para la realización de la Obra en los plazos establecidos.

- La reparación de eventuales perjuicios de cualquier índole que pudiera ocasionar a terceros.

- Elaboración de planos de balizamiento conformes a obra, en formato papel y *.dwg.

- El cumplimiento de las medidas de mitigación de Impactos Ambientales negativos que se generen producto de la construcción de la obra.

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

Excavaciones

Como referencia para las excavaciones de los suelos presentes, se cuenta con estudio de suelos correspondiente al predio de la planta potabilizadora (Esquina de Treinta y Tres y Espalter), para el que se realizaron tres cateos.

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. anterior se deberán cumplir las siguientes normas:

a) En general el colector irá emplazado en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimo igual al diámetro nominal del caño más 0.45 m. La profundidad de los colectores estará determinada por las cotas de zampeado de los mismos, que figuran en los planos de proyecto.

b) Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales. El contratista deberá realizar los apuntalamientos y entibaciones necesarias tal como lo dispone la Reglamentación del Banco de Seguros del Estado, sin perjuicio de lo cual deberá dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios públicos y edificios linderos.

c) Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución de las obras y en forma tal que no creen obstáculos a los desagües y al tránsito general por las calzadas y las aceras. Los adoquines y las piedras serán apiladas en montones regulares de las dimensiones indicadas por el Director de Obra.

Todos los materiales depositados en la vía pública deberán ser conservados bajo la vigilancia y responsabilidad del contratista.

d) Sin perjuicio de lo indicado en párrafo "a" el ancho de la zanja deberá ser tal que permita que los caños puedan ser colocados y unidos adecuadamente y el relleno de tierra pueda efectuarse y compactarse lateralmente en la forma establecida; además el ancho de la zanja debe permitir la colocación de apuntalamientos en los tramos que lo requieran.

e) El fondo de la zanja deberá ser excavado en forma tal que su profundidad sea 0,10 m mayor a la que corresponde a la generatriz inferior del caño de acuerdo al proyecto. Dicha sobre-excavación se rellenará con arena compactada previamente a la colocación del colector a fin de permitir un buen asiento del mismo, debiendo los caños apoyarse en toda su longitud, incluyendo los enchufes.

Cuando el fondo de la zanja sea excavado en roca, la sobre-excavación será de 0,05 m y se rellenará con arena compactada.

Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobreexcavación será de 0,15 m, rellenándose los primeros 0,07 m con material estable compactado a máquina y los 0,08 m restantes con arena compactada.

f) Cuando la excavación deba practicarse en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin la autorización del Director de Obra y nunca menos de 15,00 m de cualquier construcción existente debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. El contratista será responsable por los daños y perjuicios directos o indirectos que causase. Además el contratista está obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 10415 y la Reglamentación del 7/10/1945 sobre el empleo de explosivos en obras.

g) Cuando la cota de la napa freática estuviera por encima de la generatriz inferior de la cabeza (enchufe) de los caños, antes de asentar la tubería el Contratista está obligado a bajar el nivel de agua del subsuelo con procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja libre de agua hasta que hayan fraguado las uniones entre los caños (en caso de tratarse de juntas con mortero de arena y portland).

Colocación de tuberías

Precauciones

Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quien no permitirá la colocación de aquellos que hubieran sufrido algún deterioro.

Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios que presenten suciedades y luego serán bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales.

Se tendrá especial cuidado en preservar los aros de goma de suciedades, del calor y del sol. En tiempo frío, deben ser ligeramente calentados, para lo cual bastará que el obrero colocador tenga en una bolsa de mano cierta cantidad de ellos, a medida que los vaya utilizando.

Juntas

Para el montaje de los caños y accesorios se seguirán las prescripciones que correspondan al material a  instalar.

Registros

Los registros se construirán de acuerdo a lo indicado en el plano general de OSE No. 22282/A.

Serán conformados según cilindros de hormigón de sección circular con los diámetros indicados, prolongados en su parte superior con trozo tronco cónico y rematados, a nivel del pavimento existente, o del terreno natural o de la rasante establecida, con una tapa de hormigón y marco de fundición construidas según el plano general de OSE No. 23412.

Escalera: no se colocarán escaleras empotradas.

Los registros podrán ser ejecutados por anillos moldeados fuera de la obra, o directamente en sitio. En el primer caso su espesor será de 0,12 m hasta la profundidad de 3,50 m aumentándose a 0,15 m a partir de dicha profundidad.

Los anillos tendrán una altura máxima de 1,00 m; el tronco de cono de 1,10 m de altura, será construido en una sola pieza. Los bordes de los anillos serán conformados en rediente o escalón, lo que permitirá trabarlos entre sí.

La confección de la junta de unión de los mismos se hará con mortero de arena y portland 3 a 1. Para lo cual se cubrirá el borde superior del anillo colocado con dicho mortero, asentándose uniformemente el nuevo anillo a colocar, asegurándose que no ha desaparecido el mortero en alguna de las partes y alisando la junta en ambos paramentos. Se evitará durante la colocación mover los anillos ya asentados; si se comprobara la existencia de alguna junta abierta o movida se procederá a su reconstrucción quitando los anillos colocados por encima de ella.

En caso de ejecutarse el registro directamente en sitio, los espesores de la paredes serán de 0,15 m y 0,20 m para las profundidades anteriormente establecidas, debiendo ser construidas con encofrado interior y exterior, salvo que la calidad del terreno permitiera prescindir de este último, en cuyo caso se deberá recubrir la superficie del terreno con un enlucido o adoptar otro procedimiento a juicio del Director de Obra, que evite que alguna porción del terreno se desprenda y se mezcle con el hormigón.

Las paredes y zampeados serán construidos con un hormigón de la siguiente dosificación:

- cemento 300 kg

- arena 0,500 m3

- pedregullo 0,800 m3

De acuerdo a la Memoria Descriptiva General.

Los registros llevarán un revoque interior de 0,01 m de espesor, con un mortero de la siguiente dosificación:

- 1 parte de cal en pasta

- 4 partes de arena fina

- 1 parte de cemento portland

En el caso que se utilice un encofrado interior metálico, que asegure una superficie lisa y libre de poros, no será necesario revocar.

El espesor mínimo de la losa que constituye el piso de los registros será de 0,20 m; si el subsuelo estuviera formado por roca o tosca dura, se reducirá su espesor hasta 0,10 m.

Se le practicarán cunetas cuyas secciones transversales estarán constituidas por semicírculos de diámetros iguales a los de los colectores que empalmen, si son de igual diámetro, o en su defecto si son de distinto diámetro, variable entre los valores de los mismos a fin de obtener un perfecto acordamiento; semicírculos que se prolongarán según sus dos tangentes verticales hasta llegar a una altura igual a los 2/3 del diámetro mayor, nivel que será el elegido, como mínimo para la banquina, la que tendrá caída hacia la cuneta.

En la construcción de las cunetas se emplearán únicamente cimbras rígidas construidas de madera o metal.

El diámetro interior de los registros será de 1,25 m.

Cámaras de Inspección para la sanitaria interna (CI)

Las cámaras de inspección serán como las habitualmente utilizadas en obras de sanitaria interna. Serán de mampostería, revocadas y lustradas interiormente. El fondo se conformará con cunetas y banquinas inclinadas hacia la cuneta. Las cámaras se cerrarán con tapa y contratapa de hormigón armado de 0,60 x 0,60 cm. Se admitirán alternativas constructivas que cumplan con las condiciones de estabilidad y diseño de las anteriores .Las alternativas figuraran en la oferta con esquemas de detalles e información descriptiva.

Prueba hidráulica

Para la aceptación del trabajo de instalación de tuberías, el tramo a probar deberá pasar satisfactoriamente dos (2) pruebas hidráulicas.

Las pruebas se harán con agua exclusivamente y las juntas deberán soportar sin ningún inconveniente, durante 20 minutos, la presión de una columna de agua de 6.00 m de altura, en el punto más elevado de la cañería.

Las pruebas a realizar se describen a continuación:

a) PRIMERA PRUEBA HIDRAULICA

Esta prueba se realizará luego de efectuado el relleno inicial de la zanja. Durante la realización de la prueba las juntas no podrán manifestar la menor exudación. Para el caso de que la prueba no resulte aprobada deberá repetirse tantas veces como sea necesaria, a costo exclusivo del Contratista. La aprobación de parte de la Dirección de Obra deberá ser escrita y estar acompañada de los registros realizados durante la ejecución de la prueba y un esquema de ubicación del tramo cuya prueba se realizó.

b) SEGUNDA PRUEBA HIDRAULICA

La segunda prueba hidráulica tiene por fin, el brindar a la Administración la certeza de que durante el relleno final de la zanja y tapado de las juntas (y conexiones si las hay) que estaban expuestas durante la realización de la primer prueba, la tubería no sufrió ningún deterioro.

Dicha prueba se realizará una vez completado el relleno de la zanja. Esta prueba deberá contar con una aprobación escrita de la Dirección de Obra.

Señalización

Deberá ser segura y la adecuada en cada caso, luminosa donde exista tránsito, y será en su totalidad a cargo de La Empresa Adjudicataria debiendo ser la misma diurna y nocturna. Deberán colocarse carteles donde se indique el nombre de La Empresa Adjudicataria seguido de “Trabajando para OSE”.

No se autorizará que las zanjas permanezcan abiertas por más de 72 horas.

La apertura de los pavimentos no se hará en forma continua sino por tramos. En los cruces de calles se tratará de abrir la zanja por mitades a fin de no interrumpir en lo posible el tránsito.

Permisos

Toda tramitación, notificación por interferencia por trazados, canalizaciones, etc. Perteneciente a otros organismos (UTE, ANTEL, OSE) serán realizados por el contratista, a los efectos de evitar deterioros en las instalaciones de las distintas Empresas Públicas.

Limpieza de la obra

La obra deberá conservarse barrida y limpia durante la construcción, quitándose los restos de materiales, cascotes, madera, etc., que entorpezcan el andar por ella, o presenten aspecto desagradable a quien la visitara. El terreno deberá quedar en perfectas condiciones una vez culminada la obra.

Esta limpieza está a cargo del Contratista, para la cual deberá dejar personal necesario para su vigilancia, cuidado y aseo. La limpieza deberá efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dañen las obras, evitándose ralladuras, salpicaduras, manchas, etc.

PLAZO

La obra deberá iniciarse dentro del plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de notificación de la orden de compra, salvo que se reciba comunicación escrita de la Administración postergando su iniciación.

El plazo de ejecución de la obra, no excederá los 30 días hábiles para trabajos en intemperie, contados a partir del día de inscripción de la obra en BPS.

MULTAS

De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria.

En el caso de reiterarse el incumplimiento, se establecen las siguientes multas:

| MOTIVO | VALOR DIARIO |
| --- | --- |
| No presentación en la obra | 2UR |
| Incumplimiento de los plazos | 2UR |
| Falta de señalización durante la realización de los trabajos o la no-reparación de instalaciones afectadas por la obra. | 1UR |

En caso de mantener los incumplimientos podrá llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del adjudicatario.

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.

REPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

- Los daños producidos sobre instalaciones propias o de terceros, asociados a impericia o negligencia de los funcionarios, serán de entera responsabilidad de la Empresa Adjudicataria.

- Hasta la recepción de la obra, la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad de la Empresa Adjudicataria, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

- La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia Departamental, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado.

- Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

- La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

- Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

- Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad.

- Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

- Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo al rubro de la empresa.

- Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

- La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

- Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

- Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

- OSE se reserva el derecho de exigir cualquier otro tipo de documentación en función de lo establecido en las leyes 18.099 y 18.251. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

A estos efectos, se le exigirá a la Empresa Adjudicataria, la presentación de la siguiente documentación:

- Declaración nominada de historia laboral (Art. 87 Ley 16.713) y recibo de pago de las cotizaciones al organismo previsional.

- Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la Seguridad Social a la entidad previsional correspondiente (Art. 663 Ley N° 16.170).

- Constancia de BSE que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Plantilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales de la totalidad de los trabajadores que prestan funciones para la empresa en el marco de la compra y convenio colectivo aplicable.

- Datos personales de la totalidad de los trabajadores que prestaron o prestan tareas en el organismo para la empresa y Cédula de Identidad.

- Contratos de trabajo de los referidos trabajadores.

- Cédula de identidad escaneada y legible de cada nuevo trabajador.

- Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país

- Asimismo la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. Vencido el plazo otorgado a la empresa, si esta no cumpliera con la agregación de la documentación, o de la misma surgieran diferencias no justificadas debidamente, se comunicará dicho extremo a la Gerencia Financiera y Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de la empresa.

TRÁMITE PARA INSCRIPCIPON DE OBRA Y PAGO DE APORTE A BPS

- Previo al inicio de cada obra la empresa contratada debe presentar toda la documentación necesaria para inscribir la misma en BPS y cualquier otra solicitada por la Jefatura Técnica. La fecha de inicio de las obras se coordinará con la citada Jefatura.

- Dentro de los primeros tres días hábiles del mes siguiente al de realización de los trabajos la empresa debe presentar la nómina, “Declaración al sistema de Recaudación Nominada Construcción.”

- La Administración entregará a la empresa código de la construcción. Dentro de los dos días hábiles siguientes al de recibo del código de la construcción la misma presentará a la Administración la factura BPS.

- La empresa establece en la cotización el monto imponible y las leyes sociales. La Administración reserva para el pago a BPS el 70,8% del Monto Imponible declarado por la empresa. En caso que la empresa se exceda del monto declarado en la oferta se le debitara del precio ofertado a través de la presentación de nota de crédito. Las notas de crédito deben presentarse en el plazo de dos días luego de detectada la falta de leyes sociales para el pago a BPS.

- Una vez culminada la obra, o en caso que sea necesario solicitar ampliación de plazo, la empresa debe presentar el formulario F9 de BPS para el cierre o solicitud de ampliación de la misma.

DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

En la propuesta se deberá designar un Representante, quien será el nexo entre OSE (Ing. de Apoyo Técnico de la Gerencia RLN) y la Empresa.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

La empresa deberá estar inscripta en RUPE.

La empresa proponente deberá acreditar en su oferta:

- nómina de trabajos de colocación de tuberías en vía pública y de ejecución de red de drenaje en instalaciones sanitarias internas, indicando dirección de la empresa contratante, fax, teléfono, detallando en cada caso actividad cumplida, período de prestación y sector o lugar donde fueron desarrolladas.

FORMAS DE COTIZAR

- Las ofertas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas.

- La obra será contratada por el sistema de precio global de los rubros descritos en el ítem 10 del presente pliego.

- El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de la obra ofertada y no tendrá los reajustes de ningún tipo.

- Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

- Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

- El oferente declarara por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra imponible, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerara un 75% de dicho valor, de excederse en obra el adjudicatario del monto declarado, se le debitará del precio ofertado.

- Las ofertas  deberán ser de cotización moneda nacional sin ajuste.

- Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo. De no indicarse se considerará incluido en el precio.

- Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla.

Las ofertas deberán presentarse ó enviarse en sobre cerrado, antes de la fecha de apertura a:

Sra. Yiselda Adinolfi  (yadinolfi@ose.com.uy)

Secretaría Gerencia región Litoral Norte  – 33 Orientales 936

Paysandú

REF.: Cotización Desagües UPA San Javier

La apertura de precios se realizará el día jueves 24 de agosto de 2017 a la hora 10:00, en la Secretaría de la Gerencia Región Litoral Norte Oficina de OSE en la ciudad de Paysandú  (calle 33 Orientales 936, esq. Gral. Leandro Gómez

En caso de no poder cotizar se agradece comunicación indicando la no cotización; vía correo electrónico a yadinolfi@ose.com.uy; gpereira@ose.com.uy.

FORMA DE PAGO Y PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El pago será 60 días de fecha factura, una vez aprobado por la Jefatura Técnica Departamental.

El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 días.

COTIZACIÓN

| RUBRADO COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA |  |  | FECHA : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA : Construcción de tubería de impulsión para nuevo predio de OSE en San Javier |
| EMPRESA: |
| DIRECCIÓN: |
| TELÉFONO : |
| PROVEEDOR DE OSE Nº: |
| RUT Nº : |
| ANTECEDENTES: |
| PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA |  |  |  |  |  |
| RUBRO | UNID. | CANT. (hasta) | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL ($) | MONTO IMPONIBLE MÁXIMO ($) |
| 1 | EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA |
| 1.1 | Excavación, tendido y tapado de caños de PVC 315mm | m | 300 |  |  |  |
| 1.2 | Excavación, tendido y tapado de caños de PVC 160 y 110mm | m | 60 |  |  |  |
| 2 | INSTALACIÓN DE PIEZAS Y EJECUCIÓN DE CÁMARAS |
| 2.1 | Construcción de registros | UN | 3 |  |  |  |
| 2.2 | Construcción de cámaras de inspección (CI) | UN | 6 |  |  |  |
| 2.3 | Construcción de depósito impermeable (pozo negro) | UN | 1 |  |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL $ |  |  |
|  |  |  | IVA 22% $ |  |  |
|  |  |  | TOTAL $ |  |  |
|  | TOTAL MONTO IMPONIBLE $ |  |  |