COMPRA DIRECTA Nº 17824

Código                  Material                         Cantidad

677         	SODA CAUSTICA LIQUIDA	80.000 L

Soda Caustica liquida

# Especificaciones técnicas del suministro

1 - DEFINICIÓN

Se entiende por "Soda Cáustica Líquida" a la solución en agua de hidróxido de sodio anhidro. El producto suministrado será utilizado para la alcalinización durante el tratamiento de agua para consumo humano.

2 - REQUISITOS

2.1 - Observado a simple vista, la solución de soda cáustica deberá ser clara, incolora, ligeramente opalescente y ligeramente viscosa.

2.2 - La concentración de hidróxido de sodio (NaOH) deberá ser (36 ± 1)%, determinado según Secc. 5.4 de la Norma AWWA B501-08 o posterior.

2.3 - El contenido de carbonato de sodio (Na2CO3) deberá ser como máximo de 0,5%, determinado según Secc. 5.5 de la Norma AWWA B501-08 o posterior.

2.4 – Impurezas

2.4.1 - El  producto deberá cumplir  con los límites establecidos para las siguientes impurezas:

| Tabla 1: Impurezas |
| --- |
| Parámetro | Concentración máxima (g/100gNaOH) |
| Sulfatos (Na2SO4) | 0,05 |
| Hierro | 0,003 |
| Cloruro de sodio | 0,35 |
| Antimonio | 0,0005 |
| Arsénico Total | 0,002 |
| Bario | 0,07 |
| Cadmio | 0,0003 |
| Cobre | 0,1 |
| Cromo Total | 0,005 |
| Mercurio | 0,0001 |
| Níquel | 0,002 |
| Plomo | 0,003 |
| Selenio | 0,001 |

2.4.2 - Para otras impurezas que pudiera contener el producto y que no están recogidas en la Tabla 1, se establece el siguiente criterio:

El aporte máximo permitido de una determinada impureza, al agua tratada con la dosis recomendada por el fabricante, no podrá superar el 10% del valor máximo permitido (VMP) establecido en el Reglamento Bromatológica Nacional vigente (Decreto 315/94, modificado por Decreto 375/11); lo cual debe ser expresamente declarado por el proveedor.

3- CONTROLES EN DESPACHO DE LAS REMESAS

Se podrá inspeccionar la planta de producción en cualquier momento mientras se estén recepcionando las entregas.

En ocasión de cada remesa, y al momento de la carga,  se situará en la planta de expedición (deposito del proveedor)  un Inspector de OSE (funcionario de la División Control de Calidad o funcionario autorizado por la Gerencia de Suministros) debidamente identificado, debiéndosele permitir por el Proveedor total accesibilidad a la partida o stock.

Compete al Proveedor  la seguridad  de bienes y personas, dentro de los límites emergentes de la tenencia de estos (es decir mientras no sean recibidos con aprobación) y/o de la ubicación de ambos en lugares bajo responsabilidad del mismo.

Sin perjuicio de ello O.S.E. suministrará los elementos de protección personal para sus funcionarios en la tarea de extracción de muestras.

El Inspector de OSE en la planta de expedición y previo a la carga, inspeccionará las condiciones del tanque de donde se extraerá el producto, cañerías, mangueras, etc., para evitar errores desde el origen.

Una vez realizados todos los controles de cantidad y calidad, el transportista, en presencia del Inspector de O.S.E., procederá a precintar la carga con precinto numerado, según Procedimiento para Precintado, PPR.SU.01, del Departamento de Suministros.

3.1 CONTROL DE LA CANTIDAD DE LA REMESA

Se deberá controlar con exactitud y precisión las cantidades entregadas en cada remesa a efectos de la facturación, estando a cargo de este control la División Control de Calidad. Confirmará que los procesos de control de cantidad a aplicar se ajusten  a las condiciones contractuales. Si no se ajustaren se suspenderá la autorización para cargar, comunicando a su superior a la brevedad.

3.1.1 Calculo

-Se determina la masa neta cargada en kg por diferencia entre la masa bruta y la tara del camión en cada remesa, en función de los datos de pesaje emitidos por la balanza.

-Se determina la concentración de soda caustica de la remesa (%NaOH).

-Se calcula la masa de NaOH en base seca como:

Peso neto camión (kg) x conc.NaOH (%)

kg NaOH base seca =    --------------------------------------------------------

100

Dicha cantidad calculada es la empleada en la facturación de la remesa en el Remito correspondiente por el proveedor adjudicatario.

3.1.2 Medida de la masa de la remesa

Las medidas de masa bruta y tara deberán ser realizadas en presencia del Inspector de Control de Calidad (o funcionario autorizado). El mismo estará habilitado para realizar objeciones del procedimiento si fueran necesarias, las que quedarán debidamente documentadas en el Acta en poder del Inspector (Acta de Inspeccion).

El  Inspector deberá controlar los Certificados de calibración de la balanza, comprobando su vigencia a la fecha de la carga.

Una vez realizado este procedimiento de medida se recibe copia del documento original del pesaje de carga emitido por la balanza, firmado por el inspector y el transportista, el cual se adjuntara al Acta de Muestreo en poder del Inspector.

La OSE podrá solicitar al LATU revisiones de la balanza.

3.1.3 Medida de la concentración del producto de la remesa

La medida de concentración de hidróxido de sodio (%NaOH) será suministrada al momento de la carga por el proveedor, el cual será anotada en el Acta en poder del Inspector, y firmada por la persona que realizo la medida.

Las divisiones Control de Calidad y/o Estandarizacion podrán auditar el procedimiento de determinación de la concentración empleada.

El valor de concentración suministrado por el proveedor será corroborado con el valor obtenido según se describe en 3.2 Control de la calidad de la remesa.

3.2 CONTROL DE LA CALIDAD DE LA REMESA

El Proveedor  aportará  los equipos necesarios para la correcta extracción de muestras en su planta de expedición, independientemente de que O.S.E. los tenga también.

La extracción de la muestra estará a cargo del proveedor y se realizará en presencia del funcionario de O.S.E actuante.

Se tomarán tres muestras iguales y representativas en frascos herméticos precintados, las cuales serán entregadas a la Gerencia de Gestión de Laboratorios de OSE (2 para análisis y otra de contramuestra), teniendo como objetivo corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas especificaciones técnicas (concentración de Hidróxido de Sodio (%NaOH) y Carbonato de Sodio (%Na2CO3) según se establece en Secc. 5.1 de la Norma AWWA B501).

En alguno de los muestreos realizados, seleccionado al azar, se podrá analizar los niveles de impurezas establecidos en la Tabla 1.

El Laboratorio emitirá un Certificado de análisis de la remesa a la División Control de Calidad lo antes posible luego de realizado el análisis.

Si el resultado no cumple con lo especificado, se analiza la segunda muestra y se realiza un promedio entre ambas.

Si este resultado no cumple con lo especificado, deberá avisarse inmediatamente al proveedor, quien podrá disponer que se analice la tercera muestra en un Laboratorio independiente. El costo de este análisis será por cuenta del proveedor.

El transporte de la muestra a este laboratorio será por parte de un funcionario asignado de O.S.E., siendo este el resultado definitivo.

4- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

La oferta deberá incluir:

- Identificación del lugar de fabricación.

- Fichas técnicas del producto (composición, impurezas, etc.).

- Ficha de Datos de Seguridad del producto en español.

- Declaración de:

A) concentración de hidróxido de sodio que aseguran tendrá el producto suministrado, indicando los límites de tolerancia.

B)  concentración de carbonato de sodio que aseguran tendrá el producto suministrado.

C) Declaración solicitada en 2.4.2.

- Presentación del método analítico empleado para determinación de la concentración de hidróxido de sodio (%NaOH).

- Identificación de la balanza en donde se realizará el procedimiento de pesada de carga, indicando: sitio de la balanza, marca de la misma, número de serie, carga máxima, carga mínima y apreciación de la misma.

5- EVALUACIÓN

Entre las ofertas válidas la comparación se realizará por precio, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de ofertas.

6- DE LA ADJUDICACIÓN

El proveedor del producto deberá presentar a la División Control de Calidad, Departamento de Suministros, de forma trimestral a partir de la primera entrega, un certificado de análisis, con el contenido en la soda caústica de las impurezas listadas en la Tabla 1. El certificado debe estar firmado por el técnico responsable y debe figurar fecha de extracción de muestra y numero de remesa a la cual corresponde.

La muestra será extraída en presencia de un funcionario designado por OSE (Inspector de Control de Calidad o funcionario autorizado).

7- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No se realizarán ajustes por premios.

Incumplimiento por % NaOH

Si la concentración de Hidróxido de Sodio de la remesa es menor a 35% y mayor a 30%, se abonara el 50 % del monto a pagar por esa entrega.

Si la concentración de Hidróxido de Sodio de la remesa es menor o igual a 30%, la remesa no será abonada.

Incumplimiento por concentración de Carbonato de Sodio

Si el valor de carbonato de sodio en la remesa es mayor a 0,5%, se abonara el 50% del valor de la remesa.

Incumplimiento por contenido de impurezas

Si la concentración  de una o más  impurezas supera el valor máximo establecido en la Tabla de Impurezas, se abonará el 90% del monto a pagar por esa remesa.

Incumplimiento de las características físicas

Si al momento del uso se detectara que el producto presenta un aspecto diferente al esperado (partículas extrañas por ejemplo) esto se le comunicará al proveedor el cual deberá reemplazar dicha remesa por una en condiciones adecuadas en un plazo acordado con la Gerencia de Suministros.

-En caso de que una partida recibida genere daños en las instalaciones de la Usina, por condiciones no aptas para su uso no detectadas con anterioridad a su empleo, O.S.E. podrá realizar reclamos al adjudicatario.

-El cumplimiento de las obligaciones emergentes de esta contratación es independiente del estricto cumplimiento de saldos anteriores que pudieran existir, y que regirán exclusivamente por las condiciones de su respectiva contratación.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.