ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10047992

POS  CODIGO                        DETALLE                                         CANTIDAD

10     965	  LLAVE DE PASO HF P/PVC JECC 250 MM	            30 UN

20     2031	      LLAVE PASO HF BB 200 MM	                                 20 UN

30     2238	 VALVULA HF RETENCION HORIZONTAL 100 MM         10 UN

40     9658         MARCO HF P/CAM CALZ 500MM	                      30 UN

50     11651	VALVULA MARIPOSA T/ WAFER C/ACTUADOR250	 10UN

60     9841	VALVULA ESC AIRE TRIPLE FUNCION  80 MM	           50 UN

CODIGO 965 – Las llaves de paso serán del tipo compuerta con cierre elástico, con cuerpo oval  ó cilíndrico, a cuña y se accionarán mediante comando directo.

El sentido de giro de cierre será el de avance de las agujas del reloj, el número  de vueltas serán indicado expresamente por el proponente.

Los proponentes deberán indicar en sus ofertas las presiones diferenciales máximas de operación de las llaves que ofrecen.

A los efectos del suministro de los accesorios se tendrá presente que las llaves se instalarán en cámaras construidas en el sitio.

Será considerada especialmente para la adquisición, la calidad de los materiales empleados en la fabricación de las llaves.

El vástago será preferentemente de acero inoxidable de alta resistencia o latón fabricado en un sola pieza por matrizado o trafilado, pudiendo ofrecer el proponente otros materiales cuya aceptación estará librado al criterio de la Administración. Su sección tendrá la robustez apropiada a los esfuerzos que deberá soportar y su filete será bien perfilado y terminado.

Se tendrá en cuenta también el tipo de revestimiento el que deberá ser preferentemente en base a resinas epoxi.

DE LAS JUNTAS ELASTICAS

Todos los elementos de goma serán ensayados según Norma UNIT 788.

Las características de los aros, serán las indicadas para la clase 50.

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 2031 - Las llaves de paso serán del tipo compuerta con cierre elástico, con cuerpo oval  ó cilíndrico, a cuña y se accionarán mediante

comando directo.

El sentido de giro de cierre será el de avance de las agujas del reloj, el número  de vueltas serán indicado expresamente por el proponente.

Los proponentes deberán indicar en sus ofertas las presiones diferenciales máximas de operación de las llaves que ofrecen.

A los efectos del suministro de los accesorios se tendrá presente que las llaves se instalarán en cámaras construidas en el sitio.

Será considerada especialmente para la adquisición, la calidad de los materiales empleados en la fabricación de las llaves.

El vástago será preferentemente de acero inoxidable de alta resistencia o latón fabricado en un sola pieza por matrizado o trafilado, pudiendo ofrecer el

proponente otros materiales cuya aceptación estará librado al criterio de la Administración.

Su sección tendrá la robustez apropiada a los esfuerzos que

deberá soportar y su filete será bien perfilado y terminado.

Se tendrá en cuenta también el tipo de revestimiento el que deberá ser preferentemente en base a resinas epoxi.

CODIGO 2238 - Las valvulas serán bridadas, con asiento elástico y de clapeta.

*Indicar marca, procedencia y características del artículo cotizado.

CODIGO 9658 - Marcos de HF de 500 mm para calzada.

CONDICIONES GENERALES

A) Los marcos estarán fabricados de acuerdo al plano Nø 23412 que se adjunta y deberá venir con armadura de hierro que figura en el plano.

B) Se examinará  cuidadosamente el suministro con el objeto descubrir posibles defectos de fabricación tales como deformaciones, agujeros, sopladuras, poros, rajaduras, protuberancias, etc.

C) En general se rechazarán todos los materiales cuya manufactura sea defectuosa, aquellos que presenten defectos de fabricación netos o disimulados o que presenten señales de oxidación.

D) También se rechazarán todos los marcos cuyos pesos y

dimensiones difieran de lo especificado en la propuesta.

Los elementos rechazados deberán ser repuestos por otros nuevos.

CODIGO 11651 -Valvula Mariposa tipo wafer con actuador 250mm cuerpo de H°.F°. con asiento de EPDM , eje y mariposa en acero  inoxidable.

CODIGO 9841 - Válvula de aire triple función con brida de 80 mm. para agua potable.

Triple función: admisión y expulsión de aire en operaciones de vaciado y llenado de tuberías y expulsión de aire generado con tubería en funcionamiento.-

Taladrado de la brida de acuerdo a la norma ISO 2531.-

Cuerpo de hierro fundido con recubrimiento interno y externo con pinturas a base de resinas epoxi o poliéster.-

Elementos flotantes de polipropileno o polietileno de alta densidad.-

Presión de trabajo entre 0.2 y 16 kg/cm2.-

* Indicar marca y procedencia.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Mantenimiento de oferta : 60 días.

Cronograma de Entrega: En una única entrega dentro de los 120 días. Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la adjudicación definitiva y se consideran puestos en los centros de distribución correspondientes.

Nota: En caso de cotizar importación solicitar el pliego correspondiente