DIA APERTURA 23/03/2018 HORA: 11:00

OFICINA ADMINISTRATIVA. ZORRILLA E INSTRUCCIONES.

VISITAS PREVIAS:

FRAY BENTOS 20/03/2018

YOUNG              21/03/2018

Definición:

Readecuación de registros de la red de saneamiento de las Ciudades de Fray Bentos y Young.

Las obras consisten en repararlos, retirar y colocar tapas de H°D°, escalones, revestimientos, banquinas y todo lo que sea necesario en cada uno de ellos.

Se realizará una inspección de los mismos, fijados previamente; de los cuales se identificarán los problemas estructurales y de accesibilidad que tienen.

Condiciones:

Se deberá entregar un detalle de las tareas a realizar en cada registro

Se deberá entregar una memoria de materiales que se utilizaran, detallando marca, proveedor, características técnicas.

Se deberá hacer el retiro de escombros

Se deberá hacer la señalización necesaria, indicada en la Memoria de Seguridad.

Se deberá cumplir con las normativas de seguridad de estas tareas, y detallar en la Memoria TODAS las que considere el profesional.

LAAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SERÁN DETALLADAS EN LA MEMORIA y RESPONSABILIDAD de la EMPRESA, REPRESENTANTES y TÉCNICOS ASOCIADOS a ESTA OBRA.

Tareas a realizar:

Los registros deben cumplir con las características detalladas en las Especiaciones generales; no son de recibo obras 1que no cumplan como mínimo con dichas características.

Tapas:

Se construirán como indican los planos 22282/A.

Las mismas tendrán un marco de 1. X 1 m para mejor afirmar en el terreno.

Escalones:

Se sustituirán los que no estén en condiciones y se instalarán los faltantes.

Cuerpo del registro:

Se repararán con mortero como está detallado

Se repararán las grietas con materiales apropiados de base cementisia y/ epoxy acorde a las características de uso del registro.

Especificaciones generales:

Los registros son de acuerdo a lo indicado en el plano de proyecto No. 22282/A.

Son conformados según cilindros de hormigón de sección circular con los diámetros indicados, prolongados en su parte superior con trozo tronco cónico y rematado, a nivel del pavimento existente, o del terreno natural o de la rasante establecida, con una tapa de hormigón y marco de fundición, construida según el plano de proyecto No. 23412.

El acceso al interior del registro se hará por medio de una escalera formada por escalones de hierro galvanizado de 25 mm de diámetro, empotrados en las paredes, dispuestos a distancias iguales entre sí y saliendo 0,15 m del paramento.

Para registros de alturas superiores a 3.18 m (7 escalones) se usará la variante de escalón indicada. La ubicación de la generatriz vertical del cono respecto al eje del cilindro según se indica en el plano No. 22282/A, es solamente ilustrativa, entendiéndose que la escalera se deberá orientar de tal manera, de poder acceder directamente sobre el colector del zampeado más bajo.

Los registros podrán ser ejecutados por anillos moldeados fuera de la obra, o directamente en sitio.

En el primer caso su espesor será de 0,12 m hasta la profundidad de 3,50 m aumentándose a 0,15 m a partir de dicha profundidad.

Los anillos tendrán una altura máxima de 1,00 m; el tronco de cono de 1,10 m de altura para los registros de 1a. y 2a. categoría y de 1,30 m para los de 3a., será construido en una sola pieza. Los bordes de los anillos serán conformados en rediente o escalón, lo que permitirá trabarlos entre sí.

La confección de la junta de unión de los mismos se hará con mortero de arena y portland 3 a 1. Para lo cual se cubrirá el borde superior del anillo colocado con dicho mortero, asentándose uniformemente el nuevo anillo a colocar, asegurándose que no ha desaparecido el mortero en alguna de las partes y alisando la junta en ambos paramentos.

Se evitará durante la colocación mover los anillos ya asentados; si se comprobara la existencia de alguna junta abierta o movida se procederá a su reconstrucción quitando los anillos colocados por encima de ella.

En caso de ejecutarse el registro directamente en sitio, los espesores de la paredes serán de 0,15 m y 0,20 m para las profundidades anteriormente establecidas, debiendo ser construidas con encofrado interior y exterior, salvo que la calidad del terreno permitiera prescindir de este último, en cuyo caso se deberá recubrir la superficie del terreno con un enlucido o adoptar otro procedimiento a juicio del Director de Obra, que evite que alguna porción del terreno se desprenda y se mezcle con el hormigón.

Las paredes y zampeados serán construidos con un hormigón de la siguiente dosificación:

cemento       300 kg

arena         0,500 m3

pedregullo    0,800 m3

Los registros llevarán un revoque interior de 0,01 m de espesor, con un mortero de la siguiente dosificación:

1 parte de cal en pasta

4 partes de arena fina

1 parte de cemento portland

El espesor mínimo de la losa que constituye el piso de los registros será de 0,20 m; si el subsuelo estuviera formado por roca o tosca dura, se reducirá su espesor hasta 0,10 m.

Se especifican tres tipos de registros con características distintas; los registros de 1a. categoría destinados a empalmar colectores que vierten sus aguas en uno único, interceptándose con un desnivel no superior a 0,60 m, que es el límite establecido para los registros de 2a. categoría, o destinados a colectores cuyas aguas no se mezclan (trazado en zig-zag) siempre que la diferencia de nivel entre ambos colectores no supere 0,40 m, que es el límite fijado para los de 3a. categoría.

Su zampeado, en consecuencia, estará formado de manera de poder llenar esa finalidad, para lo cual se le practicarán cunetas cuyas secciones transversales estarán constituidas por semicírculos de diámetros iguales a los de los colectores que empalmen, si son de igual diámetro, o en su defecto si son de distinto diámetro, variable entre los valores de los mismos a fin de obtener un perfecto acordamiento; semicírculos que se prolongarán según sus dos tangentes verticales hasta llegar a una altura igual a los 2/3 del diámetro mayor, nivel que será el elegido, como mínimo para la banquina, la que tendrá caída hacia la cuneta.

En la construcción de las cunetas se emplearán únicamente cimbras rígidas construidas de madera o metal.

El diámetro interior de los registros de 1a. categoría será de 1,25 m.

Los registros de 2a. categoría o con tubo adicional destinados a empalmar colectores que vierten sus aguas en uno único, cuando la diferencia de nivel entre sus zampeados sea superior a 0,60 m, llevarán lateralmente y por la parte exterior de la cámara, un tubo de bajada, para empalmar el colector superior con el zampeado de aquella. Este tubo de bajada deberá recubrirse con hormigón  en un espesor de 0,10 m. Tendrá un diámetro igual al del colector de llegada hasta φ 200 mm, y φ 200 mm para descarga de colectores hasta 300 mm de diámetro, aumentándose el diámetro de aquel hasta ser aproximadamente 5/8 de los diámetros respectivos, para colectores mayores de 300 mm.

El colector superior se rematará en la cara interna del registro, obturándose parcialmente hasta los 2/3 de su diámetro con un cierre, formado con mortero u hormigón de gravilla, que deberá tener un espesor mínimo de 0,10 m.

El diámetro interior de los registros de 2a. categoría será de 1,25 m, sus cunetas y banquinas se ejecutarán en forma análoga a la especificada para los registros de 1a. categoría.

Los registros de 3a. categoría son los destinados a empalmar colectores cuyas aguas no se mezclan (trazado en zig-zag) cuando la diferencia de nivel entre sus zampeados es mayor de 0,40 m. Su diámetro interno será de 1,50 m y su zampeado estará dispuesto en escalón según se indica en el detalle respectivo, siempre que la diferencia de niveles entre zampeados, H, sea menor o igual a 1,00 m. Cuando H sea mayor a 1,00 m, el colector superior será soportado por una ménsula, conformándose el fondo del registro según la variante indicada en el plano.

Las cunetas y banquinas de estos registros se ejecutarán en forma análoga a la especificada para los registros de 1a. categoría, pero la profundidad de la cuneta en ningún caso será inferior a 0,15 m.

La construcción de los registros se hará en todos los casos, aún en aquellos en que aparezcan empalmando colectores a construirse en el futuro, en forma completa; esto es, con sus zampeados, tubos de bajada, etc. terminados como para recibir el empalme de todos aquellos colectores indicados en el plano, cualquiera sea la época de su ejecución.

Personal y equipamiento:

La obra contará con no menos de 1 oficial y 1 peón.

Se contará con un vehículo apropiado para tales tareas, identificado con la empresa, y deberá presentar en la oferta los documentos probatorios de estar al día en los tributos y seguros correspondientes.

Contará además con un elementos de guinchado y elevación de cargas, identificando características técnicas y cargas máximas a mover.

# Leyes Sociales

Dentro de los primeros 3 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra. (nómina y días trabajados).

El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El Contratista presentará la referida Planilla a ATYR dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada. (entrega de etiqueta de aprobación OSE).

Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes (boleto de pago, tramitación).

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista le será descontada del próximo certificado de pago.

El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.

Inicio de Obras:

La iniciación de las obras se efectuara a los diez días siguientes a la notificación del contrato, previa presentación de la inscripción en BPS.

La empresa comunicara por escrito con cuarenta y ocho de anticipación la fecha en que dará comienzo a los trabajos.

Liquidación de los trabajos:

El penúltimo día hábil del mes se liquidarán mediante factura de crédito los trabajos efectivamente realizados de acuerdos a los m2  ejecutados.

La empresa será responsable de la buena ejecución del trabajo realizado quedando la Administración con 60 días para solicitar una nueva reparación en caso de comprobarse defectos en la misma que será a cargo total de la empresa contratada.

Requisitos EXCLUYENTES: La falta de 1 item de los abajo detallados, anula la oferta; y se deben presentar identificados claramente.

Presentar Plan de Gestión Ambiental

Plan de Seguridad firmado por un técnico

Firma por Técnico Responsable de la Obra con CJP al día (justificar)

RUPE

VECA

Experiencia Laboral en Obra

Positiva Evaluación de Proveedores

Memoria de trabajos por registro

Plan de Excavación si lo considera (en caso negativo, debe desistir a texto expreso).

TODA la información requerida en el pliego.

Comparativa de ofertas:

| % | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 70 | Precio | Sin IVA + Leyes Sociales |
| 15 | Memoria de trabajos | Detalle de cada tarea a realizar en cada registro |
| 15 | Experiencia | Certificada en tareas iguales o similares |
| 5 | Representante Técnico | Con experiencia de obras civiles |

Cotización:

Se cotizará individualmente cada registro (30), con el precio de las obras y LEYES SOCIALES en columnas separadas.

Esta cotización se entregará en sobre cerrado, indicando en su exterior  el número y fecha de apertura.

Serán recibidas las cotizaciones vía fax (46523500 int 212) o correo electrónico al e-mail,  mbone@ose.com.uy,  debiéndose indicar el número de la cotización y es requisito imprescindible la firma de las mismas.

Condiciones de pago: 60 días

Se indicará si corresponde impuesto al valor agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

El oferente que no presente en tiempo no le será recibido su oferta.

Se aceptarán ofertas vía fax.

La propuesta deberá ser presentada únicamente en Moneda Nacional.

Se deberá designar responsable con dirección y teléfono y e-mail (si lo posee).

MULTAS: Se aplicará una multa de 5 U.R. por cada observación que se realiza respecto a trabajos mal realizados o incumplidos.  Esta observación se realiza por escrito vía fax , telegrama o e-mail si la empresa lo indicase.

La reiteración de observaciones o incumplimiento dará lugar a la rescisión del contrato.

Se recuerda que de acuerdo a la ley 16074 se exigirá el seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

# INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Fray Bentos,___ de ______________ de ____.

Sres. ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

Oficina Comercial Operativo de  Fray Bentos

| Pedido de Precios | N° |
| --- | --- |
| R.U.C. | RAZON SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |

| DOMICILIO | NUMERO | TELEFONO | FAX |
| --- | --- | --- | --- |

El que suscribe Sr.__________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País,  con exclusión  de todo otro recurso,  comprometiéndose  a efectuar el contrato que a continuación se detalla de acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa.

Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

TOTAL PRECIOS UNITARIOS -ANEXO II: ___  (Números) -----------------------------

(Letras).----------------------------------------------------------------------------------------------------

Impuesto que debe agregarse al precio unitario. De no establecerse, se considerara  incluido.

PRECIO TOTAL DEL SERVICIO: -     (Números) - ------------------------------------------

(Letras) ----------------------------------------------------------------------------------------------------

CARACTERISTICAS DEL TRABAJO A REALIZAR:

PLAZO Y FORMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a lo que establece en el presente Pliego.

CONDICIONES DE PAGO: Se   en cuenta lo indicado en el P.C.P. Art.8

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C.P.

FIRMA/S                                                             Aclaración de Firma/s