ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

Oficina Técnica Departamental de Flores

Calle Fondar 763 – Trinidad  – Tel/Fax. (00598) 4364-2938

COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA

REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS VARIOS EN LA CIUDAD DE TRINIDAD.

Solicitud de cotización: 001 de 2017

Día y hora de apertura de Ofertas: 28/06/2018, 11:00AM

Lugar: Calle Fondar 763 – Trinidad  – Tel/Fax. (00598) 4364 4852

.

OBJETO DEL LLAMADO

Comprende la contratación de servicios necesarios para la reposición de pavimentos y bacheos en la ciudad de Trinidad; cuya necesidad se derive de la rotura previa ejecutada por los servicios exteriores de OSE a efectos de reparaciones de pérdidas de agua o ejecución de nuevas conexiones o ampliaciones de redes de agua o saneamiento.

La presentación de la oferta se hará de acuerdo al rubrado, por precios unitarios y totales según metrajes o cantidades estimadas. La comparación de las ofertas se realizará en base a los metrajes que se brindan en el rubrado. No obstante la Administración se reserva el derecho de adjudicar una cantidad tal en cada rubro que cumpla con el límite del Monto de la Compra directa Ampliada.

Los trabajos licitados son los siguientes:

- Sustitución de pavimento de hormigón dentro de la ciudad de trinidad

- Sustitución de pavimento de carpeta asfáltica dentro de la ciudad de trinidad

- Sustitución de pavimento de bitumen  dentro de la ciudad de trinidad

- Sustitución de pavimento de balasto  dentro de la ciudad de trinidad

- Sustitución de cordón cuneta de hormigón  dentro de la ciudad de trinidad

- Sustitución de vereda de baldosa dentro de la ciudad de trinidad

- Sustitución de vereda de hormigón dentro de la ciudad de trinidad

Será requisito excluyente entregar junto con la cotización, planilla indicando maquinaria comprometida a utilizar en obra (retro, camión, camioneta, pata pata  y herramientas manuales varias etc), cantidad de jornales estimados (discriminados por categorías) y los antecedentes comprobables en trabajos similares en los últimos 5 años (indicar fecha y contacto).

Las ofertas deberán ser de cotización en moneda nacional sin ajuste.

Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo. De no indicarse se considerará incluido en el precio

El oferente declarará, por rubro y totalizado, el monto máximo de mano de obra imponible, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerará un 71.4% de dicho valor, de excederse en obra el adjudicatario del monto declarado, se le debitará del precio ofertado.

ABREVIACIONES USADAS EN EL PRESENTE PLIEGO

IDF 		Intendencia de Flores

OSE		Administración de las Obras Sanitarias del Estado

EC		Empresa contratista

OBJETIVOS GENERALES DE ESTA CONTRATACION

Es propósito de la OSE la contratación de los servicios necesarios para la tramitación ante la IDF del permiso de corte de Pavimento, siendo la EC la responsable ante la IDF por la reposición del pavimento en cuestión.

A estos efectos se seguirá la siguiente operativa:

- OSE comunica a la EC el lugar dónde se realiza el corte. Esta comunicación será realizada OBLIGATORIAMENTE VÍA TELÉFONO Y VÍA CORREO ELECTRÓNICO TANTO A LA EC COMO A LA IDF de forma de dejar constancia de ésta. Una vez recibido el comunicado de OSE, la EC se responsabiliza por la reparación de dicho pavimento ante la IDF  y asume la responsabilidad ante daños a terceros.

- La Empresa Contratista dispondrá de un máximo de 48 hrs para comunicar  a OSE la autorización de la IDF a ejecutar el corte del pavimento. Tal como sucede hasta el presente si la IDF no responde en forma negativa en las primeras 48 hrs se da por autorizado el corte.

- Pasadas las 48 horas o una vez autorizado el CORTE, éste será realizado por OSE mediante el empleo de máquina de corte, a excepción del caso de roturas de tuberías en el cual resulta imprevisible la forma del corte a realizarse.

- En el caso de roturas espontáneas o emergencias, OSE comunicará a la EC al igual que en el caso anterior. En tal caso OSE precede a la remoción del pavimento sin autorización previa. A posteriori de la reparación del servicio de agua o de saneamiento, OSE realizará el recorte de los bordes del pavimento de forma de dejar una forma regular a metrar y reparar.

- Se labrará un acta entre OSE y la empresa Contratista, ver Anexo 2 (ACTA DE BACHEO), lo que permitirá el pago del metraje de pavimento repuesto.

- En todos los casos será la EC responsable ante daños a terceros una vez emitida la comunicación del corte de pavimento por parte de OSE.

- La empresa brindará una cobertura de 24 hrs del día durante los 365 días del año. De forma que ésta será responsable del bacheo de la zanja con tosca compactada una vez dado por realizado el trabajo de OSE, y del retiro del material de excavación de la zanja hacia un lugar autorizado previamente por la IDF.

- Luego de dejar la zona en condiciones (bacheo con tosca, retiro del sobrante de excavación); la empresa procederá a la señalización del área con balizas luminosas y cinta de obra para seguridad vial y un cartel móvil dónde se indique que la EC está trabajando para OSE como se indica en el Anexo 3 Posteriormente la EC procederá a la reposición del pavimento dentro de las primeras 24 horas hábiles posteriores a la reparación ejecutada por OSE.

- La EC deberá presentar ante OSE la aprobación por parte de la IDF de las reposiciones ejecutadas a efectos de  proceder a la certificación de los m2 de pavimento ejecutado.

CONDICIONES TECNICAS

La ejecución de la reposición del pavimento deberá contar con la plena aprobación de la IDF. A estos efectos la EC deberá cumplir los requisitos impuestos por ésta y que se adjuntan en el Anexo 4.(RECAUDOS DE LA IDF)

No obstante la ejecución del relleno deberá cumplir adicionalmente las siguientes normas:

RELLENO FINAL DE LA ZANJA

El relleno final comprenderá primeramente el relleno con compactación de la zona de las juntas hasta llegar al nivel del relleno inicial para luego continuar y completar el relleno de la zanja.

El relleno de la zona de las juntas se realizará tal cual lo anteriormente establecido para el relleno inicial.

Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial (0.30 m por encima del estrados superior de la tubería) el relleno se continuará por tongadas horizontales de 0.30 m de espesor, cada una de las cuales deberá ser regada con agua y compactada antes de colocar las siguientes. Estas tongadas se compactarán mediante pisones manuales hasta los 0.90 m por encima del extradós superior de la tubería y luego con pisones mecánicos.

Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el caño ni desplazarlo de su correcta posición utilizando a tal fin las herramientas que indique el representante de OSE.

En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo fuera necesario extremar precauciones o fuera necesario agilitar la ejecución de las obras a efectos de cumplir con los plazos contractuales, los rellenos deberán efectuarse con arena y una capa superior de 0.15 m de balasto con los apisonados y regados que indique el Director de Obra, sin que ello de motivo a pago extra alguno.

Los apuntalamientos, tablestacados, etc. se irán retirando a medida que se vaya ejecutando el relleno, salvo autorización del Director de Obra.

En el caso de las excavaciones practicadas en pavimento de hormigón armado, una vez terminados los rellenos, éstos se mantendrán permanentemente saturados de agua para lo cual se regarán tantas veces como sea necesario, de modo que se encuentren completamente consolidados antes de proceder a la reposición de pavimentos.

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras o los pavimentos, tanto en veredas como en cruce de calles, producido con posterioridad a la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de las mismas, deberá ser corregido por el Contratista a su exclusivo costo.

SOBRANTE DE EXCAVACION

Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública deberá ser retirado a lo sumo veinticuatro horas después de completado el relleno total de la parte de la Obra correspondiente.

Cuando se trate de calles y sitios donde, según la Autoridad Municipal, se pueda depositar el material sobrante de las excavaciones, serán de cuenta del Contratista todos los gastos y gestiones correspondientes para desparramar la tierra en el lugar; en caso contrario deberá el Contratista transportarlo hasta un lugar donde sea permitido depositarlo, siendo dicho trabajo de su exclusivo cargo.

Este material sobrante será desparramado de manera que no signifique un obstáculo para el escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno.

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, el Contratista deberá solicitar la intervención del personal de la Administración que está autorizado a realizarla.

REPOSICION DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES

La reposición de las veredas, pavimentos y cordones se hará de acuerdo a las normas establecidas por la Dirección de Vialidad del M.T.O.P. o la Dirección de Vialidad de la IDF, según corresponda, y conforme a las reglas generales para esta clase de obras.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Contratista deberá tener presente las siguientes indicaciones:

a) Los afirmados deben ser repuestos al nivel que tenían antes de ser levantados y en correspondencia con el de las superficies inmediatas.

b) Todos los materiales que deberá reponer el Contratista, por insuficiencia de los que han sido extraídos de las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos, a fin de que no resulten diferentes con los pavimentos no removidos en las superficies inmediatas.

c) La arena extraída del contrapiso de los empedrados y adoquinados sólo podrá ser empleada en la reconstrucción de los mismos si estuviese limpia, exenta de tierra o materias extrañas, al sólo juicio del Director de Obra.

d) En la reconstrucción de macadam sólo se podrá utilizar la piedra extraída si después de zarandeada o lavada resultase perfectamente limpia de materias extrañas que puedan perjudicar la solidez del pavimento.

e) Para reponer las veredas se colocará sobre el relleno de tierra un contrapiso de hormigón de cascote de 0.10 m de espesor (cinco partes de ladrillo partido y dos partes de mortero compuesto de 300 lts. de arena, 100 lt. de cal en pasta y 50 kg de portland).

Sobre este contrapiso se colocará la baldosa asentándola sobre mortero de igual composición a la indicada anteriormente. Se terminará con lechada de portland puro para llenar las juntas entre baldosas.

La baldosa a utilizarse será igual a la del resto de la vereda, permitiéndose el uso de las baldosas retiradas en la apertura de la zanja siempre que estén sanas y limpias.

f) La reposición de pavimentos de hormigón armado se hará tomando todas las precauciones necesarias para obras de esta naturaleza.

Todas aquellas varillas que hayan sido cortadas como consecuencia de la apertura de la zanja, se empalmarán mediante barras de igual diámetro y longitud no menor que treinta veces el diámetro de la barra, con ganchos en ambas extremidades y atados con alambre de 2 mm de diámetro.

El hormigón a emplear tendrá una dosificación igual al utilizado en la construcción de los pavimentos existentes, utilizándose preferentemente la misma clase de materiales a fin de obtener una coloración idéntica a la de aquellos.

Antes de procederse a la colocación del hormigón se picarán las superficies de contacto (bordes del pavimento existente) hasta obtener una superficie rugosa. Luego se limpiarán bien y mojarán dicha superficies e inmediatamente se extenderá una capa de lechada de cemento puro sobre las mismas, procediéndose después a la colocación del hormigón que se apisonará enérgica y cuidadosamente especialmente en la zona de unión con el pavimento no removido a fin de conseguir una trabazón íntima de ambas masas.

Después de colocado el hormigón no se permitirá hacer trabajo, acarreo o tránsito sobre el mismo hasta que haya fraguado completamente. El hormigón deberá mantenerse húmedo mediante regados periódicos y recubierto con arena o telas, para protegerlo de la acción del sol durante el verano y de las heladas durante el invierno, por todo el tiempo que indique el Director de Obra.

El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar el tránsito sobre las pavimentos repuestos antes de que se libren al uso público.

g) Todos los afirmados deben ser repuestos respetando, en cuanto a espesores y materiales, las capas de base, sub-base y sub-rasante mejorada existentes en los removidos.

h) Las capas superficiales de estos firmes y sus cordones deberán ser perfectamente terminados a juicio de la Dirección de la Obra, con materiales y espesores idénticos a los existentes antes de la renovación.

Solicitud de cotización: 001 de 2017

DESCRIPCION DE LOS  TRABAJOS

Señalización.

Deberá ser segura y adecuada para cada caso, luminosa donde exista tránsito, y será en su totalidad a cargo del contratista debiendo ser la misma diurna y nocturna, dándose aviso a la Dirección de Tránsito Municipal a fin de evitar interrupciones. Deberán colocarse carteles donde se indique el nombre de la Empresa Contratista seguido de “Trabajando para OSE”, ver Anexo 3 (CARTEL MOVIL)

Obras accesorias.

Corresponde por parte de la empresa adjudicataria ejecutar como obras accesorias, cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas, que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados.

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:

- Corte de raíces

- Limpieza, regularización y recuadrado de los cortes, con el retiro de los materiales sobrantes;

- Colocación y mantenimiento de la señalización requerida y necesaria;

- Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes, alterados durante el corte;

- Remoción y retiro del contrapiso y baldosas en mal estado

- Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos,

- Retiro del material sobrante.

Reposición de pavimentos de vereda. Para la reposición, se respetará el diseño y calidad de vereda existente al momento de comenzar la remoción. El no cumplimiento del ítems será motivo de no certificación de los rubros comprometidos.

Solicitud de cotización: 001 de 2017

INSPECCIONES.

El área Comercial de OSE deberá designar una figura responsable a efectos de ejecutar el contralor de la EC, en lo que se refiere a:

- la señalización de los pozos ,

- contralor de metrajes de pavimentos ejecutados

- control de la debida compactación del relleno de zanja

Asimismo, como los pavimentos deberán ser aprobados por la IDF, ésta podrá designar un agente de inspección de los materiales con que se ejecutan los distintos pavimentos  (Ver Anexo 4)

Solicitud de cotización: 001 de 2017

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS  LICITADOS.

La Administración designará  un Director de Obra que tendrá a su cargo la dirección de las obras correspondientes.

De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del adjudicatario.

En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.

Solicitud de cotización: 001 de 2017

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO.

Rige en la pertinente, las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puesta en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto N° 95/991 y las modificaciones introducidas por la Ley N° 16.226

Rige también el Pliego único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministro y Servicios no personales, Decreto del Poder Ejecutivo N° 53/93 del 28/01/93

Solicitud de cotización: 001 de 2017

PRESENTACION DE LAS OFERTAS, REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PLAZOS

Las propuestas deberán presentarse en la Oficina Ose Trinidad, calle Fondar 763 Flores, o enviarse por Correo o Fax, hasta la hora fijada para la apertura (Fax N° 4364 2938); Correo comprasflores@ose.com.uy

En caso de consultas o dudas técnicas dirigirse a lyelpo@ose.com.uy o a SRusinol@ose.com.uy.

Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas.

En caso de ofertar vía correo electrónico las propuestas deberán enviarse necesariamente a las direcciones de mail anteriormente detalladas y el asunto del mail deberá decir “cotización – pedido de precio cd100xxxxx”. En caso de solicitar alguna aclaración del pliego enviarla a los mismos correos detallados anteriormente con el asunto:  “aclaración – pedido de precio cd100xxxxx”.

La presentación de la oferta se hará de acuerdo al rubrado, por precios unitarios y totales según metrajes o cantidades estimadas.

Será requisito excluyente entregar junto con la cotización, planilla indicando maquinaria comprometida a utilizar en obra (retro, soldadora, generador, motobomba, etc), cantidad de jornales estimados (discriminados por categorías) y los antecedentes comprobables en trabajos similares en los últimos 5 años (indicar fecha y contacto).

Todo otro rubro no incluido deberá ir prorrateado en el listado anterior existente, incluyendo todos los materiales necesarios.

Las ofertas deberán ser de cotización moneda nacional sin ajuste.

Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo. De no indicarse se considerará incluido en el precio

Solicitud de cotización: 001 de 2017

El oferente declarara por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra imponible, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerara un 71.4 % de dicho valor, de excederse en obra el adjudicatario del monto declarado, se le debitará del precio ofertado.

PRESENTACION DE OFERTA Y  PROCEDIMIENTOS DE  ADJUDICACIÓN

La empresa deberá estar inscripta en OSE y RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado) al momento de la apertura del llamado y al momento de la adjudicación deberá de estar Activo y Validado.

En la oferta se discriminará el costo unitario y el IVA y las LLSS, de no indicarse se considerará incluido.

Las ofertas deberán enviarse por correo electrónico, antes de la fecha de apertura a: comprasflores@ose.com.uy

; preferentemente con una opción de acuse de recibo (yesware, mailtrack, banatang, o programas similares de tracking de correos) a efectos de que cada oferente pueda verificar fecha y hora de la apertura de la ofertas.

REF.: Cotización REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS VARIOS EN LA CIUDAD DE TRINIDAD –

La apertura de precios se realizará el día Jueves 28 de JuNio de 2018 la hora 11:00, en la Oficina Administrativa de OSE en la ciudad de Trinidad (calle Fco. Fondar 763) En presencia de personal del Área administrativa y del Área técnica.

En   caso  de  no  poder  cotizar   se  agradece   comunicación   indicando  la  no  cotización;  vía  correo  electrónico   a manuela.martinez@ose.com.uy;  CC:lyelpo@ose.com.uy  y  CC: SRusino@ose.com.uy

Las  Jefatura Técnica y Comercial Operativa  Departamentales  de Flores estudiarán las propuestas y resolverán al respecto.

Una vez realizada la apertura de las propuestas no se admitirá que los proponentes presenten ningún tipo de aclaraciones o modificaciones a lo propuesto. Solamente la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesario formular.

COMPARACION DE OFERTAS

Para la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta el precio cotizado y los antecedentes de los oferentes en tareas similares. En el caso que los antecedentes se consideren aceptables (POR UNA COMISIÓN INTEGRADA POR UN REPRESENTANTE DE OSE Y OTRO DE LA OFICINA DE VIALIDAD DE LA IDF),  la administración seleccionará a aquel oferente cuyo monto total de obra sea menor.

Condiciones de pago: a 60 días mes de facturación.

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista se consideraran incluidos en el precio cotizado. Las adjudicaciones podrán ser parciales.

La Administración podrá anular el llamado si entiende que los precios son inconvenientes o ninguna de las empresas presentara toda la documentación necesaria.

CERTIFICACIONES

La certificación se realizará el último día del mes, con avances físicos obtenido durante el transcurso de dicho mes.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS  PROPUESTAS

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 (sesenta) días a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.

DISPOSICIONES LABORALES Y SLARIALES

Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

- Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

- Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

- Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la ley N°14.411.-

- Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

- Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

- Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

A estos efectos se le exigirá a la empresa adjudicataria, la presentación de la siguiente documentación:

  - Datos personales de la totalidad de los trabajadores que prestaran tareas en el organismo para la empresa.

  - Cedula de identidad escaneada y legible de cada trabajador.

  - Carne de salud vigente de cada uno de los trabajadores que cumplan funciones.

  - Contrato de trabajo de los referidos trabajadores y alta en BPS.

  - Planilla de control de trabajo (MTSS), Recibo de haberes salariales de la totalidad de los trabajadores que prestan funciones para la empresa en el marco de la compra y convenio colectivo aplicable.

  - Declaración nominada historia laboral (art. 87 ley 16.713) y recibo de pago de las cotizaciones al organismo previsional.

  - Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional correspondiente (Art.663 Ley 16.170).

  - Constancia de BSE que acredite la existencia de seguro de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.

  - Ose se reserva el derecho de exigir cualquier otro tipo de documentación en función de lo establecido en las leyes 18.099 y 18251.

Solicitud de cotización: 001 de 2017

Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.

Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes. El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos licitados.

La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia de Flores y a los  Ministerios Competentes por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado.

Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

La vestimenta del personal que realice los trabajos deberá tener distintivos claramente visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria deberá designar representante técnico con reconocida experiencia en la construcción de este tipo de obras que será responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Dirección de Obra designada por la Administración estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular. El mismo deberá poseer título universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto. Ver Anexo 6. (REPRESENTANTE TECNICO)

La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisoria.

La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

VIGILANCIA Y  CUIDADO DE LAS  OBRAS.

Hasta la recepción provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

DE LOS MATERIALES Y  EQUIPOS.

ud de cotización: 001 de 2017

A juicio de la Dirección de la Obra y previa solicitud escrita del Contratista, la Administración podrá suministrar eventualmente, materiales inicialmente previstos a cargo del Contratista, los que deberán quedar incorporados en obra.

No se admiten préstamos o adelantos, por lo que el costo de esos materiales se establecerá de acuerdo con los precios unitarios de la oferta o al que fije unilateralmente la Administración si no hubieran sido individualmente cotizados en la propuesta, y será descontado del certificado de obra correspondiente al mes en que fueran utilizados o en su defecto, de pagos posteriores.

Solicitud de cotización: 001 de 2017

ANEXO 1

LISTA DE CANTIDADES

Solicitud de cotización: 001 de 2017

RUBRADO- ANEXO 1

ANEXO 2

ACTA DE BACHEO

ACTA DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

| FECHA REMOCION |  |
| --- | --- |
| COMPRA DIRECTA N° |  |

| EMPRESA CONTRATISTA |  |
| --- | --- |
| RUT |  |
| MOTIVO DE LA ROTURA DE PAVIMENTO |  |
| N° DE ORDEN DE TRABAJO | REPONSABLE DE OT POR OSE |  |
|  | FIRMA RESPONSABLE DE OT |  |
| CALLE Y NUMERO DONDE SE EJECUTA EL CORTE |  |
| ENTRE CALLE |  |
| Y CALLE |  |
| TIPO DE PAVIMENTO |
| HORMIGÓN | CARPETA | BITUMEN | BALASTO | OTRO |
| METRAJE |
| A= | L= | A= | L= | A= | L= | A= | L= | A= | L= |
| OBSERVACIONES |
| Identificación del trámite de la Empresa ante la IDF |  |

POR LA EMPRESA CONTRATISTA                                                                                        POR OSE

ANEXO 3

CARTEL MOVIL

ANEXO 4

RECAUDOS DE LA IDF

ANEXO 5

LISTADO DE EQUIPOS

Listado de equipamiento

El oferente deberá proveer la información necesaria para demostrar que cuenta con el equipamiento para ejecutar la obra conforme estos recaudos. Para ello incluirá en la oferta un listado general de equipamiento y un formulario separado para cada uno de los equipos que utilizará para la ejecución de las obras. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.

| Tipo del Equipo* |
| --- |
| Información sobre el equipo | Nombre del fabricante* | Modelo y potencia nominal* |
|  | Capacidad* | Año de fabricación* |
| Situación actual | Ubicación actual* |
|  | Información sobre compromisos actuales* Condición (Nuevo, Buen Estado, Mal Estado) y cantidad de unidades disponibles* |
| Fuente | Indique la fuente del equipo* o propio o alquilado o arrendamiento financiero o fabricado especial. |

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del oferente:

| Propietario | Nombre del propietario |
| --- | --- |
|  | Dirección del propietario |
|  | Teléfono | Nombre y cargo de la persona de contacto |
|  | Fax | Correo electrónico |
| Acuerdos | Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el objeto licitado. |

ANEXO 6

REPRESENTANTE TÉCNICO

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para el profesional ( arquitecto o Ingeniero Civil que oficie como representante técnico ante el Contratante y ante los Organismos públicos pertinentes ( IDF, BPS, etc) . Los campos marcados con asterisco (*) serán utilizados para la evaluación.

| Cargo propuesto: |
| --- |
| Información personal | Nombre* | Fecha de nacimiento |
|  | Calificaciones profesionales* (para los profesionales indicar nombre del título de grado, Facultad, Universidad, país, año de egreso, perfil/especialidad/opción; estudios de postgrado finalizados con evaluación, idiomas, etc.). |
| Empleo actual | Nombre del Empleador |
|  | Dirección del Empleador |
|  | Teléfono | Persona de contacto (gerente / oficial de personal) |
|  | Fax | Dirección electrónica |
|  | Cargo actual* | Años con el empleador actual* |

Resuma la experiencia profesional  en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 10.1 a) literal A3).

| Desde* | Hasta* | Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante* |
| --- | --- | --- |

ANEXO 7

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

Antecedentes en obras similares

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para evaluar la capacidad técnica para ejecuta robras similares a la licitada conforme establece el Art. 10.1 a) literal A2) de la Sección II. Los campos marcados con asterisco (*) serán utilizados para la evaluación. No se contabilizarán contratos que no cuenten con la recepción provisoria total de las obras.

| Identificación del Contrato |  |
| --- | --- |
| Fecha de adjudicación* Fecha de inicio* Fecha de terminación* |  |
| Contratante (incluya nombre de contacto)* |  |
| Función en el Contrato* | Contratista | Contratista administrador | Subcontratista |
| Monto total del Contrato (en dólares estadounidenses) |  | USD________ |
| Si su participación fue como socio de un Consorcio o subcontratista, indique participación en el monto total del Contrato* | __% |  | USD ________ |
| Nombre del Contratante* Dirección: Número de teléfono / Fax: Correo electrónico: |  |
| Descripción de las actividades clave |  |