ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

Sub Gerencia Comercial Operativa Región Litoral  Sur

Calle Francisco Fondar 763 – Trinidad-Flores – Tel/Fax. (00598) 43642421

ADQUISICIÓN DE 1 TUNELERA

Trinidad, 21 de Junio de 2018

CAPITULO l

- OBJETO DEL LLAMADO

ADQUISICIÓN DE 1 TUNELERA CON DESTINO FLORES

- ALCANCE DE LA PROPUESTA

A – CARACTERÍSTICAS

A.1	Equipo de perforación subterránea (Tunelera)

-	Diámetro: para tuberías de  hasta 55 mm.

-	Longitud aproximada de 1 m

-	Peso no mayor a 20 Kg

-	Presión de trabajo 6 a 7 bar

-   	Alta velocidad de propulsión

-   	Rápido y simple sistema de marcha atrás con el equipo en funcionamiento

A.2 		El equipo de perforación subterránea deberá incluir los siguientes accesorios:

-	Mangueras reforzadas en acero, 15mts como mínimo

-	Acoples y accesorios para el tirado de caños

-	Lubricador de aceite

-	Accesorios para arrastre de tuberías

-	Caja de herramientas especiales para mantenimiento y limpieza

-   	Mangueras para conexión compresor, 10mts como mínimo

Para el lanzamiento:

-	El equipo se suministrara con una mira para lanzamiento

-	Base de lanzamiento

A.3    	Juego de repuestos:

- 4 juego de sellos

- 4 juegos de pernos

- 2  resortes

A.4-	Se indicará marca, procedencia, plazo de garantía, alcance de la misma,  lugar de mantenimiento y venta de repuestos.

A.5-	Con las ofertas se acompañarán un juego de catálogos con la mayor información técnica posible a efectos de una correcta evaluación de los equipos ofertados.

A.6-         La herramienta  deberá ser compatible con las características compresor MOBILAR ,  modelo M50  Ejes:2  Peso 750, Año 2012

A.7-       La insuficiencia o no presentación de lo requerido en los Numerales anteriores que impida una correcta evaluación de la oferta presentada, podrá ser motivo de rechazo.

B - PROPUESTA BÁSICA, ALTERNATIVAS O VARIANTES

B.1  -	Se aceptarán alternativas y/o variantes según lo establecido en el Numeral 25, Capítulo IV, de la Segunda Sección, del Pliego de Condiciones Generales (Parte II), reservándose la Administración el derecho de su adjudicación. Las mismas serán admisibles aunque no se cotice la oferta básica.

Cap. IV Nº25) Obligación de cotizar el objeto básico,  alternativas, variantes y modificaciones. El Pliego de Condiciones Particulares establecerá si se admiten ofertas alternativas o variantes, y si las mismas son admisibles aunque no se cotice la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

- Una solución alternativa cuando, difiriendo en la identidad del objeto licitado, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

- Una variante o modificación cuando la misma presente apartamientos  sustanciales  a las características requeridas, pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

- PLAZO DE ENTREGA

Se deberá indicar el plazo de entrega del suministro, el que no podrá exceder los 30 días.

Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra.

- MULTAS POR ATRASO EN LAS ENTREGAS

En caso de no cumplimiento en fecha de la entrega del suministro cotizado en moneda nacional, se aplicará una multa por el tiempo que dure el atraso sobre el importe del suministro no efectuado en tiempo cuya tasa mensual será la tasa de interés por recargos de financiación vigente que cobra la Dirección General Impositiva.

Si el material fuera de cotización en moneda extranjera, la  tasa de recargo estará dentro del promedio publicado por el Banco Central del Uruguay para préstamos en moneda extranjera a Empresas, del trimestre anterior a la fecha de apertura de la Licitación.

CAPITULO ll – CONDICIONES GENERALES

- Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente llamado

- Requisitos para la presentación de la oferta:

  - La apertura de precios se realizará el día 29/06/18 a la hora 11:00, en Oficina Administrativa Dptal de Flores

  - En caso de no poder cotizar se agradece comunicación indicando la no cotización; vía fax al 43642421 ó al correo electrónico comprasflores@ose.com.uy

  - Enviar cotización al correo comprasflores@ose.com.uy

- Del mantenimiento de la oferta

  - El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días.

- Forma de ofertar

Condiciones de pago: a 60 días del mes de factura.

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista se consideraran incluidos en el precio cotizado.