Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Licitación Abreviada  No. 18110

Adquisición de 40.000 Kits de repuestos para armar medidores para agua de 13mm (1/2pulgada) de diámetro.

Fecha de apertura:

Hora:

Tabla de contenido

Sección I	6

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales	6

1	Disposiciones Generales	6

1.1 	Ámbito de Aplicación	6

1.2 	Jerarquía de las Normas	6

1.3 	Cómputo de Plazos	6

1.4 	Notificaciones	6

1.5 	Comunicaciones	6

1.6 	Jurisdicción competente	6

2	Publicación del llamado	6

3	Aclaraciones de los Pliegos	7

4	Modificación del Pliego Particular	7

5	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas	7

6	Reserva de la Administración	7

7	Normalización de artículos	8

8	Requisitos Formales de las Ofertas	8

8.1 	Redacción	8

8.2 	Domicilio	8

8.3 	Identificación	8

8.4 	Cumplimiento de requisitos formales	8

9	Requisitos para la presentación de las ofertas	8

9.1 	Documentos integrantes de la oferta	9

9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta	9

10	Validez de las ofertas	9

10.1 	Consideraciones generales	9

10.2 	Objeto	9

10.3 	Precio y cotización	10

10.3.1 	Discrepancias	10

10.3.2 	Actualización de precios	10

10.4 	Tributos	11

10.5 	Regímenes de Preferencia	12

10.5.1 Régimen general	12

BIENES	12

SERVICIOS	12

10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo	14

10.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME	14

11 	Garantía de mantenimiento de oferta	16

11.1	Ejecución	16

11.2	 Aplicación de multa	17

12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas	17

12.1 	Presentación	17

12.2	Confidencialidad	17

12.3	 Apertura	17

13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas	18

13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones	18

13.2 	Admisibilidad de las ofertas	19

13.3	 Evaluación	19

13.4	 Mejora de ofertas	19

13.5	 Negociaciones	19

13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente	20

13.7 	Vista de las actuaciones	20

14 	Adjudicación	20

14.1 	Dictado del acto	20

14.2 	Requisitos formales	21

15 	Aumento o disminución de contrato	21

16 	Notificación	21

17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta	21

18 	Perfeccionamiento del contrato	22

19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	22

19.1 	Constitución	22

19.2 	Opción de no presentación de la garantía	22

19.3 	Falta de constitución de la garantía	22

19.4 	Ejecución de garantía	23

20 	Control de calidad	23

21 	Cumplimiento personal de las obligaciones	23

22 	Mora	23

23 	Penalidades	23

24 	Importación	24

25 	Recepción	24

26 	Rescisión	24

27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	24

28 	Pagos	24

ANEXO I	25

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales	25

ANEXO II	25

Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales	25

ANEXO III	26

Pliego de Condiciones Particulares	26

ANEXO IV	45

Carta Poder	45

ANEXO V	46

Formulario de Oferta	46

ANEXO VI	47

Planilla de Cantidades y Precios a y b (b1 y b2)	47

ANEXO VI	48

Planilla de Formulario de embarque	48

Experiencia del oferente	49

ANEXO VII	50

Formularios Art. 9.1 a)  II) 3. Sección II	50

Experiencia del fabricante	50

ANEXO VIII	51

Especificaciones técnicas	51

1 – CARACTERÍSTICAS	51

2-	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES	51

2.1.1-	El cuerpo del medidor, en propiedad de O.S.E., es de aleación de cobre (bronce) y corresponde a un medidor velocimétrico, multichorro, trasmisión magnética, de 13 mm de diámetro (1/2 pulgada), Q3 (caudal nominal) 2.5 m3/h, con distancia entre roscas de 165 mm.	51

Dicho cuerpo no podrá modificarse para la instalación del Kit.	51

2.1.2-	Los cuerpos, que contendrán los kits de medición, son reciclados mediante un arenado o granallado interior y exterior, para su limpieza y pintados posteriormente pintura líquida.	51

2.2.1-	El kit de repuesto que presentará el oferente debe ser tal que colocado en el cuerpo del medidor provisto por OSE cumpla los requisitos establecidos en la Norma ISO 4064, para un medidor de agua potable fría clase R 80 o superior, para un caudal nominal Q3 de 2.5m3/h	52

2.2.2-	El kit de repuesto completo, estará compuesto por las siguientes partes:	52

a)	Mecanismo de relojería, en el que se indicará en color negro los dígitos correspondientes a los m3 y en color rojo los sub múltiplos.	52

b)	Juntas, guarniciones, adaptadores y/o anillos que permitan el cierre estanco de la unidad de medición dentro del cuerpo del medidor.	52

c)	Una unidad de medición compuesta de:	52

c.1) Tren reductor de engranajes.	52

c.2) Dispositivo para la trasmisión del giro de la turbina al tren reductor de engranajes.	52

c.3) turbina	52

c.4) cámara de medición donde se aloja la turbina	52

c.5) anillos, sellos, juntas y/o guarniciones necesarias para asegurar la estanqueidad del medidor.	52

d)	El filtro a ser colocado a la entrada del medidor.	52

e)	Tornillo regulador.	52

f)	Visor y tapa cubre visor.	52

g)	Precinto plástico	52

2.2.3-	El kit de repuesto ofrecido, así como el medidor armado con dicho kit deberán cumplir con todas las especificaciones indicadas en el presente Anexo.	52

2.2.4-	El kit de repuesto incluirá todos los componentes que junto con la muestra de cuerpo entregada por la Administración forman un medidor completo. El conjunto kit de repuesto del medidor será tal que instalado en dicha carcasa resultará en un medidor recuperado a nuevo, apto para su uso sin el aditamento de ningún otro dispositivo.	52

2.3.1-	El oferente presentará previamente a la apertura 6 muestras del medidor completo, armados por el proponente utilizando: 6 Kits  ofertados  en 6 de los cuerpos proporcionados por OSE junto con el pliego, y 3 kits similares a los ofertados. (Art 5 – Anexo VIII)	53

2.3.2-	No se admitirá que se realicen modificaciones en el cuerpo del medidor para colocar el kit de medición.	53

2.3.3-	Se suministrará una ficha técnica explicativa del proceso de armado del medidor utilizando dicho kit y el cuerpo suministrado. Si se requiere de alguna herramienta para el cierre o la apertura del medidor armado se suministrará una cada 5000 kits.	53

2.3.4-	El medidor armado por el oferente, deberá ser como se estableció: un medidor velocimétrico, para agua fría, transmisión magnética, R 80 o superior y caudal nominal 2.5 m3/h. Las 6 muestras del medidor armado con el kit ofertado serán ensayadas de acuerdo a la Norma ISO 4064 en el Laboratorio de Gestión de la Medición de OSE.	53

3-	CONDICIONES TÉCNICAS DEL MEDIDOR ARMADO CON EL KIT OFERTADO	53

3.1.	Terminología y definiciones	53

3.1.1-	Medidor velocimétrico	53

3.1.2-	Caudal máximo o de sobrecarga (Q4)	54

3.1.3-	Caudal nominal o permanente (Q3)	54

3.1.4-	Caudal de Transición (Q2)	54

3.1.5-	Caudal mínimo (Q1)	54

3.1.6-	Pérdida de carga	54

3.1.7-	Error	54

3.2.1-	Errores Máximos Admisibles.	54

3.2.2-	Definición de Caudales.	55

3.3.	Características tecnológicas	55

3.3.1.	Construcción - Disposiciones generales.	55

3.3.2-	Materiales	56

3.3.3-	Filtro.	56

3.3.4. Transmisión magnética.	56

3.3.5-	Dispositivo indicador.	57

3.3.6-	Visor	58

4-	DATOS TÉCNICOS – REQUISITOS A CUMPLIR	58

5-	    MUESTRAS, INSPECCIONES Y PRUEBAS	59

5.2.1-	Con las muestras de medidores solicitadas en el numeral 5.1.2, se realizarán los ensayos y exámenes de calificación de medidores en el Laboratorio de Gestión de la Medición de OSE, con funcionarios de la Administración. (En el caso que se requieran herramientas especiales para efectuar el correcto armado de las muestras, las mismas deberán ser suministradas junto a las muestras a ensayar)	60

5.2.2-	Estos ensayos y exámenes, tienen como cometido verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente pliego y en la norma indicada, para la calificación y aprobación de los kits ofertados en la Licitación.	60

5.5.	Procedimientos para los ensayos a realizar	67

6-	REQUISITOS Y DISPOSICIONES PARTICULARES	71

ANEXO IX	74

Declaración igualdad de género	74

# Sección I

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales

- 1	Disposiciones Generales

- 1.1 	Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

- 1.2 	Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

- 1.3 	Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.

- 1.4 	Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

- 1.5 	Comunicaciones

Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

- 1.6 	Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

- 2	Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial.

- 3	Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

- 4	Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

- 5	Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

- 6	Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

- 7	Normalización de artículos

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

- 8	Requisitos Formales de las Ofertas

- 8.1 	Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero.

La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.

- 8.2 	Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.

- 8.3 	Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

- 8.4 	Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

- 9	Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

- 9.1 	Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a.   	Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.

b.   	La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 10.5.

c.   	Documentos requeridos en el Pliego Particular.

- 9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

a.   	Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b.   	Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

- 10	Validez de las ofertas

- 10.1 	Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

- 10.2 	Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a.	Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b.   	Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c.   	Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

- 10.3 	Precio y cotización

El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS -Cámara de Comercio Internacional (CCI)- aplicables en la versión vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.

- 10.3.1 	Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.

- 10.3.2 	Actualización de precios

La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del Pliego Particular.

A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio ofrecido, del tipo siguiente:

P1 = P0 (aA1/A0 + bB1/B0 + … + mM1/M0 + n)

donde:

P0 = monto de la propuesta

P1 = monto actualizado de la propuesta

a, b,...m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros.

La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste.

A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de facturación.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega real. Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.

Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aún cuando la fórmula paramétrica eleve éstos a un valor superior.

Asimismo cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta.

- 10.4 	Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

- 10.5 	Regímenes de Preferencia

- 10.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i)   Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.

ii)  Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

# BIENES

El margen de preferencia a los bienes que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

# SERVICIOS

El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales (Anexo II).

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de los productos y servicios que califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes

PCN = PN - (PN x 0,08) PCNN = PNN

- Servicios que incluyan bienes

PCN = PN - PN x (1 - % BNN) x 0,08

Donde

PCN = precio comparativo del producto nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional

PCNN = precio comparativo del producto que no califica como nacional

PN = precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador

PNN = precio del producto que no califica como nacional puesto en almacenes del comprador

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales (declarado por el oferente)

Cuando  los  demás  criterios de  evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos que califiquen como nacionales y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

- 10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

- 10.5.2.1 Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) 	Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción así como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. No.º 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del

8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en que participe un producto o servicio que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos en el certificado de participación en el programa de contratación pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.

vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - (PM x B)

- Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - PM x (1 - % BNN) x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. Nº 371/010.

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego, tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) 	Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los numerales i) y ii), del precedente b1) podrán presentarse a la contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo de Reserva de Mercado.

ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación o adquisición.

iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar, dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.

iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de Reserva de Mercado, el 10% del quantum total del objeto licitado. La parte restante se asignará a la mejor oferta.

v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:

a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del régimen previsto en el precedente b1.

b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de Reserva de Mercado supera en 16% o más a la mejor de las ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional (PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.

c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto correspondiente considere impracticable o inconveniente la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo caso deberá:

1) Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y

2) Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado a partir de la fecha de publicación del Pliego.

d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.

vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al mecanismo de Reserva de Mercado las demás preferencias en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.

- 11 	Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

- 11.1	Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

a)  Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b)  Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c)  Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

- 11.2	 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.

- 12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

- 12.1 	Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

- 12.2	Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*	la relativa a sus clientes;

*	la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*	la que refiera al patrimonio del oferente;

*	la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*	la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*	y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

- 12.3	 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

- 13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

- 13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1.	Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2.	Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.

- 13.2 	Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

- 13.3	 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

- Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) 	Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3º del T.O.C.A.F.).

- 13.4	 Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

- 13.5	 Negociaciones

El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

- 13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

- 13.7 	Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley Nº 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley Nº 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

- 14 	Adjudicación

- 14.1 	Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

- 14.2 	Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

- 15 	Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

- 16 	Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

- 17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.

- 18 	Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

- 19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato

- 19.1 	Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

- 19.2 	Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

- 19.3 	Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

- 19.4 	Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.

- 20 	Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

- 21 	Cumplimiento personal de las obligaciones

El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del contratista y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.

- 22 	Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

- 23 	Penalidades

Las penalidades por mora podrán ser:

A) 	un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.

B) 	un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento.

El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

C) 	suma fija.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

- 24 	Importación

En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

- 25 	Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.

- 26 	Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

- 27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

- 28 	Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato.

# ANEXO I

# Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO II

# Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto Nº 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

- ANEXO III

- Pliego de Condiciones Particulares

| 1.5 | Comunicaciones Se agrega: Comunicaciones a O.S.E. Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina de Licitaciones de O.S.E. Personalmente en San Martín 3235 - Montevideo- Uruguay Fax 22084147 #122 #144 #157. Correo electrónico licitaciones@ose.com.uy Comunicaciones de O.S.E. Las comunicaciones que realice O.S.E. las efectuará a través del correo electrónico que figure en el RUPE. |
| --- | --- |
| 1.6 | Jurisdicción competente Se agrega: Competencia judicial Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Art. 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. |
| 3 | Aclaraciones de los Pliegos Se agrega: Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por escrito con una antelación mínima de hasta 7 (siete) días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Este plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido el mismo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. La solicitud estará dirigida a la Oficina de Licitaciones por los siguientes medios: Personalmente en la Oficina de Licitaciones: San Martín 3235, Montevideo, Uruguay Fax 22084147 #122 #144 #157. Correo electrónico: licitaciones@ose.com.uy Las respuestas a las consultas efectuadas serán comunicadas al interesado que la realiza y a todos aquellos que hayan adquirido el Pliego, en un plazo de 2 días hábiles previo al acto de apertura, al correo electrónico indicado por el solicitante a estos efectos en la consulta. Además O.S.E. publicará las respuestas en su página web y en el de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales. |
| 5 | Solicitud de prórroga de apertura de ofertas Se agrega: La solicitud de prórroga de apertura de ofertas podrá presentarla cualquier interesado, debiendo hacerlo por escrito, dirigida a la Oficina de Licitaciones de O.S.E., con una antelación mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha fijada para ese acto. Los medios para solicitarla son los que se indican: Oficina de Licitaciones de O.S.E. Av. San Martín 3235, CP 11.700, Montevideo, Uruguay Fax 22084147 #122 #144 #157. Correo electrónico licitaciones@ose.com.uy |
| 8.1 | Redacción Se agrega: Solo se admitirá la presentación de folletos y/o catálogos redactados en idioma español, inglés, portugués, italiano o francés. |
| 9.1a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Antecedentes del oferente: El oferente deberá acreditar: Experiencia del oferente como proveedor. Se deberá acreditar que en alguno de los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha establecida para presentación de las ofertas (año móvil que se fija al día anterior a la fecha establecida de presentación de las ofertas), tuvo ventas de bienes iguales o similares al ofertado por un monto igual o superior a $ 1.102.000,00 (pesos uruguayos un millón ciento dos mil) sin impuestos, finalizados de conformidad del cliente. En caso de que el precio de los contratos presentados como antecedentes sea en otra moneda a la referida anteriormente, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la apertura de la licitación. A los efectos de este Pliego se define bienes similares a medidores para agua potable. En caso que el oferente fuera el representante local (Uruguay) del suministro ofertado (o regional en caso de no tenerlo a nivel nacional), carta del fabricante acreditando esa designación. Carta del fabricante autorizando al oferente a presentar oferta por el suministro licitado en la cantidad, las características y el plazo ofertado. Para el numeral 1, la información deberá presentarse completando el formulario de Experiencia del oferente (Anexo VII) y acreditarse mediante comprobante emitido por el cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la entrega fue cumplida de conformidad. No será necesaria la acreditación mencionada en el párrafo anterior, en la medida que lo dispuesto refiera a contratos con la Administración y declarados en el formulario Experiencia del oferente (Anexo VII) Identificación y Antecedentes del fabricante: El oferente deberá acreditar mediante documentación auténtica del fabricante: Origen e identificación del lugar de fabricación. Se deberá presentar una descripción de la fábrica que producirá los kits indicando nombre, ubicación (dirección de la planta industrial, localidad, país), infraestructura, procesos de fabricación y capacidad de producción. Estos datos podrán ser verificados en sitio por parte de OSE, en caso de ser adjudicatario. Certificación ISO 9001:2008 o 2015, vigente, de la planta de fabricación del suministro ofertado, cuyo alcance abarque los procesos de diseño y fabricación del mismo. La certificación deberá estar emitida inequívocamente por organismo de certificación acreditado e independiente del fabricante y/o grupo del que este forme parte. Solo serán de consideración certificados emitidos en español, inglés, portugués, francés, italiano o alemán. Experiencia del fabricante: Se deberá acreditar que en alguno de los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha establecida para presentación de las ofertas (año móvil que se fija al día anterior a la fecha establecida de presentación de las ofertas), tuvo ventas de bienes iguales al ofertado por una cantidad mínima igual a la solicitada. Para ello se deberá completar el formulario Experiencia del fabricante (Anexo VII). Información que si el oferente considera es de carácter confidencial, la anexará a la oferta en sobre cerrado, indicando el carácter reservado de la misma. Experiencia superior a un año de la fábrica en la que se propone elaborar el suministro ofertado. A tales efectos se debe presentar nota de la fábrica, en la que se producirán los kits ofertados, firmada por el principal responsable de la misma, en donde se declare expresamente dicho requisito y que se acepta los procesos de recepción propuestos en el presente pliego. De poseerse, se presentará el certificado de aprobación del modelo ofertado, el cual deberá cumplir con las normas internacionales especificadas en este pliego Identificación, antecedentes y características técnicas del suministro ofertado: La oferta deberá incluir: Identificación del producto ofertado y marca, así como también toda otra documentación que permita acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de normativa del suministro licitado, conforme a los requerimientos del Anexo VIII - Especificaciones técnicas del suministro. Información que deberá presentarse en español, inglés, portugués. |
| 9.1b) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Se deberá presentar: Oferta redactada conforme establece el Anexo V y declaraciones de MYPYMES y bienes de calificación nacional (si correspondiese). Los oferentes que al momento de presentar sus propuestas no cumplan con los requisitos solicitados en el artículo 9.1 a) I) 1 y 9.1 a) II) 3, presentarán una nota firmada de la cual surja su compromiso irrevocable de que, en caso de resultar adjudicatario, constituirá una garantía de fiel cumplimiento de contrato en las condiciones y por el porcentaje indicado en el Numeral 19.1 del presente Pliego. O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las oferta. |
| 9.1c) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Declaración Igualdad de género En el marco de lo dispuesto por las Leyes Nos. 17.215, 18.104, 18.561 y 19.161 y la Ordenanza Ministerial del M.S.P. 217/2009 sobre Lactancia materna los proponentes deberán acreditar al momento de la presentación de sus ofertas haber implementado en sus empresas una política para abordar situaciones de acoso sexual y políticas y/o acciones concretas para la promoción de la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, de acuerdo a declaración jurada que figura en el Anexo IX. |
| 9.2 | Requisitos previos a la presentación de la oferta Se agrega: Para presentar la propuesta los oferentes deberán: Adquirir el pliego de Condiciones Particulares; y estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. La adquisición del Pliego de Condiciones Particulares deberá efectuarse con anterioridad al acto de apertura, mediante depósito o transferencia a la cuenta corriente del Banco de la República Oriental del Uruguay, en pesos uruguayos Nº 1520024170 y caja de ahorro en dólares estadounidenses No. 1510297583, por el importe y moneda correspondiente. El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín No. 3235, Montevideo, Uruguay. Constituir la Garantía de Mantenimiento de Oferta en las condiciones previstas en el Art. 11 del PCP. Tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido por la Ley 16.074. Entregar las muestras requeridas en el Art 5 de las Especificaciones Técnicas (Anexo VIII). |
| 10.1 | Consideraciones Generales Se agrega: Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 180 (ciento ochenta) días calendario a partir de la apertura de la licitación. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la ejecución del contrato. En caso que el oferente no tenga interés en mantener su oferta por un plazo superior al fijado, deberá presentar nota manifestando el retiro de la oferta y la solicitud de devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta correspondiente, siempre que la misma sea recibida con anterioridad a la notificación de la adjudicación. |
| 10.2 | Objeto El objeto de la licitación es la adquisición de 40.000 (cuarenta mil) kits de repuestos completos, para armar medidores para agua de 13 milímetros (1/2 pulgada) de diámetro, velocimétricos multichorro, trasmisión magnética, R 80 o superior según ISO 4064, en un todo de acuerdo a las Especificaciones técnicas del suministro (Anexo VIII) del presente Pliego. No se admitirán ofertas por cantidades menores a la licitada. Para esta licitación se admiten alternativas: No Para esta licitación se admiten variantes: No Lugar de entrega El lugar de entrega del suministro es la Oficina de Gestión de la Medición, ubicadas en la calle Manuel Rose esq. Camino Colman (Colón), en el horario de 7:30 a 13:30hs . Plazos y plan de entregas son los establecidos en el Art. 25 del presente Pliego. |
| 10.3 | Precio y cotización Se agrega: Forma de cotizar: Cotización total o parcial por lotes Esta licitación se conforma de 1 (uno) lote integrado por un rubro, debiendo cotizarse el 100% de la cantidad que componen el rubro, en las Planillas de Cantidades y Precio (Anexo VI a y b). Se cotizarán también los siguientes costo de servicios conexos en la Planilla: Anexo VI Precio Servicios Conexos y Cronogramas de Cumplimiento Costo correspondiente a la recepción en fábrica a cargo del agente verificador. Costos de los pasajes y estadía de los técnicos (2 funcionarios) y todo otro gasto que se entienda corresponda a la inspección en fábrica. Este costo podrá ser descontado del precio final a pagar en caso de no haber concurrido ningún técnico a fábrica. El suministro incluirá las cajas, pallets y embalajes, utilizados a los efectos del transporte y el almacenamiento y serán de cargo del proveedor y no debe cotizarse por separado, debiendo ser prorrateado en los precios de la oferta. Descuentos Los proponentes que incluyan descuentos por el lote deberán declararlo expresamente en su oferta Los descuentos no deberán estar condicionados, debiéndose además indicar en la Planilla de Cantidades y Precios la forma de aplicación. Modalidades de cotización El oferente podrá optar por una de las siguientes modalidades de cotización de acuerdo a la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI a y b): Cotización plaza (de bienes de fabricación nacional o importados) Cotización de bienes a importar por OSE. Ofertas de bienes de plaza (fabricación nacional o importados) Para ofertas plaza (de bienes de fabricación nacional o de bienes importados) el oferente cotizará completando la Planilla de Cantidades y Precios, del Anexo VI a). Ofertas de bienes a importar Para ofertas de bienes a importar el oferente cotizará completando obligatoriamente la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar, del Anexo VI b)1, pudiendo optar el proveedor, en presentar, a su vez, una cotización por la totalidad de la oferta conforme a la Planilla de Cantidades y Precios – Ofertas de bienes a importar, del Anexo VI b) 2. En la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar, del Anexo VI b)1 (OBLIGATORIA), se solicita que los oferentes incluyan en su cotización, como mínimo, el siguiente desglose: Descripción del material. Cantidad ofrecida por ítem ofertado. Moneda de la cotización. Valor unitario FOB o FCA, según corresponda. Valor unitario del Flete internacional. Declarar el valor unitario CFR o CPT, según corresponda. Para ventas en Zona Franca, Puerto/Aeropuerto Libre o Depósito con Franquicia Aduanera se deberá cotizar obligatoriamente el valor unitario del seguro internacional. Para ventas en Zona Franca, Puerto/Aeropuerto Libre o Depósito con Franquicia Aduanera se deberá declarar el valor unitario CIF o CIP, según corresponda. En la Planilla de Cantidades y Precios – Ofertas de bienes a importar, del Anexo VI b) 2 (OPCIONAL), en caso de que se desee cotizar, se solicita que los oferentes incluyan en su oferta, como mínimo: Descripción del material. Cantidad ofrecida por ítem ofertado. Moneda de cotización. Valor unitario FOB o FCA, según corresponda. Valor total por ítem FOB o FCA, según corresponda. Valor total FOB o FCA, según corresponda, de todos los ítems ofertados. Valor total del flete internacional por todos los ítems ofertados. Declarar el valor CFR o CPT, según corresponda, por la totalidad de los ítems ofertados. Para ventas en Zona Franca, Puerto/Aeropuerto Libre o Depósito con Franquicia Aduanera se deberá cotizar seguro internacional obligatorio para todos los ítems ofertados. Para ventas en Zona Franca, Puerto/Aeropuerto Libre o Depósito con Franquicia Aduanera se deberá declarar el valor CIF o CIP, según corresponda, por la totalidad de los ítems ofertados. El destino del flete internacional cotizado deberá ser en alguno de los siguientes lugares: Puerto de Montevideo o Aeropuerto Internacional de Carrasco. Para cualquiera de los destinos se aceptarán ofertas en condición Puerto o Aeropuerto Libre, las cuales deberán ser bajo los términos CIF o CIP Puerto/Aeropuerto Libre, de lo contrario, la oferta no será considerada bajo esta condición para su comparación. Cualquier Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera; para estos destinos la entrega deberá hacerse en condiciones CIF o CIP. Cuando se trate de transporte terrestre el destino del flete cotizado deberá ser hasta el lugar de entrega plaza. La cotización se podrá realizar declarando un único precio por ítem por concepto de flete internacional o desglosando el costo del trayecto hasta frontera como flete internacional y el costo generado dentro del territorio nacional como flete interno. Se deberá declarar el lugar de destino del flete internacional y la condición de venta. En caso de cotizar y contratar seguro internacional, el mismo deberá ser realizado por el 110% del valor CIF/CIP, a la orden o endosado a Obras Sanitarias del Estado teniendo cobertura de embarques marítimos/aéreos/terrestres, cláusula A, Guerra y huelgas, todo riesgo, WPA, rotura y robo, del depósito del vendedor al depósito del comprador incluyendo, de corresponder, 30 días de estadía en la aduana de Montevideo. Los precios declarados en las Planillas de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar, del Anexo VI b)1 y b)2, deberán ser al firme. De incluirse algún condicionante en la cotización, la oferta será rechazada. El precio CIF o CIP Puerto/Aeropuerto Libre cotizado en las Planillas de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar, del Anexo VI b)1 y b)2 deberá incluir los gastos de agencia generados hasta la transferencia de los documentos de embarque. De no declararse en la oferta la condición “Puerto/Aeropuerto Libre” los gastos de agencia serán incluidos en la comparación de oferta, sin perjuicio que una vez adjudicada la misma, si la venta se realiza bajo estos términos, el oferente deberá entregar los documentos con los gastos de agencia pagos hasta la transferencia de los mismos. Las ofertas que coticen una venta desde Zona Franca o Depósito con Franquicia Aduanera no podrán incluir costo alguno por el traslado de la mercadería a este destino. El costo de poner la mercadería en dicho destino será el que se declare por precio CIF/CIP en las Planillas de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar, del Anexo VI b)1 y b)2. Se deberá presentar el FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE del Anexo VI (OBLIGATORIO). El oferente deberá completar tantos formularios como embarques y lotes estén estipulados en las presentes Condiciones. Para la consideración de la oferta será imprescindible suministrar la totalidad de los datos indicados como obligatorios. Comparación de ofertas de bienes a importar: Además de lo estipulado en la presente compra, a los efectos de comparar la cotización de los bienes en condición de importación, se utilizará la información solicitada en las Planillas de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar, del Anexo VI b)1 y b)2 y del FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE del Anexo VI, en base a los siguientes criterios: Se deberá completar obligatoriamente la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar, del Anexo VI b)1 y el FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE por LOTE y por EMBARQUE, del Anexo VI, quedando a criterio del oferente completar la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar, del Anexo VI b)2, acompañado de un FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE por el total. La cotización de precio de la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar, del Anexo VI b)1 deberá ser al firme, no pudiendo el oferente declarar un monto extra por adjudicación parcial. Los datos de la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar, del Anexo VI b)2, en caso de ser presentados, únicamente serán utilizados para la comparación y posible adjudicación total, sin excluir la posibilidad de tomar los precios declarados en la Planilla de Cantidades y Precios - Ofertas de bienes a importar, del Anexo VI b)1 a tales efectos. En aquellos casos en los cuales no se cotice seguro internacional la Administración considerará para su comparación un 1% del valor FOB/FCA declarado. En los casos que corresponda, O.S.E le sumará por concepto de apertura de carta de crédito un 0,25% del valor CIF/CIP declarado o calculado según se estipula en este numeral. En todos los casos, O.S.E considerará los costos de DUA calculados en base a los tributos que la misma deba pagar. En todos los casos, O.S.E considerará los costos de honorarios de Despachante de Aduana según el contrato vigente de este servicio al momento de la apertura de esta licitación. En los casos que corresponda, O.S.E considerará los costos de flete interno según el contrato vigente de este servicio al momento de la apertura de esta licitación. En aquellos casos en los que la mercadería es trasladada vía aérea o marítima se sumará a la oferta cotizada los gastos de almacenaje (10 días a partir de la llegada de la mercadería al puerto o aeropuerto) y de corresponder, también se sumará gastos de agencia (incluyendo, en los casos que corresponda, 5 días de gastos por concepto de demora) y ANP. Únicamente no se considerarán los gastos locales de agencia cuando el oferente haya declarado específicamente en su oferta que la condición de venta es “CIF Puerto Libre o CIP Aeropuerto Libre”. Tampoco serán considerados los gastos de agencia o almacenaje si estos están específicamente declarados como incluidos en la oferta. Si el oferente no declarase precio de intermediación no se contemplará ningún costo extra. Moneda de oferta y de pago: Para ofertas plaza (de bienes de fabricación nacional o de bienes importados) o para bienes a importar por OSE, la moneda de oferta y de pago será pesos uruguayos, dólares estadounidenses o euros. El oferente deberá tener presente que serán de rechazo ofertas cotizados en otras monedas distintas de esas. Moneda de comparación La moneda de comparación será pesos uruguayos. La conversión de dólares estadounidenses a pesos uruguayos se realizará tomando la cotización del dólar estadounidense interbancario billete al cierre del día anterior a la fecha de apertura de la licitación. Para la conversión de euros a pesos uruguayos se aplicará el arbitraje previsto por el Banco Central del Uruguay a igual fecha antes indicada. |
| 10.3.2 | Actualización de precios Únicamente serán objeto de ajuste de precios las ofertas formuladas en Moneda Nacional. Las ofertas formuladas en Moneda Extranjera no serán objeto de ajuste alguno, considerándose al firme. La fórmula de ajuste que regirán el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas en moneda nacional es la siguiente: P=Po( IPC/IPCo) siendo: P Precio actualizado del suministro realizado. Po Precio de oferta del suministro. IPC Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de entrega del suministro. IPCo Valor del ítem anterior correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de la oferta. Los cambios de precios que surjan por la variación de los parámetros señalados se reconocerán cuando ocurran en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las ofertas y la fecha en que queda cumplido totalmente el suministro dentro de los plazos fijados en la oferta. A los efectos de la liquidación del ajuste de precio, el proveedor deberá presentar junto con la factura de los suministros entregados y aceptados, nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a dichos suministros, dentro de un plazo máximo de 60 (sesenta) días calendario, en la Gerencia de Medición. La misma deberá acompañarse con la planilla de cálculo, su correspondiente liquidación y copia de la factura de los suministros entregados a efectos de su aprobación. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE. |
| 10.5 | Regímenes de Preferencia BIENES O SERVICIOS QUE CALIFICAN COMO NACIONALES En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo y presentar la Declaración Jurada establecida en el Art. 10.5.1 del Decreto No. 131/014 (Anexo I). MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMEs) Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010). No aplica la reserva de mercado. |
| 11 | Garantía de Mantenimiento de Oferta Si la oferta, considerando el precio más IVA, supera el monto de $ 8.714.999 (pesos uruguayos ocho millones setecientos catorce mil novecientos noventa y nueve) se deberá constituir, obligatoriamente y previo al acto de apertura, una Garantía de Mantenimiento de Oferta por la suma de $ 87.150 (pesos uruguayos ochenta y siete mil ciento cincuenta). La Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituirá a nombre del Oferente y a la orden de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y podrá consistir en: Depósito o transferencia bancaria a las siguientes cuentas: Caja de ahorro en pesos uruguayos: Cuenta BROU Nº 151-0337553 Caja de ahorro en dólares estadounidenses: Cuenta BROU Nº 151-0297583 Caja de ahorro en Euros: Cuenta BROU Nº 151-0942046 Valores públicos, fianza o aval bancario. Póliza de seguro de fianza. A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal. Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario billete y arbitraje vigente al cierre de la Mesa de Cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la constitución de la garantía. Si la Garantía de Mantenimiento de Oferta se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. La garantía deberá depositarse, previo al acto de apertura, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central de OSE, Carlos Roxlo 1275, Montevideo, Uruguay. |
| 12.1 | Presentación La oferta en su totalidad se presentará numerada correlativamente incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), en original papel firmada y acompañada de 4 (cuatro) copias papel idénticas a la oferta original. Además se entregará la referida Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI a y b) en formato digital (planilla de cálculo). Así conformada la oferta se presentará personalmente en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura, en la Oficina de Licitaciones de O.S.E. ubicada en la Av. San Martín 3235, Dpto. Montevideo, o por CORREO o FAX (2208 41 47 extensión 175) No se aceptarán ofertas fuera del plazo y hora fijada para la apertura de la licitación. |
| 12.3 | Apertura Se agrega: La fecha de apertura de la Licitación se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado. |
| 13.2 | Admisibilidad de las ofertas Se agrega: A los efectos de esta licitación se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto requerido conforme el Art. 10.2 del presente Pliego y que hayan cumplido con los requisitos formales de presentación y los estipulados en los Arts. 9.1 a), 9.1 b), 9.1 c), 9.2 y con lo solicitado en el Anexo Vlll, con la excepción indicada en el artículo 9.1 a) l) l y 9.a) ll) 3 . Para esto el oferente completará los Formularios que se incluyen en los Anexos del presente Pliego, proporcionará la información y documentación requerida y debe tener aprobadas las condiciones, verificaciones y ensayos de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas (Anexo VIII).. La verificación determinará si la oferta PASA o NO PASA a la etapa de evaluación. |
| 13.3 | Evaluación El procedimiento de comparación de ofertas será por factor precio sobre el conjunto de ofertas válidas. |
| 13.5 | Negociaciones En caso de ofertas con precio similar O.S.E. podrá recurrir al instituto de mejora de ofertas y/o negociación a los efectos establecidos en el Art. 66 del TOCAF. |
| 14.1 | Dictado del acto Se agrega: La adjudicación se podrá realizar por el total de los lotes o por lotes parciales. |
| 14.2 | Requisitos formales Se agrega: Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. Previa comunicación quien resulte adjudicatario, dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para entregar la documentación antes referida a la oficina de Licitaciones de O.S.E. |
| 19.1 | Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato - Constitución Se agrega: La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado y se presentará o constituirá en el Módulo de Atención a Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, Montevideo. En el caso de que resulte adjudicatario el proponente que no hubiera acreditado lo solicitado en los artículos 9.1 a) I 1 y 9.1 a) II 3, pero haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 9.1 b) II), deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento de contrato por el 10% (diez por ciento) del monto total de la adjudicación en caso que la misma resulte obligatoria conforme párrafo siguiente. La garantía referida se presentará en el lugar indicado en el párrafo anterior. El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero - diciembre 2018 es de $ 3.486.000 (pesos uruguayos tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil). Si la Garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. |
| 23 | Penalidades Se agrega: Penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad de los bienes adjudicados dentro del plazo total fijado en el Art. 25 del presente Pliego, O.S.E. deducirá del monto adjudicado un monto equivalente al 1% (uno por ciento) del precio del suministro atrasado por cada semana o parte de la semana de retraso, hasta alcanzar el 10% (diez por ciento) del monto del suministro atrasado. Si al alcanzar este porcentaje máximo el proveedor persistiera en el incumplimiento, será causa suficiente para la rescisión unilateral del contrato. En caso de bienes a importar por O.S.E el plazo en condición FOB/FCA se utiliza para controlar el cumplimento de la entrega. De no cumplir con el referido plazo se aplicaran las multas por atraso en las entregas indicadas precedentemente. Penalidades por incumplimiento de las especificaciones técnicas Si el suministro entregado no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas en este Pliego (Anexo VIII), y las declaradas en la oferta relativas a la información requerida, el proveedor deberá asumir todos los costos del recambio del mismo. Configurado este incumplimiento operarán además las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo. Penalidades por faltantes o roturas del suministro al momento de la entrega en el lugar estipulado para plaza Al momento de recibir la misma en el lugar de entrega estipulado para plaza, y de no corresponder la denuncia contra el seguro internacional, el proveedor deberá asumir todos los costos de reponer esta mercadería hasta dicho destino. Configurado este incumplimiento operarán las penalidades por incumplimiento de cantidad y/o plazo establecidas precedentemente en este artículo. Penalidades por incumplimiento o defectos de la documentación de bienes a importar Serán de cargo del proveedor el pago de los gastos de almacenaje y agencia en las siguientes situaciones: Documentos entregados fuera del plazo estipulado. Documentos requeridos con errores y omisiones. Obligaciones del proveedor no asumidas en tiempo y forma; por ejemplo, la cancelación de los gastos locales. En todos los casos en los que exista un incumplimiento por parte del proveedor, este deberá asumir los costos de modificación que pudieran ser requeridos en la carta de crédito. La no presentación de la documentación en el plazo establecido, así como errores y omisiones dará derecho a O.S.E. de exigir al proveedor, el pago de todos los gastos incurridos y perjuicios ocasionados hasta el momento en que O.S.E. tenga en su poder y acepte la documentación acorde para gestionar el despacho de la mercadería. Será por cuenta del proveedor los cargos y perjuicios que pudieran ocasionar a O.S.E el incumplimiento de lo referido en el Aviso de Embarque, y la Emisión de documentos establecidos en el Art. 24 del presente Pliego. |
| 24 | Importación Se agrega: Coordinación de embarque: Para suministros de bienes a importar, el proveedor deberá tener en cuenta: Aviso de embarque Cuando sea contratado el flete internacional, por lo menos 3 (tres) días hábiles antes de la fecha prevista para el embarque, el proveedor deberá comunicar a la Oficina de Comercio Exterior (Gerencia de Suministros), vía correo electrónico (comercio.exterior@ose.com.uy) la siguiente información: Número de compra. Suministro/s a embarcar. Valor del embarque. Fecha prevista de embarque. En caso de tratarse de embarques terrestres O.S.E comunicará al proveedor el momento a partir del cual podrá producirse el embarque, deslindando toda responsabilidad por los costos que pudieran originarse por incumplimiento de lo expresado. Aviso de entrega Cuando la adjudicación se realice bajo los términos FOB o FCA el proveedor deberá informar a la Oficina de Comercio Exterior (Gerencia de Suministros), vía correo electrónico (comercio.exterior@ose.com.uy) la siguiente información una vez que la mercadería se encuentre pronta para retirar: Número de compra. Suministro/s a entregar. Valor de la entrega. Número de bultos. Tipo de bultos. Peso de cada bulto. Peso neto y bruto de todos los bultos. Lugar de entrega. Emisión de documentos La documentación deberá ser emitida acorde a las disposiciones vigentes, debiendo reflejar las condiciones de compra y pago acordadas y estar en condiciones para el despacho. Dentro de la documentación requerida, además de los documentos de embarque imprescindibles para el despacho, se podrá solicitar la presentación del Certificado de Origen en cada uno de los embarques que se realicen. |
| 25 | Recepción Se agrega: Plazo de entrega El suministro se entregará en una partida dentro de los 150 días. El plazo para la entrega se computará a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación definitiva. Previo a la entrega, con una antelación mínima de 72 hs., el proveedor deberá coordinar la misma por correo electrónico con la Sección Recepción de Materiales de la Gerencia de Suministros, a la dirección electrónica: almacenes.recepción@ose.com.uy Plazo de embarque Para ofertas de bienes a importar, el plazo del embarque será de un máximo de 70 (setenta) días calendario en condición FOB (embarques marítimos) y de 120 (ciento veinte) días calendario en condición FCA (embarques terrestres y aéreos). El plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación de Adjudicación definitiva. Transferencia de costos y riesgos El lugar de entrega de los bienes, la transferencia de costos y riesgos se regulará por las normas INCOTERMS 2010. Controles Los controles que O.S.E realizará, serán de acuerdo a lo estipulado en Anexo VIII. |
| 28 | Pagos Se agrega: Pago de los suministros adjudicados se realizará distinguiendo los siguientes casos: Pago de oferta de bienes plaza (de fabricación nacional o bienes importados), cotizados en moneda nacional (pesos uruguayos) La condición de pago es 60 (sesenta) días de fecha de factura. Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación de la Dirección General Impositiva, vigente a la fecha de constituir la obligación (http://www.dgi.gub.uy, Índices y cotizaciones, tasas de interés mensual por facilidades). El oferente deberá indicar expresamente en la oferta su voluntad de hacer uso de este derecho y el ajuste adicional se liquidará únicamente a solicitud del proveedor. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que esa o que superen la tasa de interés establecida. b. Pago de oferta plaza de bienes de fabricación nacional o de ofertas plaza de bienes importados, cotizados en moneda extranjera (dólares estadounidenses o euros). La condición de pago es 60 (sesenta) días de fecha de factura. Si O.S.E. efectuara el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa media de interés para préstamos en efectivo a empresas grandes y medianas en dólares estadounidenses, del trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación, publicadas por el Banco Central del Uruguay (http://www.bcu.gub.uy). El oferente deberá indicar expresamente en la oferta su voluntad de hacer uso de este derecho y el ajuste adicional se liquidará únicamente a solicitud del proveedor. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que esa o que superen la tasa de interés establecida. Pago de oferta de bienes a importar El pago de los bienes a ser importados por O.S.E se efectuará en la moneda cotizada de la siguiente manera: Contra Carta de Crédito según detalle: El noventa por ciento (90%) del monto según el INCOTERM adjudicado, se pagará contra presentación de la documentación requerida. El diez por ciento (10%) del monto según el INCOTERM adjudicado, se pagará dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la recepción y aceptación de los bienes en el lugar de entrega estipulado para plaza. En la oferta se deberá indicar: nombre del beneficiario de la Carta de Crédito, dirección, ciudad, país, teléfono, correo electrónico y fax. Para la apertura de la Carta de Crédito el proveedor tendrá 5 días corrido para comunicar su acuerdo o sugerir alguna modificación del borrador de la Carta de Crédito que oportunamente le haga llegar, vía correo electrónico, la Oficina de Comercio Exterior. Si transcurrido este plazo, el proveedor no se hubiera manifestado, la Oficina de Comercio Exterior considerará que los términos establecidos fueron aceptados por el beneficiario y procederá a abrir la Carta de Crédito. Si pasado este plazo, el beneficiario llegase a solicitar modificar alguna condición establecida en la misma, deberá asumir todos los costos que dicha modificación genere. El oferente deberá tener en cuenta que el único costo que asumirá la Administración respecto a la Carta de Crédito será el de la emisión de la misma, quedando todos los gastos bancarios de negociación así como aquellos que se generen fuera del país por cuenta del beneficiario. De considerarse oportuno para O.S.E, esta podrá optar por otro medio de pago distinto a la carta de crédito, como por ejemplo transferencia bancaria. El pago se efectuará 100% a los 60 (sesenta) días luego de aceptada la mercadería. Facturación Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE. Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM. |

- ANEXO IV

- Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha)

De nuestra mayor consideración

Por la presente carta poder ________________ (nombre del/los poderdante(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi/nuestro nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación _______ No. _______ en trámite en dicho Organismo.

En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para:

- Retirar la documentación necesaria para poder participar en la referida licitación.

- Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen.

- Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique O.S.E.

- Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

- Efectuar declaraciones sean juradas o no.

- Interponer todo tipo de recursos.

- Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la presente licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas y de la inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, etc. En caso de ser sociedad anónima deberá hacer un control del decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.

NO SE REQUERIRÁ LA PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE CARTA PODER SI FACULTADES SIMILARES A LAS OTORGADAS EN ESTA,  RESULTAN DE OTROS PODERES REGISTRADOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RUPE).

- ANEXO V

- Formulario de Oferta

Licitación ------ No. _____

Montevideo, ___ de ______________ de ____

DATOS DEL PROPONENTE:

| RUT | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO |

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado  (O.S.E.)

De mi mayor consideración

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el suministro que se detalla en los documentos licitatorios que rigen la Licitación _____ No. ______, por los precios unitarios y totales que cotiza en moneda ______.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: _____________ (Números) _______ (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio total de la oferta” de la Lista de Cantidades y Precios (Anexo VI) de los documentos licitatorios.

PLAZO DE ENTREGA:

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: ______________________

____________________ 			    ________________________

Firma/s                                                  Aclaración de Firma/s

- ANEXO VI

- Planilla de Cantidades y Precios a y b (b1 y b2)

Ofertas de bienes de plaza (fabricación nacional o bienes importados) (a)

Oferta de bienes a importar por OSE (b1)

Oferta de bienes a importar por OSE (b2)

- ANEXO VI

- Planilla de Formulario de embarque

ANEXO VII

Formularios Art. 9.1 a) I) 1. Sección II

- Experiencia del oferente

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue

| Contrato No. | Identificación del Contrato | Fecha de realización | Monto (USD*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |
| 2 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |
| n | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |

* - El monto deberá expresarse en dólares estadounidenses a la cotización de la fecha de realización.

Sigue documentación acreditante de la Experiencia declarada en este Formulario.

- ANEXO VII

- Formularios Art. 9.1 a)  II) 3. Sección II

- Experiencia del fabricante

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue:

| Contrato No. | Identificación del Contrato | Fecha de realización | Ventas (expresada en cantidad) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |
| 2 | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |
| n | Nombre e identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Descripción del suministro realizado por el oferente: Dirección/ tel. y mail de contacto del Contratante: |  |  |

Nota:

Identificar especialmente en el formulario los contratos con volúmenes y comercialización del producto ofertado  (Art. 9.1 a) II 3.

Sigue documentación acreditante de la Experiencia declarada en este Formulario.

- ANEXO VIII

- Especificaciones técnicas

1 – CARACTERÍSTICAS

1.1-	Dichos kits corresponderán a medidores velocimétricos chorro múltiple, agua fría,  con transmisión magnética, R 80 o superior, caudal nominal 2.5 m3/h  para ser colocados en cuerpos de bronce, propiedad de OSE, con distancia entre rosca de 165 mm según ISO 4064.

1.2-	Conjuntamente con el presente Pliego de Condiciones Particulares,  la Administración suministrará un juego de 10 carcasas o cuerpos,  a  efectos que el oferente pueda armar 9 medidores con los kits ofertados y presentar la muestra del medidor armado previo a la presentación de su oferta, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.1.1 del presente Anexo.

1.3-	Para retirar dicho juego de carcasas,  los oferentes deberán concurrir con la Constancia de haber adquirido el presente Pliego,  a las Oficinas de Gestión de la Medición, ubicadas en la calle Manuel Rose esq. Camino Colman (Colón), en el horario de 7:30 a 13:30hs, previa coordinación con el área de Logística de la Unidad Gestión de la Medición (Sr. Eduardo Jover, Sra. Cecilia García) funcionarios de la Administración (tel. 23210300 – 23210301, cel. 098518262, correo electrónico ejover@ose.com.uy, Cecilia.García@sevicios.ose.com.uy).

- 2-	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

2.1.	Características del cuerpo del medidor propiedad de la Administración

# 2.1.1-	El cuerpo del medidor, en propiedad de O.S.E., es de aleación de cobre (bronce) y corresponde a un medidor velocimétrico, multichorro, trasmisión magnética, de 13 mm de diámetro (1/2 pulgada), Q3 (caudal nominal) 2.5 m3/h, con distancia entre roscas de 165 mm.

# Dicho cuerpo no podrá modificarse para la instalación del Kit.

# 2.1.2-	Los cuerpos, que contendrán los kits de medición, son reciclados mediante un arenado o granallado interior y exterior, para su limpieza y pintados posteriormente pintura líquida.

2.2.	Especificaciones del kit para medidor

# 2.2.1-	El kit de repuesto que presentará el oferente debe ser tal que colocado en el cuerpo del medidor provisto por OSE cumpla los requisitos establecidos en la Norma ISO 4064, para un medidor de agua potable fría clase R 80 o superior, para un caudal nominal Q3 de 2.5m3/h

# 2.2.2-	El kit de repuesto completo, estará compuesto por las siguientes partes:

# Mecanismo de relojería, en el que se indicará en color negro los dígitos correspondientes a los m3 y en color rojo los sub múltiplos.

# Juntas, guarniciones, adaptadores y/o anillos que permitan el cierre estanco de la unidad de medición dentro del cuerpo del medidor.

# Una unidad de medición compuesta de:

# c.1) Tren reductor de engranajes.

# c.2) Dispositivo para la trasmisión del giro de la turbina al tren reductor de engranajes.

# c.3) turbina

# c.4) cámara de medición donde se aloja la turbina

# c.5) anillos, sellos, juntas y/o guarniciones necesarias para asegurar la estanqueidad del medidor.

# El filtro a ser colocado a la entrada del medidor.

# Tornillo regulador.

# Visor y tapa cubre visor.

# Precinto plástico

# 2.2.3-	El kit de repuesto ofrecido, así como el medidor armado con dicho kit deberán cumplir con todas las especificaciones indicadas en el presente Anexo.

# 2.2.4-	El kit de repuesto incluirá todos los componentes que junto con la muestra de cuerpo entregada por la Administración forman un medidor completo. El conjunto kit de repuesto del medidor será tal que instalado en dicha carcasa resultará en un medidor recuperado a nuevo, apto para su uso sin el aditamento de ningún otro dispositivo.

2.3.	Armado de muestras de medidores con el kit ofertado

# 2.3.1-	El oferente presentará previamente a la apertura 6 muestras del medidor completo, armados por el proponente utilizando: 6 Kits  ofertados  en 6 de los cuerpos proporcionados por OSE junto con el pliego, y 3 kits similares a los ofertados. (Art 5 – Anexo VIII)

# 2.3.2-	No se admitirá que se realicen modificaciones en el cuerpo del medidor para colocar el kit de medición.

# 2.3.3-	Se suministrará una ficha técnica explicativa del proceso de armado del medidor utilizando dicho kit y el cuerpo suministrado. Si se requiere de alguna herramienta para el cierre o la apertura del medidor armado se suministrará una cada 5000 kits.

# 2.3.4-	El medidor armado por el oferente, deberá ser como se estableció: un medidor velocimétrico, para agua fría, transmisión magnética, R 80 o superior y caudal nominal 2.5 m3/h. Las 6 muestras del medidor armado con el kit ofertado serán ensayadas de acuerdo a la Norma ISO 4064 en el Laboratorio de Gestión de la Medición de OSE.

2.3.5-	Se presentará con la oferta un manual, a efectos de proceder al armado del medidor por  parte del personal de Gestión de la Medición de OSE. El mismo será utilizado para armar 3 medidores con las muestras de kit suministradas por el oferente.

- 3-	CONDICIONES TÉCNICAS DEL MEDIDOR ARMADO CON EL KIT OFERTADO

# 3.1.	Terminología y definiciones

# 3.1.1-	Medidor velocimétrico

Es un instrumento cuyo mecanismo utiliza un sistema mecánico, que consiste en un órgano móvil (turbina) que por la acción del flujo del agua adquiere un movimiento de rotación.

# 3.1.2-	Caudal máximo o de sobrecarga (Q4)

Es el caudal más elevado al que debe poder funcionar el medidor sin que presente deterioro, durante tiempos de duración limitados y en régimen uniforme, respetando los errores máximos tolerados

# 3.1.3-	Caudal nominal o permanente (Q3)

Caudal más alto al cual se requiere que opere satisfactoriamente un medidor de agua bajo las condiciones normales de funcionamiento dentro del error máximo permisible.

# 3.1.4-	Caudal de Transición (Q2)

Es el caudal que define la separación de las zonas de medición superior e inferior, en el cual los errores máximos tolerados experimentan una discontinuidad, estando el flujo de agua a medir en régimen uniforme. Se mide en m3/h.

# 3.1.5-	Caudal mínimo (Q1)

Caudal más bajo al cual se requiere que opere el medidor de agua dentro del error máximo permisible Se expresa en m3/h.

# 3.1.6-	Pérdida de carga

Es la pérdida de presión debida a la presencia del medidor de agua en la conducción, cuya unidad de medida es m.c.a. (metros de columna de agua).

# 3.1.7-	Error

Es el cociente entre la diferencia en el volumen indicado por el medidor y el volumen del líquido efectivamente escurrido a través del medidor (de referencia), y el volumen de referencia.

3.2.	Características metrológicas y de funcionamiento

# 3.2.1-	Errores Máximos Admisibles.

El error máximo admisible en la zona inferior, comprendida entre Q1 inclusive y Q2 exclusive, es del +/- 5% (cinco por ciento en valor absoluto).

El error máximo admisible en la zona superior, comprendida entre Q2 inclusive, y Q4 inclusive, es del +/- 2% (dos por ciento en valor absoluto).

# 3.2.2-	Definición de Caudales.

Los medidores armados deberán cumplir con los valores máximos que lucen a continuación para los caudales mínimos y de transición, y con los valores mínimos para los caudales nominal y máximo, siguientes:

a)	Valores correspondientes a R 80 según la norma ISO 4064/I para medidores de agua fría:

|  | 1/2" |
| --- | --- |
| Q1 (lt/h) | 31.0 |
| Q2 (lt/h) | 50.0 |
| Q3 (lt/h) | 2500.0 |
| Q 4 (lt/h) | 3125.0 |

3.2.3-	Los medidores deberán comenzar a registrar con caudales inferiores o iguales al 50% del caudal mínimo. Los errores correspondientes a dicho caudal de arranque no serán superiores al 50% en valor absoluto.

3.2.4-	La temperatura máxima del agua a ser conducida es de  30ºC.

3.2.5-	La presión de trabajo deberá ser como mínimo de 10 bares.

3.2.6-	La pérdida de carga máxima para las condiciones normales de funcionamiento, no deberá ser superior a 0.63 bar a cualquier caudal dentro del alcance de Q1 a Q3.

# 3.3.	Características tecnológicas

# 3.3.1.	Construcción - Disposiciones generales.

3.3.1.1-	Cuando los medidores puedan estar sometidos a un reflujo accidental del agua, deberán poder soportarlo sin deterioro, pero con el registro de una indicación de descuento.

3.3.1.2-	Los kits deberán ser totalmente encajados, sin fijación por tornillos, o sea las partes integrantes deben ser unidas entre sí por encaje y presión.

3.3.1.4-	El dispositivo indicador (lectura ciclométrica) no estará en contacto con el agua del suministro.

# 3.3.2-	Materiales

Las características de los materiales empleados en los componentes del kit para el medidor deberán cumplir con las condiciones siguientes:

a)	Tener una resistencia adecuada para el uso al que están destinados.

b)	No se alteren por las variaciones de temperatura del agua dentro del rango de trabajo.

c)	No provoquen degradación alguna en la potabilidad del agua.

d)	Ser resistentes a la corrosión interna y externa o estar protegidos de ella por la aplicación de un tratamiento adecuado.

e)	Las partes externas deben resistir la exposición a la luz solar.

# 3.3.3-	Filtro.

El filtro a proveer deberá estar construido en un material resistente a la corrosión, con un área filtrante mayor o igual que dos veces la sección de entrada a la cámara del mecanismo de medición y que impida el pasaje de una esfera de 2.5 mm de diámetro.

# 3.3.4. Transmisión magnética.

Serán considerados de transmisión magnética aquellos kits cuya transmisión se realiza por medios magnéticos y que no posean engranajes que queden en contacto con el agua de suministro.

Deberán ser dotados de blindaje magnético, de modo de no permitir variaciones en las mediciones cuando sean sometidas a un campo magnético externo. El ensayo se describe en el Numeral 5.5.4.

El sistema de transmisión magnética deberá cumplir las condiciones de ensayo de deslizamiento magnético (acoplamiento magnético) establecidas en el Numeral 5.5.5 del presente Anexo VIII – Especificaciones Técnicas.

# 3.3.5-	Dispositivo indicador.

3.3.5.1-	El dispositivo indicador deberá permitir, por simple yuxtaposición de las indicaciones de los diferentes elementos que lo constituyen, una lectura segura, fácil y no ambigua del volumen de agua medida, expresado en metros cúbicos, y sin retorno manual a cero.

El volumen estará dado por la lectura de cifras alineadas consecutivas, que aparezcan en una abertura (lectura ciclométrica).

La totalidad de las cifras correspondientes a m3 estará contenida en una única ventana (abertura) sin interrupciones (tabiques) permitiendo la visualización de la totalidad de los rodillos mencionados en diferentes ángulos.

3.3.5.2-	El color negro es indicador del metro cúbico y de sus múltiplos, el color rojo es de los submúltiplos del metro cúbico.

3.3.5.3-	La altura real o aparente de las cifras alineadas no serán inferiores a 4,0 mm

3.3.5.4-	La menor graduación de precisión del medidor deberá ser menor o igual a 0,0001 m3 y la mayor capacidad de indicación será igual o mayor a 9.999 m3. Cada dígito deberá avanzar al siguiente cuando su décimo haya completado el giro.

3.3.5.5-	Cualquier movimiento del sistema de medición será perceptible mediante un indicador de arranque, tal como un disco con marcas, una estrella, o cualquier otro elemento apropiado.

3.3.5.6-	     La orientación del dispositivo indicador deberá ser tal que:

- la lectura ciclométrica sea perpendicular al sentido del flujo.

- la lectura ciclométrica deberá permitir una lectura directa (no invertida) para una persona ubicada aguas arriba del medidor.

# 3.3.6-	Visor

3.3.6.1-	El visor del medidor deberá ser construido con un material resistente a la acción de los rayos solares, al igual que el cuadrante del dispositivo indicador y sus indicaciones.

3.3.6.2-	El visor podrá ser presentado en material plástico transparente y resistente a los golpes, o en vidrio o cristal con características similares, debiendo en ambos casos soportar en las condiciones de apoyo en que se encuentra en el medidor, la caída de un peso de 250 gramos desde una altura de 0,75 metros sin fracturarse, ni presentar ningún tipo de fisura, o sea no deberá sufrir deterioros que afecten la estanqueidad del medidor o dificulten la lectura de los dispositivos indicadores. (Ensayo similar al fijado en la Norma UNIT 209/70).

3.3.7. 	Marcado y rotulado del kit

En el kit deberán figurar las siguientes indicaciones, las que deberán colocarse en la plaqueta del dispositivo indicador (esfera):

a.-	Número de serie del medidor de hasta 9 (nueve) dígitos, de acuerdo con numeración determinada por OSE, (3 letras y 6 números) el cual deberá ser visible desde el mismo ángulo en que se realice la lectura. El tipo de número elegido deberá ser claro, fácilmente legible, sin permitir ambigüedades e indeleble. Será alfanumérico.

b.-	Año de fabricación.

c.-	Caudal Nominal (Q3) o designación del medidor.

d.-	Rango del alcance de la medición R.

e.-	Logotipo del fabricante.

f.-	Símbolo de la unidad “m3”

g.-	Deberá figurar la sigla o logotipo de OSE.

- 4-	DATOS TÉCNICOS – REQUISITOS A CUMPLIR

4.1-	Normas de Fabricación

Rige, en todo lo que no se oponga a lo establecido en el presente pliego, la Norma Internacional ISO 4064 I, II y III.

4.2.	Los oferentes deberán presentar información sobre:

4.2.1-	Características principales del modelo ofertado, indicando caudal nominal, de transición, mínimo y de arranque.

4.2.2-	Un comentario sobre cada una de las cláusulas del numeral 3 “Condiciones técnicas del medidor armado con el kit ofertado” que demuestre que los bienes y servicios cumplen sustancialmente esas especificaciones o, en su lugar, una declaración de las desviaciones y excepciones respecto a lo dispuesto en ellas.

4.2.3-	Catálogos y elementos gráficos de los kits ofrecidos indicando todas sus dimensiones, y de ser factible con presentación del despiece indicando componentes internos y materiales de composición.

4.2.4-	Manual básico para instalación, manejo y mantenimiento, con curva y ensayos del medidor.

- 5-	    MUESTRAS, INSPECCIONES Y PRUEBAS

5.1- 	Presentación de las muestras.

5.1.1-	Previamente a la recepción y apertura de ofertas, los proponentes deberán entregar en la  Oficina de Control de Calidad de la Gerencia de Suministros de OSE, San Martín 3235, Montevideo., en carácter de muestras, la siguiente cantidad de muestras de kits y de medidores armados con el kit ofertado:

- 6 medidores completos armados por el oferente con el kit ofertado en las carcasas entregadas por O.S.E.

- 3 kits completos.

O.S.E. expedirá el comprobante correspondiente “Recepción de muestras”, 	numerado, fechado y  con hora de recepción, debidamente firmado y con aclaración de firma por parte del funcionario que recibió  las muestras y el representante de la empresa que las entregó.

5.1.2-	La Administración  realizará con las muestras que se le suministre los ensayos y exámenes que se indican en el ítem 5.2 del presente Anexo. (Ensayos de calificación)

5.1.3-	Dentro de las muestras a entregar para los ensayos de calificación, por lo menos uno, deberá tener la numeración de serie exigida en el pliego. A tales efectos en este caso el número de medidor será “AAA123456”. El resto de la muestra, podrá no tenerlos pero  deberá estar indicado en la oferta que cumplirán con estos requisitos y de qué forma. (esquema o similar).

5.1.4-	Una vez notificado el oferente de la resolución de adjudicación por parte de la Administración, las muestras estarán a disposición del oferente para su retiro por un plazo de 60 días calendario, pasado el cual se considerará configurado el abandono de las mismas, quedando a disposición de la Administración.

5.2-	    Ensayos de calificación de los kits para medidores

# 5.2.1-	Con las muestras de medidores solicitadas en el numeral 5.1.2, se realizarán los ensayos y exámenes de calificación de medidores en el Laboratorio de Gestión de la Medición de OSE, con funcionarios de la Administración. (En el caso que se requieran herramientas especiales para efectuar el correcto armado de las muestras, las mismas deberán ser suministradas junto a las muestras a ensayar)

# 5.2.2-	Estos ensayos y exámenes, tienen como cometido verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente pliego y en la norma indicada, para la calificación y aprobación de los kits ofertados en la Licitación.

5.2.3-	La Administración notificará a los oferentes de la fecha en que se realizarán dichos ensayos, pudiendo estar presente en los mismos a través de un representante debidamente autorizado.

5.2.4-	El resultado de los ensayos se hará constar en actas a las que se adjuntarán las planillas de control correspondientes y toda observación que pudiera corresponder. De estos documentos se ejecutarán 3 ejemplares de cada uno, 2 para la Administración, 1 para el contratista, debiendo estar todos ellos firmados por los funcionarios actuantes.

5.2.5-	Las pruebas se realizarán a 6 de los medidores armados por el oferente y a los 3 medidores armados por el personal de la Unidad Gestión de la Medición de OSE, con el manual suministrado por el fabricante y las muestras del kit ofertado.

5.2.6-	Los ensayos se realizarán en los bancos de ensayo del laboratorio de Gestión de la Medición de OSE y estarán de acuerdo con la Norma ISO 4064/III, indicándose a continuación los ensayos, el número de muestras y la cantidad máxima de rechazos que se admite para cada uno de los ensayos.

a) Ensayos a realizar:

1.	Ensayo de inspección visual.

Muestra a ensayar:	1 unidad

Número de rechazos máximo:	0 unidad

2.	Ensayo de estanqueidad.

Muestra a ensayar:    	5 unidades

Número de rechazo máximo:  	0 unidad

3.	Ensayo de pérdida de carga.

Muestra a ensayar:		1 unidad

Número de rechazos máximo:	0 unidad

4.	Ensayo de blindaje magnético:

Muestra a ensayar:                                                            1 unidad

Número de rechazos máximo:			                   0 unidad

5.	Ensayo de deslizamiento magnético:

Muestra a ensayar:                                                            1 unidad

Número de rechazos máximo:			                   0 unidad

6.	Ensayo de verificación de la curva de exactitud (caudales destacables).

Muestra a ensayar:                                                          6 unidades

Número de rechazos máximo:	1 unidad

7.	Ensayo de verificación de arranque con los medidores en posición horizontal

Muestra a ensayar:                                                            6 unidades

Número de rechazos máximo:			                   1 unidad

8.	Ensayo de desgaste acelerado (100 hs. de funcionamiento continuo)

Muestras a ensayar:                                                               5 unidades

Número de rechazos máximo:                                                1 unidad

9.	Ensayo de resistencia de impacto al visor:

Muestra a ensayar:                                                            1 unidad

Número de rechazos máximo:			                   0 unidad

10.	Ensayo de control de corrosión:

Muestra a ensayar:                                                            1 unidad

Número de rechazos máximo:			                   0 unidad

b) Ensayos a realizar a los medidores armados con el kit ofertado.

1.	Ensayo de verificación de la curva de exactitud (caudales destacables).

Muestra a ensayar:                                                                  3 unidades

Número de rechazos máximo:                                                0 unidad

5.2.7-	Las condiciones para todos los ensayos indicados precedentemente figuran en los numerales 5.4 y 5.5 del presente Anexo. Se deja especial constancia que los caudales indicados son los mínimos a ensayar, quedando librado a la Administración efectuar ensayos en caudales intermedios de forma de constatar el cumplimiento de la Norma ISO 4064.

5.2.8-	Conjuntamente con los ensayos anteriores se verificará por medio de una inspección visual o ensayo simple, si cumple con las distintas indicaciones que figuran en el presente pliego, en particular las relacionadas con: el dispositivo indicador, el precintado, los aspectos constructivos, las medidas máximas, las roscas, el filtro, el marcado, el funcionamiento inverso y la resistencia del visor. En tal sentido se establece que todos los medidores presentados deben cumplir con lo indicado en el pliego, en particular con lo relacionado con la rosca del medidor y la resistencia del visor.

5.2.9-	Culminados los ensayos, los funcionarios actuantes elaborarán las planillas correspondientes a los resultados de las pruebas y se labrarán las actas correspondientes

5.3-	Recepción de kits para medidores en fábrica

5.3.1- 	Generalidades

5.3.1.1-	La recepción en fábrica de los kits, incluirá la inspección del proceso de fabricación y los ensayos de recepción, podrá ser efectuada por un agente verificador de reconocida trayectoria internacional, el cual tendrá el cometido de organizar, controlar y aprobar los ensayos establecidos en el presente pliego y en la norma indicada, para la aprobación de los lotes de medidores.

5.3.1.2-	Para la citada recepción, la fábrica proveerá sin cargo todos los recursos materiales, locativos y humanos necesarios para la realización de los ensayos.

5.3.1.3-	Se deberá tener en cuenta que la fábrica deberá tener a disposición los bancos de pruebas e instalaciones anexas, así como el personal involucrado para poder realizar los ensayos en el menor tiempo posible. El resultado de los ensayos se hará constar en actas a las que se adjuntarán las planillas de control correspondientes y toda observación que pudiera corresponder.

5.3.1.4-	De estos documentos se ejecutarán 4 ejemplares de cada uno, 2 para la Administración 1 para el adjudicatario y 1 para el inspector, debiendo estar todos ellos firmados por los funcionarios actuantes.

5.3.1.5-	El oferente deberá contemplar la visita de dos expertos de la Administración  para el control de los trabajos de recepción, inspección y ensayos, para el cual se solicitará el apoyo básico para la realización de su tarea, a saber: transporte a fábrica, la participación de un traductor, español-idioma del país de fabricación, y toda otra colaboración que se entienda sea necesaria para desempeñar su trabajo durante la estadía.

5.3.1.6-	El cometido de los  funcionarios de la Administración será: verificar y/o ser responsable del control los trabajos de recepción, teniendo la potestad de dar indicaciones sobre los procedimientos que se lleven a cabo en los ensayos de recepción; verificar las instalaciones del fabricante así como de los procedimientos generales de fabricación, verificando el desarrollo del proceso de fabricación del producto adquirido bajo un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, acopio de catálogos del fabricante, etc.; de forma tal de poder elaborar un informe acabado de los procesos de elaboración, control de calidad, etc.

5.3.1.7-	Los funcionarios  de la Administración deberá realizar un informe de la inspección a fábrica, el cual será presentado a la Gerencia General, así como preparar una exposición de su trabajo para los técnicos y especialistas de la Administración en un plazo no mayor a un mes de finalizado su trabajo en el exterior. El objetivo de estos trabajos es transmitir la experiencia recogida en el exterior a el personal de la Administración cuyas tareas estén relacionadas con la micro y macro medición, y la implantación y seguimiento de Sistemas de Gestión de la Calidad.

5.3.2-	Ensayos para la recepción de kits de medidores

5.3.2.1-	Para la recepción en fábrica se tomará un lote conformado por los 40.000 kits solicitados

5.3.2.2-	Para la recepción en fábrica se tomaran las siguientes cantidades como muestra para cada uno de los ensayos, y debiendo cumplir que la cantidad máxima de rechazos no supere los valores detallados a continuación:

a) Inspección visual

Muestra a ensayar:                                                         1 unidad
Número de rechazos máximo:                                       0 unidad

b) Ensayo de estanqueidad

Muestra a ensayar:                                                         80 unidades
Número de rechazos máximo:                                        4 unidades

c) Ensayo de pérdida de carga
Muestra a ensayar:     				     1 unidad

Número de rechazos máximo:                                        0 unidad

d) Ensayo de verificación de blindaje magnético

Muestra a ensayar:                                                         2 unidades

Número de rechazos máximo:                                       0 unidad

e) Ensayo de verificación de deslizamiento magnético

Muestra a ensayar:                                                         2 unidades

Número de rechazos máximo:                                       0 unidad

f)   Ensayo de verificación de la curva de exactitud con los medidores en posición horizontal (caudales destacables)

Muestra a ensayar:                                                         80 unidades
    	Número de rechazos máximo:                                       4 unidades

g) Ensayo de verificación de arranque con los medidores en posición horizontal

Muestra a ensayar:                                                         80 unidades

Número de rechazos máximo:                                        4 unidades

h) Ensayo de desgaste acelerado con los medidores en posición horizontal (100 hs. de funcionamiento continuo)

Muestra a ensayar:                                                         50 unidades
    	Número de rechazos máximo:                                        3 unidades

i) Ensayo de control de corrosión

Muestra a ensayar:                                                         1 unidad
Número de rechazos máximo:                                       0 unidad

5.3.2.3-	Las condiciones para todos los ensayos indicados precedentemente figuran en los numerales 5.4 y 5.5 del presente Anexo. Asimismo en ambos casos, conjuntamente con los ensayos anteriores se verificará por medio de una inspección visual o ensayo simple, si cumple con las distintas indicaciones que figuran en el presente pliego, en particular las relacionadas con: el dispositivo indicador, el precintado, los aspectos constructivos, el filtro, el marcado, y la resistencia del visor.

5.3.2.4-	En caso de que el conjunto de medidores ensayados satisfaga las exigencias anteriores, se declarará apto el lote respectivo, labrándose el Acta correspondiente. El resultado de los ensayos se hará constar en actas a las que se les adjuntarán las planillas de resultados todos los ensayos efectuados y toda observación que pudiera corresponder. De estos documentos se ejecutarán 4 ejemplares de cada uno, 2 para la Administración, 1 para el fabricante y 1 para la empresa certificadora, debiendo estar todos ellos firmados por los funcionarios actuantes.

5.3.2.5-	Uno de estos documentos deberá ser entregado a los funcionarios de la Administración presentes o en su defecto deberá ser entregado en OSE a los efectos de dar la aprobación correspondiente antes de despachar los medidores. En caso de no cumplir con lo indicado el oferente se hará cargo de todos los gastos que se generen derivados de tal acción.

5.3.2.6-	Si alguno de los ensayos no se ajustan a éstas prescripciones, se rechazará el lote y el proveedor deberá presentar un nuevo lote para realizar nuevamente el examen.

Todos los gastos ocasionados por retraso en el cronograma presentado en la propuesta o por la necesidad de ensayar un nuevo lote por el rechazo de alguno, serán de cuenta del fabricante, donde se incluirán todos los gastos que correspondan a la estadía, traslados, pasajes y toda otra erogación necesaria para la permanencia y/o sustitución de los inspectores asignados.

5.4-	Requerimientos para la realización de los ensayos de recepción de los medidores armados con los kits ofertados

5.4.1-	Condiciones generales

5.4.1.1-	Los ensayos deberán efectuarse en un local a temperatura ambiente.

5.4.1.2-	Antes de efectuar cada ensayo, los medidores deberán funcionar a caudal nominal (Q3) durante por lo menos 10 min.

5.4.1.3-	Las instalaciones a utilizar en los distintos ensayos deberán estar provistas de patrones de referencia adecuados, con sus respectivos certificados de calibración otorgados por algún organismo nacional o internacional, y deben cubrir todo el alcance de los instrumentos, indicando las incertidumbres de calibración.

5.4.2-	Instrumentos de medición

5.4.2.1-	Bancos de ensayo de caudales destacables

Para la realización de los ensayos para la recepción de los medidores los bancos de ensayo deberán poseer un desempeño satisfactorio y cumplir con todas las disposiciones fijadas en la materia. Los bancos podrán ser volumétricos o gravimétricos, pudiendo sus procedimientos ser automáticos o asistidos por procesadores electrónicos.

5.4.2.2-	Se preferirá el uso de un tanque elevado de nivel constante para los caudales comprendidos entre Q1 y Q2 inclusive. En todos los casos se deberá garantizar que la alimentación sea lo suficientemente estable durante los ensayos, de forma tal que la variación de caudal este entre +-5% para caudales entre Q2 y Q4 inclusive y +- 2.5% entre Q1 y Q2 inclusive.

5.4.2.3-	El banco deberá estar instalado de modo que los medidores ensayados estén en su plano recomendado de trabajo, y los tanques calibrados en la misma posición en que fueron contrastados.

5.4.2.4-	Para el caso que el banco sea del tipo volumétrico, el mismo podrá constar de uno o más tanques calibrados, cada uno de ellos con la escala graduada indicadora de volumen y con una válvula de descarga. Se deberá cumplir que no quede aire atrapado durante el llenado y que el líquido escurra totalmente durante el vaciado. La escala utilizada deberá garantizar una resolución de un mínimo de 0.05% del volumen recolectado y el error máximo admisible para el tanque calibrado será del 0.2% de su volumen total.

5.4.2.5-	Para el caso que el banco sea del tipo gravimétrico, la masa medida debe convertirse a volumen de acuerdo con una masa específica de agua en función de la temperatura del agua utilizada en el ensayo. La resolución de la balanza deberá ser menor o igual que el 0.05% de la masa medida, y el error máximo admisible del banco de ensayo será del 0.2%.

5.4.2.6-	Para la verificación del buen funcionamiento del banco de ensayo y de las condiciones establecidas precedentemente, el representante de la Administración podrá utilizar un medidor patrón previamente ensayado y determinada su curva de funcionamiento, a ser colocado en serie con los medidores a ensayar.

5.4.2.7-	Banco de ensayo caudal continuo

Deberá poseer una estructura mecánica, registros, manómetros y bombas hidráulicas suficientes para el caudal máximo utilizado en la prueba. Deberá tener la capacidad necesaria para cumplir con los plazos previstos en los ensayos de post-calificación y recepción de medidores.

# 5.5.	Procedimientos para los ensayos a realizar

5.5.1.	Ensayo de Inspección Visual

5.5.1.1-	En este ensayo se verificará las características técnicas y constructivas, siguiendo lo que determine la Norma y el presente pliego. En particular se verificará por medio de una inspección visual o ensayo simple, si cumple con las distintas indicaciones que figuran en el presente pliego, fundamentalmente con las relacionadas con: el dispositivo indicador, los aspectos constructivos, el filtro, el marcado, el funcionamiento inverso y la resistencia del visor.

5.5.2.	Ensayo de estanqueidad

5.5.2.1-	La hermeticidad se comprueba aplicando a los medidores la presión hidrostática de 20 bares aplicada durante por lo menos 1 minuto, verificándose visualmente que no haya pérdidas o exudación en ninguna de sus partes y sin disminuir sus características de funcionamiento.

5.5.2.2-	El equipo a utilizar en este ensayo deberá ser capaz de llegar a la presión de prueba más un 10% y el manómetro tendrá un fondo de escala del orden de 30 bares, con un error máximo admisible del 2% de la presión indicada.

5.5.3-	Ensayo de pérdida de carga

5.5.3.1-	Se verificará que la pérdida de carga a caudal máximo no supere los 10 m.c.a. y a caudal nominal no sea mayor que 6.3 m.c.a. (numeral. 3.2.6)

5.5.3.2-	El equipo necesario para esta prueba deberá ser del tipo de manómetro diferencial, el cual estará conectado al medidor por medio de dos tramos rectos de tubería de ½” de 10 cm de longitud, a cada lado del medidor. A este equipo se le hará circular los caudales indicados y se medirá la pérdida de presión en los dispositivos correspondientes, los cuales tendrán un error máximo admisible del 2% de la presión indicada.

5.5.4-	Ensayo de blindaje magnético

5.5.4.1-	El ensayo consiste en someter a un medidor de transmisión magnética, a un campo magnético externo generado por dos imanes de características definidas y verificar que la variación del error relativo porcentual en el caudal mínimo (Q1), sea menor o igual que el 5%.

5.5.4.2-	Los imanes a utilizar deberán tener como mínimo 50 (cincuenta) mm de diámetro exterior y deberán ser capaces de mantenerse acoplados durante un periodo no menor que 40(cuarenta)  segundos, bajo una carga de desacoplado de como mínimo 2  (dos) kg.

Los dos imanes a utilizar deberán ser colocados en la posición más perjudicial para el funcionamiento del medidor mientras circula el caudal de referencia en el banco de prueba.

El error relativo porcentual se calculará teniendo en cuenta el error del medidor sin la aplicación del campo magnético externo y del error con los imanes colocados.

5.5.5-	Ensayo de deslizamiento magnético

5.5.5.1-	En este ensayo se comprobará que el acoplamiento magnético funciona adecuadamente, no produciéndose el efecto de deslizamiento magnético.

5.5.5.2-	La prueba consiste en someter a los medidores con transmisión magnética a un ensayo con un caudal equivalente a Q3, con un tiempo de abertura de la válvula reguladora menor a 1 segundo. Se deberá verificar que los errores medidos sean inferiores al 10%

5.5.6-	Ensayo de verificación de la curva de exactitud

5.5.6.1-	Se constatará que los medidores en los distintos caudales destacables (Q3, Q2 y Q1) por lo menos, cumplen con los máximos errores admisibles detallados en el numeral  3.2.1 (Errores Máximos Admisibles), admitiéndose las variaciones de caudal indicadas en la Norma ISO 4064. Para ello se compararán los volúmenes de referencia indicados en el banco de ensayo con los registrados por cada medidor, calculándose el error correspondiente para cada caudal.

5.5.6.2-	Para la realización de estos ensayos se utilizarán equipos con las características indicadas en  el numeral 5.4 (Requerimientos para la realización de los ensayos de recepción de los medidores armados con los kits ofertados) del presente Anexo.

5.5.7	Ensayo de arranque

5.5.7.1-	En este ensayo se verificará si los medidores acusan el pasaje de agua en el caudal indicado por el fabricante, no debiendo ser éste superior a la mitad del caudal mínimo, debiendo verificar que el error en la medición no sea superior al 50% en valor absoluto  (ver numeral 3.2.3)

5.5.7.2-	A tal efecto se colocarán los medidores en el banco de ensayo, cumpliendo lo indicado en el presente capítulo y se hará circular el caudal de referencia, debiendo constatarse que los medidores cumplen con lo indicado en el punto anterior.

5.5.8-	Ensayo de desgaste acelerado

5.5.8.1-	El lote de muestra será ensayado para los caudales Q3, Q2 y Q1, antes del ensayo de desgaste acelerado (prefatiga), debiéndose cumplir con lo establecido en la Norma ISO. La muestra se podrá tomar de los medidores utilizados en el ensayo de verificación de la curva de exactitud, manteniendo la representatividad de la misma.

5.5.8.2-	Después de realizada la prefatiga, la muestra será sometida al ensayo de funcionamiento prolongado, consistente en hacer circular agua a través de los medidores seleccionados durante 100 horas de funcionamiento continuo a caudal máximo, en el banco indicado en el numeral 5.4.2.7 (Banco de ensayo caudal continuo) del presente Anexo.

5.5.8.3-	El ensayo será realizado de acuerdo con la Norma ISO 4064/III, verificando especialmente que la temperatura del agua no supere los 30°C.

5.5.8.4-	Concluido el ensayo anterior, el lote de muestra será sometido a un nuevo ensayo de acuerdo con al numeral 5.5.6 (Ensayo de verificación de la curva de exactitud).

5.5.8.5-	Los resultados obtenidos antes y después del ensayo de desgaste acelerado continuo serán comparados aplicando los criterios establecidos en la Norma ISO 4064/III, resultando aptas las muestras que estuvieran de acuerdo con lo establecido en la norma indicada.

5.5.8.6-	Se deberá tener en cuenta que, para obtener los desvíos es necesario que todas las muestras ensayadas finalicen con los ensayos, En caso que ocurra la rotura de una o más piezas de la muestra, se considerará no apta técnicamente a la muestra, rechazándose el lote.

5.5.8.7-	Para la realización de estos ensayos se utilizarán equipos con las características indicadas en el numeral 5.4 (Requerimientos para la realización de los ensayos de recepción de los medidores armados con los kits ofertados) del presente Anexo.

5.5.8.8-	Asimismo los medidores ensayados a fatiga se someterán a una diferencia de temperatura de forma de comprobar el no empañamiento del visor de los mismos.

5.5.9.	Ensayo de control de corrosión

5.5.9.1-	Se verificará que luego del ensayo de funcionamiento prolongado, los kits utilizados no presenten signos visibles de corrosión. Para ello se tomarán 2 medidores de la muestra y  se realizará una inspección visual interna de indicios de corrosión, no debiendo presentar ningún signo que evidencie tal efecto.

- 6-	REQUISITOS Y DISPOSICIONES PARTICULARES

6.1.	Garantía del producto

    - El oferente deberá presentar nota del fabricante en la que garantiza a los kits ofertados contra cualquier defecto de fabricación o de material, durante un mínimo de dos años y a partir de la fecha de entrega en depósitos de OSE.

    - Si el oferente no fuese el fabricante deberá firmar solidariamente la citada  garantía

    - Una vez adjudicada la licitación y al momento de entregar el bien, se presentarán los documentos de garantía juntos al lote para que la Administración pueda ejercer sus derechos en los casos de deficiencia de calidad de los kits entregados.

En caso que los kits presentaran defectos atribuibles a fallas en la fabricación, la garantía deberá abarcar la sustitución de los medidores armados defectuosos en O.S.E. por parte del adjudicatario, encargándose el mismo del retiro de los defectuosos y la entrega de los nuevos, sin cargo para O.S.E., en un plazo máximo de tres meses.

6.1.4-	En caso que el oferente y/o fabricante no respondieran satisfactoriamente al cumplimiento de la garantía dentro del plazo estipulado, se adoptarán las penas máximas establecidas en el Registro de Proveedores de la Administración.

Rigen exactamente las mismas penalizaciones para el caso en que la firma no pueda suministrar los repuestos del medidor que se puedan necesitar dentro del plazo estipulado en este pliego.

6.2.	Información para los ensayos de recepción en fábrica

6.2.1- 	    El control de la fabricación de los kits para medidores y la verificación de los ensayos de recepción en fábrica de los mismos podrán ser certificados por un agente verificador de reconocida trayectoria internacional. A tal efecto el licitante deberá presentar una lista con un mínimo de 3 empresas certificadoras de calidad aptas para realizar dichos trabajos. Se deberá adjuntar breve currículum de dicha empresa acreditando este punto y firmada por un responsable de la misma. La Administración podrá elegir, a su solo juicio, la empresa que llevará a cabo dichos controles. Los costos correspondientes al control de fabricación y recepción de los kits para medidores a cargo del agente verificador, así como la visita de los inspectores de la Administración para el control de los trabajos de recepción de los diferentes grupos de medidores, serán incluidos en el costo del kit.

6.3-	Empaquetamiento

6.3.1-	Los kits para medidores deberán ser suministrados convenientemente empaquetados en cajas, con un máximo de 25 kg. por caja, las cuales externamente deberán informar la marca del kit, modelo y cantidad contenida.

6.3.2-	Las cajas deberán ser autoportantes, posibilitando la sobreposición sin rotura, indicando en la misma la cantidad máxima de cajas a estibar en altura.

6.3.3-	Los kits serán acondicionados de forma de evitar el choque entre ellos durante la manipulación de las cajas, logrando así que no se produzcan daños en los mismos.

6.3.4-	El embalaje, las identificaciones y los documentos  que se coloquen dentro y fuera de los pallets que contengan las cajas con los kits para medidores, deberán establecer claramente y como mínimo: la marca, modelo y cantidad de kits que contiene cada caja.

6.4-	Ensayos de calificación y recepción - Costos del control de fabricación y recepción de los medidores

6.4.1-	Las inspecciones y pruebas de recepción de los kits para medidores adjudicados, serán realizados en las fábricas respectivas.

6.4.2-	Los ensayos de calificación de medidores, se realizarán a las muestras entregadas de los kits ofertados por cada oferente, según lo establecido en el numeral 5.5. Dichos ensayos se realizarán en la Unidad Gestión de la Medición de OSE ubicada en la calle Manuel Rosé s/n  esquina Cno. Colman – Montevideo.

6.4.3-	Los costos correspondientes al control de fabricación y recepción de los kits para medidores a cargo del agente verificador, así como la visita de dos expertos de la Administración para el control de los trabajos de recepción, serán incluidos en el precio del kit. (ver numeral 5.3.1.5 y 6.2.1)

7.- Controles de recepción:

7.1-  Control de cantidad

Al momento de la entrega se controlará la cantidad suministrada.

En caso de entrega en contenedor se verificará Nº y estado del precinto.

En el arribo del suministro al Almacén de Gestión de la Medición, previo a su descarga,                se procederá a verificar las condiciones del paletizado y protección conforme se indica en lasse las especificaciones del Anexo VIII.

De  existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E.

actuante y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas y se podrá

rechazar la entrega.

Se procederá a la descarga al Almacén y se confirmará el estado de la totalidad de las

cajas y pallets, procediéndose a labrar Acta y se podrán rechazar aquellos que no se

encuentren en las condiciones establecidas, de idéntica forma a lo señalado en

el párrafo anterior

Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

De existir diferencias se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E.

actuante y el transportista, en la que conste el detalle de esas diferencias y no se aceptará ninguna documentación del proveedor cuyas cantidades no coincidan con las

constatadas. A continuación O.S.E. procederá a comunicar esta situación por mail al

proveedor, quien dispondrá de hasta  90 (noventa) días calendario para entregar el

producto faltante.

De no entregarlo dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la

totalidad del suministro.

De no existir diferencias en la cantidad, el funcionario actuante firmará y sellará el

remito de entrega del proveedor, emitiendo O.S.E. número de entrada de mercancía.

El oferente deberá completar el Formulario Lista de bienes ofertados del Anexo V (continuación), el que formará parte de la oferta.

- ANEXO IX

- Declaración igualdad de género

Declaración Jurada: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:

- Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

- Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.

- Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.

- Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y

- Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

_______________________

Firma

Datos de llenado obligatorio.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

Según lo establecido en el Art. 25 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Según lo establecido en el Art. 10.1 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento  público, a te funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.