ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10051582

POS   CODIGO                  MATERIAL                                                     CANTIDAD

10	1977   	JUNTA GIBAULT HF P/HFXPVC 100 X 110 MM	 300	UN

20	1980	         JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 75 X 110 MM	         1.500	UN

CODIGO 1977 - Las piezas solicitadas estarán de acuerdo a las condiciones establecidas en el Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos OSE 1973 para material de fundición y Catálogo OSE 1995 para piezas de PVC.

DE LAS JUNTAS ELASTICAS

Las piezas se suministrarán con los aros de goma correspondientes.

NORMAS DE FABRICACION

Los aros de goma  se fabricarán de acuerdo con  la Norma UNIT 788.

Las características de la goma serán las indicadas para la clase 50.

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 1980 - Las dimensiones serán de acuerdo a las Juntas Gibault que figuran en el Catálogo de Piezas  y Aparatos Especiales OSE 1973  y el Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC OSE 1995.

Las Piezas Especiales de fundición para Redes estarán fabricadas de acuerdo con la Norma ISO 2531 o la recomendación ISO R13, según se trate de fundición dúctil o gris respectivamente.

DE LAS JUNTAS ELASTICAS

Las piezas se suministrarán con los aros de goma correspondientes.

NORMAS DE FABRICACION

Los aros de goma  se fabricarán de acuerdo con  la Norma UNIT 788.

Las características de la goma serán las indicadas para la clase 50.

* Indicar marca y procedencia.

Plazo de entrega: En una única entrega dentro de los 120 días.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Nota: En caso de cotizar importación solicitar el pliego correspondiente.

# Procedimiento General de entrega y de recepción del suministro

# Coordinación para la Entrega.

La empresa proveedora deberá coordinar con las oficinas de Recepción de Materiales día y hora de entrega del suministro:

- Almacén Central San Martín – almacenes.recepcion@ose.com.uy

- Almacén Central Abayubá –  almacenabayuba@ose.com.uy

Ante dudas respecto a las Condiciones para la Entrega (numeral II) se podrá consultar a los Almacenes respectivos.

# Condiciones para la Entrega.

  - El suministro se entregará en pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

  - Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

  - Se deja expresa constancia que no será de recibo bajo ninguna circunstancia, mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

  - El conjunto pallet-piezas deberá conformar un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

  - La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte a Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

  - En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material

- Tipo de suministro

- Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

- Cantidad de cajas

- Identificación del proveedor

# Recepción de la Entrega

1.	Embalaje y Estado

En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

  - De existir alguna observación se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que debe exponerse las objeciones observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

  - De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada de Mercadería en el cual consta el número de entrada.

- Cantidad

Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

- Conteo de la cantidad de pallets y de piezas por pallets.

2.1  De existir diferencias se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que debe exponerse las diferencias observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

2.2. De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada de Mercadería en el cual consta el número de entrada.