ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10051900-901-902

- Objeto:

El objeto de la contratación es el servicio de retiro, transporte y descarga, de  hipoclorito de sodio y soda cáustica, todos ellos en solución líquida, con destino a unidades operativas de O.S.E.

- Plazo de prestación del servicio:

El servicio a contratar se estima i) se desarrolle en un plazo de 3 (tres) meses o ii) hasta que se agote el monto adjudicado.

Los plazos se computarán a partir del día siguiente a la notificación de adjudicación

- Condiciones de prestación del servicio:

- Condiciones ordinarias de prestación del servicio:

El servicio será prestado en las condiciones que se establece en el numeral 6 cumpliendo la normativa y las disposiciones establecidas en el presente Pliego.

- Condiciones extraordinarias de prestación del servicio:

En situaciones especiales O.S.E. podrá requerir del proveedor un cambio en el orden dado de destino en el Memorando de entrega y/o el agregado de otros destinos (numeral 6.2).

- Condiciones de urgencia de prestación del servicio:

En situaciones de urgencia O.S.E. podrá requerir del servicio en forma inmediata.

En esos casos O.S.E. lo comunicará verbalmente al proveedor al teléfono fijo o celular, que el proveedor declare en su oferta a estos efectos, y este deberá disponer del transporte en la capacidad necesaria en forma inmediata.

- Situaciones excepcionales:

Si el proveedor no pudiera hacer la entrega total o parcial del producto, deberá dar aviso a la, División Planeamiento y Gestión de Stock, Sección Planeamiento, Tel. 2208 4147 # 104, #152 y # 166, en horario de 9:15 hs a 16.30 hs  quien dará las instrucciones correspondientes (numeral 6.7).

- Documentación a presentar conjuntamente con la oferta:

- Certificado de aptitud técnica (CAT) para cada vehículo a emplear en el transporte licitado que incluya la habilitación para el transporte de mercancía peligrosa expedida por el SUCTA-MTOP.

- Listado de choferes propuesto para efectuar el servicio licitado, incluyendo nombre y documento de identidad.

- Copia de i) licencia de conducir profesional categoría D, de cada uno de los choferes incluidos en el listado del numeral III) de este artículo, vigente a la fecha de apertura de la compra, ii) carné de salud y iii) certificado de capacitación del Curso de transporte de mercancías peligrosas (cartilla naranja emitida por el MTOP).

- Constancia del seguro contra todo riesgo de cada uno de los vehículos propuestos y de la mercadería que se transporta (adicional por responsabilidad civil por daños a la carga).

- Información que el oferente deberá acreditar en su oferta:

- Disponer de una flota de vehículos aptos y a la orden para cumplir con el Cronograma Semanal  acordado con  O.S.E.  de  hipoclorito de sodio y soda cáustica líquida mayor o igual a

3 (tres) unidades con i) capacidad de carga útil de 10 m3 (diez) metros cúbicos a 25 m3  (veinticinco) metros cúbicos aproximadamente, cada uno, ii) antigüedad menor a 10 (diez) años a la fecha de apertura de la contratación y iii) evidencia de que cumpla con las exigencias departamentales y nacionales en cuanto al transporte y requisitos de señalización para el  producto objeto de esta compra.

Los vehículos propuestos deberán ser camiones cisternas o camiones con tanques montados sobre el chasis de los mismos  y remolques en su caso y deberán contar con el equipo de bombeo necesario para la transferencia del líquido desde el camión al tanque de almacenamiento de los servicios de destino y preferentemente caudalímetros para la medida de los  volúmenes  descargados en cada localidad. El no contar con caudalímetros no se considerará apartamiento sustancial en las presentes compra.

Los vehículos  deberán contar con escalerilla para acceso a la plataforma base donde se ubican las cisternas,  la misma puede ser fija o independiente  y ser colocada cuando se requiera.

Si para acceder a las bocas de carga se debe ascender a la parte superior del tanque del vehículo deberá contar con escalerilla fija, camineros y las barandas correspondientes.

Los vehículos también  serán inspeccionados por los Proveedores de los Productos Químicos para su Habilitación de Carga.

- Se deberá identificar en el Reporte de la flota de la empresa emitido por la Dirección Nacional de Transporte del MTOP, los vehículos aptos propuestos para cumplir el servicio licitado.

c) Se deberá contar con Lavadero disponible y Procedimientos de Lavado de las Cisternas , Tanques y Accesorios que tengan  contacto con los Productos Químicos a transportar.

Adjuntar los procedimientos de Lavado correspondientes en la Oferta.

d) Número de teléfono fijo o celular que permanecerá a la orden para recibir necesidades del servicio con carácter de urgencia.

- Características de los productos a transportar y su operativa:

- Características del Hipoclorito de Sodio: Se trata de soluciones con poder oxidante expresado en cloro equivalente de aproximadamente 100 g/litro, para ser usadas en el tratamiento de agua potable de consumo humano.

- Características de la Soda Cáustica: Se entiende por soda caustica a la solución en agua de hidróxido de sodio anhidro. La concentración de hidróxido de sodio es de 36%.

  - Tanques/Cisternas de los Camiones:

- Hipoclorito de Sodio: Los tanques y/o cisternas deberán ser de PRFV, PE tricapa, Acero al Carbono reforzado con Fibra de Vidrio  u otro material con resistencia aceptable al hipoclorito de sodio, esto significa contar con una vida promedio de al menos dos años.

En el caso de los tanques y/o cisternas de poliéster/fibra (PRFV), se debe usar en 100 % resina vinilester, en el recubrimiento interno.

Se prefiere aquellos que se hayan construido exclusivamente con resinas del tipo Vinilester, por mayor confiabilidad y duración.

Adjuntar documentos o planos  que acrediten los materiales de confección de  las cisternas, tanques, accesorios y bombas.

Es de destacar, que el hipoclorito de sodio sufre una descomposición que genera cloro y óxido de cloro que en las condiciones habituales y en ausencia de agentes catalíticos es lenta, estos productos de la descomposición son sumamente agresivos al material si no están protegidos por resina.

Los tanques y/o cisternas deberán cumplir requerimientos de acuerdo a la norma ASTM D 3299/98, en cuanto a la resistencia mecánica, dada las cantidades importantes que se trasladan.

Adjuntar los Certificados de los ensayos de Determinación de Espesor para verificar el cumplimiento de la Norma ASTM  D 3299/98 y/o Certificado de Inspección Técnico firmado por  Ingeniero especializado en Transporte que certifique la Aptitud para el Transporte de Hipoclorito de Sodio.

Los tanques/cisternas deberán contar con una graduación visible cada 50 litros que permita ver    claramente el contenido desde el exterior.

El cierre de la boca de carga y descarga de los tanques y/o cisternas deberá contar con un sistema que permita el precintado independiente de los mismos con  precintos de longitud estándar que existen en el mercado .

Las tapas de las bocas de carga  presentarán orejas en cuello y tapa con dos puntos de anclaje para permitir un precintado seguro.

Las llaves presentes en las bocas de descarga presentarán dos perforaciones en el volante y un

anclaje fijo permitiendo el precintado con un solo precinto de longitud estándar.

Soda Cáustica: Los tanques y/o cisternas deberán ser de polietileno, acero inoxidable u otro material aceptablemente resistentes a la Soda Cáustica, esto significa contar con una vida promedio de al menos dos años. Adjuntar documentos o planos  que acrediten los materiales de de confección de las cisternas, tanques, accesorios y bombas.

Se deberá cumplir con  la Norma ASTM 3299/98 en lo que se refiere a la resistencia mecánica.

A efectos del dimensionado de los tanques y/o cisternas, se destaca que el peso específico de la Soda Cáustica es alrededor de 1.6 kg/dm3.

Adjuntar los Certificados de los ensayos de Determinación de Espesor para verificar el cumplimiento de la Norma ASTM  D 3299/98 y/o Certificado de Inspección Técnico firmado por  Ingeniero especializado en Transporte que certifique la Aptitud para el Transporte de Soda Cáustica.

Los tanques/cisternas deberán contar con una graduación visible cada 50 litros que permita ver    claramente el contenido desde el exterior.

El cierre de la boca de carga y descarga de los tanques y/o cisternas deberá contar con un sistema que permita el precintado independiente de los mismos con  precintos de longitud estándar que existen en el mercado .

Las tapas de las bocas de carga  presentarán orejas en cuello y tapa con dos puntos de anclaje para permitir un precintado seguro.

Las llaves presentes en las bocas de descarga presentarán dos perforaciones en el volante y un

anclaje fijo permitiendo el precintado con un solo precinto de longitud estándar.

Para el caso de tanques, los mismos tendrán una sola boca para la carga y otra para la descarga del producto a transportar.

  - Horarios de carga y descarga del producto:

- Horario de Carga

El horario de carga de Productos Químicos en la firma abastecedora del producto será de lunes a viernes entre hora 9 y hora 13  coordinando con Control de Calidad el horario de  comienzo de la misma.

La planificación semanal debe quedar establecida antes del lunes de la semana en que se ejecute

la misma y cualquier cambio que surja por imponderables generará una recoordinación de la carga con la División Control de Calidad.

- Horario de Descarga

Los horarios de descarga en destino serán los siguientes:

- De abril a octubre en el horario de 08:00 a 17:00.

- De noviembre a marzo, inclusive, en el horario de 7:00 a 20:00

  - Cantidad a transportar:

Las cantidades de producto a transportar son variables. A tales efectos se estima las siguientes cantidades a transportar en forma semanal:

- Hipoclorito de Sodio: de 20.000 a 100.000 litros., aprox.

- Soda Caustica: de 5.000 a 60.000 litros, aprox.

Se deberá prever que se podrán realizar hasta 3 (tres) viajes en forma simultánea.

  - Precintado de los tanques y/o cisternas:

Rige en lo pertinente el Procedimiento  para Precintado de Cisternas y/o Tanques para el transporte a granel de productos químicos líquidos (PPR.SU.01).

  - Operativa de la Logística:

El proveedor del servicio de transporte deberá contar con la Hoja de Seguridad del producto, proporcionada por la firma abastecedora del mismo, al momento que se realice la primera carga y deberá circular con la misma durante el transcurso del contrato.

  - Retiro del producto en fábrica o depósito de la firma abastecedora:

El Proveedor retirará el producto de la fábrica o depósito que se indicará, el que en todos los casos estará ubicado en un radio de 35 km del centro de la ciudad de Montevideo.

La División Planeamiento y Gestión de Stock remitirá al proveedor del servicio de transporte, a través de correo electrónico con acuse de recibo, el Memorando de Ruta y la Hoja de Ruta de Distribución con los números de pedido y destinos correspondientes a la distribución a realizarse, debiendo  comenzar el servicio el primer día hábil  de la semana siguiente.

El proveedor del servicio de transporte deberá coordinar con la debida antelación, con la División Control de Calidad, cita en la Av. San Martín 3235 – tel. 2.208.41.47 – internos 106, 107, los días y horarios de carga para las distintas rutas conforme al comunicado enviado por el la División Planeamiento y Gestión de Stock, a efectos de que la referida División pueda realizar el control completo de la carga y muestreo correspondiente.

Las Cisternas y Tanques de los Vehículos y Accesorios utilizados en la Carga y Descarga de Productos Químicos que se presentan en las instalaciones del Proveedor del Producto Químico para la carga deben haber sido lavadas antes de su arribo , de acuerdo al procedimiento de Lavado adjuntado en la Oferta.

En caso de Transporte simultáneo de Hipoclorito de Sodio y Soda Cáustica está totalmente prohibido realizar mezcla de los mismos.

En cada carga, el Inspector de OSE designado procederá a realizar los siguientes Acciones y Controles:

- Control del Vehículo asignado a la carga. De existir dudas o inconvenientes importantes, podrá suspender la autorización para cargar, comunicando el hecho a su superior y dejando constancia en el Acta de Inspección.

- Control del Peso del transporte vacío (Tara del camión), según balanza del proveedor del producto y a través del  ticket expedido por la balanza.

- Control de Peso del producto cargado (Masa bruta cargada), según la referida balanza y a través del ticket expedido por la balanza.

- Una vez finalizada la carga, se recibe copia del documento original de pesaje emitido por la balanza . Este documento se adjunta al Acta de Inspección.

- Entrega de Precintos, Control y Registros establecidos en el Procedimiento Precintado PPR.SU.01.

El Inspector de OSE realizará los registros en  el Acta de Inspección y Planilla de Precintado, las cuales firma conjuntamente con el proveedor del servicio de transporte.

Una vez finalizada la carga, la firma abastecedora del producto entregará al proveedor del servicio de transporte, la documentación que avale la carga del material (Remito).

  - Recepción del producto en las Unidades Operativas:

En cada Unidad Operativa donde se entregue el producto, el proveedor del servicio de transporte deberá descargar la cantidad que figura en la Hoja de Ruta de Distribución.

El funcionario de O.S.E. registrará  los números de precintos retirados y colocados  en la Planilla de Precintado y el representante de la Empresa Transportista expresará su conformidad mediante su firma al pié  de la Planilla de Precintado. De corresponder, podrá dejar constancia de todas aquellas observaciones que la situación lo amerite.

La referida Hoja de Ruta de Distribución, deberá ser presentadas en la División Planeamiento y Gestión de Stock, conjuntamente con el Remito de carga expedido por la firma abastecedora del producto, el primer día hábil siguiente a la finalización de la distribución, en San Martín 3235 Oficinas 4 o 2, en el horario de 9:15 a 16:00.

En caso que la Unidad Operativa de destino no tenga la capacidad suficiente para recibir la totalidad de lo asignado, la recepción se realizará hasta la capacidad máxima del tanque de la referida unidad. Finalizada la descarga, el proveedor de servicio de transporte procederá, en presencia del funcionario de OSE, a colocar un nuevo precinto, en la boca de descarga de la cisterna, registrando el Funcionario de O.S.E.  su número en la Planilla de Precintado y se comunicará de inmediato con la División Planeamiento y Gestión de Stock quien dispondrá de una nueva distribución.

La Planilla de Precintado deberá ser presentada en la Oficina de Control de Calidad conjuntamente con los precintos extraídos en la distribución y los precintos nuevos sobrantes, el primer día hábil siguiente a la finalización de la distribución, en San Martín 3235 Oficina 1 en el horario de 9:15 a 16:00.

La falta de algún precinto ameritará la no liquidación correspondiente a esa distribución.

  - Elementos de seguridad y protección personal:

El personal de la empresa proveedora del servicio de transporte deberá contar con el siguiente equipamiento para manipular el producto a transportar.

- Calzado de seguridad o Botas de PVC

- Guantes de goma o PVC.

- Ropa de trabajo tipo mameluco o traje de brin con identificación de la Empresa a la que pertenecen.

- Protección Ocular.

- Equipo de comunicaciones: celular (especificar el número asociado al uso exclusivo de ese camión y/o servicio).

- Un par de binoculares.

Los equipos de protección personal, descriptos en los numerales anteriores deberán ser adecuadamente mantenidos, con la sustitución de componentes defectuosos o gastados. La Administración implementará inspecciones mensuales a los efectos de verificar el estado de los mismos.

  - Inspección:

Previo a la adjudicación de la empresa seleccionada, la Administración realizará una inspección obligatoria de los vehículos incluidos en el servicio a contratar, así como de los elementos de Seguridad y Protección Personal.

Los vehículos del proveedor del servicio, podrán ser inspeccionados en tránsito, por personal de OSE debidamente identificado, designados por la Gerencia de Suministros,  para comprobar el cumplimiento de los extremos del presente contrato de transporte.

De encontrarse fallas o faltantes de equipamiento u otros, se denunciarán ante el  Departamento de Suministros que aplicará las sanciones que considere pertinentes.

- Forma de cotizar:

El precio de la oferta será precio m³/km de producto transportado.

- Adjudicación:

La adjudicación se realizará hasta un máximo de $ 1.307.000,00 (pesos uruguayos un millón trescientos siete mil) impuestos incluidos.

Actualización de precios Únicamente serán objeto de ajuste de precios las ofertas formuladas en pesos uruguayos. Las ofertas formuladas en moneda extranjera no serán objeto de ajuste alguno, considerándose al firme. La fórmula de ajuste que regirán el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas en moneda nacional es la siguiente: P=Po(0,20 * I/Io + 0,30 * IPC/IPCo + 0,50 * C/Co) siendo: P Precio actualizado del suministro realizado. Po Precio de oferta del suministro. I Laudo establecido por el Consejo de Salarios para el Grupo No. 13, Subgrupo 07 Rama A2, correspondiente al último día del mes anterior al de realización de los trabajos. Io Laudo del ítem anterior al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. IPC Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de entrega del suministro. IPCo Valor del ítem anterior correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. C Costo del Gas-oil al último día del mes anterior al de la fecha de la de realizado el servicio Co Cotización del ítem anterior al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de la oferta. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a los servicios realizados en el mes, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la oficina Seguimiento de Proveedores Dpto. Suministros. San Martin 3235. A los efecto Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de presentada la factura de entrega de la mercadería. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE.