ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10051765

POS     CODIGO              MATERIAL                                                     CANTIDAD

10	 1541	          MASCARA DE CARA COMPLETA C/PROT RESP         140 UN

MASCARA RESPIRATORIA DE CARA COMPLETA

. Equipo para protección del sistema respiratorio y los ojos.

. Deberá cumplir con el compendio de las  normas UNIT 800-806-90

CARACTERISTICAS A CUMPLIR

. Compatible con orejeras y casco de seguridad.

. Equipo liviano.

. Pieza facial no alergénica, confeccionado en caucho termoplástico o silicona.

. Arnés sujetador en caucho termoplástico o silicona y tendrá como mínimo 4 puntos de ajuste.

. Las válvulas de inhalación serán confeccionadas de polisopreno sintético.

. La válvula de exhalación será confeccionada de caucho de silicona, de apertura vertical para una respiración más cómoda y fresca.

. Las juntas de ajuste (Máscara – Cartucho) serán confeccionadas en caucho de silicona.

. El tipo de encastre deberá ser compatible con los cartuchos (Bayoneta).

. Deberá ser compatible con un sistema de suministro de aire

. El visor será de amplio campo de visión,  resistente a químicos antiempañante, antirayado y con un film protector.

. El artículo vendrá marcado en forma indeleble y legible con la siguiente información:

. Marca registrada o el nombre del fabricante

. Tipo

. El país de origen

. Año de fabricación

. Norma de fabricación

VIDA ÚTIL MÍNIMA EXIGIDA

. 3 años

. Se adjuntará ficha técnica donde figure la certificación de origen.

. La empresa adjudicataria deberá capacitar en el momento de la entrega, sobre el uso y mantenimiento de este equipamiento al personal que corresponda, en cualquier punto del país.

. La empresa adjudicataria deberá proveer un servicio post venta de este equipamiento.

* Se deberá indicar marca y procedencia así como presentar muestra del artículo cotizado.

# Procedimiento General de entrega y de recepción del suministro

# Coordinación para la Entrega.

La empresa proveedora deberá coordinar con las oficinas de Recepción de Materiales día y hora de entrega del suministro:

- Almacén Central San Martín – almacenes.recepcion@ose.com.uy

- Almacén Central Abayubá –  almacenabayuba@ose.com.uy

Ante dudas respecto a las Condiciones para la Entrega (numeral II) se podrá consultar a los Almacenes respectivos.

# Condiciones para la Entrega

1.1- El suministro se entregará en cajas de cartón, con una robustez y rigidez acorde al peso y características del suministro de que se trate, de forma de permitir su traslado y almacenamiento sin deformar ni afectar el suministro.

1.2- En el exterior de cada caja irá colocada una etiqueta autoadhesiva con la siguiente información:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material

- Tipo de suministro

- Cantidad de unidades

- Número correlativo de caja sobre el total de cajas

- Identificación del proveedor

1.3- Las cajas estarán dispuestas sobre pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

1.4- Se deja expresa constancia que no serán de recibo bajo ninguna circunstancia mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

1.5- El conjunto pallet-cajas deberá conforman un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

1.6- La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte al Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

1.7- En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material

- Tipo de suministro

- Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

- Cantidad de cajas

- Identificación del proveedor

# Recepción de la Entrega

1.	Embalaje y Estado

1.1-En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

1.2-De existir alguna observación se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que debe exponerse las objeciones observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

1.3-De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada de Mercadería en el cual consta el número de entrada.

2.        Cantidad

2.1-Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

- Conteo de la cantidad de pallets y de cajas por pallets.

- Por cada pallets se abrirá como mínimo una caja a efectos de controlar su cantidad.

2.2-De existir diferencias se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que debe exponerse las diferencias observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

2.3-De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada de Mercadería en el cual consta el número de entrada.

Plazo de entrega: En una sola partida dentro de los 90 días.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Nota: En caso de cotizar importación solicitar el pliego correspondiente.