ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPRA DIRECTA 10051584

POS    CODIGO                   MATERIAL                                                     CANTIDAD

10	12632      ARNES SEG C/ESLINGA DE DOBLE COLA AMARRE	  100	UN

20	12633      ARNES SEG RESCATE ESPACIOS CONFINADOS	            120	UN

ARNES DE SEGURIDAD DE CUERPO  ENTERO CON ESLINGA DE DOBLE COLA DE  AMARRE  – Código SAP 12632 -

- Requisitos Generales

. Equipo de protección personal de uso individual cuya finalidad es sujetar, sustentar, suspender o sostener al cuerpo del usuario o facilitar una tarea, en trabajos en altura con riesgos de caídas a distinto nivel.

. Se requerirá el de Clase C Tipo 2 A

. Este equipamiento consistirá en 2 componentes:

Sistema anti caídas:

.  Arnés  de seguridad de cuerpo entero

Sub sistema: (Destinado a detener y amortiguar las caídas)

. Eslinga con doble cola de amarre

. Cinta anti trauma

Accesorio

. Bolso de tela o símil para guardar y transportar  el  kit de equipamiento

Normativas a cumplir

. UNIT 866 a 876:94

. IRAM 3622-1:1998

Marcas

El arnés y los accesorios no metálicos deberán tener etiquetas tipo librillo o similar donde estará la siguiente información:

• Sigla OSE

• Marca registrada del fabricante

• Responsable de la comercialización

• Modelo

• Talle

• Año y mes de fabricación

• La información de cumplimiento de las normativas requeridas

• Etiquetas de advertencias

• Registros de inspección

• Numero de lote o serie para su trazabilidad

Los accesorios  metálicos deberán estar grabados en forma indeleble sin que alteren su resistencia la siguiente información:

• Marca registrada del fabricante

• Año y mes de fabricación

• La información de cumplimiento de las normativas requeridas

• Numero de lote o serie para su trazabilidad

- Requisitos Específicos

. Arnés de seguridad de cuerpo entero

(Imagen de carácter ilustrativo)

. Será liviano, confortable, fácil de colocar y totalmente regulable.

. Las bandas serán confeccionadas en fibra sintética o mixta de alta tenacidad.

. Deberá estar formado por una banda de cintura con hebilla de inserción en el frente, y  bandas en hombros y piernas totalmente regulables.

. Deberá disponer de 3 puntos de conexión (anillos en D), 2 ubicados en las caderas                 (para posicionamiento) y 1 ubicado en la zona dorsal de la espalda (entre los omoplatos), para permitir conectar algún subsistema para  detener y/o amortiguar las caídas.

. Deberá tener una banda con hebilla metálica regulable ubicada en la parte delantera del  tórax para unir las bandas a la altura del pecho.

.  Deberá tener  un soporte lumbar ergonómico con respaldo acolchado de 18 cm de ancho como mínimo y que se prolonga afinándose, hacia los lados de la cintura en forma envolvente.

. Los componentes metálicos deberán ser de acero forjado o estampado, no admitiéndose soldaduras y deben ser resistentes a la corrosión.

. El color de las bandas en hombros y piernas será de distinto color para una mayor diferenciación y rapidez en su colocación (requisito este no excluyente).

. Deberá disponerse de 3 talles pequeño, mediano y grande.

. En la entrega a OSE no podrá tener más de 6 meses de fabricado.

. Eslinga con doble cola de amarre

(Foto de carácter ilustrativo)

. Será doble elastizada con amortiguador.

. En el extremo donde va el amortiguador, la abertura del gancho de seguridad será de 19 mm y en los 2 extremos elastizados, las aberturas de los ganchos de seguridad serán de 55 mm.

. Los ganchos de seguridad tendrán doble traba de seguridad

. El largo de la cola de amarre será de 1,5 m

. Cinta anti trauma

(Foto de carácter ilustrativo)

. Permite al trabajador suspendido estar de pie en su arnés, para aliviar la presión en la  ingle y  evitar  traumatismos por suspensión.

. El diseño de bucle continuo permite la suspensión con alivio de uno o dos pies, sin pinchazos.

. Compatible con distintas marcas de arneses.

. Diseño  compacto y ligero que no entorpezca  el recorrido del trabajador.

. Despliegue y funcionamiento de fácil aplicación.

. Bolso de tela o símil

(Foto de carácter ilustrativo)

. Confeccionado en lona, con refuerzo de costura en Nylon y cinta para cierre.

. Medidas: 560 mm de alto x 260 de diámetro.

. Apta para transportar todos los implementos del kit, establecidos en la presente

especificación técnica.

- Condiciones de entrega

. Entrega del producto en su envase original sin alteraciones o fallas.

. Todas las instrucciones y / o manuales deberán venir en español.

. El artículo vendrá marcado en forma indeleble y legible con la siguiente información:

. Nombre del fabricante

. País de origen

. Año de fabricación

. Norma de fabricación

- Vida útil mínima exigible al momento de la recepción

. 5 años

- Muestreo

. Inspección visual al 100 % del producto

- Ensayo y criterio de aceptación / rechazo

. El producto vendrá en su embalaje original sin alteraciones o fallas.

Solicitud de ensayos:

. El arnés contara con la certificación de calidad bajo la norma UNIT 871:94 o  la norma IRAM  3622-1:1998 y 3605-1:1996.

. En su defecto deberá presentar informe de los siguientes ensayos:

- Resistencia a la rotura por  tracción para las fajas y  bandas UNIT 873.

- Resistencia a la rotura por  tracción para los elementos metálicos UNIT 874.

- Resistencia a la corrosión  para los elementos  metálicos UNIT 874.

- Comportamiento dinámico (Resistencia contra caídas) para el arnés de cuerpo entero UNIT 871:94 – Apartado 8.3.6 Ensayo dinámico.

. Se solicitara el siguiente ensayo para la eslinga de doble cola de amarre:

- Resistencia a la rotura por  tracción para los elementos de  amarre UNIT 872 y   873.

. Se aceptaran todos los ensayos que establece la norma IRAM  3622-1:1998 y 3605-1:1996  para el arnés de seguridad de cuerpo entero.

. La cuerda de seguridad deberá estar homologada a través de la Certificación EN 892 u otro organismo reconocido.

. Se podrá solicitar la capacitación sobre el uso del equipamiento por  la  empresa proveedora cuando la unidad de Seguridad Ocupacional así lo disponga en cualquier punto del país.

. La empresa adjudicataria deberá proveer un servicio post venta de este equipamiento.

# De las muestras

El oferente deberá presentar muestra de los arneses y accesorios cotizados, en la Oficina de Control de Calidad – San Martín 3235.

Las muestras deberán ser presentadas acompañadas de su correspondiente remito, debidamente identificadas con Nombre del Proveedor, tipo y número de Compra y número de ítem.

En caso de presentar muestras adicionales (según se coticen una o varias opciones), éstas deberán tener como información adicional el número de opción correspondiente.

Si las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto al material cotizado, las mismas deberán ser detalladas en la oferta.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la notificación de adjudicación para retirar las muestras que no hayan sido adjudicadas. En tanto para las adjudicadas, se computará a partir del día siguiente de la recepción definitiva.

Vencidos los plazos antes mencionados, se considerará configurado el abandono de las mismas, sin derecho a reclamación alguna.

La Administración se reserva el derecho de efectuar sobre las muestras presentadas, todos los ensayos que sean necesarios, a efectos de comprobar la calidad del material a adquirirse.

ARNES DE SEGURIDAD DE CUERPO  ENTERO PARA RESCATE DE ESPACIOS CONFINADOS – Código SAP 12633

- Requisitos Generales

. Equipo de protección personal de uso individual cuya finalidad es rescatar              sujetar y sostener al cuerpo del usuario en trabajos en espacios confinados.

. Se requerirá el de Clase C Tipo 2 A

. Este equipamiento consistirá en 2 componentes:

Sistema anti caídas:

.  Arnés  de seguridad de cuerpo entero

Sub sistema: (Destinado a rescate/recuperación)

. Eslinga en Y

Accesorio

. Bolso de tela o símil para guardar y transportar  el  kit de equipamiento

Normativas a cumplir

. UNIT 866 a 876:94

. IRAM 3622-1:1998

Marcas

El arnés y los accesorios no metálicos deberán tener etiquetas tipo librillo o similar donde estará la siguiente información:

• Sigla OSE

• Marca registrada del fabricante

• Responsable de la comercialización

• Modelo

• Talle

• Año y mes de fabricación

• La información de cumplimiento de las normativas requeridas

• Etiquetas de advertencias

• Registros de inspección

• Numero de lote o serie para su trazabilidad

Los accesorios  metálicos deberán estar grabados en forma indeleble sin que alteren su resistencia la siguiente información:

• Marca registrada del fabricante

• Año y mes de fabricación

• La información de cumplimiento de las normativas requeridas

• Numero de lote o serie para su trazabilidad

- Requisitos Específicos

. Arnés de seguridad de cuerpo entero

(Imagen de carácter ilustrativo)

. Será liviano, confortable, fácil de colocar y totalmente regulable.

. Las bandas serán confeccionadas en fibra sintética o mixta de alta tenacidad.

. Deberá estar formado por una banda de cintura con hebilla de inserción en el frente, y  bandas en hombros y piernas totalmente regulables.

. Deberá disponer de 2 puntos de conexión (anillos en D), ubicados sobre los hombros para permitir conectar algún subsistema para  detener y/o amortiguar las caídas y rescatar al operador.

. Deberá tener una banda con hebilla metálica regulable ubicada en la parte delantera del  tórax para unir las bandas a la altura del pecho.

.  Deberá tener  un soporte lumbar ergonómico con respaldo acolchado de 18 cm de ancho como mínimo y que se prolonga afinándose, hacia los lados de la cintura en forma envolvente.

. Los componentes metálicos deberán ser de acero forjado o estampado, no  admitiéndose soldaduras y deben ser resistentes a la corrosión.

. El color de las bandas en hombros y piernas será de distinto color para una mayor diferenciación y rapidez en su colocación (requisito este no excluyente).

. Deberá disponerse de 3 talles pequeño, mediano y grande.

. En la entrega a OSE no podrá tener más de 6 meses de fabricado.

• Eslinga en Y

. Será confeccionado en fibra sintética o mixta de alta tenacidad.

. Dispondrá de una barra separadora compatible con los anillos en D de  los hombros del arnés de seguridad que se va  a usar.

. En los extremos de la eslinga se conectara ganchos de seguridad con abertura de 25 mm de abertura.

. Tendrá un anillo en D de 25 mm de abertura como mínimo, en el centro que permita conectar un gancho de  seguridad del cable metálico de rescate.

. Bolso de tela o símil

(Foto de carácter ilustrativo)

. Confeccionado en lona, con refuerzo de costura en Nylon y cinta para cierre.

. Medidas: 560 mm de alto x 260 de diámetro.

. Apta para transportar todos los implementos del kit, establecidos en la presente

especificación técnica.

- Condiciones de entrega

. Entrega del producto en su envase original sin alteraciones o fallas.

. Todas las instrucciones y / o manuales deberán venir en español.

. El artículo vendrá marcado en forma indeleble y legible con la siguiente información:

. Nombre del fabricante

. País de origen

. Año de fabricación

. Norma de fabricación

- Vida útil mínima exigible al momento de la recepción

5 años

- Muestreo

. Inspección visual al 100 % del producto

- Ensayo y criterio de aceptación / rechazo

. El producto vendrá en su embalaje original sin alteraciones o fallas.

Solicitud de ensayos:

. El arnés contara con la certificación de calidad bajo la norma UNIT 871:94 o  la norma IRAM  3622-1:1998 y 3605-1:1996.

. En su defecto deberá presentar informe de los siguientes ensayos:

- Resistencia a la rotura por  tracción para las fajas y  bandas UNIT 873.

- Resistencia a la rotura por  tracción para los elementos metálicos UNIT 874.

- Resistencia a la corrosión  para los elementos  metálicos UNIT 874.

- Comportamiento dinámico (Resistencia contra caídas) para el arnés de cuerpo entero UNIT 871:94 – Apartado 8.3.6 Ensayo dinámico.

Se solicitara el siguiente ensayo para la eslinga de doble cola de amarre:

- Resistencia a la rotura por  tracción para los elementos de  amarre UNIT 872 y

873.

- Se aceptaran todos los ensayos que establece la norma IRAM  3622-1:1998 y

3605-1:1996  para el arnés de seguridad de cuerpo entero.

. Se podrá solicitar la capacitación sobre el uso del equipamiento por  la  empresa proveedora cuando la unidad de Seguridad Ocupacional así lo disponga en cualquier punto del país.

. La empresa adjudicataria deberá proveer un servicio post venta de este equipamiento.

# De las muestras

El oferente deberá presentar muestra de los arneses y accesorios cotizados, en la Oficina de Control de Calidad – San Martín 3235.

Las muestras deberán ser presentadas acompañadas de su correspondiente remito, debidamente identificadas con Nombre del Proveedor, tipo y número de Compra y número de ítem.

En caso de presentar muestras adicionales (según se coticen una o varias opciones), éstas deberán tener como información adicional el número de opción correspondiente.

Si las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto al material cotizado, las mismas deberán ser detalladas en la oferta.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la notificación de adjudicación para retirar las muestras que no hayan sido adjudicadas. En tanto para las adjudicadas, se computará a partir del día siguiente de la recepción definitiva.

Vencidos los plazos antes mencionados, se considerará configurado el abandono de las mismas, sin derecho a reclamación alguna.

La Administración se reserva el derecho de efectuar sobre las muestras presentadas, todos los ensayos que sean necesarios, a efectos de comprobar la calidad del material a adquirirse.

# Procedimiento General de entrega y de recepción del suministro

# Coordinación para la Entrega.

La empresa proveedora deberá coordinar con las oficinas de Recepción de Materiales día y hora de entrega del suministro:

- Almacén Central San Martín – almacenes.recepcion@ose.com.uy

- Almacén Central Abayubá –  almacenabayuba@ose.com.uy

Ante dudas respecto a las Condiciones para la Entrega (numeral II) se podrá consultar a los Almacenes respectivos.

# Condiciones para la Entrega.

  - El suministro se entregará en pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

  - Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

  - Se deja expresa constancia que no será de recibo bajo ninguna circunstancia, mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

  - El conjunto pallet-piezas deberá conformar un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

  - La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte a Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

  - En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material

- Tipo de suministro

- Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

- Cantidad de cajas

- Identificación del proveedor

# Recepción de la Entrega

1.	Embalaje y Estado

En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

  - De existir alguna observación se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que debe exponerse las objeciones observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

  - De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada de Mercadería en el cual consta el número de entrada.

- Cantidad

Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

- Conteo de la cantidad de pallets y de piezas por pallets.

2.1  De existir diferencias se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que debe exponerse las diferencias observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

2.2. De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada de Mercadería en el cual consta el número de entrada.

Plazo de entrega: Dentro de los 90 días.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.