ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10051397

POS      CODIGO                          DETALLE                                            CANTIDAD

10	9480	             COLLAR DE TOMA PVC 75 MM X 1 1/2"	15

20	9479	             COLLAR DE TOMA PVC 75 MM X 1 1/4"	15

30	856	             CRUCETA PVC JECCCC 110 X 63 MM	           10

40	888	             CURVA 45 PVC JECE 110 MM	                     50

50	1235	       LLAVE ESF 1/4 VUELTA PVC JRHH DE 1 1/2"	220

60	1236	           LLAVE ESF 1/4 VUELTA PVC JRHH DE 2"	30

70	988	              MONTURA PVC P/CON SAN 110X 50MM	110

80	1014	               PLATINA PVC 1 1/4" P/TANQUE	           10

90	1013	               PLATINA PVC 1" P/TANQUE	                     25

100	1016	               PLATINA PVC 2" P/TANQUE	                       5

110	1012	               PLATINA PVC 3/4" P/TANQUE	                     10

120	11771	               REDUCCION PVC JECC 110 X 75 MM	           60

130	1029	               REDUCCION PVC JECE 110 X 63 MM	           160

140	1060                  REDUCCION PVC JECE 110 X 75 MM	           220

150	1028	               REDUCCION PVC JECE 75 X 63 MM	           420

160	1073	               TAPA PVC P/SAN JEC 110 MM            	40

170	1095	               TAPON PVC JEE (110X5.3)/10	                     50

180	1119	               TEE PVC JECCC 110 X 110 MM	           50

190	1116	               TEE PVC JECCC 110 X 63 MM	                      25

200	2935	               TEE PVC JECCC 63 X 63 MM	                      45

210	2936	               TEE PVC JECCC 75 X 75 MM	                      370

220	1166	               TEE PVC P/SAN JS 50 MM	                      30

CODIGO 9480-9479

De acuerdo al  Catalogo de Piezas Especiales para

Redes de PVC del año 1995. Estarán fabricados en PVC no plastificado.

De acuerdo al  Catalogo de Piezas Especiales para Redes de PVC del año

1995 y estarán fabricados en PVC no plastificado.

Deberá ajustar en forma estanca sobre la tubería de la red de

referencia, permitiendo la instalación y unión con la llave de toma

(ferrul) y tendrá una junta elástica que garantice la estanqueidad de la

conexión.

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 856

PIEZAS PVC PARA AGUA JUNTA ELASTICA – alternativa -

Estarán de acuerdo a los planos del Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC de OSE - 1995 -

Las Piezas Especiales ofertadas deberán ser de PVC rígido monoblock de acuerdo a la norma ISO 1452-1:2009 y 1452-3:2009.

Si debido a sus dimensiones no es posible fabricarlas con el requerimiento de ser totalmente monoblock, se aceptará como oferta alternativa piezas de núcleo monoblock que tengan sus extremos pegados con adhesivo de uso exclusivo para PVC de tipo autofundente, el cual deberá ser especificado en la oferta declarando marca y procedencia del mismo.

Todas las Piezas Especiales tendrán propiedades de resistencia no menores que los establecidos en la Norma UNIT 215:1986 para caños de presión nominal 1 MPA y tensión admisible de 10 MPA.

JUNTA ELASTICA PARA AGUA

Las piezas de PVC para agua tendrán junta elástica (aro de goma) bilabial.

Todos los elementos de goma serán ensayados según norma UNIT 788:1990 y sus características serán las indicadas para la clase 50.

Las dimensiones estarán de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC – OSE 1995.

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la norma UNIT 788:1990.

· Indicar marca y procedencia de las piezas cotizadas.

CODIGO 858

Estarán de acuerdo a los planos del Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC de OSE - 1995 -

Las Piezas Especiales ofertadas podrán ser de PVC rígido monoblock a ensayar según NORMAS ISO 6455 y 4422.

Todas las Piezas Especiales tendrán propiedades de resistencia no menores que los establecidos en la Norma UNIT 215 para caños de presión nominal 1 MPA y tensión admisible de 10 MPA.

DE LAS JUNTAS ELASTICAS

Tendrán junta elástica con aro de goma doble labio los cuales resistirán como mínimo la presión de prueba de la estanqueidad establecida en la Norma correspondiente, como se detalla más adelante. Las piezas se suministrarán con los aros de goma correspondientes.

Normas de fabricación -

Los aros de goma  se fabricarán de acuerdo con  la Norma UNIT 788.

Las características de la goma serán las indicadas para la clase 50.

Las dimensiones estarán de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Piezas

Especiales para Redes de PVC de OSE - 1995 -

De las verificaciones -

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la NORMA UNIT  788.

CODIGO 1235-1236

Llave de paso esférica 1/4 vuelta.

MATERIALES

-Cuerpo de PVC o similar

-Esfera de PVC o similar

-Asiento de teflón o similar

-Extremidades roscadas hembra-hembra

-PN 16 kg/cm2

* Indicar marca y procedencia.

* Presentar muestra en Control de Calidad.

CODIGO 988:

Empalme para conexión ( abrazadera - montura ).

Todos los accesorios serán de PVC ( con junta elástica ). Podrán ser del

tipo monoblocks o pegados y deberán venir con los correspondientes aros

de goma.

Se ajustarán a lo establecido en la NORMA UNIT 647.

Deberán tener propiedades de resistencia, no menores los caños

utilizados en la Adminsitración.

CODIGO 1012-1013-1014-1016:

Platina de PVC o Polipropileno para tanque con rosca macho.

* Indicar marca y procedencia.

Platina de PVC o Polipropileno para tanque con rosca macho.

* Indicar marca y procedencia.

CODIGO 11771-1029-1060-1028:

PIEZAS PVC PARA AGUA JUNTA ELASTICA – alternativa -

Estarán de acuerdo a los planos del Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC de OSE - 1995 -

Las Piezas Especiales ofertadas deberán ser de PVC rígido monoblock de acuerdo a la norma ISO 1452-1:2009 y 1452-3:2009.

Si debido a sus dimensiones no es posible fabricarlas con el requerimiento de ser totalmente monoblock, se aceptará como oferta alternativa piezas de núcleo monoblock que tengan sus extremos pegados con adhesivo de uso exclusivo para PVC de tipo autofundente, el cual deberá ser especificado en la oferta declarando marca y procedencia del mismo.

Todas las Piezas Especiales tendrán propiedades de resistencia no menores que los establecidos en la Norma UNIT 215:1986 para caños de presión nominal 1 MPA y tensión admisible de 10 MPA.

JUNTA ELASTICA PARA AGUA

Las piezas de PVC para agua tendrán junta elástica (aro de goma) bilabial.

Todos los elementos de goma serán ensayados según norma UNIT 788:1990 y sus características serán las indicadas para la clase 50.

Las dimensiones estarán de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC – OSE 1995.

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la norma UNIT 788:1990.

· Indicar marca y procedencia de las piezas cotizadas.

CODIGO 1073

PIEZAS PVC SANEAMIENTO JUNTA ELASTICA

Las piezas de PVC  para saneamiento se fabricarán de acuerdo a la Norma UNIT- ISO 4435:2003, con junta elástica.

JUNTA ELASTICA PARA SANEAMIENTO

Los aros de goma se fabricarán según la norma UNIT 788:1990 y serán de caucho sintético   tipo  cloropreno.

En el aro de goma estará identificado USO SANEAMIENTO.

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la norma UNIT 788:1990.

· Indicar marca y procedencia de las piezas cotizadas.

CODIGO 1095

PIEZAS PVC PARA AGUA JUNTA ELASTICA

Estarán de acuerdo a los planos del Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC de OSE - 1995 -

Las Piezas Especiales ofertadas deberán ser de PVC rígido monoblock de acuerdo a la norma ISO 1452-1:2009 y 1452-3:2009.

Todas las Piezas Especiales tendrán propiedades de resistencia no menores que los establecidos en la Norma UNIT 215:1986 para caños de presión nominal 1 MPA y tensión admisible de 10 MPA.

· Indicar marca y procedencia de las piezas cotizadas.

CODIGO 1119-1116

PIEZAS PVC PARA AGUA JUNTA ELASTICA – alternativa -

Estarán de acuerdo a los planos del Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC de OSE - 1995 -

Las Piezas Especiales ofertadas deberán ser de PVC rígido monoblock de acuerdo a la norma ISO 1452-1:2009 y 1452-3:2009.

Si debido a sus dimensiones no es posible fabricarlas con el requerimiento de ser totalmente monoblock, se aceptará como oferta alternativa piezas de núcleo monoblock que tengan sus extremos pegados con adhesivo de uso exclusivo para PVC de tipo autofundente, el cual deberá ser especificado en la oferta declarando marca y procedencia del mismo.

Todas las Piezas Especiales tendrán propiedades de resistencia no menores que los establecidos en la Norma UNIT 215:1986 para caños de presión nominal 1 MPA y tensión admisible de 10 MPA.

JUNTA ELASTICA PARA AGUA

Las piezas de PVC para agua tendrán junta elástica (aro de goma) bilabial.

Todos los elementos de goma serán ensayados según norma UNIT 788:1990 y sus características serán las indicadas para la clase 50.

Las dimensiones estarán de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC – OSE 1995.

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la norma UNIT 788:1990.

· Indicar marca y procedencia de las piezas cotizadas.

CODIGO 2935-2936

PIEZAS PVC PARA AGUA JUNTA ELASTICA

Estarán de acuerdo a los planos del Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC de OSE - 1995 -

Las Piezas Especiales ofertadas deberán ser de PVC rígido monoblock de acuerdo a la norma ISO 1452-1:2009 y 1452-3:2009.

Todas las Piezas Especiales tendrán propiedades de resistencia no menores que los establecidos en la Norma UNIT 215:1986 para caños de presión nominal 1 MPA y tensión admisible de 10 MPA.

JUNTA ELASTICA PARA AGUA

Las piezas de PVC para agua tendrán junta elástica (aro de goma) bilabial.

Todos los elementos de goma serán ensayados según norma UNIT 788:1990 y sus características serán las indicadas para la clase 50.

Las dimensiones estarán de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC – OSE 1995.

Para la recepción y aceptación de los aros de goma se exigirá al Proveedor la Marca UNIT de Conformidad con la norma UNIT 788:1990.

· Indicar marca y procedencia de las piezas cotizadas

CODIGO 1166

Tee  de PVC para saneamiento de junta soldable fabricada de acuerdo con Norma UNIT 647.

* Indicar marca y procedencia.

ENTREGA DEL SUMINISTRO

1.1- El suministro se entregará en cajas de cartón, con una robustez y rigidez acorde al peso y características del suministro de que se trate, de forma de permitir su traslado y almacenamiento sin deformar ni afectar el suministro.

1.2- En el exterior de cada caja irá colocada una etiqueta autoadhesiva con la siguiente información:

Tipo y Número de compra

Código de O.S.E. del material

Tipo de suministro

Cantidad de unidades

Número correlativo de caja sobre el total de cajas

Identificación del proveedor

1.3- Las cajas estarán dispuestas sobre pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

1.4- Se deja expresa constancia que no serán de recibo bajo ninguna circunstancia mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.

1.5- El conjunto pallet-cajas deberá conforman un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

1.6- La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte al Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.

1.7- En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 	A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

Tipo y Número de compra

Código de O.S.E. del material

Tipo de suministro

Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

Cantidad de cajas

Identificación del proveedor

RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO

2.1- En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

De  existir alguna observación, se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que constarán las objeciones constadas y se podrá rechazar la entrega.

2.2- Se procederá a la descarga al Almacén y se confirmará el estado de la totalidad de los pallets, procediéndose a labrar acta y se podrán rechazar aquellos que no se encuentren en las condiciones establecidas

2.3 -Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

Conteo de la cantidad de pallets y de cajas por pallets.

Por cada pallets se abrirá como mínimo una caja a efectos de controlar su cantidad.

De existir diferencias se labrará Acta, firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que conste el detalle de esas diferencias y no se aceptará ninguna documentación del proveedor cuyas cantidades no coincidan con las constadas. A continuación O.S.E. procederá a comunicar esta situación por mail al proveedor, quien dispondrá de hasta 72 hs. para entregar la mercadería faltante.

De no entregarla dentro de ese plazo O.S.E. se reserva el derecho de rechazar la totalidad del suministro.

2.4-De no existir diferencias en la cantidad, el funcionario actuante firmará y sellará el remito de entrega del proveedor, emitiendo O.S.E. Número de entrada de mercancía.

*En una sola partida dentro de los 120 días de la adjudicación definitiva.