COMPRA DIRECTA N° 10052322

OBJETO:

CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMION DESOBSTRUCTOR PARA:

LIMPIEZA DE CAMARAS DESARENADORAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE SALTO.

MANTENIMIENTO DE COLECTORES DE LA CUIDAD DE SALTO.

RECEPCION DE OFERTAS: 17/11/2016

HASTA LA HORA: 11:00

- CAPITULO I- OBJETO DE LA COMPRA

  - CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMIÓN DESOBSTRUCTOR CON OPERARIOS PARA LIMPIEZA DE CAMARAS DESARENADORAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE SALTO.

  - MANTENIMIENTO DE COLECTORES EN LA RED DE SALTO.

- CAPITULO II- ESPECIFICACIONES GENERALES.

2.1-    DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Se realizarán las siguientes tareas:

- Limpieza a través de equipo de succión de 5 cámaras desarenadoras del Sistema de Saneamiento de la ciudad de Salto.

- Limpieza y desobstrucción de colectores principales.

- Mantenimiento de la red de colectores en la ciudad de  Salto.

- Descarga en Vertedero Municipal de Salto de todos los desechos provenientes de las limpiezas.

2.2-  SE DEBERÁ COTIZAR:

a)- Costo hora de trabajo.

b)- Costo traslado de los equipos y operarios.

La cantidad de horas a contratar será establecida por la Administración según los topes establecidos para las Compras Directas Estatales.

- CAPITULO III- CONDICIONES VARIAS:

3.1-  El agua necesaria para realizar los trabajos será suministrada por OSE desde sus instalaciones, sin costo para el contratista.

3.2- Se deberá presentar información con las características del camión y equipamiento a utilizar para el desarrollo de los trabajos. El volumen de almacenamiento de lodos del camión deberá ser mayor o igual a 8m3.

3.3- Los camiones que se destinen para la realización de los trabajos deberán contar con toda la documentación necesaria para poder trasladarse en rutas nacionales y ejecutar las tareas de acuerdo a exigencias municipales y nacionales.

3.4- El equipo y operarios deberán contar con todos los elementos de seguridad, de acuerdo con las normas vigentes, como: guantes, chalecos, cascos, zapatos, barreras, etc. Los cuáles deberán ser proporcionados por la empresa adjudicataria.

- CAPITULO IV- CONDICIONES GENERALES.

4.1- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.

4.1.1- Las propuestas podrán presentarse en sobre cerrado en la Oficina Técnica de Salto, Costanera Norte y Avda. Salto Chico o vía correo  electrónico: walkiria.perez@ose.com.uy, hasta el día 13 de Agosto de 2018 a las 11:00.

4.1.2- A los oferentes que no se presenten en tiempo y forma, no les serán recibidas las ofertas.

4.2- DEL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

4.2.1- El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de la Petición.

4.3- DEL PRECIO DE LA OFERTA.

4.3.1- Los precios de la ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de la fecha de la factura.

4.4- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

4.4.1- Se indicará si corresponde impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo en forma separada.

4.4.2- No se tendrán en cuenta las ofertas que no presenten el IVA de la forma indicada.

4.5- DE LA MONEDA DE COTIZACION.

4.5.1- Los precios deberán ser cotizados en Moneda Nacional.

4.6- FORMA DE COTIZAR.

4.6.1- El servicio será contratado por el sistema de precio global.

4.6.2- El precio global de la oferta comprende el importe de los trabajos, suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de los trabajos ofertados y no tendrá reajustes de ningún tipo.

4.7- EVALUACION DE LAS OFERTAS.

4.7.1- Para evaluar las ofertas se tendrá en cuenta la información aportada por el oferente.

4.7.2- Importe cotizado en la oferta para realizar el servicio.

4.7.3- Experiencia, equipamiento y capacidad técnica acreditada por el proponente.

4.8- INICIO DE LOS TRABAJOS.

4.8.1- En la oferta se deberá indicar el plazo estimado en el cuál se iniciarán los trabajos, partir de la a adjudicación.

ANEXO 1 Equipos de Protección Personal a Utilizar Se deberá proporcionar a los operadores, todos los elementos de seguridad requeridos por las tareas y exigidos por el banco de seguros, y la Unidad Seguridad Industrial de OSE (en el ANEXO 2 se adjunta el Manual de procedimiento el cual se indican los equipamientos y procedimientos que serán exigidos al Contratista), en particular protecciones visuales, mascarillas, guantes, y calzado adecuado. Los operarios deberán tener carné de salud vigente el que será presentado para su registro. Así como la vacuna de hepatitis reglamentaria.

.