COMPRA DIRECTA 10055527

Se solicita la adecuación del camino de acceso a tanques desde portera de madera hasta portera de predio de tanque.

El precio es por precio global debiendo en contratista entregar el camino en las siguientes características:

1- Relleno y compactado de materia sobre huellas, eliminando todo zanja producida por el escurrimiento del agua. Re conformación de las pendientes del camino de manera que el agua escurra hacia los laterales, eliminación del lomo central.

2- Reconformación de cunetas laterales y construcción de 3 nuevos cruces con alcantarilla de 400 mm desde un lado al otro del camino.

3- limpieza de malezas a los costados del camino y pasando un metro del eje de la cuneta reconstruida.

La empresa deberá evaluar la necesidad de recarga de material granular o adecuar el material erosionado en el lugar.

la empresa adjudicataria realizara el mantenimiento del camino por el periodo de 3 meses una vez entregada la obra.

Las ofertas se reciben hasta el 22/01/2019

Por consultas comunicarse al 098 165 904 o 099 044 157