COMPRA DIRECTA N° 10057300

Arts. 33 y 44 del TOCAF

Condiciones y Especificaciones técnicas

Objeto: RECUADRO Y MARCO HF P/CAM

RECEPCION DE OFERTAS: 31/05/2019

HORA: 16:00

CAPITULO I

- OBJETO DEL LLAMADO

| Pos | Código | Material | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2118 | RECUADRO Y MARCO HF P/CAM CALZADA 500MM | 350 |
| 20 | 2119 | RECUADRO Y MARCO HF P/CAM TER CALZ 300MM | 100 |

Adquisición de hasta 450 unidades

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

CODIGO 2118 - RECUADRO Y MARCO HF P/CAM CALZADA 500MM

Recuadros y marcos de HºFº de 500 mm para calzada.

CONDICIONES GENERALES:

A) Los recuadros y marcos estarán fabricados de acuerdo al plano Nº 31262 que se adjunta y deberá venir

con armadura de hierro que figura en el plano.

B) Se examinará  cuidadosamente el suministro con el objeto descubrir posibles defectos de fabricación

tales como deformaciones, agujeros, sopladuras, poros, rajaduras, protuberancias, etc.

C) Se rechazarán todos los materiales cuya manufactura sea defectuosa, aquellos que presenten defectos de

fabricación netos o disimulados o que presenten señales de oxidación.

* Indicar marca y procedencia.

* Presentar muestra en Control de Calidad (San Martín 3235).

CODIGO 2119 - RECUADRO Y MARCO HF P/CAM TER CALZ 300MM

Recuadros y marcos de HºFº de 300 mm para calzada.

CONDICIONES GENERALES:

A) Los recuadros y marcos estarán fabricados de acuerdo al plano Nº 31262 que se adjunta y deberá venir

con armadura de hierro que figura en el plano.

B) Se examinará  cuidadosamente el suministro con el objeto descubrir posibles defectos de fabricación

tales  como deformaciones, agujeros, sopladuras, poros, rajaduras, protuberancias, etc.

C) Se rechazarán todos los materiales cuya manufactura sea defectuosa, aquellos que presenten defectos

de fabricación netos o disimulados o que presenten señales de oxidación.

- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA

Se entregara en una única partida dentro de los 120 días de la notificación de adjudicación.

CAPITULO II

- COTIZACIÓN

La cotización se realizará estableciendo precios unitarios sin IVA y total. Se indicará expresamente la moneda de cotización.

Nota: En caso de cotizar importación, se deberá solicitar el pliego correspondiente para cada

compra, de no solicitarlo no se tomara en cuenta la oferta.

- DEL REGISTRO DE PROVEEDOR

A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y/o ACTIVO.

Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración le otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas podrán presentarse vía correo electrónico o personalmente, antes de la fecha y hora indicada para la recepción de ofertas.

Las ofertas vía correo electrónico se recibirán UNICAMENTE a la dirección cotizaciones@ose.com.uy , en el asunto se deberá incluir la palabra OFERTA, N° DE COMPRA DIRECTA y RAZON SOCIAL. (Ejemplo: OFERTA N°10057261 Razón social).

Aquellas que se presenten personalmente deberán hacerlo en sobre cerrado, en la Oficina de Compras Directas – Gerencia de Suministros, sito en Av. Gral San Martin 3235. El mismo deberá incluir: OFERTA, N° DE COMPRA DIRECTA y RAZON SOCIAL.

Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente pliego de condiciones particulares.

Se debe tener especial cuidado en enviar la oferta tal cual se solicita y en tiempo, de lo contrario no se recepcionará la oferta.

- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de las cotizaciones. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

- FORMA DE COTIZAR

Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

Condiciones de pago: a 60 días fecha de factura.

- ACLARACIONES

Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones vía correo electrónico bajo el titulo CONSULTA y Nº de llamado obligatoriamente a compras@ose.com.uy .Se deben identificar las consultas tal cual se solicita en este punto, de lo contrario no se puede asegurar la recepción y respuesta en tiempo y forma de dichas consultas.

Las solicitudes de aclaraciones deberán ser presentadas con una antelación mínima de 72 horas hábiles, antes de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

Las consultas efectuadas deberán ser contestadas en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas a la recepción de ofertas.

- SOLICITUD DE PRORROGA

Las solicitudes de prórrogas de la fecha de recepción de ofertas, deberán ser presentadas por escrito o vía mail obligatoriamente a compras@ose.com.uy con una antelación mínima de hasta 72 horas hábiles antes de la fecha fijada para la misma, con el asunto PRORROGA y Nº de llamado.

En tal caso la prórroga de la apertura se estudiara por parte de la Administración pudiendo ésta rechazar dicha solicitud o estableciendo un mínimo que se estime conveniente, a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecida.

La solicitud efectuada deberá ser contestada en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas al acto de apertura.

- COMPARACION DE OFERTAS

La comparación será precio calidad.

A tales efectos, los oferentes deberán acompañar sus ofertas con la mayor información posible. La Administración podrá solicitar información al momento de comparar ofertas si así lo considerase necesario. La falta o insuficiencia de dicha información podrá ser causa de rechazo de la oferta.

- DE LA ADJUDICACIÓN

La Administración podrá adjudicar la compra por cantidades inferiores a la informada en el objeto así como adjudicar en forma parcial y/o fraccionada.

- LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

# Coordinación para la Entrega.

La empresa proveedora deberá coordinar con las oficinas de Recepción de Materiales día y hora de entrega

del suministro:

- Almacén Central San Martín – almacenes.recepcion@ose.com.uy

- Almacén Central Abayubá –  almacenabayuba@ose.com.uy

Ante dudas respecto a las Condiciones para la Entrega se podrá consultar a los Almacenes respectivos.

# Condiciones para la Entrega.

1 - El suministro se entregará en pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x

alto) y  de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.

2 - Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con

ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

3 - Se deja expresa constancia que no será de recibo bajo ninguna circunstancia, mercaderías que vengan en

pallets que no cumplan las características reseñadas.

4 - El conjunto pallet-piezas deberá conformar un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una

altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg.

5 - La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos

ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte a Almacén,

almacenaje y traslado a lugar final.

6 - En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño A4 ubicadas en lados  no

opuestos, en las que constará:

- Tipo y Número de compra

- Código de O.S.E. del material

- Tipo de suministro

- Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

- Cantidad de unidades

- Identificación del proveedor

# Recepción de la Entrega

1.	Embalaje y Estado

En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

1.1 - De existir alguna observación se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E.

actuante  y el transportista, en la que debe exponerse las objeciones observadas, se rechazará la entrega y

no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

1.2 - De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el

proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada

de Mercadería en el cual consta el número de entrada.

2.     Cantidad

Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

-   Conteo de la cantidad de pallets y de piezas por pallets.

2.1  De existir diferencias se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el

transportista, en la que debe exponerse las diferencias observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará

ninguna documentación del proveedor.

2.2. De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el

proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada

de Mercadería en el cual consta el número de entrada.

- SANCIONES

En caso de incumplimiento de entrega en el plazo y forma previstas, OSE aplicará la sanción   correspondiente.