Compra de 3 equipos de bombeo para pozos de bombeo de líquidos residuales de la ciudad de José Pedro Varela.

Especificaciones:

Los pozos están diseñados para bombas Flygt, por lo tanto si se cotiza otra marca, se deberá tener en cuenta los accesorios necesarios para que sea compatible con la instalación.

Posición 1: Bomba pozo Paul Harris, pasaje de sólidos 65mm. Puntos de funcionamiento aprox. son: 4 l/s vs 28 m.c.a; 6,5 l/s vs 26 mca; 10 l/s vs 24 mca y 14,5 l/s vs 22 m.c.a. Motor de 5 kW. Salida en DN 80. Debe poder acoplar con un codo de salida Flygt; correspondiente a una bomba 3085 o incluir la pieza de acople.

Posición 2 y 3: Bombas pozo 19 de abril y pozo Tanco, la bomba instalada es una Flygt 3152 HT450, puntos de la curva aprox. serían: 20 l/s vs 27 m; 40 l/s vs 22m y altura de cierre 33 m.

Condición de pago: 60 días