Memoria descriptiva. Servicio de muestreo de alta frecuencia en Laguna del Sauce

Se solicita cotización para 12 muestreos de alta frecuencia en 6 puntos del sistema Laguna del Sauce

Frecuencia de los muestreos: semanal

Parámetros a determinar por muestreo en cada punto:

In Situ: pH, ORP, conductividad, disco secchi, clorofila, ficocianina, bentotorch, turbidez, perfiles de Oxígeno disuelto.

Fitoplancton: Las muestras cualitativas deben tomarse mediante arrastres de grandes volúmenes de agua con red de plancton de 20 micras de malla, colectando el concentrado para los análisis cualitativos y mediciones de los organismos.

Las muestras cuantitativas fueron tomadas por triplicado, a modo de réplicas y, con el fin de evitar posibles efectos derivados de la estratificación del plancton en profundidad, se tomaron integrando verticalmente la columna de agua en cada punto mediante un tubo muestreador de 10cm de diámetro y 2m de largo.

La cuantificación del fitoplancton debe expresarse:

1) en Biovolumen, considerando el volumen ocupado por los organismos fitoplanctónicos en un volumen conocido de muestra (mm3.L-1)

2) células equivalentes por mililitro, como Biovolumen * 10000 (Cel Eq.mL-1).

Parámetros fisicoquímicos:

De muestras integradas en cada punto de muestreo realizar Fosforo total, Nitrógeno total y ortofosfato.

Toma de muestra de la comunidad bentónica:

Cantidad: 2, con informe de resultado

Para cada muestreo se debe entregar un informe llamado “SINOPTICO” el cual debe tener los siguientes ítems.

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla los principales resultados de los muestreos de fitoplancton realizados en la Laguna del Sauce como parte del monitoreo de alta frecuencia …………………………………………..

OBJETIVOS

El objetivo del presente estudio fue realizar una descripción cualitativa y cuantitativa del fitoplancton de Laguna del Sauce, con énfasis en aquellos grupos de potencial riesgo sanitario como las cianobacterias, por producción de olor, sabor o toxinas.

METODOS

Este informe resume datos de los muestreos realizados el XX/XX/YY en Laguna del Sauce y sistemas asociados. Los puntos de muestreo considerados fueron: 1. Arroyo Sauce, 2. Bahía de La Mallorquina (extremo Norte de la Laguna del Sauce), 3. Sector Norte de la Laguna del Sauce, 4. Sector Sur de la Laguna del Sauce, 5. Laguna de los Cisnes, 6. Laguna del Potrero (Fig. 1).

PRINCIPALES RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

| XX/XX/YYYY | Total Fitoplancton | Cianobacterias | Cianobacterias |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (mm3.L-1) | (mm3.L-1) | (Cel eq.mL-1) |
| Sauce Norte |  |  |  |
| Sauce Sur |  |  |  |
| Bahía Mallorquina |  |  |  |
| Arroyo Sauce |  |  |  |
| Cisnes |  |  |  |
| Potrero |  |  |  |

Figura Abundancia de Cianobacterias y otros grupos fitoplanctónicos

Figura Composición de grupos del fitoplancton de Laguna del Sauce y sistemas asociados para la fecha considerada. Barras: error estándar.

Figura Biovolumen de cianobacterias en el cuerpo de agua principal de Laguna del Sauce. Barras: error estándar.

CONCLUSIONES

Además se deberá enviar en formato Excel, la información de todos los resultados punto por punto. La frecuencia de envío de dicho informe es mensual, en dicha planilla deberán estar todos los datos solicitados.

Se deberá cotizar para realizar los muestreos:

- Traslado

- Combustible

- embarcación

En caso que se solicite, se deberá coordinar con el Laboratorio de UGD el envío de muestras para dicho Laboratorio.