Obras Sanitarias del Estado

Oficina Comercial Operativo de Young

Pliego de Condiciones Particulares

Solicitud de Precios

OBJETO:

REFORMA INSTALACION ELECTRICA – INSTALACION DE DATOS Y TELEFONIA

PINTURA INTERIOR

Oficina Comercial Operativo

Ciudad de YOUNG.

Fecha de Apertura: 04/03/2020

Hora:	11:00

Dirección: visita el día 26/02/2020 hora 11:00

DOCUMENTO TECNICO PARA REFORMA DE  INSTALACION ELECTRICA,  DE DATOS Y TELEFONIA.

Índice General

1. Generalidades

2. Descripción de los trabajos a realizar

3. Descripción de las instalaciones

4. Indicaciones Importantes

4.1. Generalidades

4.2. Reglamentos

4.3. Final de obra

4.4. Modificaciones al proyecto

4.5. Pruebas

4.6. Plano final e identificación de circuitos

4.7. Materiales retirados de la instalación existente

5.0  Métodos constructivos y materiales básicos

5.1. Canalizaciones

5.2. Cajas

5.3. Conductores

5.4. Tablero general

5.5. Tomacorrientes

5.6. Interruptores

5.7. Descarga a tierra

5.8. Cámaras

5.9. Cajón para medidor de UTE y tablero estanco

5.10. Acometida para Obra de Albañilería - anexa.

5.11. Instalación interior para Obra de Albañilería -  anexa

6.0  Iluminación interior y exterior

6.1. Interior

6.2. Exterior

6.3. Lámparas

6.4. Readecuación tendido de datos

1. Generalidades.

La obra consiste en el acondicionamiento eléctrico y lumínico de la instalación existente, Instalación de Datos y Telefonía previa presentación de anteproyecto por parte del instalador. ( esquema unifilar)

Verificar Potencia contratada en el Servicio.

Memoria Descriptiva.

2. Descripción de los trabajos a realizar.

Los trabajos a realizar comprenden todos los aspectos del acondicionamiento

Eléctrico y lumínico, Instalación de Datos y Telefonía, por  reforma en la arquitectura del edificio.

3. Descripción de las instalaciones.

Todas las instalaciones  existentes deberán sustituirse.

La nueva instalación (puestas y tablero general) será en forma aparente

No se permitirá  el tendido por contra pisos.

El avance de las instalaciones eléctricas, se coordinará de modo de evitar atrasos en las obras de albañilería.

Las obras a realizar comprenden:

3.1. Suministro y colocación de todas las canalizaciones, cajas y Tablero

General para la nueva instalación eléctrica, y Tableros anexos para la obra de Albañilería.

3.2. Suministro y enhebrado de todo el cableado eléctrico, utilizando

Conductor de cobre del tipo "multifilar".

3.3. Suministro, instalación y conexión de todos los elementos del

Tablero General de acuerdo al esquema unifilar.

3.4. Suministro, instalación y conexión del sistema de puesta a tierra.

3.5. Suministro, instalación y conexión de todas las puestas, tanto

Luces, como interruptores, tomacorrientes y otras que figuren en los planos.

3.6. Suministro de planos y esquemas completos de la instalación una vez terminada.

3.7. Instalación de línea de datos y telefonía de acuerdo  a la Nueva Normativa de la GTI de OSE. (anexos adjunto)

3.8. Pintura interior

4. Indicaciones importantes.

4.1. Generalidades.

El presente Documento describe todos los aspectos relevantes de esta instalación.

Sin embargo se entiende que la contratación de la instalación es llave en mano

por lo que en la eventualidad de que no se describiera algún procedimiento

constructivo específico, el mismo se realizará de acuerdo a la reglamentación de UTE

Los materiales a suministrar, serán nuevos, sin uso y de reconocida calidad y se deberá indicar la marca, y el modelo.

El contratista de eléctrica será responsable por la coordinación con el Contratista de Albañilería, respecto a la definición de las instalaciones.

Toda modificación de una puesta solicitada por el Director de la Obra de Albañilería,  en un radio de 5 mts no generará adicionales.

4.2. Reglamentos.

Todo el trabajo se hará, según indican los planos  del anteproyecto y de acuerdo al reglamento de U.T.E. para instalaciones interiores vigente.

Todos los materiales a emplear deberán ser autorizados por UTE o URSEA.

4.3. Final de obra

Solo se realizará una certificación de los trabajos y será una vez que los mismos hayan sido ejecutados en su totalidad o sea que la totalidad de los elementos constitutivos se encuentren colocados en el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo a los planos, y además  cuando se realicen satisfactoriamente las pruebas de aceptación indicadas en el apartado

4.4. Modificaciones al proyecto.

Cualquier cambio necesario para adaptar la instalación a las facilidades de obra deberá contar con la aprobación previa del Director de Obra de Albañilería.

4.5. Pruebas.

Antes de la entrega de las instalaciones y frente a un Técnico de OSE, el contratista de la Instalación eléctrica deberá probar todos los circuitos por

Continuidad, tierras y aislamiento con un meghómetro en los términos establecidos por la Reglamentación y Normas.

Se deberá asimismo verificar el accionamiento de las protecciones diferenciales a Instalar.

4.6. Plano final e identificación de circuitos

Será responsabilidad del contratista señalizar todas las llaves de todos los

Tableros de las Oficinas  mediante auto adhesivos y entregar el plano final

conforme a obra con el trazado real.

4.7. Materiales retirados de la instalación existente

Se deberá proceder al retiro de todos los materiales eléctricos a sustituir de la

Actual instalación, luego de habilitada la nueva instalación.

5. Métodos constructivos y materiales básicos

5.1. Canalizaciones

La instalación se realizará en forma aparente, utilizando electro canales de PVC, de dimensiones acorde a la normativa.

5.2. Cajas.

Todas las cajas para centralización,  serán de PVC y aprobadas por UTE y URSEA.

5.3. Conductores.

Serán de cobre electrolítico extra flexibles clase 5, con aislación en PVC ecológico no conductora de llama.

Estarán en un todo de acuerdo a las reglamentaciones de U.T.E

Los conductores subterráneos fuera de la construcción también serán

Multipolares pero deberán poseer vaina en PVC y aislación en XLPE.

El conductor de acometida que vincula el medidor de energía con el tablero

General de la Oficina  será de cobre clase 5 con aislación en XLPE de la sección indicada en el esquema unifilar.

No se admite la realización de ningún tipo de empalme en los conductores.

5.4. Tablero General.

Será de PVC para instalación  exterior con puerta opaca y dimensionado para alojar los elementos que se indica en el esquema unifilar.

Se admitirá para el cableado una densidad de corriente de  3 A/mm2.

Las conexiones de los conductores de tierra se realizarán en forma rígida mediante una regleta de bornes de conexión  de tierra apta para montaje en riel Din.

El tablero tendrá los circuitos ordenados y numerados de modo de poder

Identificar a que corresponde cada derivación, conforme el esquema indicado en el anteproyecto a  tales efectos.

En el lado interior de la puerta se sujetará una planilla ajustada a la realidad

Ejecutada.

5.5. Tomacorrientes.

Se colocarán tomas con seguro tipo línea AVE de CONATEL, o similares pero de una misma línea a sugerencia del Instalador (que lo dejará declarado en su

Oferta).

Tomas comunes y Tomas Shuko de acuerdo a los requerimientos en cada Oficina

5.6. Interruptores.

5.6.1. Interruptores para comando de luces y tomas.

Los interruptores serán de  10 A como mínimo y corte unipolar para luces y de 16 A y corte bipolar para tomas, con llave

Serán de la misma marca y modelo que los tomacorrientes del numeral 5.5 y enlas mismas condiciones.

5.6.2. Interruptores termo magnéticos para protección de circuitos y

Comandos de iluminación.

Los interruptores para comando de luces y protección de los circuitos desde el

Tablero General serán termos magnéticos para montaje en riel Din.

Serán todos de una misma marca y sus poderes de corte mínimos serán de 6 KA para 400 V según Norma IEC 947-2.

Todos los interruptores serán de marcas de reconocida calidad.

5.6.3. Interruptores diferenciales del tablero general.

Los dispositivos diferenciales serán clase AC de las sensibilidades y corrientes

Indicadas en el esquema unifilar y deberán verificar la norma IEC 1008.

5.7. Descarga a tierra.

Se realizará una descarga a tierra artificial mediante jabalinas tipo Copperweld de 5/8” y 2 metros de largo, autorizadas por UTE.

La jabalina se alojará en una cámara con tapa y marco de hormigón reforzado

de 40x40 cm y una profundidad de 50 cm.

No se exige terminación interior y tendrá fondo perdedor, con una capa de

Pedregullo de 15cm (la profundidad total de la excavación será de 50 cm).

El conductor de descarga a tierra entre la jabalina y la regleta conectora de

Tierras a ubicar en el tablero general de la Oficina  será de cobre forrado en

PVC de 6 mm2 y se conectara entre el tablero y la cámara.

En l caso que mediante el hincado de una  jabalina en un solo punto no se

Obtenga el valor solicitado, se deberá colocar en un segundo punto separado

del primero al menos el largo total de la jabalina  y se vincularán

entre sí mediante conductor de cobre desnudo de 25 mm2 de sección

Enterrado 40 cm de profundidad. La unión de las jabalinas con el conductor de

cobre de 25 mm2 se realizará mediante soldadura exotérmica.

La resistencia de tierra medida solicitada es menor a 1 omihio.

5.8. Cámaras

Las cámaras serán de 40x40 cm. y una profundidad de 60 cm. confeccionadas

con ladrillos de campo (no se exige terminación interior) o prefabricadas de

hormigón y tendrán marcos y tapas de hormigón armado.

Serán de fondo perdido debiendo contener al menos 15 cm de pedregullo para

el escurrimiento.

5.9. Cajón para medidor de UTE y tablero estanco

El puesto de medición  Trifásico  deberá acondicionarse de tal forma que pueda ser precintado por UTE y  pueda colocarse un pequeño candado que impida su

Accionamiento por personas ajenas a la Oficina.

El cajón para medidor existente  deberá sustituirse por uno nuevo.

Junto al cajón para medidor de UTE se deberá ubicar  un cajón en poliéster reforzado, estanco (IP 65) de 300x200x150 mm (alto x ancho x fondo aproximados)  donde se alojarán los elementos de protección y comando del circuito derivado para la construcción anexa (identificado en el esquema unifilar como TA).

5.10. Acometida para Obra Albañilería - anexa

La   acometida eléctrica a la construcción anexa se deberá realizar desde el  tablero TA hasta  el tablero TB Tablero general de Obra de Albañilería (ubicado dentro de la edificación)

5.11. Instalación interior para Obra Albañilería - anexa

La instalación interior se realizará en forma aparente.

El tablero general de la construcción (TB) será de PVC estanco (IP 65) con

Capacidad para 12 módulos y deberá contener los elementos que se indican en

el esquema unifilar.

Las cajas para los interruptores y tomas serán PVC tipo línea AVE de

CONATEL.

La jabalina para descarga a tierra deberá alojarse en la cámara de 0.40 x 0.40

X 0.50 mts a construir al pie del tablero TB dentro de la construcción.

Respecto a tomas de corriente, se preverá la instalación de 3 del tipo schuko

junto al tablero TB

6. Iluminación Interior y exterior

Se suministrará, instalará y conectará todas las luminarias completas indicadas

en el plano respectivo del anteproyecto.

6.1. Interior

Los artefactos fluorescentes serán de adosar del tipo estanco con refractor de

Policarbonato de las potencias indicadas en el esquema unifilar.

El receptáculo recto será de baquelita, rosca E 27 y autorizado por URSEA.

6.1.2. Equipos auxiliares

Todas las luminarias se entregarán completas, con su equipo auxiliar (balasto,

Arrancador y condensador) diseñado para 230 V/50 Hz nominales, incorporados a las luminarias, cableados y prontas para funcionar.

Los condensadores se dimensionarán para la corrección del factor de potencia a 0.96.

En todos los casos se exigirá el cumplimiento por parte de los fabricantes de los

Equipos auxiliares de lo establecido en las siguientes normas:

-balastos electromagnéticos para fluorescentes: IEC-920 y 921

-balastos electrónicos para fluorescentes: IEC 928 y 929

-balastos para lámparas de descarga: IEC 922 y 923

-arrancadores para fluorescentes: IEC 926 y 927

Serán sustituidos todos por similares características por equipamiento LED

6.2. Exterior

Los artefactos para la iluminación del frente de la construcción (3 en total) serán estancos aptos para uso intemperie (IP 54 mínimo), de adosar en pared, con refractor de vidrio.

6.3. Lámparas

Todas las luminarias pedidas se suministrarán con las lámparas correspondientes

6.3.1. Tubos fluorescentes (LED susituye)

Se utilizarán tubos fluorescentes de 18 y 36 w de potencia del tipo TL-D.

6.3.2. Lámparas fluorescentes compactas

Serán del tipo twister clase A adecuadas para funcionar a 240 V/50 Hz y tono de color cálido.

6.4. Readecuación del tendido de datos:

Elementos De Conectividad

Se requiere la adecuación de las instalaciones de datos de las oficinas. Por tal motivo se adjuntan las normas establecidas que debe cumplir todo sistema de cableado de datos que se conecte a la Red Corporativa de OSE.

Cable UTP categoría 5E o superior (actualmente utilizamos cat. 6)

(marcas sugeridas: Panduit, Systimax, Furukawa)

Conectores RJ45 (macho)

Jack connector RJ45 (recomendamos Nexxt AW110NXT12)

Cajas para outlet (jack connector) RJ45. También en este caso, acorde al jack recomendamos Nexxt y en su línea utilizamos cajas dobles o simples (AE180NXT10 / AE180NXT09 respectivamente). Pueden ser modulares del tipo Conatel ya que permiten integrar datos y alimentación eléctrica en el mismo módulo.

(Dificultad: Se ha encontrado a veces un anclaje pobre que en muchos casos hace que la ficha termine hundiéndose en el módulo).

Patcheras 12 ó 24 puertos cat. 6 (según necesidad)

Rack (según requerimientos) Normalmente provisto pot GTI.

Canalizaciones

Ductos 25x30 o similar (de acuerdo a la carga de cables),  tipo electro-canal, de preferencia Molveno o similar (no pueden ser demasiado flexibles, verificar que la tapa

cierre bien y no se abra fácilmente).

Ductos corrugados para tendido por encima de cielo raso (siempre y cuando no atraviese zonas de ruido). También se pueden utilizar ductos de piso en casos requeridos.

Fijaciones de preferencia con tacos para pared (#6) y tornillo con arandela (no se recomienda el uso de pegamento, a menos que sea como complemento).

Se recomienda usar accesorios tales como curvas y Ts, para las bajadas o cambios de ángulo. En caso contrario usar cortes inglete a 45°

Especificaciones técnicas imprescindibles:

Distancia sugerida desde el piso: 30cm.

Distancia sugerida desde la canalización eléctrica: 20cm (no inferior).

No mezclar cableados de datos y eléctrica para evitar crosstalk y ruidos generados por la electricidad (esto puede generar alteración de datos en la red).

Evitar instalación de los cables cerca de fuentes de calor.

Evitar también el estrangulamiento, torcido y/o prensado de los mismos

Cuando los ductos no son metálicos no instalar cables próximos a fuentes de energía electromagnética (evitar impedancias y tubos fluorescentes).

En el caso que no exista más remedio que cruzar cableados eléctricos con datos, se recomienda utilizar cajas de registro de no menos de 10x10cm y proteger el o los cables de datos con ducto metálico forrado en PVC, esto evita ruidos.

Se recomienda también no superar el 60% de la capacidad del ducto (esto es por posibles ampliaciones).

Normas

En cuanto a longitud, no superar los 99 mts. por segmento (aunque se recomienda estar lo más lejos posible del límite).

Actualmente existen 2 normas usadas para conectividad en redes: T568A y T568B; en OSE estamos utilizando la T568B, de todas formas si fuera realizada por la otra norma también estaría correcto. No es recomendable cruzar normas dentro de un mismo cableado.

Posiciones de cables en conectores por norma:

Se deberá entregar proyecto del mismo tomando en cuenta todo el tendido y puestos existentes en todo el edificio, tomando en cuenta las diferentes variantes, y sin cambiar el funcionamiento ni la disposición de los puestos de trabajo.

7- PINTURA

Pintura de paramentos verticales – Se prepararán los paramentos exteriores e interiores. En el interior se aplicará enduido en aquellos lugares donde fuere necesario. Se lijarán las aberturas y piezas de madera o hierro eliminando la pintura vieja. En los paramentos exteriores se aplicará pintura látex acrílica para exteriores con anti-hongos o anti-algas. El color se mantendrá en las tonalidades existentes y lo aprobará la Dirección de Obra. En el interior se aplicará pintura látex de interiores en las paredes y de pintura cielorraso en las cubiertas que sean revocadas.

Tratamiento a los ladrillos vistos (todos)- Serán tratados para tener una terminación pareja y con sellado de silicona transparente.

Pintura de aberturas de madera –      Las piezas en madera pintada recibirán una mano de fondo para madera y luego esmalte semi-mate. Las piezas de madera lustrada se lijarán y se les aplicará imprimación y dos manos de barniz poliuretánico con filtro solar.

Pintura de aberturas metálicas –    A las aberturas, barandas y demás piezas de hierro se les aplicarán dos manos de antióxido y luego dos manos de esmalte brillante. Como en los otros casos los colores se mantendrán similares a los existentes y deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.

8- REPARACION DE REVOQUES.

Reparación de revoques - Se percusionarán los revoques exteriores e interiores. Allí donde se encuentren sectores flojos se retirarán para luego reconstruirlos en las mismas capas y con la misma textura que los adyacentes. En los exteriores la primera capa será hidrofugada y luego se aplicarán gruesa y fina. Se cuidará especialmente disimular los encuentros entre los sectores viejos y los reparados. Los revoques a dos capas se hará con una  capa de revoque grueso de no más de 1.5 cm una capa de fina de 0.5 cm.

Para la gruesa se podrá utilizar ancaplast (6 de arena, 1 de ancaplast, ½  de cemento) y la fina se hará con una dosificación de 10  de mezcla fina y 1 de cemento.

9-  TRATAMIENTO DE FISURAS

Tratamiento de fisuras – Las que se encuentren en muros de mampostería se picarán cuidadosamente para determinar si no son superficiales y comprometen el muro. En caso de ser así se determinará primero el origen y si estas están activas para actuar en consecuencia según el criterio de la Dirección de Obra.

Si no fuera así se colocarán llaves de varillas de 8mm amuradas con arena y portland, separadas 20 cm entre sí, en la cantidad que se considere necesario. Se repararán luego los revoques afectados con mortero con aditivos (tipo Sikacem 810 o similar).

Si las fisuras se encuentran en piezas de hormigón se picarán los bordes y se determinará su entidad y el estado de las armaduras. Se tratarán las armaduras con convertidor de óxido y antióxido para luego cubrirlas reconstruyendo la pieza con el agregado del aditivo (tipo Sikatop Modul o similar).

10- Disposiciones generales de mitigación de riesgo ambiental.

Afectaciones a terceros.

Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

En caso de construcciones transitorias se dará aviso a los afectados tomando las medidas de seguridad para cada caso.

Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos correspondientes.

Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente en lugar a determinar por la Dirección de Obra en lugar no contaminante y se tratara de evitar la producción de polvo y ruidos molestos.

Se seguirán las disposiciones y normativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

Materiales (no tóxicos).

Se usarán materiales inocuos o neutros en especial los derivados de procesos tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos).

No se usarán: pinturas tóxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

Seguridad.

En el proceso de construcción se cumplirá lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomando y planificando las medidas con técnicos prevencionistas de acuerdo a lo establecido por el M.T.S.S. y el Banco de Seguros del Estado. Estos últimos serán de cuenta de la empresa constructora (planes de seguridad, estudios de seguridad, memoria justificativa y cálculo de andamios, etc.).

11- Visita de obra:

# Todos los Oferentes invitados a participar en esta cotización,  deberán realizar una visita de Obra en la Oficina Operativa Comercial de Fray Bentos  antes de la presentación de las Ofertas. Esta visita es de  carácter Obligatorio. Se entregara una constancia de haber realizado la visita de Obra  que deberá acompañar la cotización en la fecha de apertura de las Ofertas.

# FECHA DE VISITA DE OBRA: 26/02/2020

# HORA:      11:00

# LUGAR: Oficina Comercial Young

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

O.S.E.

CONDICIONES GENERALES

# PLIEGO DE CONDICIONES

Art.      1	Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 150/12

Rige además en lo que no esté previsto en el presente Pliego, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Decreto del Poder Ejecutivo Nº 53/993 del 28/1/93) y sus modificaciones.

# REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Art.      2	Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina Comercial  de OSE en la Ciudad de Fray Bentos cita en Calle Zorrilla e Instrucciones, o enviarse por CORREO o FAX, hasta la hora fijada para la apertura.

Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 63 del T.O.C.A.F.).

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.

Art.      3	Certificados y/o constancias que se deberán presentar conjuntamente con la propuesta:

a)  Constancia de estar inscripto en el Registro de Proveedores de O.S.E...

b)  Constancia de haber recibido el Pliego de Condiciones Particulares.

c)	Certificado que acredite haber constituido el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. (Art. 61 de la Ley Nº 16.074).

# CONDICIONES GENERALES

Art.      4	La propuesta deberá ser presentada en un original  de acuerdo al formulario de propuesta adjunto, debiendo complementarse con los datos e información técnica solicitada.

Art.      5	Se aceptarán solamente las propuestas que no se aparten de los aspectos  fundamentales de las especificaciones Técnicas contenidas en este Pliego.

Art.      6	Las instrucciones sobre la presentación de la propuesta cuando las hubiere se consideran integrando el presente Pliego en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el mismo.

# DE LA MONEDA DE COTIZACION

Art.     7     Las ofertas deberán  cotizarse en moneda nacional

# DEL PRECIO DE LA OFERTA

Art.  8     	De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 342/99, los precios de las ofertas    en moneda nacional deberán  realizarse en condiciones de pago a 60 días del mes de compra

Art. 9   Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma  alguna.

Art. 10   Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art( 9.4 del Decreto 53/993).

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

# DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Art.  11	Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y discriminar porcentajes del mismo. De no establecerse se considera incluido.

# DE LAS CONDICIONES DE PAGO

OFERTAS EN MONEDA NACIONAL

Art.  12	Además de lo establecido en el Artículo 8, como alternativa los oferentes podrán otorgar algún tipo de financiación. Para ello deberán indicar los plazos y demás  condiciones de la financiación  con el suficiente detalle que permita su evaluación y comparación.

Art.  13  	Si la Administración efectuara el pago de una factura más allá del plazo estipulado en el artículo anterior, el oferente tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de pago que cobra la  Dirección General Impositiva (Decreto 342/99).

El oferente deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos.

Art.  14	La Administración rechazará de plano las ofertas que presenten otros tipos de puniciones que la indicada en el Artículo precedente o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida.

# DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

Art.  15	El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de la apertura de las Ofertas, de no recibirse comunicación expresa de parte del Oferente dentro de los 5 días hábiles previos al vencimiento, dicho plazo se considera prorrogado por  120 días más.

# DE LA  ADJUDICACION

Art.  16	Rige en lo pertinente lo establecido en el Artº 66 del T.O.C.A.F.

Art.  17 	Los plazos de la entrega  se computarán a partir del día siguiente de la notificación de adjudicación definitiva.

Art.  18	Los oferentes podrán intervenir en el llamado, únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.

ACLARACIONES AL PLIEGO

Art.  19  	Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadae en la Oficina Comercial - Operativo de OSE Fray Bentos,  con una antelación mínima de hasta 7 días antes de la fecha de apertura de Ofertas.

Art.  20       Las consultas efectuadas serán aclaradas en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de apertura.

# SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA SOLICITUD DE PRECIOS.

Art.  21	Las solicitudes de prórrogas de la fecha de apertura, deberán ser presentadas con una antelación mínima de hasta 5 días de la fecha fijada para la misma.

# DE LAS MULTAS

Art.  22	En caso de no cumplimiento en fecha de la entrega de un servicio cotizado en moneda nacional, se aplicará una multa por el tiempo que dure el atraso sobre el importe del servicio no efectuado en tiempo cuya tasa mensual es la establecida por el Banco Central del Uruguay.

Art.  23 	El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato.

Art.  24  El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

DE LA FORMA DE COTIZAR

Art. 25	El Oferente deberá establecer en la oferta el Precio Total del contrato, además  el Precio unitario (Planilla ANEXO I)   tal como se indica en el formulario “Instrucciones para la Presentación de la Propuesta” que forma parte del presente Pliego.

# ANEXO 1

TABLA DE PRECIOS

Planilla obligatoria

| ITEM | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO + IVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalación Eléctrica |  |
| 2 | Instalación de Datos |  |
| 3 | Instalación de Telefonía |  |
| 4 | Albañileria y pintura |  |

# DE LA COMPARACION Y ESTUDIO DE LAS OFERTAS

Art. 26	Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los pliegos, el precio de la oferta, las garantías ofrecidas, y  los antecedentes del oferente.

# INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Lugar:…….., ___ de ______________ de ____.

Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

Oficina Comercial- Operativo de:

| Solicitud de Precios | Nº |
| --- | --- |

| R.U.T. | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |

| DOMICILIO | NÚMERO | TELÉFONO | FAX |
| --- | --- | --- | --- |

El que suscribe Sr.__________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País,  con exclusión  de todo otro recurso,  comprometiéndose  a efectuar el suministro que a continuación se detalla de acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa.

Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

PRECIOS UNITARIOS: __________ (Números) ____________ (Letras).

Impuesto que debe agregarse al precio unitario. De no establecerse, se considerará incluido.

PRECIO TOTAL DEL SUMINISTRO: _______(Números)_______________ (Letras).

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO PROPUESTO:

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: Si no se encuentra establecida en el P.C.P. el oferente podrá determinar la que a su juicio resulte más conveniente.

CONDICIONES DE PAGO: Será la establecida por el proponente teniendo en cuenta lo indicado en el P.C.P. pudiendo establecer una o varias alternativas.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en el P.C.P.

FIRMA/S                                                             Aclaración de Firma/s