Administración de las Obras  Sanitarias  del  Estado

JEFATURA TECNICA DEPARTAMENTAL

Sección Salto

###### Licitación N°20731

###### Sustitución de colector dentro de la ciudad de Salto.

###### O.S.E

Memoria Constructiva General para la Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos Residuales.

#### Colocación de tuberías.

a) Preparación de las tuberías.

Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja. Los mismos serán inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra, quien no permitirá la colocación de aquéllos que presenten fallas o hubiesen sufrido algún deterioro. Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios y luego serán bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales.

Cuando se necesite cortar tubos con medidas diferentes de las de fábrica, se usará una sierra para hierro, debiendo el corte hacerse normal al eje del tubo.

Luego del corte los bordes del tubo serán achaflanados a 15º con una lima y deberán dejarse libres de rebarbas.

b) Juntas elásticas.

Estas juntas se harán en caños con enchufe y espiga y aros de goma. Para el montaje de las juntas se procederá de la siguiente manera:

-	Los bordes de los tubos estarán en escuadra y debidamente achaflanados.

-	Se limpiará con una estopa la espiga y el enchufe especialmente en la ranura donde encaja el aro de goma.

-	Se marcará en la espiga la profundidad del encaje.

-	Se encajará el aro de goma en la ranura del enchufe del tubo.

-	Se aplicará una capa de lubricante en la espiga y en la parte visible del aro de goma.

-	Se introducirá la espiga en el enchufe, forzando el encaje 	hasta el fondo del enchufe. Luego se retirará la espiga 1 cm para permitir eventuales dilataciones, excepto cuando se coloquen tubos en días calurosos o en lugares expuestos al sol.

-	La descripción anterior no pretende ser excluyente, pudiendo adoptarse procedimientos diferentes, avalados por el fabricante, los cuales deberán ser sometidos a la aprobación del Ingeniero.

### EJECUCION DE LAS OBRAS

En caso de que el Ingeniero Director, considerara necesario imprimir especial actividad en algún trozo de obra, el Contratista deberá disponer con ese objeto del personal y útiles de trabajo necesarios sin mayores costos para el Propietario.

#### Excavaciones

Todas las excavaciones serán practicadas en trincheras a cielo abierto; los trabajos en túnel sólo podrán hacerse con autorización expresa del Ingeniero Director.

En general, el fondo de la excavación en tierra o tosca sobre el que se asiente la obra en construcción, debe estar constituido por el terreno natural no removido, y siempre se colocaran bajo el fondo de la tubería una capa de 10 cm de arena.

Las excavaciones a cielo abierto deberán practicarse de manera que el ancho de zanja sea el mínimo permitido.

Donde no haya pavimento, el Ingeniero Director, podrá autorizar bajo la responsabilidad del Contratista en lo que respecta a daños y desperfectos, la ejecución de zanjas en talud.

El Contratista podrá no realizar apuntalamiento o entibaciones si así lo autorizara expresamente el Ingeniero Director, pero los perjuicios que resulten por esa causa serán siempre a cargo del Contratista.

En aquellos lugares donde la Dirección de Obra considere que, en razón de la profundidad de las excavaciones y su distancia a las canalizaciones ya existentes , se corra el riesgo de afectarlas, no se permitirá el empleo de equipos mecánicos d movimiento de tierra y el Contratista estará obligado a entibar la zanja si así se le ordenara.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterráneos de energía eléctrica, de teléfonos u otros servicios, el Contratista deberá solicitar la presencia de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo en que se efectúe el movimiento de tierra (excavación o relleno) y estará obligado a respetar sus indicaciones.

#### Refuerzos y apuntalamientos

El Contratista deberá realizar los apuntalamientos y protecciones requeridos por la Reglamentación del Banco de Seguros del Estado y el Ministerio de Trabajo, complementados por las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, con el objeto de ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios públicos y edificios linderos. El costo de todos estos procedimientos de protección, se incluirá en la oferta prorrateado en los distintos rubros.

El ancho de la excavación será aumentado si fuera necesario para proveer espacio para entablonados, refuerzos, apuntalamientos y otras instalaciones de soporte. El Contratista suministrará, colocará y subsecuentemente quitará dichas instalaciones de soporte. Todos los trabajos serán de cuenta del Contratista y no justificaran un aumento en el ancho ficto a certificar para el pago de pavimentos.

Será obligatorio el apuntalamiento, entibamiento, tablaestacado o utilización de blindajes para profundidades de zanjas mayores que aquellas establecidas en las reglamentaciones vigentes y que brindan una total seguridad al personal.

La empresa contratista deberá tener el plan de excavaciones correspondientes y ser presentado al Ingeniero Director de obras 15 días antes de comenzar en los distintos frentes de obra.

La empresa contratista deberá contar con un técnico en prevención de accidentes responsable por la obra.

Colectores

En general el colector irá emplazado en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimo igual al diámetro nominal del caño más 0.45 m. Sin perjuicio de ello, el ancho de la zanja deberá ser tal que permita que los caños puedan ser colocados y unidos adecuadamente y el relleno de tierra pueda efectuarse y compactarse lateralmente en la forma establecida; además, el ancho de la zanja debe permitir la colocación de apuntalamientos en los tramos que lo requieran.

La profundidad de los colectores estará determinada por las cotas de zampeado de los mismos, que figuran en los planos de proyecto.

Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales.

El Contratista deberá realizar los apuntalamientos y protecciones requeridos por la Reglamentación del Banco de Seguros del Estado, complementados por las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, con el objeto de ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios públicos y edificios linderos.

El fondo de la zanja deberá ser excavado en forma tal que su profundidad sea 0.10 m mayor a la que corresponde a la generatriz inferior del caño de acuerdo al proyecto. Dicha sobre-excavación se rellenará con arena, compactada previamente a la colocación del colector, a fin de permitir un buen asiento del mismo, debiendo los caños apoyarse en toda su longitud, incluyendo los enchufes. El control se hará sobre el relleno de arena cada 15 m, no aceptándose deficiencias que excedan los 0.05 m.

El Contratista deberá tener en cuenta que se exigirá la minimización de las infiltraciones de agua en los colectores, para evitar que la penetración del agua del subsuelo supere los caudales correspondientes adoptados para el diseño del sistema.

Para lograr y garantizar ese objetivo, se utilizarán los siguientes recursos:

a)	cuidadosa ejecución y control de los trabajos.

b)	utilización de cañerías con juntas elásticas.

c)	realización de pruebas hidráulicas de dos tipos: la primera de comprobación del comportamiento de las juntas y la segunda de aforo del caudal de agua infiltrada.

Se deberán extremar los cuidados en todos los trabajos de construcción de la cañería: preparación del fondo de la zanja, asentamiento de los caños, ejecución de las juntas entre caños y de los empalmes entre cámaras y caños, extendido de los revoques interiores de las cámaras especialmente en cunetas y banquinas, colocación y compactación del relleno de las zanjas.

La realización de estos trabajos se hará según las indicaciones del presente Pliego de Condiciones y las directivas que dé en obra el Ingeniero Director.

#### Pruebas hidráulicas

Una vez terminado un tramo de cañería, para la aprobación del trabajo de instalación, se efectuarán 2 (dos) pruebas hidráulicas. De no cumplir con las mismas la tubería será objeto de rechazo.

Previo a la realización de la primera prueba hidráulica se deberá mantener la cañería llena de agua, sin presión, por un lapso de 24 (veinticuatro) horas.

Las pruebas hidráulicas se harán con agua exclusivamente y las juntas deberán soportar sin ningún inconveniente durante 30 minutos la presión de una columna de agua de 6.00 m de altura en el punto más elevado de la cañería.

a)	Primer prueba hidráulica.

Esta prueba se realizará luego de efectuado el relleno inicial de la zanja. Durante el desarrollo de esta prueba las juntas no podrán manifestar la menor exudación.

La prueba deberá repetirse tantas veces como sea necesario hasta su aprobación, a costo exclusivo del contratista.

La aprobación por parte del Ingeniero deberá ser escrita y estar acompañada de los registros realizados durante la ejecución de la prueba y de un esquema de ubicación del tramo ensayado.

b)	Segunda prueba hidráulica.

La segunda prueba hidráulica tiene por finalidad dar a la Administración la certeza de que durante el relleno final de la zanja y tapado de juntas (y conexiones si las hubiere) expuestas durante la realización de la primera prueba, el colector no sufrió deterioro alguno.

La segunda prueba se realizará una vez completado el relleno de la zanja y construidas todas las conexiones domiciliarias.

La aprobación por parte del Ingeniero deberá ser escrita y estar acompañada de los registros realizados durante la ejecución de la prueba y de un esquema de ubicación del tramo ensayado.

La empresa podrá solicitar por escrito a la dirección de obra la no realización de la primer prueba hidráulica, asumiendo esta a su costo los riesgos de solucionar los inconvenientes si la tubería no cumpliera con la segunda prueba.

Las condiciones de aceptación de las dos pruebas hidráulicas serán las siguientes:

Conductos de PVC.

La presión de prueba será 0.6 kg/cm2 en el punto más alto de la cañería.

La duración de la prueba será de 30 minutos.

No se admitirán pérdidas.

La prueba de aforo del caudal de agua infiltrada será sistemática, pudiendo ordenarla el Ingeniero Director en tramos donde se haya dado término a todos los trabajos de construcción y como exigencia previa a la recepción provisoria del tramo.

Para la realización de la prueba se instalará un vertedero triangular, construido en chapa de acero, en la cámara aguas abajo del tramo elegido. En presencia del Ingeniero Director se efectuará el aforo del caudal de agua infiltrada, el cual no deberá superar a  0.7 m3/día por cada kilómetro de extensión y centímetro de diámetro de los colectores que integran el tramo.

En caso que el caudal de infiltración supere ese límite, el Ingeniero Director podrá requerir la repetición de la prueba por tramos de menor extensión, con el fin de localizar los lugares de entrada del agua del subsuelo. Si no se pudiera reducir el caudal de agua infiltrada a los valores indicados, el Ingeniero Director rechazará el tramo construido.

### EMPALME DE COLECTORES NUEVOS Y EXISTENTES

En todos los casos de unión de colectores existentes con los nuevos colectores, deberán tomarse las precauciones y medidas constructivas tales que se asegure el continuo funcionamiento de los colectores.

### CAMARAS - REGISTROS O POZOS DE BAJADA

#### Generalidades

La excavación para cámaras, en general, se practicará de manera que el fondo de la excavación sea exactamente el paramento exterior del piso y las paredes sigan planos sensiblemente verticales. Para los terminales de colector se seguirán las prescripciones relativas a los colectores circulares, en lo que sean aplicables.

Cuando el nivel definitivo que deba llevar una tapa de una cámara sea superior al de la rasante del terreno existente, se construirá la cámara con la tapa a este último nivel quedando el Contratista obligado a ajustarlo si las rasantes definitivas fueran establecidas antes del vencimiento del período de conservación de la obra.

Los terminales de colector se construirán de acuerdo al plano tipo de OSE.

Se han rubrado de acuerdo a la profundidad del colector del cual arrancan. Los precios unitarios comprenderán el suministro y colocación del codo, tramo de cañería vertical, marco y tapa.

#### Registros

Los registros se construirán de acuerdo a lo indicado en el plano de OSE Nº 22282/A.

Serán conformados según cilindros de hormigón de sección circular con los diámetros indicados, prolongados en su parte superior con un trozo troncocónico y rematados, a nivel del pavimento existente, o del terreno natural o de la rasante establecida, con un tapa de hormigón y marco de fundición construidas según el plano de OSE Nº 23412.

El acceso al interior del registro se hará por medio de una escalera formada por escalones de hierro galvanizado de 25 mm de diámetro, empotrados en las paredes dispuestos a distancias iguales ente si y saliendo 0.15m del paramento.

Para registros de alturas superiores a 3.18m (7 escalones), se usará la variante de escalón indicada. la ubicación de la generatriz vertical del cono respecto al eje del cilindro según se indica en el plano Nº 22282/A, es solamente ilustrativa, entendiéndose que la escalera se deberá orientar de tal manera, de poder acceder directamente sobre el colector del zampeado más bajo.

Los registros serán  ejecutados por anillos moldeados fuera de la obra, siguiendo los planos referidos.

El fondo de los registros será prefabricado fuera de la obra y se realizara en una sola pieza junto con el primer anillo.

Los anillos tendrán una altura máxima de 1.00m, el tronco de cono de 1,10m de altura para los registros de 1a. y 2a. categoría y de 1.30m para los de 3a., será construido en una sola pieza. Los bordes de los anillos serán conformados en rediente o escalón, lo que permitirá trabarlos entre sí.

La junta de unión de los mismos se hará con mortero de arena y portland 3 a 1. Para lo cual se cubrirá el borde superior del anillo colocado con dicho mortero, asentándose uniformemente el nuevo anillo a colocar, asegurándose que no ha desaparecido el mortero en alguna de las partes y alisando la junta en ambos paramentos.

Se evitará durante la colocación mover los anillos ya asentados, si se comprobara la existencia de alguna junta abierta o movida se procederá a su reconstrucción quitando los anillos colocados por encima de ella.

Su zampeado estará formado de manera de poder llenar esa finalidad, para lo cual se le practicarán cunetas cuyas secciones transversales estarán constituidas por semicírculos de diámetros iguales a los de los colectores que empalmen, si son de igual diámetro, o en su defecto si son de distinto diámetro, variable entre los valores de los mismos a fin de obtener un perfecto acordamiento; semicírculos que se prolongarán según sus dos tangentes verticales hasta llegar a una altura igual a los 2/3 del diámetro mayor, nivel que será el elegido, como mínimo para la banquina, la que tendrá caída hacia la cuneta.

En la construcción de las cunetas se emplearán únicamente cimbras rígidas construidas de madera o metal.

El diámetro interior de los registros de 1ª categoría será de 1.25 m.

Para profundidades menores a 3.5 metros y cuando todos los diámetros de colectores que ingresan al mismo son menores de 400 los registros podrán realizarse en 1 metro de diámetro interior

Los registros de 2ª categoría o con tubo adicional destinados a empalmar colectores que vierten sus aguas en uno único, cuando la diferencia de nivel entre sus zampeados sea superior a 0.60 m, llevarán lateralmente y por la parte superior de la cámara, un tubo de bajada, para empalmar el colector superior con el zampeado de aquélla. Este tubo de bajada deberá recubrirse con hormigón en un espesor de 0.10 m. Tendrá un diámetro igual al del colector de llegada hasta 200 mm de diámetro, de 200 mm de diámetro para descarga de colectores hasta 300 mm de diámetro, aumentándose el diámetro de aquél hasta ser aproximadamente 5/8 de los diámetros respectivos, para colectores mayores de 300 mm de diámetro.

El colector superior se rematará en la cara interna del registro, obturándose parcialmente hasta los 2/3 de su diámetro con un cierre, formado con mortero u hormigón de gravilla, que deberá tener un espesor mínimo de 0.10 m.

El diámetro interior de los registros de 2ª categoría será de 1.25m, sus cunetas y banquinas se ejecutarán en forma análoga a la especificada para los registros de 1ª categoría.

Para profundidades menores a 3.5 metros y diámetros cuando todos los diámetros de colectores que ingresan al mismo son menores de 400 los registros podrán realizarse en 1 metro de diámetro interior

Los registros de 3ª categoría son los destinados a empalmar colectores cuyas aguas no se mezclan (trazado en zig-zag) cuando la diferencia de nivel entre sus zampeados es mayor de 0.40 m. Su diámetro interno será de 1.50 m y su zampeado estará dispuesto en escalón según se indica en el detalle respectivo, siempre que la diferencia de niveles entre zampeados, H, sea menor o igual a 1.00 m. Cuando H sea mayor a 1.00 m, el colector superior será soportado por una ménsula, conformándose el fondo del registro según la variante indicada en el plano.

Las cunetas y banquinas de estos registros se ejecutarán en forma análoga a la especificada para los registros de 1ª categoría, pero la profundidad de la cuneta en ningún caso será inferior a 0.15 m.

La construcción de los registros se hará en todos los casos, aún en aquéllos en que aparezcan empalmando colectores a construirse en el futuro, en forma completa, con sus zampeados, tubos de bajada, etc., terminados como para recibir el empalme de todos aquellos colectores indicados en el plano, cualquiera sea la época de su ejecución.

#### Cámaras terminales

La cámara terminal (plano Nº 22282/A) consiste en una prolongación del colector en sentido vertical, realizada por intermedio de un codo a 90º y conductos del mismo material y dimensiones de los que componen el colector.

Su extremo libre se cubre, al nivel del terreno natural o rasante establecido, con una tapa de hormigón y marco de fundición, construidos según el plano Nº 23412.

En el caso de ir ubicada en calles no pavimentadas o con pavimento precario, esta tapa se colocará sobre un anillo circular de hormigón armado de la siguiente dosificación:

-	cemento		300 kg

-	arena			0.500 m3

-	pedregullo	         	 0.800 m3

Este anillo apoya a su vez sobre un macizo de hormigón de la siguiente dosificación:

-	cemento		250 kg

-	arena			0.500 m3

-	pedregullo     	            0.800 m3

Este último descansa sobre el terreno, de forma de no trasmitir a los conductos las cargas que actúan sobre la tapa. A ese efecto, entre la superficie exterior de los caños y la interior del anillo y macizo de hormigón, deberá quedar un espacio vacío de 0.03 m de ancho.

El marco de fundición se dispondrá sobre el anillo citado anteriormente y se asegurará el mismo mediante 4 pernos de anclaje de 13 mm de diámetro dispuestos según dos diámetros perpendiculares.

El anillo será de la sección indicada en el plano, armado con 5 varillas de 6 mm de diámetro y estribos de 6 mm de diámetro dispuestos cada 0.30 m. Este anillo podrá ser ejecutado fuera de la obra o directamente en ella.

En el primer caso, antes de procederse a la colocación del mismo, se limpiarán bien y se mojarán las superficies de contacto con la base del macizo de hormigón e inmediatamente se extenderá sobre la cara superior de la base una capa de mortero (1 parte de cal, 1/3 de cemento y 4 de arena gruesa), procediéndose después a la colocación del anillo.

El macizo de hormigón de base será también un anillo pero de sección trapecial de 0.15 m de altura y con bases menor y mayor de 0.15 m y 0.30 m respectivamente.

Se construirá en sitio, asentándolo directamente sobre el terreno bien compactado, el cual se alisará y mojará previamente. Se dispondrán moldes internos fáciles de extraer, dejando así la separación necesaria entre la base y los conductos.

Si la cámara terminal ha de ubicarse en calle pavimentada con hormigón, el anillo de asiento de la tapa será como se indica en el plano, un anillo de hormigón que deberá formar cuerpo con el hormigón de pavimento.

#### Conexión de colectores a estructuras

El amure de una tubería a una estructura rígida, se realizará asegurando la flexibilidad de la unión ante un eventual asentamiento diferencial entre la tubería y la estructura.

A esos efectos, se deberá utilizar un caño corto o un manguito 	deslizante, amurado a la estructura, seguido de otro caño	corto, a partir del cual se colocará el primer caño de largo normal.

Las longitudes de los caños cortos serán establecidas por el proyectista, en función del diámetro del caño, la tapada y las sobrecargas móviles. La longitud del primer caño corto oscilará entre 0.30 y 1.00 m  y la del segundo entre 0.50 y 2.50 m.

El mortero a emplear será de arena y portland en relación 3 a 1, si la estructura es de mampostería; si ésta es de hormigón, la relación será igual a la empleada en la dosificación del hormigón.

En caso de amurar un caño o manguito de PVC se deberá tener en el extremo a amurar un tratamiento tal que le otorgue adecuada adherencia al ser amurado.

### CONEXIONES DOMICILIARIAS

La ubicación exacta de las conexiones domiciliarias en obra, será determinada por el Director de Obra. Los rubros que corresponden a la construcción de conexiones se cotizarán en forma unitaria. Los mismos serán liquidados como extraordinario de obra, mediante certificados de obras mensuales, de acuerdo a la cantidad real de conexiones realizadas en el mes. 
El monto correspondiente a conexiones domiciliarias no incluye la remoción ni la reposición de pavimentos.

Se construirá un ramal para conexión para conexión domiciliaria, por cada vivienda existente, frentista al colector a construir, de acuerdo a lo indicado en el plano de OSE Nº 30894.

Los trabajos incluyen la realización o modificación de las conexiones domiciliarias de todos los predios frentistas a los colectores a construir.

Cuando las viviendas estén conectadas a un ramal provisorio, la empresa contratista deberá tomar las medidas necesarias para mantener funcionando el saneamiento de la vivienda hasta la realización de la nueva conexión. No se aceptaran adicionales por este concepto.

La conexión domiciliaria consiste en un colector que va desde cada vivienda hasta el colector central y la conexión entre sí. Se considera una conexión donde el colector esta en el eje de calle de una calle de 17 metros entre limites de propiedad y la cámara del cliente a no más de un metro dentro del límite de propiedad.

El diámetro de la conexión será de 110 mm . La pendiente mínima para el primer caso será de 1.5 %, salvo indicación expresa del director  de obra.

En función de la profundidad del colector o de la conexión domiciliaria se utilizará para vincularlos entre sí un accesorio tipo ramal "Y" a 60º, o un empalme a 90º y una curva de 90º.

Si la diferencia de nivel entre el estradós superior del colector y de la conexión domiciliaria es mayor o igual que 0.50 m, se usará para su vinculación un empalme a 90º y una curva de 90º; en caso contrario se usará un ramal tipo "Y" a 60º.

La profundidad de la conexión domiciliaria dependerá en cada caso particular, de la instalación sanitaria de la vivienda.

En aquellos casos en los cuales los padrones no estén edificados (predios baldíos), se dejarán previstas cámaras de conexión para que desagüen de futuro varias viviendas, de acuerdo a lo indicado en el plano de proyecto Nº 27450/B. La ubicación exacta de las conexiones se determinará en obra.

El Ingeniero Director podrá autorizar la colocación de un tramo de conexión con caños de PVC 110 mm en forma de chimenea (vertical).

Esto se hará en aquellos casos en que la profundidad del colector sea tal que la pendiente de la conexión sea muy pronunciada o el subsuelo esté conformado con material compacto que dificulte la excavación. En estos casos el tramo vertical en chimenea, continuará hasta 20 cm por debajo del nivel del terreno, colocándose un tapón de cierre.

La conexión se unirá a la chimenea mediante ramal. Para lograr una buena estabilidad del conjunto, se rodeará la chimenea con tosca cementada (150 kg de cemento por metro cúbico de tosca) en un diámetro no menor a 60 cm.

Las conexiones serán siempre normales al eje del colector, salvo en aquellos casos especiales en que, a solo juicio del Ingeniero Director, la única alternativa factible sea su ejecución oblicua.

En ningún caso el punto de intersección entre el colector y la conexión se ubicará fuera de la prolongación de los límites del predio.

El Contratista estimará para la formulación del precio unitario, la longitud y la profundidad medias de cada conexión.

En el precio unitario de cada conexión estarán incluidos todos los trabajos necesarios para realizar la conexión, el suministro de los caños, cemento y arena, la realización de los empalmes en el colector y en el sifón desconector y el relleno de la zanja, compactación, sustitución de material de relleno inapropiado, etc.

Una vez construidas las conexiones de un tramo de colector, la empresa deberá entregar un croquis con el balizado de las mismas referenciándolas a cada padrón y a los registros del tramo.  Asimismo la empresa contratista deberá entregar un archivo fotográfico donde se identifique la fachada de cada casa y la ubicación y profundidad de la conexión prevista para la misma,  este archivo será almacenado con el número de tramo seguido del número de manzana y padrón. Esta documentación se deberá presentar para tramitar cada certificado mensual.

### AFIRMADOS

La remoción y la reconstrucción de las veredas, pavimentos y cordones se hará de acuerdo a las normas establecidas por la Dirección Nacional de Vialidad del M.T.O.P. o la Dirección de Vialidad Municipal, según corresponda, conforme a las normas para este tipo de obras y con las que se indican a continuación:

a)	Antes de comenzar la construcción del pavimento, todas las instalaciones de cualquier tipo, existentes debajo del mismo serán terminadas y aprobadas por el Ingeniero

b)	En las calles y adyacencias a las estructuras, los terraplenes y rellenos serán compactados al 95 por ciento de densidad máxima, salvo que el Ingeniero indique otra cosa. En todo caso se estará a lo establecido en los Pliegos de Condiciones vigentes para cada tipo de pavimento.

c)	Todos los afirmados deberán ser repuestos manteniendo el nivel anterior a la remoción y en correspondencia con el de las superficies inmediatas.

d)	Todos los materiales que deben reponer el Contratista por insuficiencia o deficiencia de los que han sido extraídos de las calzadas y aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos, a fin de que no resulten diferencias con el afirmado no removido de las superficies inmediatas.

e)	Los afirmados en general deben ser reconstruidos dejándolos en las mismas condiciones en que estaban antes de la remoción y en caso de duda, en las mismas condiciones que los afirmados inmediatos de igual naturaleza. La reconstrucción de las aceras de baldosas, se efectuará siempre sobre contrapiso, que se ajustará a las normas en vigor.

f)	La remoción de los afirmados, cualquiera sea su naturaleza se efectuará cortándolos en forma continua sin dejar tramos sin remover, en una línea exterior a un mínimo de diez centímetros de la línea de excavación. En el caso de pavimentos rígidos, cuando en las zonas contiguas a las partes removidas hubieran fisuras o defectos que pudieran entorpecer la futura conservación del pavimento, se autorizará la remoción de la parte afectada.

g)	Cuando las remociones efectuadas en pavimentos rígidos de acuerdo a los valores de las tablas que se indican ítem MEDICIONES, dejen sin renovar zonas de ancho menores de 1,50 m a partir del cero de los cordones, en caso de zanjas de más de 1,50 m. de profundidad, se deberá remover y reponer la totalidad de dichas zonas afectadas.

En casos especiales, a juicio del Ingeniero Director, éste podrá autorizar el mantenimiento de dichas zonas sin renovar siempre que con ello considere que no se afectará la futura conservación del firme para lo cual se deberán tomar las debidas precauciones.

h)	La arena extraída del contrapiso de los empedrados y adoquinados sólo podrá ser empleada en la reconstrucción de los mismos, si estuviera limpia y exenta de tierra o materias extrañas, a juicio del Ingeniero Director.

i)	En la reconstrucción del macadam, sólo podrá usarse la piedra extraída, si después de zarandeada o lavada, resulta perfectamente limpia de materias extrañas que puedan perjudicar la solidez del macadam.

j)	Los materiales sobrantes provenientes de la demolición de los afirmados serán alejados por el Contratista en las mismas condiciones que los materiales sobrantes provenientes de las excavaciones.

k)	La reposición de pavimentos de hormigón armado se hará tomando todas las precauciones necesarias para obras de esta naturaleza. Todas aquellas barras de acero que hayan sido cortadas como consecuencia de la apertura de la zanja, se empalmarán mediante barras de igual diámetro y con una longitud de empalme no inferior a 40 veces el diámetro de la barra, siguiendo en su ejecución las reglas del arte.

Antes de proceder a la colocación del hormigón, se picarán las superficies del hormigón existente en las juntas, hasta obtener una superficie rugosa, eliminando la totalidad del material suelto.

Se limpiarán cuidadosamente y se mojarán dichas superficies, aplicando luego una lechada de cemento y agua sobre las mismas, colocando inmediatamente el hormigón y compactando especialmente la zona de unión con el pavimento existente.

El hormigón, el cemento asfáltico, el material granular para bases y sub-bases cumplirán las especificaciones, y en particular las referentes a dosificación, establecidas por la Dirección Nacional de Vialidad del M.T.O.P. o la Dirección de Vialidad Municipal, según corresponda. La forma de ejecución y la unión con el pavimento existente también cumplirán las citadas especificaciones.

Los cordones serán repuestos con los mismos tipos de materiales que los adyacentes no removidos.

Antes de la reposición de los pavimentos se deberán recortar los mismos hasta llegar a la zona donde el subsuelo o el paquete estructural no haya sufrido alteraciones. No se podrán rellenar y compactar las socavaciones desde los costados de la zanja.

### TRABAJOS NO PREVISTOS

Todos los trabajos que no estén indicados expresamente en el formulario-propuesta, o no se encuentren comprendidos en alguno de los que expresa el formulario estén o no previstos en esta Sección y las piezas anexas y cuya ejecución  ordene el Ingeniero Director, serán abonados al precio que fijen de común acuerdo entre el Ingeniero Director y el Contratista, sin perjuicio de que las obras sean ejecutadas inmediatamente de recibida la orden por escrito.

MEDICIONES

Para la evaluación y pago de todas las obras ejecutadas, se practicará una medición de cada trozo de obra, de acuerdo con las prescripciones siguientes.

Las longitudes de las canalizaciones (colectores), se medirán por el eje y entre los límites que se establecen a continuación:

a)	Se entiende por eje de las canalizaciones circulares el de los cilindros que constituyen la sección interior de los mismos.

b)	El límite en el empalme de una canalización con una cámara de inspección o terminal, o especial, o de escalones, es el plano vertical que pasa por la intersección del eje con el paramento exterior del muro de la cámara.

c)	El límite en el empalme de un colector circular con el terminal del mismo, es el plano vertical que pasa por el punto en que termina la alineación recta del eje del colector y empieza el conducto curvo del terminal.

d)	El límite en el empalme de una canalización cualquiera con otra, en la cual desagüe, es el plano vertical tangente al paramento exterior de la segunda, en su intersección con el eje de la primera o su prolongación recta.

Las profundidades en general, se medirán por la altura vertical contada desde el nivel de la calzada o acera, o del terreno, hasta el nivel del zampeado. Para las cámaras la altura vertical se contará desde el nivel de la tapa hasta el del zampeado del colector de salida.

La altura de los pozos de bajada se medirá por la vertical comprendida entre el nivel de la tapa y el del plano horizontal tangente al extradós superior (imaginario) del colector o emisario al cual se accede.

La altura de las canalizaciones de empalme (sifones) se medirá por la distancia vertical entre los zampeados de los colectores que empalmen.

El volumen de la excavación en roca se calculará en cada caso como se indica a continuación:

a)	Para las canalizaciones en general se procederá en esta forma: Se formulará el perfil longitudinal de la excavación, por el eje de la canalización, con la indicación de la rasante del fondo, determinada por las profundidades que correspondan en cada punto (como ya se indicó en este artículo) y la rasante de la roca antes de la excavación; se determinará, para cada cambio de pendiente de las rasantes, la superficie de la parte de sección transversal de la excavación en roca comprendida dentro de la sección normal (definida como se indicará más adelante) y se calculará el volumen de cada sólido comprendido entre dos secciones transversales consecutivas de la siguiente manera:

Llamado A y A' a las áreas de las secciones mencionadas y L a la distancia entre las mismas, el volumen V será:

(A + A')

V = -------- x L

2

La sección normal para las canalizaciones circulares tiene la forma de un rectángulo, cuyo ancho será el fijado en la Memoria Descriptiva General para instalación de tuberías de conducción de líquidos a presión. Se tomará como dicho ancho los valores de "b" indicados en la Tabla I que sigue.

T A B L A  I

------------

Valores del ancho b para las canalizaciones de perfil circular:

CIRCULARES

Diámetro		  b

Metros 0,15.........      0,60

"     0,20..............     0,60

"     0,25..............     0,65

"     0,30..............      0,70

"     0,35..............      0,75

"     0,40..............      0,80

"     0,45..............      0,90

"     0,50..............      1,00

"     0,60..............     1,15

"     0,70..............     1,30

>   0,70.............      fext + 0,5 m

b)	Para las cámaras en general, se calculará el volumen comprendido dentro del sólido limitado por la forma que debe tener la excavación, 30 cm adicionales a las paredes exteriores de las cámaras y hasta la cota de zampeado de la tubería

c)	En los demás casos se procederá en forma análoga a lo presado en los incisos anteriores.

Este rubro será liquidado como extraordinario de obra, mediante certificados de obra mensuales de acuerdo al metraje calculado.

Se entiende que todas las excavaciones sean en tierra, arena, tosca y roca, etc., que excedan los límites fijados en los artículos respectivos así como las que deban hacerse bajo el nivel del zampeado, será de cuenta del Contratista, que no podrá exigir compensación de ninguna clase por ese concepto.

El Propietario abonará el importe de la superficie levantada y/o repavimentada calculado tomando como ancho los valores de "m" indicados en la Tabla II que sigue.

Todo el exceso de remoción y repavimentación será de cuenta del Contratista.

T A B L A - II

------------------

Valores del coeficiente m que corresponde a cada tipo de canalización circular.

| DIÁMETRO | TABLA A | TABLA B |
| --- | --- | --- |
| 110-160 | 1.1 | 1.5 |
| 200 | 1.15 | 1.55 |
| 250 | 1.2 | 1.6 |
| 315 | 1.25 | 1.65 |
| 350 | 1.3 | 1.7 |
| 400 | 1.35 | 1.8 |
| 450 | 1.4 | 1.9 |
| 500 | 1.45 | 2 |
| 600 | 1.55 | 2.15 |
| 700 | 2 | 2.3 |
| 800 | 2.5 | 2.5 |
| 900 | 2.5 | 2.5 |
| 1000 | 2.7 | 2.7 |
| 1100 | 2.8 | 2.8 |
| 1200 | 2.9 | 2.9 |

TERRENO ARENA

| PROFUNDIDADES | VALOR m |
| --- | --- |
| 0-2 | TABLA B |
| 2-3 | TABLA B + 0.3 metros |
| 3-4 | TABLA B + 1 metros |
| 4-5 | TABLA B + 1.5 metros |
| MAS 5 | TABLA B + 2 metros |

TERRENO ARCILLA ESTABLE (LA  ZANJA PERMAENECE CON LAS PAREDES VERTICALES)

| PROFUNDIDADES | VALOR m |
| --- | --- |
| 0-2 | TABLA A |
| 2-3 | TABLA A |
| 3-4 | TABLA A |
| 4-5 | TABLA A |
| MAS 5 | TABLA A |

ARCILLA INESTABLE

| PROFUNDIDADES | VALOR m |
| --- | --- |
| 0-2 | TABLA A |
| 2-3 | TABLA B |
| 3-4 | TABLA B + 0.3 metros |
| 4-5 | TABLA B + 0.3 metros |
| MAS 5 | TABLA B + 0.5 metros |

Este rubro será liquidado como extraordinario de obra, mediante certificados de obra mensuales de acuerdo al metraje calculado.

Durante la repavimentación no se aceptaran compactaciones laterales en socavaciones producidas bajos los pavimentos, se deberá recortar previamente hasta llegar a un terreno no removido, y compactar en capas horizontales y desde su parte superior.

Siempre que no sea necesario la remoción total de los pavimentos de hormigón se deberá efectuar una nivelación por el eje y los cordones antes de procederse a aquella, la que será puesta en conocimiento del Ingeniero Director, a fin de que éste pueda servirse de la misma al efectuarse la recepción definitiva de los afirmados en cuya oportunidad será necesario su pronunciamiento al respecto.

También se procederá en la misma forma en aquellos casos en que las excavaciones se practiquen en zonas adyacentes a pavimentos de hormigón, y su proximidad a éstos y/o la naturaleza del subsuelo, permitan suponer asentamientos futuros, a juicio del Ingeniero Director.

# Para la ejecución de la Obra

La Empresa incluirá el suministro de mano de obra, maquinaria, herramientas necesarias, materiales y elementos de seguridad, para la instalación de tuberías, construcción de registros y eliminación de las instalaciones que se sustituirán, empalme con colectores existentes, desvío de líquido residual durante ejecución de obra, etc.

Las cantidades estimadas a los efectos de la cotización de los trabajos a realizar figuran en el ANEXO I - RUBRADO.

Para la ejecución de los trabajos, la Empresa deberá suministrar todas las herramientas de mano y equipos necesarios para el cumplimiento de la tarea adecuándose a las normas de seguridad vigentes, así como cartelería que indique el estar realizando trabajos para OSE. Asimismo la Empresa aportará a su personal ropa de trabajo, equipamiento de seguridad y protección contra agentes físicos, químicos, eléctricos, etc.

# Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente a sobre cerrado, o por correo: walkiria.perez@ose.com.uy o nbaccardatz@ose.com.uy  hasta el día 16 de marzo de 2020 a las 11:00 horas.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

* La relativa a sus clientes;

* La que puede ser objeto de propiedad intelectual;

* La que refiera al patrimonio del oferente;

* La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

* La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

* Y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto No. 232/010 de 2 de agosto de 2010). No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

# Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado por el ordenador, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

# Adjudicación

Dictado del acto

Recibido el informe, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio.

Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

Tales como:

- Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713 , de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.

- Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la Ley Nº 16.170 , de 28 de diciembre de 1990).

- Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. - Planilla de control de trabajo donde acredite el registro de la totalidad del personal que presta servicio, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. - Constancia del MTSS que indique que la empresa no tiene Juicios por reclamos laborales abiertos o sin resolver. - Listado de Funcionarios a prestar servicio los que incluye: Nombre completo Domicilio Cedula de Identidad (FOTOCOPIA) Carnet de salud (vigente) Tarea y Categoría a remunerar Certificado de buena conducta Historia laboral (BPS) Dicha documentación no solo se presentara al momento de comenzar con el servicio, sino que cada 28 de mes se solicitara la documentación correspondiente según ley 18251, en caso de corresponder. Evaluación según norma ISO 9001-2015 Se evaluara el servicio/material suministrado por su empresa al terminar el año corriente según los siguientes parámetros: 1) PLAZO: Refiere al grado de cumplimiento en fecha, del plazo de entrega o servicio prestado. 2) CANTIDAD: Refiere al grado de cumplimiento en la cantidad entregada o servicio prestado 3) CALIDAD: Representa el grado de cumplimiento de las especificaciones establecidas. Los proveedores se clasifican como Proveedores Tipo A y Tipo B, según la calificación final obtenida: Proveedores con Calificación Tipo A Proveedores con Calificación Tipo B Calificación de ≥70% Calificación < 70% Aquellos proveedores que fueron calificados como tipo B durante dos períodos consecutivos, pueden llegar a no ser tenidos en cuenta durante un período

# Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá

efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa

aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación

resultante de la evaluación de las ofertas.

# ANEXO I

| RUBRO | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total | Monto imponible unitario | Monto imponible total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajos a ejecutar |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de colector (incluye protección) | m | 50 |  |  |  |  |
| Remoción de infraestructura existente | gl | 1 |  |  |  |  |
| Empalmes a los colectores existentes | u | 2 |  |  |  |  |
| Trabajos de limpieza y disposición final de residuos |  |  |  |  |  |  |
| Retiro y disposición final de hormigones removidos. | gl | 1 |  |  |  |  |
| Limpieza final de la zona de trabajo | gl | 1 |  |  |  |  |
| Precio TOTAL sin IVA (1) |  |  |  |  |  |  |
| Pecio TOTAL IVA incluido (2)= (1)*1.22 |  |  |  |  |  |  |
| Monto Imponible (3) |  |  |  |  |  |  |
| LeyesSociales (4) = (3) *0.75 |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL + IVA + LLSS (5) = (2)+(4) |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

OSE Aportará los materiales indicados en el ANEXO I, el resto de los materiales necesarios para las actividades a realizar serán aportados por la Empresa Contratada.