CONCURSO DE PRECIOS CD10062032

Se llama a concurso de precios para la adquisición de Filtros de acero inoxidable

Apertura:	06 / 03 / 2020 		Hora:	11:00

Teléfono:	1952 2522

Fax:			1552 2523

Email:		comprasaguapotable@ose.com.uy

Se solicita cotizar filtros de acero inoxidable para ser utilizados en pozos de agua.

Los filtros deben ser de ranura continua (tipo Johnson) de acero inoxidable con rosca macho en ambos extremos, la cual será NPT de 8 hilos por pulgada.

Deben contener cupla del mismo material y tipo de rosca.

El largo nominal de los filtros debe ser de 3 mts. con roscas incluidas, con una longitud de área filtrante no inferior a 2,5 mts.

Deberán ser fabricados de acuerdo a la norma AISI 304 en cuanto al material, y a la norma ASTM A-53 para las roscas.

Las cantidades a cotizar son:

-FILTRO AC INOX diámetro 6" RANURA 0.50MM C/R y cupla: 3 unidades

-FILTRO AC INOX diámetro 6" RANURA 0.75MM C/R y cupla: 3 unidades

1)      Las ofertas se recibirán hasta media hora antes de la apertura por correspondencia, fax, o correo electrónico.

2)	Se especificarán condiciones de pago posterior al recibo del trabajo completo en todos los casos:

Mantenimiento de oferta, a partir del mínimo de 60 días.

Pago crédito 60 días.

3)	La oferta deberá venir firmada.

4)	Regirá el presente las normas vigentes según TOCAF.-

5)	La Administración se reserva el derecho de no adjudicar el suministro a ningún oferente en función de considerar las cotizaciones no convenientes.