SOLICITUD DE PEDIDO DE :  Reaperturas de conexiones

Trabajos de ejecución de reaperturas de conexiones de agua de 13 mm y de 25 mm generados por el área correspondiente, en todas las zonas y/o localidades del Departamento de Maldonado (Maldonado, Punta del Este, San Carlos, Pan de Azúcar, Piriápolis, Balneario Solís, Pueblo Edén, Nueva Carrara, Aiguá, Garzón, Balneario Buenos Aires, José Ignacio, etc.) donde presta servicios la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE.

La cantidad de los trabajos a realizar será de hasta 1000  de la siguiente forma:

•	Reaperturas: Mínimo de 300 y máximo de 1.000 reaperturas mensuales

1 DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

1.1. Las tareas de campo se realizarán en todas las zonas y/o localidades del Departamento de Maldonado donde presta servicios la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE.

1.2 Se conformarán de forma permanente al menos 4 (cuatro) equipos de trabajo de al menos dos personas cada uno, una de las cuales deberá ser oficial instalador.

1.3 El horario de los trabajos será de Lunes a Viernes de 9:00 hs a 18:00 hs. Y en el período de Diciembre a Marzo inclusive, también se trabajará los Sábados de10:00 hs a 14 hs.

1.4 Cada equipo de trabajo contará con un vehículo.

2. DESCRIPCIÓN DE TAREAS A EJECUTAR EN LAS REAPERTURAS

3.1. Consiste en restablecer el servicio que había sido previamente cortado, para lo

cual se deberán ejecutar todas las tareas necesarias para la restitución completa del mismo, incluida la instalación de los tramos de cañería y/o piezas de acople y medidores que fueran necesarias en cada caso. Todos los trabajos y suministros necesarios, a excepción de los medidores, serán aportados por el Contratista.

En todos los casos deberán utilizarse caños, piezas especiales y elementos de junta autorizados por  O.S.E.. Las piezas a utilizarse deberán ser PN16, de acuerdo al catalogo de piezas especiales de la Administración, y deberán cumplir la norma ISO 14236.

En ningún caso se autoriza la realización de juntas mediante ataduras con alambre

u otros materiales inadecuados.

3.2 En todas las reaperturas de los cortes se deberá colocar una llave antifraude, la cual, junto con los dispositivos de corte, deberán estar certificados por O.S.E.

3.3 En todos los casos se deberá dejar la zona de trabajo limpia, sin restos de los materiales utilizados.

3.4 Casos particulares:

3.4.1 Para el caso en que a la conexión le faltare parte de la cañería y/o algún elemento, los mismos deberán ser proporcionados e instalados a costo de la empresa.

3.4.2 Para aquellos servicios en los cuales haya que realizar la reapertura del suministro y por algún motivo no posean el medidor respectivo, O.S.E. proporcionará un pequeño stock de medidores a la Empresa, la cual será responsable de su mantenimiento y de agregar los materiales necesarios para la correcta reconexión.

3.4.3 Para aquellos servicios en los cuales haya que realizar la reapertura y el medidor se encuentre inaccesible o dentro del predio, y la Administración entienda que debe ser retirado, el mismo deberá ser acondicionado e instalado en vereda.

3.4.4 Lo establecido en los tres numerales anteriores, no habilitarán al Contratista a solicitar un complemento en el precio acordado por reapertura. Para estos casos y a los efectos de ser considerado por el oferente en su oferta, se tendrá en cuenta que la cantidad estimada de servicios en los que se tendrá que efectuar alguna de dichas tarea será del 10% de la cantidad máxima de reaperturas a realizar.

3.4.5 En el caso se constate alguno de los casos anteriores, o que se constate que la instalación del cliente haya sido manipulada por terceros, se deberá tomar una fotografía digital de la instalación como se encontró antes de realizar cualquier trabajo y otra luego de finalizado el mismo. Las fotografías deberán mostrar claramente la instalación del servicio y la irregularidad constatada, así como también se deberá indicar fecha, hora y demás datos identificatorios a efectos de deslindar responsabilidades de la Empresa al respecto.

4. DE LOS MATERIALES A SUMINISTRAR POR LA EMPRESA CONTRATADA

La empresa proporcionará los dispositivos intra-tubulares, las herramientas necesarias para su colocación y extracción, caños, piezas especiales de unión, los que deberá prever en su propuesta, y deberán contar todos ellos con la aprobación de la Administración. El único material provisto por la Administración lo constituyen los medidores. En cuanto a las piezas especiales de unión, las mismas deberán ser PN16 de compresión o roscadas y cumplir con la norma ISO 14236.

5. NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

5.1. La Administración, por intermedio del Sector “Cortes y Reaperturas”, (dependientes del Depto. Comercial de UGD) remitirá diariamente las notificaciones de las órdenes de trabajos a ser realizados por la empresa. Dichas notificaciones se entregarán en forma de lista, en la cual se clasificarán por zonas y se discriminarán por conexión, con los datos necesarios para la identificación de la misma.

5.2 Metodología de la entrega y cumplimiento de las notificaciones:

Reaperturas: Se entregarán las órdenes de trabajo en forma individual o en lista en forma continua a medida que las órdenes se vayan generando en OSE-UGD.

La entrega se realizará a partir de las 13 horas y hasta las 16:00 horas. Los trabajos deberán realizarse en el mismo día en que se realiza la entrega las órdenes.

5.3. La entrega de las notificaciones de los trabajos a realizar se hará vía correo electrónico y/o fax por parte de los responsables respectivos de las áreas de Cortes y Reaperturas, de manera de hacer la comunicación más rápida, eficiente y pudiendo actualizar el envío y recepción de la información.

5.4. La Administración podrá determinar prioridades sobre las acciones de  reapertura de conexiones a realizar por la Empresa Adjudicataria.

5.5. En el caso de que el Contratista tuviera dificultad en la localización de las direcciones que se le proporcionen, deberá realizar las consultas respectivas al área asignada para el control de los trabajos.

5.6. En casos que por razones de procesos o fuerza mayor la Administración no pueda hacer entrega de las órdenes de los trabajos referidas, no habilitará a la empresa a solicitar compensación (sea cual sea su naturaleza), por el período que dure tal situación.

5.7 La Administración no se compromete a entregar un mínimo diario de órdenes de

trabajo.

6. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACCIONES ANTE EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS EN LOS PLAZOS

6.1- Plazos:

Reaperturas: Las reaperturas deberán realizarse en el mismo día en que se realiza la entrega de las órdenes de trabajo. Se realizarán cortes de Lunes a Viernes más los Sábados en el período de Diciembre a Marzo (excepto eventuales feriados).

6.2- Acciones ante eventuales incumplimiento de los plazos: si por algún motivo algunas de las órdenes de trabajo no pudieran cumplirse en los plazos previstos en el presente numeral 6, se procederá de la siguiente manera:

Reaperturas:

Las órdenes de trabajo de las reaperturas no cumplidas en la fecha prevista deberán ser “notificadas” a la Administración (mediante la misma vía en que fueron entregadas) con la justificación correspondiente. Asimismo se deberá alertar de forma urgente, vía telefónica, al Supervisor de OSE_UGD.

La reapertura deberá realizarse indefectiblemente a primera hora del día

siguiente, sin perjuicio de que fuera domingo o feriado.

Justificaciones:

Si las justificaciones ofrecidas por la empresa son aceptadas por OSE no se aplicarán multas. Si las justificaciones no son de recibo de OSE, será de aplicación las multas correspondientes referidas en el numeral Multas.

7. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

7.1 Garantía de calidad: La empresa contratada será responsable por la conservación

de los trabajos realizados, a su costo, por un plazo de 6 meses.

7.2 Garantía de ausencia de pérdidas de agua: Una vez realizado  la reapertura la empresa tendrá a su cargo las reparaciones correspondientes ante eventuales pérdidas de agua por 20 días.

Si se generan pérdidas, la Administración notificará de las mismas a la Empresa para que proceda a su reparación.

El plazo para la ejecución del trabajo de reparación de la pérdida es hasta el día hábil siguiente a la notificación de la misma (incluidos los Sábados desde diciembre a marzo).

Una vez realizada la reparación se reiniciará un nuevo período de garantía de 20 días para el caso particular. De todos los trabajos ( reaperturas) que se encuentren en período de

garantía, no se admitirá que más del 2% de los mismos presenten pérdidas de agua. Dichas pérdidas podrán ser denunciadas por clientes o detectadas por personal de O.S.E. en dicho periodo. Superado ese porcentaje será de aplicación la multa correspondiente referida en

el numeral Multas.

8. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

La Empresa Adjudicataria deberá informar diariamente al Departamento Comercial de UGD la planificación de los trabajos solicitados. Ésta no puede ser modificada sin la previa autorización de las respectivas supervisiones. Se entiende por planificación al itinerario de los trabajos a realizar y solicitados para ese día por el área de Cortes y Reaperturas, así como también al listado de las personas que integran los equipos de trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de identidad.  Esta comunicación se hará vía transmisión de datos, en formato definido por

O.S.E.

9. NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La empresa deberá remitir, al área correspondiente la siguiente información:

• Fecha de cumplido.

• Acción realizada.

• Datos catastrales de la conexión.

• Diámetro, marca, número y lectura de medidor (de ambos en caso que se  trate de cambio de medidor).

A su vez, deberá contar con una página web donde se registre las acciones realizadas con sus respectivas fotos.

10. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS

10.1 La Administración ejecutará la supervisión de los servicios objeto de la presente solicitud de pedido  controlando los siguientes aspectos, que serán considerados de mayor importancia para lograr un nivel de calidad adecuado:

• Realización de las actividades conforme a los procedimientos mencionados en lLas bases del llamado.

• Los operarios deberán utilizar el uniforme correspondiente con logotipo de la Empresa, así como carné identificatorio el cual deberá incluir foto, nombre y C.I.

• Trato correcto de los operarios al cliente; deberán identificarse en el momento de presentarse en la finca de éste e informarle la tarea que van a ejecutar.

• Materiales adecuados para el desempeño de las tareas.

• Vehículos en buen estado de conservación, bien identificados y en cumplimiento de las especificidades mencionadas en literales anteriores.

10.2 La Administración realizará diariamente los controles de campo sobre las acciones de la Empresa Adjudicataria:

• Una vez realizado e informado por parte de la empresa el cumplimiento de sus acciones, se realizará una muestra del al menos 5% de los trabajos realizados por  reaperturas en el mes, que será evaluado al momento de la presentación de la certificación previo al pago de la factura correspondiente.-

11. VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La Administración contará con un plazo de 4 días calendario luego de la certificación mensual para verificar la información declarada, luego de los cuales éstos quedan validados para la liquidación. En caso de constatarse diferencias, el Supervisor de OSE confeccionará el certificado que según su criterio de aprobación corresponde a los trabajos a liquidar.

12 INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE Y SOBRE SU

PERSONAL

12.1. La empresa proponente deberá dar la siguiente información: nombre, razón social, contrato de sociedad, domicilio legal, teléfono, fax y correo electrónico.

12.2 La Empresa deberá designar un Representante con reconocida experiencia en la realización de este tipo de trabajos. Será el único representante reconocido para todo trámite ante la Administración por la realización de los trabajos. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la Empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular.

12.3 La Empresa deberá designar un Supervisor de los trabajos, con reconocida experiencia en la realización de este tipo de trabajos a contratar. Se encargará además de la coordinación de los trabajos, y será el interlocutor válido entre OSE-UGD y la empresa contratista en lo que respecta al cumplimiento de las órdenes de trabajo. Se exigirá la presencia permanente del Supervisor en el sitio de los trabajos y deberá contar con una línea de teléfono celular. El Supervisor podrá coincidir con el Representante Técnico y podrá ser uno de los oficiales de los equipos de trabajo.

12.4 La Empresa deberá designar a cada uno de los oficiales instaladores al mando de cada cuadrilla.

12.5. Todos los funcionarios afectados a los trabajos deberán pertenecer a la Empresa Adjudicataria, no admitiéndose que está sub-contrate las tareas.

12.6 En todo momento, el personal de la empresa (Supervisor, Oficiales Instaladores y demás trabajadores) deberá contar con la autorización explícita de la Administración.

La Administración se reserva el derecho de exigir la sustitución de cualquier trabajador, debiendo ser éste sustituido en menos de 5 días hábiles, con la correspondiente autorización explícita de la Administración.

13 FORMA DE COTIZAR

13.1. Se deberán cotizar necesariamente los trabajos con los materiales aprobados por O.S.E

13.2 El contratista deberá cotizar en forma unitaria los trabajos según la Planilla de Metrajes y Precios del Anexo I, en la que se cotizarán de forma discriminada  las reaperturas.-

13.3. El oferente deberá cotizar ajustándose estrictamente al Anexos I .

13.4. Sólo a los efectos de la comparación de las ofertas, se indica las cantidades estimativas de los rubros a contratar en la “Planilla de Metrajes y Precios” del Anexo I.

13.5. Para la comparación de ofertas se tomarán en cuenta además de lo establecido enlas especificaciones técnicas, el precio de la oferta, la garantía ofrecida y los antecedentes de la Empresa Oferente. A tales efectos, los proponentes deberán acompañar sus ofertas con la mayor información posible. La falta o insuficiencia de dicha información podrá ser causa de rechazo de la oferta.

13.4  A los efectos de la comparación de las ofertas se cotizará por una cantidad ficta de de 1.000 reaperturas mensuales.

Estas cantidades se tomarán sólo a los efectos de la comparación de las ofertas, y

no obligan en modo alguno a la Administración.

14 DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en Moneda Nacional, no

admitiéndose otra moneda.

15  DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de

no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

16 ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES (CERTIFICACIONES) MENSUALES; APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE SERVICIO Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS.

16.1 Plazo de presentación del Certificado por parte del Contratista:

Antes de los últimos 5 (cinco) días hábiles del mes de ejecución de los trabajos a liquidar, el Contratista deberá presentar los certificados, firmados por el Supervisor de la empresa, al Supervisor designado por la Administración, para su aprobación y trámite.

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de los trabajos que entienda pertinente, sin que el Contratista tenga derecho a objetarlas.

16.2 Trámite y plazo para la aprobación del certificado por parte de OSE: El certificado presentado será analizado por el Supervisor de la Administración. En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Supervisor de la Administración firmará los certificados.

En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Supervisor de la Administración no firmará los certificados y confeccionará el certificado que según su criterio de aprobación corresponde a los trabajos a liquidar. En un plazo de 4 (cuatro) días hábiles siguientes a su presentación, el el Supervisor de la Administración se encargará del trámite de la confección las Hojas de Servicio (en el Sistema SAP) y la aprobación de las mismas; y una vez aprobadas comunicará al contratista (por fax u otro medio fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente con los números de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas. Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha comunicación al contratista, el Supervisor de la Administración adjuntará también la copia del certificado confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya certificación se rechaza.

16.3 Plazo para la presentación de las facturas por parte del Contratista A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 (dos) días hábiles  20 para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electrónica, por los montos y conceptos aprobados en la Oficina de Acreedores (o Áreas Administrativas correspondientes en el Interior del país).

Las fechas de las facturas deberán ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos. Si retardara la presentación de las facturas más allá del plazo indicado precedentemente, o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con las Hojas de Servicio aprobadas, las facturas no serán recibidas y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos.

16.4 Reclamaciones Pendientes  Para el caso de los certificados que no hayan sido aprobados en su totalidad, los trabajos correspondientes que no fueron aceptados por el Supervisor de la Administración quedarán pendientes de certificar para futuras certificaciones, hasta contar con la conformidad del el Supervisor de la Administración.

17 DE LAS MULTAS

17.1. Incumplimiento en el plazo de los trabajos de  reaperturas: La aplicación de multas dependerá de la justificación brindada por la empresa en relación al incumplimiento en plazo de cada trabajo. Para cada incumplimiento en el plazo, será de aplicación las siguientes multas:

17.1.1 En caso que dicha justificación sea aceptada por la Administración, no se procederá la aplicación de multas.

17.1.2 Reaperturas: En caso que la justificación no sea de recibo por parte de la Administración, se cobrará una multa equivalente a 10 veces el precio unitario de la reapertura (rubro 2 de la Planilla de Metrajes y Precios).

17.2 Incumplimiento en el plazo de reparación de pérdidas de agua: Se aplicará una multa de 2 U.R. por día calendario de atraso por cada trabajo no ejecutado a tiempo.

18.3 Incumplimiento por Elevada Cantidad de pérdidas de agua: En caso que más del  2% de  las  reaperturas que se encuentren en período de garantía presenten pérdidas de agua, se aplicará una multa equivalente al 100% de todos los trabajos ( reaperturas) afectados por las pérdidas, por cada día que se supere ese porcentaje.

17.5 Incumplimiento por Falta de Limpieza al terminar cada trabajo: Se aplicará una multa de 1 U.R. por día calendario para cada lugar de trabajo en que se constate la falta de retiro de materiales sobrantes.

17.5 Incumplimiento por Ausencia del Supervisor: Se aplicará una multa de 10 U.R. por día calendario en que se constate la ausencia del Supervisor.

17.6 Incumplimiento por Ausencia de un Oficial Instalador en un equipo de trabajo: Se aplicará una multa de 5 U.R. por día calendario por cada equipo de trabajo en que se constate la ausencia de algún Oficial.

17.7 Incumplimiento por Presencia de Personal no autorizado: Se aplicará una multa de 10 U.R. por día calendario por cada trabajador que no haya sido previamente autorizado por la Administración cuya presencia se constate.

17.8 En cada facturación se descontarán las multas generadas por los conceptos anteriormente detallados correspondientes a los trabajos que se hayan cumplido y estén dentro de la certificación, así también se descontarán las multa correspondientes a aquellos trabajos que al momento de la certificación estén pendientes y con plazo de ejecución vencido.

17.9 El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.

17.10 El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

17.11. Por otra parte la Administración estará facultada al cobro de las pérdidas de agua que se originen en las conexiones por las acciones de  reaperturas, producto de procedimientos incorrectos de las tareas del Contratista. En estos casos se considerará para determinar su monto, el consumo característico de estas mientras persista la pérdida.

18 DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY No. 18.251.

18.1. Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) cumplir con el salario estipulado en la oferta, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad; b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social.

d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado. En todo momento los trabajadores la Empresa deberán contar con la autorización explícita de la Administración.

18.2 La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, la Administración se reserva el derecho de: a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

18.3 Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

18.4. Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

19 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

19 .1. La Empresa Adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.

19.2. Será responsabilidad del contratista:

a) La correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo establecido en las presentes bases .

b) Asumirá la responsabilidad de fugas de agua y/o reclamos ocasionados por el manejo de las instalaciones por un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la realización de las tareas. A tal efecto diariamente se le notificará y entregará un listado en el cual se detallan las reclamaciones planteadas, sean éstas realizadas por los clientes o por los funcionarios afectados al servicio de contralor del Servicio Solicitado (Supervisores Comerciales, inspectores comerciales, etc.). El costo de las acciones de corrección de lo actuado será de cargo de la Empresa contratada.

c) Asumirá el costo de las roturas que ocasionase en el manejo de la operativa, debiéndolas subsanar dentro de un plazo no mayor a las 24 horas luego de comunicado el inconveniente. De no efectuarlo en el plazo establecido, O.S.E. podrá asumir las reparaciones correspondientes las cuales se descontarán a la Empresa al valor del precio unitario de cada operación de  reapertura. El monto correspondiente será descontado en la liquidación del certificado de pago del mes siguiente.

d) Los daños que pueda causar a instalaciones de U.T.E., A.N.T.E.L., O.S.E., GAS, Intendencias Municipales y a terceros, siendo de su cargo el costo de las reparaciones que resulten necesarias. e) De los medidores que la Administración le entregue para el cumplimiento de los trabajos de reaperturas de agua potable. A esos efectos el Contratista deberá presentar al área de cortes y  reaperturas de UGD un procedimiento de control de inventario a fin de mantener actualizado el stock de los medidores suministrados. OSE podrá realizar inspecciones para corroborar el balance de los mismos, así como las condiciones de su almacenamiento, estando facultada al cobro de los medidores afectados cuando se determine negligencia por parte del Contratista.

f) La entrega a OSE de los medidores retirados, debiendo disponer con recipientes adecuados para el transporte de los medidores de forma tal de no dañar los mismos durante el transporte y/o almacenamiento. g) El personal asignado a las tareas de campo, así como el comportamiento de estos frente a los clientes. La empresa deberá retirar de las tareas a cualquier integrante de su personal ante la solicitud expresa de la Administración. El personal deberá vestir con uniforme, con la obligatoriedad de usar distintivos que indiquen el nombre de la Empresa y que están cumpliendo funciones para la Administración. Asimismo el personal deberá portar carné de identificación con foto y nombre del funcionario, visibles al cliente, el que será brindado por la Empresa y firmado por un representante de ésta y otro de O.S.E.

Este carné deberá ser exhibido en forma permanente.

h) La empresa contratada deberá remitir al Departamento Comercial de UGD la nómina del personal afectado a las tareas, datos filiatorios, fotografía actual y especialización, debiéndose mantener actualizada en lo referente a altas y bajas por parte de la Empresa. Asimismo se deberá hacer entrega a O.S.E. inmediatamente de los carné del personal desafectado a las tareas. i) Mantener los vehículos afectados al presente contrato en correcto estado de funcionamiento, higiene y observancia de las reglamentaciones vigentes por parte de las Intendencias de los Departamentos en que se realizarán los trabajos (I.M.) y el Banco de Seguros del Estado. j) Se proporcionará detalle de los mismos aportando datos del modelo, y

matrícula. Los vehículos que se empleen deberán tener ubicado en zona visible dos carteles

de 35 x 25 cm con la siguiente leyenda en letras negras:

EMPRESA CONTRATADA POR

O.S.E-UG

O.C.  Nº