PEDIDO DE COTIZACION PARA COMPRA DIRECTA N° 10062594

Trabajos a realizarse en Usina Aiguá

Ampliar la carpeta de hormigón de la entrada, del lado interior del predio, haciendo 2 fajas de 1 metro de ancho y 11 metros de largo cada una.

En el lado exterior del predio se deberá ampliar la zona firme de la entrada agregando balastro y compactando dicho material. Extender el entubado de la canaleta al menos un caño más a cada lado.

Resumen de la obra civil:

-colocar 2 columnas de hierro de 100x100 rellenas de hormigón de aproximadamente 1,70 metros de altura.

-hacer las 2 fajas de hormigón, total 22 m2.

-extender el entubado de entrada 1 metro a cada lado con su correspondiente cabecera de hormigón

- retirar tierra y arcilla, agregar material y compactar en el exterior, área 70 m2.

Se requiere hacer relevamiento del trabajo en planta de Aiguá.

Contacto Sergio Gonzalves 091499139.

Las ofertas se reciben hasta el 31/03/2020 por mail a: comprasugd@ose.com.uy