Compra Directa  N° 10062933

2 Geotubos P 12.0 m - L20M.

Tubo geotextil drenante para lodos de plantas de aguas residuales de Perímetro 12 metros y Largo 20 metros. Con resistencia UV. Resistencia a la Tracción longitudinal/transversal ≥ 105 kN/m y deformación unitaria en la Resistencia nominal < 10%, abertura de poro 200 μm ± 50μm, permeabilidad ≥ 18 x 10-3 m/s y Resistencia al punzonado CBR ≥ 9,5 kN,

-240m2 de placa drenante (2 rollos de 2mx30m)

Las ofertas se reciben hasta el 13/04/2020 a: compras@ugd.ose.com.uy

Las consultas a: ncruz@ugd.ose.com.uy o carlos.gomez@ose.com.uy