Obras Sanitarias del Estado

Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Oficina Administrativa Dptal de Río Negro – Zorrilla e Instrucciones – Tel 45622230 Int. 203

Pliego de Condiciones Particulares

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°10064080

OBJETO:

Suministro e instalación de sistemas de cámaras (CCTV) para:

-Fray Bentos Oficina Comercial Operativa Administrativa

-Young;

- Acceso a Usina, Oficina Técnica de Fray Bentos

APERTURA: 08/07/2020 HORA 11:30

# CAPITULO l

# 1	OBJETO DEL CONTRATO

1.1.-	Suministro e instalación de un sistema de cámaras de vigilancia para los locales de OSE ubicados en las ciudades de Fray Bentos, según el siguiente detalle:

- Fray Bentos: oficina ubicada en Zorrilla e Instrucciones, teléfono 45622230, Encargado de Servicio Sr. Pedro Lahalo

- Servicio Young: oficina ubicada en Artigas, teléfono 45672052, Encargado de Servicio Sr. Herman Hackembruch

- Usina Fray Bentos, Rep Chile, teléfono 45622959, Ingeniera María Armand Ugon

# CAPITULO II

1	ESPECFICACIONES GENERALES.

El oferente deberá suministrar, como mínimo:

- equipo grabador digital Full HD, con capacidad para soportar hasta 2 discos de 10T c/u

- disco duro de respaldo por 22 a 30 días grabando 24 horas continuas

- cámaras color ultra HD para interior/exterior con infrarrojo para 40 m, de 5 Megapixeles

- fuentes de alimentación de 12V

- videos balunes, conectores

- UPS para respaldo energético de 2 horas

- monitor LED de 20” Full HD

- materiales necesarios para la instalación del sistema

- mano de obra por la instalación

- configuración de los equipos

- instrucciones de operación

Con respecto al número de cámaras a instalar, el mismo será definido por cada empresa según su experiencia, pero como mínimo deberán cubrir todos los ingresos, así como el predio circundante, asegurando la cobertura total de cada local.

Podrán enviarse folletos explicativos sobre los materiales y equipos ofertados.

Para la presentación de la oferta se deberá utilizar el formato que figura en la página 11 del presente Pliego, con el nombre: PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA

# CAPITULO llI

# CONDICIONES GENERALES

# 1	COTIZACION:

1.1.-	La Cotización se realizará estableciendo precios unitarios sin I.V.A. por Ítem y totales. Se indicara expresamente la moneda de cotización.

1.2.-	En caso de que para la prestación del Servicio sea necesario utilizar materiales, se deberá declarar en la cotización, en línea separada.

# 2	DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

2.1.-	A efectos de la presentación de las propuestas, los oferentes deberán estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13). Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO y/o ACTIVO.

2.2.-	Para ser adjudicatarios de un proceso de compras con la Administración, los proveedores deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”.

2.3.-	Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración le otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

# 3	REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

3.1.-	Las ofertas deberán presentarse o enviarse, antes de la fecha de apertura, en sobre cerrado a la Jefatura Administrativa Departamental de Artigas, sita en 25 de Agosto n° 228, Artigas o vía correo electrónico a mbone@ose.com.uy , con el asunto OFERTA y N° de llamado.

3.2.-	Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares.

3.3.-	Se debe tener especial cuidado en enviar las Ofertas tal cual se solicita, de lo contrario no se puede asegurar la recepción en tiempo y forma de las mismas.

3.4.-	Las ofertas que no presenten en tiempo y forma no serán recibidas.

3.5.-	Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento de compra, únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.

3.6.-	Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito.

3.7.- La oferta debe venir acompañada de la siguiente documentación:

- Nota firmada por los Encargados de los Servicios dejando constancia del día y la hora en que el oferente concurrió a realizar la visita del local

- Certificado de DGI vigente

- Certificado de BPS vigente

- Certificado de BSE vigente (Seguro Accidentes del Trabajo Ley 16.074)

- Constancia de estar inscripto en RUPE en estado ACTIVO

El no cumplimiento de uno de estos requisitos será causal de rechazo de la oferta

# 4	DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA Y EXIGENCIAS CONTRACTUALES

4.1.-	El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días a partir de la apertura de las cotizaciones. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

# 5	FORMA DE COTIZAR

5.1.-	Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del Servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

5.2.-	Condiciones de pago: a 60 días mes de factura.

5.3.-	Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

5.4.-	Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art 9.4 del Decreto Nº 53/993).

5.5.-	La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

5.6.-	La Administración no asume ningún compromiso en cuanto a las cantidades de trabajos a adjudicar y solamente hará uso de los mismos en función de sus propias necesidades, abonando exclusivamente los servicios efectivamente ejecutados.

5.7.-	La no cotización de algunos de los ítems podrá implicar que la oferta sea declarada incompleta, lo que podrá motivar su rechazo. Así mismo no se admitirá la inclusión de nuevos ítems.

5.8.-	 Las ofertas deberán cotizarse en Moneda Nacional no admitiéndose otra Moneda

# 6		  PLAZO DE INICIO

6.1.- 	 En el momento de enviada la orden de compra, el sector administrativo solicitará la documentación que se detalla en el acta de inicio de actividades Anexo I, la empresa tendrá un plazo de 3 días hábiles para enviar la misma.

6.2.- 	Se deberá indicar el plazo de inicio del servicio, el que no podrá exceder los 2 días, luego de aprobada la documentación por el sector administrativo.

6.3.-	Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra.

# 7	ACLARACIONES AL PLIEGO

7.1.-	Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones mediante vía correo electrónico bajo el asunto CONSULTA y Nº de llamado obligatoriamente a mbone@ose.com.uy   Se deben identificar las consultas tal cual se solicita en este punto, de lo contrario no se puede asegurar la recepción y respuesta en tiempo y forma de dichas consultas.

7.2.-	Las consultas deberán ser efectuadas con una antelación mínima de 72 horas hábiles y comunicadas en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas al acto de apertura.

# 8	CONSULTAS GENERALES

8.1.-	Desde el inicio del proceso de la compra hasta su adjudicación las consultas serán enviadas únicamente al mail mbone@ose.com.uy

# 9	SOLICITUD DE PRORROGA

9.1.-	Las solicitudes de prórrogas de la fecha de apertura, deberán ser presentadas por escrito o vía mail obligatoriamente mbone@ose.com.uy con una antelación mínima de hasta 72 horas hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, con el asunto PRORROGA y Nº de llamado.

9.2.-	En tal caso la prórroga de la apertura se estudiará por parte de la Administración pudiendo ésta rechazar dicha solicitud o estableciendo un mínimo que se estime conveniente, a efectos de no dilatar mayormente la fecha oportunamente establecida.

9.3.-	La solicitud efectuada deberá ser contestada en un plazo de hasta 24 horas hábiles previas al acto de apertura.

10 	MODIFICACIONES AL PLIEGO PARTICULAR

10.1.-	La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular.

10.2.- 	Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 (dos) días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente o comunicando, de corresponder, a los demás interesados a través del sitio de Compras y Contrataciones Estatales.

10.3.- 	La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha y hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el numeral anterior.

# 11	DE LAS CONDICIONES PARA EL PAGO

11.1.-	La facturación de los trabajos contratados se hará luego de la finalización de la instalación de los sistemas y de que hayan sido aprobados y verificados su correcto funcionamiento por parte del funcionario que la Administración designe a tales efectos. La Administración pagará pasados los 60 días, siguientes a la fecha en que las facturas fueron emitidas, presentadas y contabilizadas.

11.2.-	La Administración autorizara el pago una vez acreditado por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello se reserva el derecho de:

- Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

- Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

- Solicitar exhiba documentación que pruebe estar al día con DGI y BPS.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada y son extensibles a cualquier empresa que actúe como sub contratada por este.

# 12	COMPARACION DE OFERTAS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

12.1.-	Se analizaran las propuestas para determinar si están completas y si en general se adjuntan esencialmente a lo establecido en el pliego.

12.2.-	La Administración podrá pedir aclaraciones o informaciones complementarias a cualquiera de los oferentes sobre sus ofertas sin perjuicio de la que estos tienen que suministrar en ocasión de la presentación de las propuestas.

12.3.-	Si la Administración determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a lo requerido o resulta incompleta la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el oferente.

12.4.-	Una vez que el gestor de compras haya determinado que las ofertas se ajustan a los requerimientos de la compra se procederá a la evaluación de los mismos. A los efectos de la evaluación de las propuestas la Administración verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Pliego.

12.5.-	Para la comparación de ofertas se tomarán en cuenta además de lo establecido en las especificaciones generales, el precio ofertado y los antecedentes de la Empresa. A tales efectos, los oferentes deberán acompañar sus ofertas con la mayor información posible, la Administración podrá solicitar información al momento de comparar ofertas si así lo considerase necesario, la falta o insuficiencia de dicha información podrá ser causa de rechazo de la oferta.

# 13	DE LA ADJUDICACIÓN

13.1.-	La Administración podrá adjudicar el servicio por cantidades inferiores a la informada en el objeto así como adjudicar en forma parcial y/o fraccionada.

13.2.-	En el momento del acto de la adjudicación la Administración enviará adjunto Acta de Inicio de Actividades en el cual se indicará la documentación a presentar por la empresa y en los momentos que debe hacerse.

# 14	GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS

14.1.- 	La Empresa adjudicataria facturará los trabajos cotizados y efectivamente realizados.

14.2.-	A efectos de la tramitación de las facturas, se confeccionará la hoja de servicio correspondiente y/o de entrada de mercancía según corresponda y será informado a la empresa, ésta deberá confeccionar la factura correspondiente con igual fecha, las mismas deberán presentarse en la Jefatura Administrativa Dptal de Artigas o enviada electrónicamente según corresponda a mbone@ose.com.uy

# 15	DE LAS MULTAS

15.1.-	La verificación de un trabajo mal realizado, habilitará al Organismo a intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su costo.

15.2.-	Los trabajos se dispondrán mediante órdenes emitidas por la Jefatura contratante del servicio y comunicadas al contratista quien deberá iniciar la prestación del servicio dentro de los plazos establecidos.

El no cumplimiento de esta disposición será motivo de multas por incumplimiento equivalentes al 1% del precio total del contrato por día de atraso en el incumplimiento. El contratista podrá ser penalizado hasta un máximo de 3 veces por incumplimiento en el período, tal lo previsto en el presente pliego. De reiterarse más incumplimientos será causal para proponer la rescisión del Contrato o pudiéndose rescindir el mismo de forma unilateral por la Administración; dejándose constancia de estos antecedentes en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

# 16	DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº18251

16.1.-	Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) Cumplir con el salario de los trabajadores respetando los laudos y/o convenios de Consejos de Salarios para el Grupo y Actividad correspondiente, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b) Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social, en tiempo y forma conforme a las disposiciones legales aplicables.

d) Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado emitida por la autoridad contratante.

16.2.-	La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, la Administración se reserva el derecho de:

a)	Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral (aguinaldo, licencia, salario vacacional, aportes sociales, etc.).

b)	La empresa deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros 10 días corridos del mes siguiente al que prestó el Servicio:

1 – Nomina de los trabajadores de la empresa que prestan funciones para OSE, indicando expresamente nombre completo, domicilio, documento de identidad, lugar donde presta funciones, horario, tareas que desempeña especificando categoría laboral de acuerdo al Convenio Colectivo Aplicable y Sueldo Nominal discriminando cada uno de los Rubros que lo componen.

2 – Recibos de Sueldo firmados por cada uno de los trabajadores, los que deberán coincidir con la nómina a que refiere el literal anterior, debiendo la empresa justificar cualquier diferencia que pueda existir entre los datos consignados de la nómina y la información que surja de los recibos de sueldo.

3 – Convenio Colectivo aplicable al caso concreto.

4 – Nómina de los aportes al BPS correspondientes a cada trabajador por el mes que se controla, así como la respectiva constancia de pago de  dichos aportes.

5 – Planilla de Control de Trabajo.

6 – Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredita la existencia y vigencia del seguro de accidentes de trabajos y enfermedades profesionales.

7 – Declaración nominada e historia laboral (Artículo 87 de la Ley 16713 de 3/IX/1995) de los trabajadores de la empresa que prestan tareas para OSE

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada; vencido el plazo otorgado la empresa, si esta no cumpliera con la agregación de la documentación o de la misma surgieran diferencias no justificadas debidamente, se procederá a retener los pagos de la Empresa. Así mismo constatado el mencionado incumplimiento la Administración queda facultada a rescindir unilateralmente el contrato sin responsabilidad y aplicar las multas correspondientes, sin perjuicio de reclamar los daños y perjuicios que le pudiere ocasionar dicho incumplimiento.

c)	La administración autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas.

16.3.-	Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para descontar de lo retenido los salarios de los trabajadores, así como las prestaciones para dar cumplimiento a las obligaciones previsionales (BPS) y del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (BSE), subrogándose en el pago.

16.4.-	Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

16.5.-	 En caso de que la Administración sea citada a conciliación ante el MTSS, o sea demandada al amparo de las Leyes Nº 18099 y Nº 18251, por alguno de los trabajadores de la empresa que prestan o prestaron funciones en OSE, está queda facultada a retener de los pagos debidos a la empresa en virtud del contrato, la suma reclamada por el trabajador más sus líquidos, hasta tanto la empresa acredite haber puesto fin a la reclamación u otorgue previo consentimiento de OSE garantía suficiente que asegure su indemnidad. Se debe tener en cuenta lo establecido por las Leyes Nº 18381 de Derecho de Acceso a la Información Pública y nº 18331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data.

16.6.-	En el momento del acto de adjudicación la Administración enviará adjunto acta de inicio de actividades, en cual se indica la documentación a presentar por la empresa y en los momentos que deben hacerse. (Anexo II)

# 17 -	 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

17.1-	Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el cumplimiento de los plazos previstos, la empresa adjudicataria será responsable de su personal, equipos e instalaciones empleadas en su relación con el cliente de OSE.

17.2.-	La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

17.3.-	La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda ocasionar sobre las Instalaciones de OSE en la ejecución de los trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará personal de la Administración y el costo de los trabajos será a cargo de la empresa adjudicataria.

17.4.-	La empresa adjudicataria iniciará los trabajos contratados cuando la Administración se lo indique, según lo establecido en el presente Pliego y será la responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia Municipal de cada departamento, y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia ambiental. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado.

17.5.-	Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

17.6.- 	La empresa adjudicataria deberá designar un representante que será responsable de los trabajos efectuados por la empresa, el cual deberá residir en el Depto. De Colonia o en sus inmediaciones y que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Administración estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa previamente acordados con la Administración, debiendo contar asimismo con una línea de teléfono celular. Asimismo será el responsable de toda coordinación que deba realizarse entre la empresa adjudicataria y OSE.

18- 		COMPETENCIA JUDICIAL

18.1.-	 Para todos los efectos Judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente Pliego, el proceso previo a la adjudicación así como la relación contractual que se perfeccionara en la forma establecida en el Artículo 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de la Justicia Ordinaria del Departamento de Colonia que por turno y materia corresponda. La presentación de una Oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prorroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en el presente pliego.

19 - 		RESICIÓN

19.1.-	 La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración o mediante la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA

FECHA:

OBJETO:

EMPRESA:

DIRECCION:

TELEFONO:

E-MAIL:

RUT Nº:

Oficinas ubicadas en Servicio Fray Bentos – Zorrilla e Instrucciones

| RUBRO | CONCEPTO | CANTIDAD | MONEDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SUBTOTAL

IVA 22%

TOTAL

Oficinas ubicadas en Servicio Young – Artigas 3424

| RUBRO | CONCEPTO | CANTIDAD | MONEDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

CONDICIONES DE PAGO:

FIRMA TITULAR/RESPONSABLE DE LA EMPRESA:

ACLARACIÓN:

ANEXO I – ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES

FECHA:

Se deja constancia de la documentación que deberá presentar la empresa 							 al momento de iniciar los trabajos de Suministro e instalación de sistemas de cámaras (CCTV) para los Servicios de Fray Bentos y Young

- Listado de personal afectado con fotocopia de CI

- Altas en BPS

- Planilla de Trabajo

- Póliza y certificado de BSE dando cumplimiento a la Ley 16.074

- Certificado BPS

- Certificado DGI

Al final del Servicio deberá presentar:

- Detalle de horas y/o jornales que insumió el Servicio desglosado por trabajador

- Recibos de sueldos firmados y la correspondiente transferencia bancaria

- Nómina BPS por haberes liquidados en la prestación del Servicio

A los efectos de las notificaciones el contacto de OSE será el mail

y el de la empresa será el mail

Firma Jefe Administrativo 		Firma Representante de la Empresa