1.- OBJETO

La presente contratación por precios unitarios tiene por objeto la construcción de conexiones de desagüe de efluentes domésticos a redes de alcantarillado sanitario, remoción y reposición de pavimentos y veredas, en distintas localidades del ámbito geográfico de competencia de OSE-UGD Maldonado, de acuerdo a las especificaciones de los documentos de la licitación.

El suministro de todos los tubos, piezas especiales, y accesorios, así como de la totalidad de los materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, serán de cuenta del contratista.

2.- ALCANCE  Y DESCRIPCIÓN  DE LOS TRABAJOS

Se detallan a continuación las características de los trabajos a realizar:

  - Conexiones de saneamiento:

Se entiende por conexión de desagüe la vinculación de la red sanitaria interna de un predio con la red de alcantarillado público frentista a él.

Se deberán incluir todos los costos para la realización de estos trabajos, a saber: suministro de la totalidad de las tuberías y accesorios de PVC y materiales complementarios para su instalación, mano de obra, maquinaria y herramientas imprescindibles para la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo la reposición de veredas y calles.

Los distintos tipos de conexiones a realizar se dividen en:

a) Conexión a colector.

La vinculación se inicia desde una cámara de inspección existente, perteneciente a la red sanitaria interna del predio (Cámara Nº 1), de 0.60 m x 0.60 m con sifón desconector, usualmente ubicada a no más de un metro de distancia de la línea de edificación, y concluye en el caño colector ubicado en el eje de la calzada.

Por consiguiente los trabajos que se proyectan realizar son tanto en veredas como en calles.

La conexión será construida con caño de PVC de 110 mm con junta elástica serie 20 (extraordinariamente podrá indicarse el empleo de caños de PVC de 160 mm serie 20), con una pendiente del 1.5% (uno y medio por ciento) o mayor, colocando un tramo vertical vinculado al anterior con curva (ángulo a determinar en cada caso), de longitud también a determinar en cada caso, de acuerdo a la profundidad del colector.

Al criterio de pendiente mínimo precedentemente enunciado, se le agregará el de “tapada mínima”, por el cual deberá respetarse indefectiblemente una tapada mínima de 40 cm en veredas y de 80 cm en calles.

De acuerdo al colector al cual se vinculará la nueva conexión, se distingue:

a.1) Conexiones a colectores de Hormigón.

Colectores de diámetros menores a 350:

Para la conexión a este tipo de colector se utilizará “montura” o silleta de PVC.  El diámetro de la curvatura de la silleta deberá coincidir con el diámetro externo del colector de hormigón.

Procedimiento constructivo: se descubrirá la totalidad del colector de hormigón, posteriormente se realizará la perforación del mismo con sierra circular tipo copa especialmente para corte de hormigón.  Se podrá realizar también marcando el círculo y perforando con taladro sobre el círculo marcado la cantidad necesaria de veces, para después extraer el disco cuidadosamente sin que se fisure el colector por fuera de la marca.  Se deberán tomar las medidas necesarias para que el disco de hormigón resultante del corte no quede en el interior del colector, el que será entregado al Sobrestante cuando éste lo solicite.  Se alineará el vertical de la silleta o montura con la perforación realizada en el colector.  Posteriormente se ajustara con alambre las alas de la silleta o montura al cuerpo del colector. Una vez que el Sobrestante fiscalice dicho trabajo, se realizará un dado de hormigón cubriendo la totalidad del colector  hasta envolver la silleta, dejando únicamente la cabeza de la misma con la junta elástica visible; dicho macizo de hormigón tendrá un espesor mínimo de 20 cm en todas sus direcciones.

Colectores de diámetros mayores a 350:

El procedimiento será el mismo que para los diámetros menores; en este caso, en lugar de utilizar una silleta o montura, se amurará al lomo del colector de hormigón una cabeza de conexión de PVC invertida solidaria a un encofrado en forma de corona de dimensiones adecuadas, la que actuará como tope con relación al colector de hormigón y evitará así el hundimiento de la misma.

El borde exterior de la cavidad de alojamiento de la junta elástica de la cabeza de conexión hará tope con la corona, la que a su vez apoyará sobre la superficie superior del caño de hormigón.  La espiga de la cabeza de PVC a colocar no penetrará hacia el interior del colector más de 3cm.

Las dimensiones exteriores de la corona para colectores de 200 y 160 mm serán respectivamente de 250 y 200mm.

a.2) Conexiones a colectores de PVC:

Las conexiones en tuberías de PVC, se deberán realizar mediante piezas industrializadas especiales para tales fines.  A modo de ejemplo, se puede proceder:

- Intercalando una Té con junta elástica en el colector.

- Insertando un Clip de 90º

- Por medio de Easy-Clip.

- Por medio de Slim Compacto Vinilfort JEI.

- Únicamente para colectores en servicio y cuando no exista presencia de napa freática. Se aceptara coloca una silleta pegada, la misma se deberá ajustar al colector mediante flejes de acero inoxidable, colocados mediante flejadora.

El oferente determinará la pieza a utilizar y proporcionará la información técnica correspondiente mediante folletos respectivos.

b)  Conexión a cámara de vereda.

La vinculación se inicia desde una cámara de inspección existente, perteneciente a la red sanitaria interna (Cámara Nº 1), de 0.60 m x 0.60 m con sifón desconector, usualmente ubicada a no más de un metro de distancia de la línea de edificación y concluirá en una cámara ciega existente en vereda (generalmente cilíndrica de Hormigón de 0.50 m de diámetro y profundidad promedio de 1 m).

La conexión será construida con caño de PVC de 110 mm de diámetro exterior (extraordinariamente podrá indicarse el empleo de caños de 160 mm de diámetro exterior), con una pendiente del 1.5% (uno y medio por ciento) o mayor según lo disponga la Dirección de Obra.

La perforación de la cámara en vereda se realizará teniendo el mismo cuidado que para perforar los colectores de hormigón, se evitara fisuras en la cámara.  El caño de PVC será amurado previamente arenado y cementado como recomienda el fabricante para empalmar PVC con Hormigón.

Si la diferencia entre el zampeado de conexión y zampeado de la cámara es mayor a 50 cm se realizara un sifón interno a la misma, colocando una Te y un codo de 60 grados amurando a la banquina de la cámara.

c)  Conexión a manguito existente en vereda.

La vinculación se inicia desde una cámara de inspección existente, perteneciente a la red sanitaria interna (Cámara Nº 1), de 0.60 m x 0.60 m con sifón desconector, usualmente ubicada a no más de un metro de distancia de la línea de edificación y concluirá en el extremo de un tubo (denominado manguito), previsto en vereda de 110 mm ó 160 mm.  Se colocará a estos efectos un tubo de PVC de igual diámetro al previsto y las piezas necesarias de PVC para realizar la unión, todas estas piezas serán con junta elástica.

d)  Observaciones Generales:

Se realizara la excavación de la zanja para colocar la tubería de manera de que el nivel del fondo (terreno natural no removido), sea como máximo 10 cm más bajo que la cota del zampeado del colector a construir.  Se nivelará la cama de la tubería rellenando desde el terreno natural hasta al zampado de la misma con arena.  El caño se asentará en arena compactada y se cubrirán los costados también con arena compactando los mismos con pisón de mano.  Posteriormente se tapará el caño con arena como mínimo 10 cm por encima del lomo del caño.

Cuando la cota de la napa freática estuviera por encima del fondo de la excavación practicada para alojamiento de conductos, se deberá bajar el nivel del agua un mínimo de 15 centímetros debajo del zampeado del colector de la conexión con procedimientos adecuados antes de asentar y durante la construcción de la canalización.

Salvo autorización expresa y por escrito del director de obra no se aceptaran conexiones donde el zampeado de la conexión sea inferior a la cota del lomo del colector en el punto de empalme.

Salvo autorización expresa y por escrito del director de obra no se admitirán codos colocados en sentido horizontal para realizar quiebres de la línea.

La perforación del colector existente se realizara con sierra circular tipo copa, salvo autorización expresa y por escrito por parte de la dirección de obra de aprobar otro procedimiento puntual.

Se realizará el empalme con el colector, en presencia del Sobrestante de la Dirección de Obra o en su defecto de quién éste designe.

Para lograr una buena estabilidad del tramo vertical o "chimenea" se lo rodeará con tosca cementada (100kg/m3) en un diámetro no menor a 60 cm y hasta la imposta del colector.

Cualquier otra alternativa de empalme deberá ser autorizada por el Director de obra antes de realizar los trabajos.

Las afectaciones en la infraestructura existente por la realización de los trabajos de conexiones serán asumidas por el contratista, sin que esto genere un pago adicional por los trabajos.

El señalamiento de los cortes, zanjas y depósitos de materiales, que presenten un riesgo para la circulación peatonal o vehicular, deberá ajustarse a los requisitos de la IDM.  El tránsito vehicular deberá ser liberado al finalizar la jornada, al menos de manera provisoria.  La empresa será responsable por el mantenimiento de una señalización adecuada según determine la IDM o la Dirección de Obras en el periodo de mantenimiento de pavimento provisorio.

De ser necesario, a juicio del Ingeniero Director, el desvío del tránsito vehicular, el contratista estará obligado a la colocación de carteles indicadores de acuerdo a los planos que integran los recaudos y a efectuar las gestiones para su autorización ante las oficinas correspondientes, especialmente cuando se afecten los recorridos de unidades del transporte colectivo de pasajeros; en este caso se dará aviso al Servicio de Ingeniería de Tránsito de la IDM con por lo menos 72 horas de anticipación.  Las coordinaciones con la IDM las realizara la empresa contratista solicitando a la Dirección de Obra apoyo para en la tramitación de los permisos.

Cualquier irregularidad en la infraestructura encontrada cuando se estén realizando los trabajos deberá ser notificada a la Dirección de Obra.  Si esto no ocurre los costos por la reparación de las mismas serán de cuenta del contratista.

  - Cámaras.

a)  Cámaras de vereda

Construidas con uno o más caños de hormigón de 500 mm apoyados sobre losa de fondo de hormigón de 8 cm, rematados a nivel de vereda con tapa de acuerdo al plano de OSE Nº 23412 con aro de tapa y marco de fundición para vereda.

b)  Cámaras de inspección de 60 x 60 cm

Construidas en mampostería sobre losa de fondo de hormigón de 8 cm, revocadas interiormente con arena y Portland, con tapa y contratapa de hormigón, conforme a las normas usuales para la construcción de este tipo de elementos.

  - Remoción y reposición de pavimentos.

Se deberán también cotizar precios unitarios en m2 para la reposición de vereda de baldosa, vereda de hormigón, incluyendo todos los materiales para su ejecución, así como precios unitarios por m2 para la reposición de calles de hormigón, carpeta asfáltica, riego bituminoso y tosca.  Estos trabajos formarán parte de las tareas concernientes a cada nueva conexión a realizar.  No se aceptaran cobros por remoción y reposición de tepes de césped, la empresa deberá remover y reponer el césped existente, el costo de estas tareas de remoción y reposición deberá ser absorbido por la empresa sin que este genere un sobrecosto.

  - Intervenciones en la red de saneamiento.

A los efectos de realizar otras intervenciones en la red de saneamiento existente, se deberán cotizar los siguientes precios unitarios: (no se consideran entre estas tareas las conexiones al saneamiento que se soliciten de acuerdo al párrafo anterior)

- Hora hombre de oficial sanitario

- Hora hombre de peón

- Hora de retroexcavadora combinada.

- Hora de alquiler de elementos de protección (blindajes modulares), altura de protección del módulo 3 metros por 1.70 metros de alto.

Observación: no se considerarán en estos trabajos, costos administrativos y horas de personal indirecto a los descriptos, los que estarán prorrateados en los distintos rubros de la obra.

  - Trabajos a cotizar por precio unitario.

Los trabajos se contratarán en forma unitaria.

Las conexiones a realizar, así como las intervenciones en la red de saneamiento citadas en el Numeral 1.2, se pagarán en según los diferentes trabajos que implican su ejecución.

Al sólo efecto de la comparación de las ofertas, en el Anexo II se indican las cantidades a contratar de estos trabajos, a saber:

- suministro y colocación de tuberías y accesorios (silletas, monturas, clics mecánicos, codos, tees y piezas necesarias) en diámetros de 110 y 160 mm en calles y veredas.  Se cotizará en forma unitaria tomando como unidad el metro de tubería construida.

- construcción de cámaras de vereda.

- construcción de cámaras de inspección de 60 x 60 cm.

- remoción y reposición de veredas y pavimentos

- horas de mano de obra (de peón y de oficial).

- horas de retroexcavadora.

- horas de elementos de protección.

  - Generalidades

Los trabajos a realizar comprenden todas las tareas necesarias para la ejecución completa de las conexiones. A título informativo y no exhaustivo, se enumeran dichas tareas:

- El corte del pavimento de calzada será realizado por la empresa contratista, la que asumirá todos los costos que correspondan, incluyendo la posterior reposición y las tramitaciones ante la Intendencia Departamental de Maldonado, cumpliendo con las disposiciones municipales que rijan en la materia.  Se utilizará disco de corte para su realización.

- Remoción del pavimento de vereda

- Ejecución de los zanjados que correspondan.

- Colocación de los tramos de tubos y piezas especiales.

- Rellenado y apisonado del material de relleno con material adecuado, siguiendo los lineamientos del Anexo VII.

- Balizamiento del trabajo hasta su finalización con balizas lumínicas (si correspondiere a juicio del Director de Obra) y cintas de color.

- Retiro del material sobrante habilitando la plena circulación por vereda y por calle.

- Verificación del estado de la conexión construida, en presencia del Sobrestante de la Dirección de Obra o en su defecto de quién ésta designe.

- Registrar en la orden de trabajo los materiales empleados gastados y las necesidades de materiales para las reposiciones.

- Conjuntamente con el certificado se entregaran los planos con el balizamiento de cada conexión.

La remoción y reposición de tepes de césped se deberá incluir en el rubro realización de conexiones.  No se aceptará adicional por este concepto.

Se tendrá en cuenta además que la disposición de los materiales a retirar de los distintos lugares, resultantes de la ejecución de los trabajos contratados, será de entera responsabilidad de la empresa contratista, debiendo cumplir con las disposiciones municipales y nacionales vigentes en la materia.

La empresa contratista será la responsable de obtener la información de los demás servicios existentes en la vía pública (UTE, T.V. Cable, ANTEL, etc.).  La Administración se encargará de proveer la información necesaria acerca de sus propias instalaciones.

Será condición necesaria para la liquidación de los trabajos realizados por el contratista, además de la aprobación de los mismos por parte de la Dirección de la Obra de OSE-UGD, que se presenten los certificados de recepción de las reposiciones emitidos por parte de la Intendencia Departamental de Maldonado.

  - Obras accesorias

Corresponderá al contratista ejecutar como obras accesorias (cuyos importes estarán prorrateados en los precios unitarios de los distintos rubros), todas aquellas tareas necesarias para la ejecución de los trabajos licitados conforme a las especificaciones técnicas presentes en Pliego, y para las cuales no se solicita cotización explícita.  A modo de ejemplo se citan, entre otras, las siguientes:

- Cateo y búsqueda de la conexión prevista.  La Dirección de Obra indicará la ubicación estimada de la conexión prevista.  La empresa buscará la misma en el entorno de un metro para cada lado de la indicación y pasando 30 cm de la profundidad indicada.

- Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes que resulten alterados durante la remoción.

- Consolidación del terreno base en vereda utilizando material de relleno adecuado de manera de asegurar el no descenso de los pavimentos repuestos.  Las veredas se dejarán en el mismo estado en que se encontraron (reposición de baldosas rotas o removidas, cámaras y cajas de servicio en óptimas condiciones, en caso de existir).  Estos trabajos deberán ser realizados en un todo de acuerdo a las condiciones especificadas en el Anexo VII del presente Pliego.

- Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos, durante su realización y en los 5 días subsiguientes.

- Corte de raíces.

- Retiro de los materiales sobrantes.

- Remoción y retiro del contrapiso y baldosas que hubieran quedado en mal estado por causa de los trabajos de la empresa.

- Remoción de veredas y reposición de las mismas.

- FORMA DE COTIZAR

- El Oferente deberá cotizar en forma unitaria los siguientes rubros:

- Suministro y colocación de tuberías y accesorios: se cotizarán por metro lineal los precios correspondientes al suministro y colocación de las tuberías de PVC Serie ISO DIS 4435 Serie 20 con junta elástica, discriminando en diámetros de 110 y 160 mm. Se considerarán incluidos en estos rubros los precios de suministro e instalación de los accesorios de PVC (codos, manguitos, cuplas, clips, insertos, monturas, etc.) requeridos para la correcta ejecución de las conexiones.

En la Lista de Precios del Anexo II, se indican los distintos rubros considerados para esta licitación, discriminados por diámetro de colector para el suministro y colocación de tuberías en veredas, y en diámetros y profundidades para el suministro e instalación en calles. Los tramos verticales para la realización de los empalmes con el colector se considerará como metros lineales metrados como la profundidad del colector real menos 1.20 metros y se pasará en el rubro correspondiente al diámetro de la conexión construida y en la profundidad que se encuentra el colector público.

La certificación mensual se liquidará de acuerdo al metraje real verificado en obra, considerando la suma de las longitudes de las conexiones realizadas en el mes. El precio ofertado incluirá el suministro de todos los materiales, maquinaria y mano de obra requeridos para la completa ejecución de los trabajos. Incluirá también la sustitución del material resultante de la excavación por arena de relleno compactada y el retiro del material extraído de acuerdo a las descripciones en Anexo VII.

- Construcción de cámaras de vereda (uno o más caños de hormigón de 500 mm apoyados sobre losa de fondo de hormigón de 8 cm, rematados a nivel de vereda con tapa de acuerdo al plano de OSE Nº 23412 con aro de tapa y marco de fundición para vereda), y cámaras de inspección de 60 x 60 cm (construidas en mampostería, revocadas interiormente con arena y Portland, con tapa y contratapa de hormigón), conforme a las normas usuales para la construcción de este tipo de elementos. La certificación mensual se liquidará de acuerdo a la cantidad de cámaras terminadas y aprobadas por el Director de Obra en el mes. El precio ofertado incluirá el suministro de todos los materiales y mano de obra requeridos para la completa ejecución de los trabajos.

- Remoción y reposición de veredas: se indicará el precio unitario de remoción y reposición de veredas, conforme a si se trata de veredas de hormigón, de baldosas.  El precio ofertado hará referencia al pavimento visto e incluirá el suministro de todos los materiales, maquinaria y mano de obra requeridos para la completa ejecución de los trabajos de reposición, en un todo de acuerdo a las normativas municipales vigentes. En el metro de remoción y reposición estarán incluidos los trabajos de remoción y reposición de contrapisos. Para la certificación se tomara en cuenta el largo real y con un ancho ficto de  0.60 metros.

- Remoción y reposición de calles: se indicará el precio unitario de remoción y reposición de calles, conforme a si se trata de calles de hormigón, carpeta asfáltica o tosca.  El precio ofertado hace referencia al pavimento visto e incluirá el suministro de todos los materiales, maquinaria y mano de obra requeridos para la completa ejecución de los trabajos.  A los efectos de la certificación el metraje de las obras realizadas, se asumirá  un ancho ficto de 0.7 m para colectores construidos a profundidades menores de 1.5 m y de 1.2 m para colectores colocados a profundidades mayores a 1.5 m, el largo de reposición será medido desde el borde de calle hasta el eje del colector existente.  En todos los casos el contratista repondrá la estructura de pavimento existente sin que esto genere un sobre costo. La estructura de sub base se considera dentro de rubro de pavimento visto y no genera un sobre costo, debiendo el contratista respetar y reponer lo existente previo a su excavación.

- Horas de Oficial Sanitario y Peón, así como horas de retroexcavadora combinada y la de elementos de protección de acuerdo a las cantidades indicadas en el Listado de Precios.

La cotización se presentará conforme a la planilla incluida en el Anexo II (Listado de Precios), en la que, al sólo efecto de la comparación de las ofertas, se indican los metrajes estimativos a ejecutar en el marco del Contrato.

Formarán parte de la comparación de las Ofertas, los montos correspondientes al pago de impuestos (I.V.A.) y los aportes por concepto de Leyes Sociales.

Las propuestas económicas de los Oferentes deberán ceñirse estrictamente al formato indicado en el Listado de Precios.

3. SOBRE LA EMPRESA CONTRATADA

La empresa contratada deberá disponer de un encargado, a quién se dirigirá la Dirección de la Obra para solicitar los trabajos.

Los equipos y herramientas que obligatoriamente debe contar la empresa contratada, deberán estar en perfecto estado de conservación, y los operarios disponer de las habilidades y experiencia necesaria para el trabajo de que se trate. La Dirección de la Obra podrá solicitar en todo momento la sustitución o el recambio de herramientas y equipos, al igual que el reemplazo de los operarios, en caso que no se cumplan los requisitos mínimos requeridos para la correcta y segura ejecución de las tareas.

Responsabilidad de la empresa contratada.

- Es responsable por la implementación de las medidas de seguridad para todo el personal a su cargo.

- Es responsable por proveer a todo el personal a su cargo de la vestimenta adecuada para las tareas que desarrollan, a su vez de teléfonos móviles que permitan su ubicación y rápida coordinación de los trabajos.

- Es responsable por la carga y descarga de caños, piezas especiales, material de relleno (tosca, arena, etc.) y material sobrante de excavación, por la excavación, limpieza de la zona afectada, relleno, transporte de herramientas, maquinaria, y de operarios.

- Es responsable por le correcta ejecución de las excavaciones, según indicaciones de la Dirección de la Obra.

Para la preparación de la oferta se deberá tener en cuenta además:

1.- Obras accesorias

- Corresponderá al contratista ejecutar como obras accesorias siempre que correspondiere y cuyo importe estará prorrateado en el precio unitario de los distintos rubros, todas aquellas señaladas en el presente Pliego y para las cuales no se solicita cotización y todas aquellas que sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la ejecución de los trabajos licitados. A modo de ejemplo se citan entre otras las siguientes:

- Limpieza, regularización y recuadrado de los cortes de pavimento, con el retiro de los materiales sobrantes.

- Colocación y mantenimiento del balizamiento y la señalización de las obras.

- Reasentamiento o reconstrucción de los cordones existentes o alterados durante la ejecución de las obras.

- Ajuste final de las excavaciones, entibado y apuntalamiento de terreno.

- Consolidación del terreno de fundación, del terreno de apoyo de las tuberías y del pavimento y/o veredas a reponer.

- Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos durante su realización y fraguado de los morteros y hormigones.

- Retiro del material sobrante de excavaciones, demoliciones, etc.

- Remoción y retiro de aquellos materiales que no sean de recibo.

- Reparación de juntas de pavimentos, cordonetas, y otros elementos que fuesen afectados durante la ejecución de las obras.

- Limpieza final de la zona de trabajo, retiro de señalizaciones e instalaciones provisorias y desperdicios en general.

2.- El transporte de los materiales, equipos y personal, deberá realizarlo el contratista a su costo.

3.- Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar empadronados dentro del territorio nacional.

4.- Los permisos de trabajo en la vía pública ante la Intendencia de Maldonado los gestionará la empresa contratista.

FORMA DE COTIZAR

Los trabajos se pagarán por precio unitario, según la planilla de precios, pagándose al Contratista metrajes ejecutados. Los precios unitarios de cada rubro incluirán todos los gastos necesarios para la completa prestación de los servicios, y solamente tendrán los ajustes debido a las variaciones de los costos, en caso que corresponda.

Cada rubro tendrá indicado el monto imponible unitario de jornales del rubro personal, para que la Administración pueda calcular el monto de los aportes que estará obligada a efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la obra (Ley N°14.411).

Las ofertas deberán cotizarse en moneda nacional, no admitiéndose otra moneda.

La Administración no asume ningún compromiso en el número de Ordenes de Trabajo a ejecutar mensualmente, y solamente hará uso de las mismas en función de sus propias necesidades. Los metrajes especificados en la planilla de precios, están incluidos sólo a los efectos de comparar las ofertas.

En caso que la oferta esté incompleta, la misma será rechazada. Así mismo no se admitirá la inclusión de nuevos ítems.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará mediante certificaciones mensuales, y sus importes se calcularán en base a las Ordenes de Trabajo requeridas, los metrajes ejecutados y a los precios unitarios de la oferta.

La empresa contratada llevará partes diarios con toda la información relativa al trabajo ejecutado: número de OT, fecha de solicitado, lugar, fecha y hora de comienzo y de finalización del trabajo, y la firma del responsable del trabajo.

Mensualmente presentará un Certificado de Obra, consistente en una planilla que resume las Ordenes de Trabajo diarias, y que muestre el monto total a pagar de acuerdo a los metrajes ejecutados y los precios unitarios respectivos.

Dicha Certificación deberá de contar con la aprobación del Dirección de la Obra.

LEYES SOCIALES

Dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, el Contratista deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) por los trabajos ejecutados en el mes anterior, con una copia para la aprobación de la Dirección de la Obra.

El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El Contratista presentará la referida Planilla a A.T.Y.R. dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará copia sellada y fechada.

Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 días hábiles, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.

También deberá presentar planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado, correspondiente al mes anterior, y firmada de conformidad por éstos.

Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el B.P.S. aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al Contratista le será descontada del próximo certificado de pago.

El Contratista deberá llevar las planillas del personal ocupado en los diversos servicios, con su identificación y las jornadas trabajadas. Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.

OBLIGACIONES, NORMAS LABORALES, Y LEY N°18.251

Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

- cumplir con todas las normas laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley Nº 17.940 de 2/I/2006 (Libertad Sindical).

- Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad.

- Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate.

- Realizar los trámites ante el Banco de Previsión Social correspondiente a los aportes y contribuciones de seguridad social de acuerdo a la ley N°14.411.

- Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores (incluyendo certificado de buena conducta) afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

- Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

- Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social al amparo de la Ley 14.411.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la empresa Adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

La empresa Adjudicataria a cargo de la prestación de los servicios, deberá dar cumplimiento lo dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.

| Planilla de Metrajes y Precios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conexiones de saneamiento en Maldonado |  |  |  |  |  |  |
| RUBROS | UN. | MET. | P.UNIT. | P.RUBRO | M.I.UNIT. | M.I.RUBRO. |
| 1 | Suministro y colocación de tuberías en vereda |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Suministro y colocación de tuberías en vereda D=110mm | m | 200 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1,2 | Suministro y colocación de tuberías en vereda D=160mm | m | 20 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | Suministro y colocación de tuberías en calle D=110mm |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Profundidad entre 0 y 2 m | m | 50 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2,2 | Profundidad entre 2 y 3 m | m | 20 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2,3 | Profundidad mayor a 3 m | m | 5 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | Suministro y colocación de tuberías en calle D=160mm |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Profundidad entre 0 y 2 m | m | 15 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3,2 | Profundidad entre 2 y 3 m | m | 10 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3,3 | Profundidad mayor a 3 m | m | 5 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | Construcción de cámaras de vereda y de inspección |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Cámara de vereda | u | 2 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4,2 | Cámara de inspección 60x60 | u | 2 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | Remoción y reposición de veredas |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Vereda de baldosas | m2 | 5 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5,2 | Vereda de hormigón | m2 | 5 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | Remoción y reposición de calles |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Hormigón | m2 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6,2 | Carpeta asfáltica | m2 | 25 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6,3 | Remoción de riego bituminoso y reposición de carpeta asfáltica e=6cm | m2 | 25 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6,4 | Tosca | m2 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7 | Otros rubros para intervenciones |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | H H Oficial | hr | 15 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7,2 | H H Peón | hr | 15 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7,3 | Hora retroexcavadora | hr | 15 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7,4 | Hora de blindaje modular de protección (largo 3m, altura 1,6m) | hr | 15 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | SUB-TOTAL: |  |  | $ | 0,00 |  | 0,00 |
|  | SUB TOTAL (sin IVA ni LLSS) | I |  | I |  |
|  | IVA 22% | I x 0.22 |  | II |  |
|  | SUB TOTAL (incluye IVA) | I + II |  | III |  |
|  | Aporte por Leyes Sociales | IV x 0.714 |  | V |  |
|  | Total Monto de Comparación de Ofertas | III + V |  | III + V |  |