CONCURSO DE PRECIOS 10064666

Se llama a concurso de precios para la adquisición de sondas de medida de nivel piezométrico y accesorios  en pozos semisurgentes.

Apertura:	10/08/2020	Hora:	11:00

Teléfono:	1952 2561

Fax:			1552 2523

Email:		aguas.subterraneas@ose.com.uy

Se trata de equipamiento para la medición continua y automática del  nivel de agua en una perforación. Serán utilizados para control de ensayos de bombeo.

Equipamiento a cotizar:

| Sonda de medición de nivel de agua (mediante medida de presión). | Rango de variación de medida 50m | 3 |
| --- | --- | --- |
| Sonda de medición de nivel de agua (mediante medida de presión). | Rango de variación de medida 100m | 3 |
| Sonda para medición de presión atmosférica |  | 1 |
| Cable de comunicación para descenso de la sonda en el pozo | Largo 80m | 1 |
| Unidad de lectura USB (se conecta a un puerto USB de una PC, computadora portátil y / o tableta). Colocando la sonda en la base de la Unidad de lectura USB se conecta directamente con el PC (sin necesidad de utilizar el cable para descenso de la sonda en el pozo). |  | 2 |
| Equipo de telemetría para trasmitir los datos de las sondas de nivel (debe incluir antena externa, debe trasmitir a través de un chip de celular y permitir la visualización de datos on line mediante servidor web gratuito). En caso de requerir, debe incluir adaptador para conectar con el cable de la sonda. |  | 1 |
| Cable de conexión para conectar las sondas a la PC (mediante conexión USB y utilizando el cable de comunicación para descenso de la sonda en el pozo) |  | 1 |

Los equipos deberán ser compatibles (interconectables) con los que ya tiene OSE (de marca Van Essen)

1)	Se deberá incluir software de sonda y descarga de datos.

2)	Se especificará la vida útil de las baterías de las sondas así como las demás características de las sondas (rango de medida, precisión, materiales, medio en el que es apta para ser sumergida).

4)      Las ofertas se recibirán por fax, o correo electrónico.

5) 	Plazo de entrega de la mercadería: 30 días contados a partir de la notificación a la Empresa.

6)	Se especificarán condiciones de pago posterior al recibo del trabajo completo en todos los casos:

Mantenimiento de oferta, a partir del mínimo de 60 días.

Pago crédito 60 días.

7)	La oferta deberá venir firmada.

8)	Regirá el presente las normas vigentes según TOCAF.-

9)	La Administración se reserva el derecho de no adjudicar el suministro a ningún oferente en función de considerar las cotizaciones no convenientes.