Objeto de la compra:

Adquisición de tubos y filtros de PVC para las perforaciones.

Especificaciones técnicas:

Item 1

- Tubo de PVC

- Junta tipo soldable,

- Diámetro: 160mm

- Espesor de pared: 7,7mm

- Largo total: 3 metros.

- Apto para utilizar en perforaciones de agua potable de hasta 120 metros de profundidad.

- Cantidad: 40 unidades (120 metros)

Item 1

- Tubo ranurado de PVC (tipo filtro)

- Junta tipo soldable

- Diámetro: 160mm

- Espesor de pared: 7,7mm

- Luz de ranura: 0,75mm

- Largo total: 3 metros

- Diseñado para utilizar en perforaciones de agua potable de hasta 120 metros de profundidad.

- Cantidad: 20 unidades (60 metros)